# Elektronické systémy

# Téma 7.: Bipolárny tranzistor

# Vypracoval:	Michal Tury	školský rok: 2001/2002

# Martin Šoltis	krúžok 17, 2. ročník

# odcvičené dňa:	04.04.2002

odovzdané dňa:

Úlohy

- Oboznámte sa s katalógovými údajmi a parametrami bipolárneho tranzistora KF 506 (vrátane h-parametrov).

- Overte funkčnosť meraného tranzistora na charakterografe HAMEG HM 8042. Odsimulujte I-U charakteristiky bipolárneho tranzistora a odčítajte veľkosti zosilnenia a h-parametrov  pre pracovné body P1 ICP1 = 1 mA , UCEP1=5 V a P2 ICP2 = 12 mA, UCEP2 = 5 V.

- Navrhnite a zapojte obvod vhodný na meranie jednosmerných I-U charakteristík tranzistora v zapojení so spoločným emitorom. Zmerajte a graficky znázornite tri vstupné charakteristiky IB = f(UBE) pri UCE = konštanta (0 V, 0,5 V, 5 V) a  tri výstupné charakteristiky IC = f(UCE) pri IB = konštanta (0 (A, IBP1, IBP2) tranzistora v zapojení so spoločným emitorom.

- V pracovných bodoch v aktívnej oblasti výstupných I-U charakteristík P1 ICP1 = 1mA, UCEP1 = 5 V a P2 ICP2 ´12 mA, UCEP2 = 5 V (mali by ležať na nameraných výstupných charakteristikách) určite veľkosť veličín IB, IC, UBE, UCE  a  h-parametrov hybridného modelu tranzistora pre nf signály s malou amplitúdou (zapojenie SE), podľa rovníc
                                                 
a nakreslite zodpovedajúci náhradný obvod tranzistora využívajúci h parametre v pracovnom bode P2.

- Z nameraných charakteristík vypočítajte: 
            a) jednosmerný a dynamický vstupný odpor Rjsmvstup, rstrvstup,
                  b) prúdový jednosmerný zosilňovací činiteľ b (h21E).

- Naznačte na výstupných charakteristikách tranzistora hranicu medzi saturačným a aktívnym režimom. Aký je rozdiel medzi aktívnym a saturačným režimom tranzistora?

Predložený bipolárny tranzistor

  - KF506:	UCB0 = 75 V; UCER = 50 V; UEBR = 7 V; PCMAX = 0,8W; ICMAX = 0,5 A; h11e = 2,2 k(; h12e = 3,6.104; h21e = 30…100; h22e = 12,5 (S

Schéma

- K úlohe č. 3

- K úlohe č. 4: hybridný model tranzistora

Tabuľky nameraných hodnôt

- Vstupná charakteristika

| IB [(A] | UCE = 0 V | UCE = 0,5 V | UCE = 5 V |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UBE [V] | UBE [V] | UBE [V] |
| 0,1 | 0,393 | 0,441 | 0,446 |
| 1 | 0,475 | 0,519 | 0,526 |
| 5 | 0,515 | 0,581 | 0,582 |
| 10 | 0,536 | 0,607 | 0,607 |
| 20 | 0,558 | 0,631 | 0,630 |
| 50 | 0,585 | 0,662 | 0,661 |
| 100 | 0,607 | 0,686 | 0,682 |
| 150 | 0,620 | 0,700 | 0,691 |
| 200 | 0,629 | 0,710 | 0,696 |

- Výstupná charakteristika

| UCE [V] | IB = 0 (A | IB = 27,5 (A | IB = 193,5 (A |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IC [(A] | IC [mA] | IC [mA] |
| 0,05 | 0 | 0,167 | 1,3 |
| 0,1 | 0 | 0,583 | 3,5 |
| 0,2 | 0 | 0,961 | 8,4 |
| 0,5 | 0 | 0,996 | 11,3 |
| 0,7 | 0,1 | 0,998 | 11,4 |
| 1 | 0,1 | 1,000 | 11,4 |
| 2 | 0,2 | 1,012 | 11,5 |
| 5 | 0,5 | 1,025 | 11,9 |
| 7 | 0,7 | 1,029 | 12,4 |
| 10 | 1 | 1,045 | 12,8 |

Vypočítané hodnoty

- K úlohe č. 4:

P1: 	ICP1 = 1 mA; UCEP1 = 5 V; (uBE = 3 mV; (iC = 0,123 mA; (iB = 1,9 (A; 
(uCE = 5 V

P2:	ICP1 = 12 mA; UCEP1 = 5 V; (uBE = 2 mV; (iC = 1,58 mA; (iB = 18,9 (A; 
(uCE = 5 V

- K úlohe č. 5:

UBE = 0,64 V; IB1 = 27 (A; IC1 = 1,025 mA; IB2 = 193,5 (A; IC1 = 11,9 mA;
(UBE = 0,14 V; (IB = 129 (A

Záver

Funkčnosť daného tranzistora sme najprv overili na charakterografe a následne sme zmerali vstupné a výstupné charakteristiky. Z charakteristík sme určili h-parametre pre dva pracovné body, jednosmerný a dynamický vstupný odpor a prúdový zosilňovací činiteľ. Vo výstupnej charakteristike sme naznačili hranicu medzi saturačným (oba priechody otvorené) a aktívnym režimom (vstupný priechod otvorený, výstupný priechod zatvorený) tranzistora.