Elektronické prvky a obvody		 2. BŠ FEI STU Bratislava, 2005/2006

Téma č. 5 : Bipolárny tranzistor		     Odcvičené dňa : 27. 10. 2005

Vypracoval : Michal Pánik			     Odovzdané dňa : 10. 11. 2005

Spolupracovník : Marián Michalík

Pracovisko č. : 4

Zadanie a vypracovanie :

Úloha 1.

Oboznámte sa s katalógovými údajmi a parametrami bipolárneho tranzistora KF 506 (včítane h-parametrov).

tranzistor NPN KF506

UCB0    =   75V		h- parametre pre pracovný bod  P1   ICP1  = 1mA    UCEP1  = 5V

UCER    =  50V 						h11e  =  2.2k(

UEB0     =  7V							h12e  =  3.6E-4

ICMAX   =  0.5A						h21e  =  30-100

PCMAX    =  0.8W						h22e  =  12.5(S

Úloha 3.

Overte funkčnosť meraného tranzistora na charakterografe HAMEG HM 8042. Odsimulujte V-A charakteristiky bipolárneho tranzistora a odčítajte veľkosti zosilnenia a h-parametrov  pre pracovné body  P1:   ICP1=1mA , UCEP1=5V a  P2:  ICP2, UCEP2=5V.

P1: IC1= 1mA       UCE1= 5V		P2: IC2= 1,5mA          UCE2= 5V

β= 76						β= 77

h11= 3130Ω					h11= 2170Ω

h21= 80						h21= 78

h22=1µS 					h22= 3µS

Úloha 4.

Navrhnite a zapojte obvod vhodný na meranie jednosmerných V-A charakteristík tranzistora v zapojení so spoločným emitorom.

Úloha 5.

Zmerajte a graficky znázornite

a) prevodovú prúdovú charakteristiku IB = f(IC) pri UCE = konštanta (5V)

b) dve vstupné V-A charakteristiky IB = f(UBE) pri UCE = konštanta (0V, 5V)

c) tri výstupné V-A charakteristiky IC = f(UCE) pri IB = konštanta (0μA, IBP1, IBP2)

tranzistora v zapojení so spoločným emitorom.

- UCE= konšt. (5V)

| IB | 0 | 10 | 51,7 | 101,5 | 190,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 0,0005 | 0,768 | 4,24 | 8,51 | 16,25 |

b) UCE= konšt. (0V, 5V)

| IB | 0,1 | 1 | 10,3 | 20,5 | 50,5 | 100,8 | 197 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBE | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

| IB | 0,1 | 1,1 | 10,1 | 20,2 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UBE | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

- IB= konšt. (0µA, 12µA, 85µA)

| UCE | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,51 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IC | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| UCE1 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| IC1 | 0,146 | 0,583 | 0,966 | 0,97 | 0,971 | 0,971 | 0,98 | 1 |
| UCE2 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,99 | 2 | 5 | 10 |
| IC2 | 1,85 | 3,58 | 6,66 | 6,77 | 6,79 | 6,88 | 7,17 | 7,26 |

Úloha 6:

V pracovných bodoch v aktívnej oblasti výstupných V-A charakteristík P1 ICP1=1mA, UCEP1=5V a P2 ICP2=7mA, UCEP2=5V (mali by ležať na nameraných výstupných charakteristikách) graficky určite veľkosť h-parametrov hybridného modelu tranzistora pre nf signály s malou amplitúdou (zapojenie SE), podľa rovníc a nakreslite zodpovedajúci náhradný obvod tranzistora využívajúci h parametre v pracovnom bode P2 .

PB1:							PB2:

Úloha 7.

Z nameraných charakteristík vypočítajte:

a) jednosmerný a dynamický vstupný odpor Rvst, rvst,

b) prúdový jednosmerný zosilňovací činiteľ β (h21E).

P1:							P2:

Úloha 8.

Naznačte na výstupných charakteristikách tranzistora hranicu medzi saturačným a aktívnym režimom. Aký je rozdiel medzi aktívnym a saturačným režimom tranzistora?

Hlavný rozdiel medzi saturačným a aktívnym režimom je v tom, že v oblasti aktívneho režimu sú vzťahy medzi napätím a prúdom lineárne a v saturačnej oblasti sú nelineárne. Hranicu medzi saturačnou a aktívnou oblasťou tvorí krivka UCB = 0, maximálny prúd kolektora a maximálny výkon.

Záver:

Oboznámili sme sa s katalógovými údajmi a parametrami bipolárneho tranzistora KF 506. Funkčnosť prechodu sme overili tak, že sme premerali charakteristiky prechodov E-B a C-B.

Na základe toho sme aj určili typ tranzistora.

Navrhli sme a zapojili obvod vhodný na meranie jednosmerných V-A charakteristík tranzistora v zapojení so spoločným emitorom.

Namerané charakteristiky sme vyniesli do grafov, z ktorých možno predpokladať, že meranie prebehlo úspešne, pretože zodpovedajú teoretickým závislostiam.