4.3.2.  Po částech lineární aproximace

Při po částech lineární aproximaci neboli aproximaci lomenou přímkou nahradíme nelineární charakteristiku přímkovými úseky, spojujícími sousední měřené body. Charakteristika je tak v jednotlivých intervalech linearizována. Na obr.10a je nakreslen příklad charakteristiky nelineárního rezistoru. V úseku  má aproximovaná charakteristika sklon daný dynamickou vodivostí

(4 – 14 )

a protíná osu napětí v bodě  a osu proudu v . Rezistor je tak možno nahradit ekvivalentním sériovým spojením zdroje napětí  a vnitřního odporu  nebo paralelním spojením zdroje proudu  a téhož vnitřního odporu. Popsaný postup se jeví jako velmi výhodný, protože původní nelineární obvod se dá nyní řešit jako obvod lineární. Problém je však v tom, že v každém intervalu jsou parametry náhradního  obvodu  jiné  a  na  počátku  analýzy  obvodu  ani  nevíme,  kde máme řešení

hledat. Obsahuje-li obvod takových prvků větší množství, velmi rychle narůstá počet možných kombinací poloh pracovních bodů na jednotlivých charakteristikách a řešení může být i za pomoci počítače časově neúnosně náročné .

Analyzujeme-li obvod s časově proměnnými signály, musíme dále neustále sledovat okamžiky přechodu prvků z jednoho intervalu do druhého a odpovídajícím způsobem měnit parametry a v některých případech i konfiguraci řešeného obvodu.

Z uvedených důvodů se po částech lineární aproximace užívá převážně jen pro aproximaci charakteristiky diody nebo Zenerovy diody, tj. v případech, kdy pro funkci prvku je rozhodující pouze jediný bod zlomu na charakteristice. Charakteristika typické diody je na obr.4.10b. Je-li anodové napětí  záporné nebo malé kladné, proud diodou lze zanedbat. Až dosáhne anodové napětí několika desetin voltu, proud  velmi  rychle roste. Charakteristiku  tak  můžeme  nahradit

dvěma polopřímkami, které se stýkají v bodě . Pro  dioda nevede a chová se jako rozpojený obvod. Pro  dioda propouští proud a chová se jako sériové spojení zdroje napětí  a malého vnitřního odporu. Je zřejmé, že při změně stavu diody dochází i ke změně počtu větví analyzovaného obvodu, obvod mění svoji konfiguraci a rovnice obvodu dostávají jiný tvar.

Na charakteristice Zenerovy diody (obr.4.10c) nás zajímá především oblast záporných napětí v okolí bodu , která se používá ve stabilizátorech stejnosměrného napětí. I zde je použití aproximace lomenou přímkou naprosto oprávněné.

Poznamenejme ještě, že jsme se s možností aproximace lomenou přímkou již setkali v případě zesilovače s operačním zesilovačem, obr.4.8b.

4.3.3.  Aproximace a interpolace polynomem

V okolí pracovního bodu Q rozvineme závislost i=f(u), popisující nelineární charakteristiku prvku, v Taylorovu řadu

(4 – 15 )

Jednotlivé derivace di/du jsou vyhodnoceny v pracovním bodě  a jsou to proto vzhledem k u konstanty.  Proto lze psát

(4 – 16 )

resp. po provedení naznačených operací

(4 – 17)

Při praktických výpočtech ovšem místo nekonečné řady používáme pouze konečný počet členů řady. Závislost je pak nahrazena polynomem n-tého stupně. Volba stupně polynomu je založena na kompromisu mezi přesností a jednoduchostí aproximace.

Volíme-li n=1, omezujeme se na první dva členy, zanedbáváme nelinearitu prvku a charakteristiku linearizujeme.

Nejjednodušší aproximace, která nelinearitu respektuje, je aproximace polynomem 2. stupně, tj. náhrada charakteristiky kvadratickou parabolou (obr.4.11a)

,                       (4 – 18 )

kde

.            (4 – 19 )

Tuto aproximaci používáme pro monotónní charakteristiky a z paraboly využíváme pouze jednu (obvykle rostoucí) větev.

Aproximace kubickou parabolou, n=3 (obr.4.11b) umožňuje vystihnout existenci inflexního bodu a dvou extrémů na charakteristice. Pro proud pak můžeme  psát

,

(4 – 20 )

kde

(4 – 21 ), (4 – 22 )	.                                                               (4 – 23 )

Polynomy vyšších stupňů se k aproximaci používají jen zřídka a to tehdy, vyžadujeme-li vyšší přesnost aproximace a výpočty provádíme počítačem.

Určení koeficientů aproximačního polynomu n-tého stupně

Pro polynom n-tého stupně musíme stanovit hodnoty n+1 koeficientů  nebo . Ať již určíme koeficienty jakýmkoli způsobem, musíme se nakonec vždy přesvědčit, jak aproximační polynom probíhá a zda je získaná aproximace v požadovaném intervalu proměnných vyhovující.

Potřebujeme-li polynomem aproximovat závislost, která je dána analytickým výrazem (např. exponenciální funkcí), který nám ale pro daný účel nevyhovuje, vypočítáme příslušné derivace  v pracovním bodě  a z nich potřebné koeficienty.

Obvykle však vycházíme z naměřených hodnot, které máme ve formě tabulky nebo grafu. Pak volíme mezi interpolací a aproximací na nejmenší kvadratickou chybu.

Aproximace interpolací

je postup, kdy se aproximační polynom n-tého stupně přesně shoduje s původním průběhem v n+1 bodě. Tím jsou dány podmínky pro určení potřebného počtu koeficientů.

Pro interpolaci kvadratickou parabolou např. potřebujeme určit 3 koeficienty. Požadujeme proto, aby aproximační polynom procházel 3 měřenými body, které na charakteristice zvolíme. Pak v souladu s obr.4.12a musí platit

(4 – 24 )

Dostali  jsme soustavu lineárních rovnic, jejímž řešením jsou hledané koeficienty.

Proces se zjednoduší, je-li , napětí v pracovním bodě, a intervaly mezi zadanými body  jsou zvoleny tak, že platí . Ukazuje to obr.4.12b.

Pak dostaneme pro hledané koeficienty

.          (4 – 25 ) ,(4 – 26 ), (4 – 27 )

Příklad 4.1:

Pro křemíkovou diodu byly naměřeny hodnoty uvedené v tabulce:

| u [V] | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,625 | 0,65 | 0,675 | 0,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i[A] | 0 | 0 | 0,0005 | 0,004 | 0,02 | 0,10 | 0,45 | 0,60 | 1,0 |

Interpolace kvadratickou parabolou kolem pracovního bodu  vede na polynom

,

interpolace za podmínek  dává polynom

.

Výsledné parabolické průběhy jsou nakresleny na obr.4.13a. Kroužky v obrázku označují naměřené body. Je zřejmé, že náhrada skutečné charakteristiky polynomem 2. stupně je vcelku přijatelná v intervalu napětí mezi 0,6 a 0,7 V. Pro napětí nižší než asi 0,6 V je prakticky nepoužitelná.

Křivkou označenou jako  je na obr.4.13b zakreslen průběh polynomu 6. stupně, proloženého sedmi body od u=0,5 V do  u=0,7. V obrázku je vykreslena jen část mezi 0,6 a 0,7 V. Protože přesnost naměřené charakteristiky byla malá, snaha vést interpolační křivku všemi naměřenými body  zřejmě vede k výsledku, který se pro další použití nehodí.

Aproximace s nejmenší kvadratickou chybou.

Abychom potlačili vliv nepřesností při měření charakteristik a  současně využili toho, že naměřených bodů máme k dispozici větší množství, používáme často aproximaci vedoucí na nejmenší kvadratickou chybu. Předpokládáme, že máme m bodů charakteristiky a chceme její průběh aproximovat polynomem nízkého stupně nm-1. Aproximační polynom nebude ovšem v obecném případě procházet všemi naměřenými body, ale může procházet v jejich blízkosti. Za optimální pak považujeme takovou aproximační funkci, která nejlépe splňuje námi stanovená kritéria shody.  Při ní je minimální  tzv. účelová  funkce , kterou v tomto případě definujeme jako sumu čtverců odchylek mezi naměřenými a aproximovanými hodnotami ve všech zadaných bodech, tj.

.    (4 – 28 )

Indexem j=1, 2, ... , m  označujeme souřadnice  naměřených bodů,

je aproximační polynom n-tého stupně.

Účelová funkce  je zřejmě funkcí koeficientů polynomu, . Bude minimální tehdy, když všechny její parciální derivace podle jednotlivých koeficientů budou současně rovny nule. Dostaneme tak soustavu n+1 lineárních rovnic, jejichž řešením jsou hledané koeficienty.

Např. při aproximaci kvadratickou parabolou    dostaneme tři rovnice ve tvaru (všechny sumy jsou pro j=1 až j=m)

.                              (4 – 29 )

Hlavní výhodou tohoto typu aproximace je částečné potlačení vlivu chyb (nepřesností) při určení výchozích hodnot. Použití aproximace na nejmenší kvadratickou chybu připomíná použití křivítka při zakreslování křivky do grafu. (Tam se také nesnažíme vést čáru všemi vyznačenými body, ale tak, aby co nejlépe v celém intervalu vystihovala naměřenou závislost.)  Na obr.4.13b je označena jako ip4 kvadratická parabola aproximující charakteristiku diody z minulého příkladu. Výpočet vycházel z pěti naměřených bodů v intervalu u = 0,6 V až u = 0,7 V.

4.3.4.  Aproximace exponenciální funkcí

Aproximaci exponenciální funkcí používáme zvláště pro závislosti, které již na základě fyzikálních principů mají exponenciální charakter. Jde především o charakteristiky polovodičových přechodů PN používaných v diodách a tranzistorech. Aproximace má tvar

(4 – 30 )

a je určena dvěma parametry: .

Vyneseme-li závislost   do grafu s  lineárním dělením vodorovné osy  napětí  a

logaritmickou stupnicí na svislé ose proudu, jak je naznačeno na obr.4.14a, dostaneme přímku

.                                                                                (4 – 31 )

Přímka protíná osu proudu v bodě  a má sklon rovný parametru a. Hledané

parametry aproximace proto nejsnadněji určíme tak, že naměřené body vyneseme v semilogaritmickcých souřadnicích a proložíme jimi přímku. Požijeme-li přitom aproximace na nejmenší kvadratickou chybu, určíme hodnoty  ze soustavy rovnic (symbolem sumy opět označujeme součet pro všechna j=1, 2, ... , m)

.                                            (4 – 32 )

# Příklad 4.2:

Na základě sedmi hodnot z tabulky minulého příkladu pro u=0.5 V až u=0.7 V vypočítáme

. Odpovídající závislosti v semilogaritmickém i lineárním měřítku spolu s naměřenými body jsou nakresleny na obr.4.14b,c.

4.3.5.  Jiné druhy aproximace

V některých případech se používá k aproximaci i jiných analytických funkcí. Příkladem může být funkce , vhodná pro aproximaci závislostí symetrických podle počátku a vyznačujících se saturací , jako např. magnetizačních křivek   ferromagnetických materiálů nebo weberampérových charakteristik  nelineárních induktorů.

4.4.  Metody analýzy nelineárních obvodů

Jak již bylo uvedeno, postup při analýze chování nelineárního obvodu musíme vždy pečlivě volit s ohledem na konkrétní situaci, tj.

- podle druhu obvodu (nesetrvačný, setrvačný)

- podle velikosti signálu (malý, velký)

- podle toho, jaké jevy chceme sledovat (poloha pracovního bodu, přechodné jevy,

ustálený stav, stabilita, ... )

- podle způsobu popisu nelinearity obvodu (charakteristiky ve formě tabulek nebo grafů,

aproximace analytickým výrazem).

Problematiku názorně ilustruje vývojový diagram analýzy na obr.4.15.

V zásadě můžeme vycházet z grafických nebo analytických způsobů popisu vlastností nelineárních obvodových prvků a pro vlastní řešení máme pak k dispozici grafické, analytické nebo numerické postupy.

4.4.1. Grafické metody

Grafické řešení se dá použít pro jednodušší obvody. Vychází přímo z grafů charakteristik. Je obvykle jednoduché a názorné, vyžaduje však pečlivost a zručnost při realizaci jednotlivých operací. Nevýhodou grafického řešení je, že není obecné. Platí pouze pro danou konkrétní situaci a při každé změně v zadání obvodu je třeba celé řešení od začátku opakovat.

Obr.4.16a ukazuje, jak odvodíme graf časového průběhu proudu nelineárním rezistorem, známe-li průběh napětí na prvku (na obrázku je uvažováno harmonické napětí se stejnosměrnou složkou, ). K ose napětí přikreslíme graf časového průběhu  a jeho časovou osu rozdělíme na dostatečný počet malých intervalů. Připravíme si souřadný systém pro závislost proudu na čase a i na jeho časové ose vyznačíme odpovídající intervaly. Pak postupně promítáme okamžité hodnoty napětí přes charakteristiku prvku a výsledný proud vynášíme do připravené soustavy souřadnic.

Je-li nelineární rezistor napájen ze zdroje s daným vnitřním napětím  a nenulovým vnitřním odporem , jak ukazuje schéma na obr.4.17a, hledáme velikost proudu obvodem  a napětí na rezistoru  graficky pomocí tzv. zatěžovací přímky.

V obvodu zřejmě platí

.                                                                                       (4 – 33 )

To je lineární vztah mezi napětím u a proudem i, jehož grafickým vyjádřením je přímka v souřadné soustavě u,i (obr.4.17b). Ta protíná osu napětí v bodě  (pro osu napětí platí i=0) a osu proudu v bodě  (pro tuto osu je u=0). Bod Q, ve kterém se tato přímka protíná s charakteristikou prvku, je jediný bod, v němž závislost proudu i na

napětí u současně splňuje rovnici  (4 – 33) danou 2. Kirchhoffovým zákonem, a odpovídá ampérvoltové charakteristice .

Na obr.4.17c je ukázáno, jak se mění poloha pracovního bodu při změně vnitřního napětí zdroje. Protože je vnitřní odpor konstantní, konstantní zůstává i sklon zatěžovací přímky.

Obr.4.17d naopak odpovídá situaci, kdy vnitřní napětí je konstantní, ale mění se vnitřní odpor zdroje. Čím je  větší, tím menší je sklon přímky. Při , kdy  ,  je zatěžovací přímka rovnoběžná  s osou proudu. Odpovídající pracovní bod je označen jako .

Sériové nebo paralelní spojení dvou nebo více nelineárních rezistorů lze nahradit jediným rezistorem s odpovídající nelineární charakteristikou. Takto je možno obvod, ve kterém můžeme sériové a paralelní kombinace identifikovat, postupně zjednodušovat a vyřešit.

Jsou-li rezistory v sérii, jak ukazuje obr.4.18a, protéká jimi stejně veliký proud a napětí na sériové kombinaci je  rovno  součtu  dílčích  napětí  na  jednotlivých  rezistorech. Charakteristiku sériové kombinace pak odvodíme bod po bodu. Pro každou hodnotu proudu  odečteme z charakteristik  obou  rezistorů  příslušná  napětí  a  vyneseme celkové napětí pro tento proud. Charakteristiky graficky sečítáme ve směru osy napětí.

Při paralelním spojení (obr.4.18b) naopak volíme napětí, z charakteristik zjistíme dílčí proudy a jejich součtem získáme celkový proud. Charakteristiky graficky sečítáme ve směru osy proudu.

# Text boxes

Obr.4.10a

Obr.4.10b                                                        Obr.4.10c

Obr.4.11a                                                     Obr.4.11b

Obr.4.12a                                                      Obr.4.12b

Obr.4.13a                                                          Obr.4.13b

Obr.4.14b                                                         Obr.4.14c

Obr.4.15

Obr.4.16

Obr.4.17a                                            Obr.4.17b

Obr.4.17c                                               Obr.4.17d

Obr.4.18a                                                        Obr.4.18b