4.4.2. Analytické metody

Význam analytických postupů řešení spočívá v tom, že výsledek získáme v obecném tvaru. Při změnách parametrů obvodu  pak stačí dosazovat do výsledných vztahů pouze konkrétní hodnoty a řešení již nemusíme opakovat. Potíž je v tom, že řešení nelineárních problémů, se kterými se v praxi setkáváme, vede v naprosté většině případů na rovnice, které řešení v uzavřeném tvaru nemají. Proto se analytických metod používá většinou jen pro demonstraci některých obecných vlastností nelineárních obvodů. Ukážeme to na dvou příkladech.

Příklad 4.3: Vznik vyšších harmonických v nelineárním obvodu

Uvažujeme nelineární rezistor s charakteristikou aproximovanou polynomem n-tého stupně

,

na který bylo přivedeno napětí

.

Pro proud rezistorem pak platí

Výsledný výraz rozdělíme na členy, násobené .

Pro k=0 dostaneme tzv. stejnosměrnou složku, která je konstantní v čase

.

Pro k =1 dostáváme harmonický průběh s kmitočtem  stejným jako je kmitočet napájecího napětí. Jde o tzv. základní nebo první harmonickou složku

.

Dále máme 2. harmonickou

a vyšší harmonické složky.

Nelineární prvek způsobil vznik složek proudu s novými kmitočty. Tento jev se dá vyvolat záměrně a využít k násobení kmitočtu celým číslem tak, jak je to potřeba např. v rádiových vysílačích nebo kmitočtových ústřednách. Na druhé straně však může jít o jev nežádaný. Vznik vyšších harmonických kmitočtů pak pokládáme za projev tzv. neharmonického zkreslení zpracovávaného signálu.

Při podrobnějším rozboru popsané situace dále zjistíme, že

- liché členy polynomu generují liché harmonické složky (liché násobky základního

kmitočtu)

- sudé členy polynomu ovlivňují velikost stejnosměrné složky a generují sudé

harmonické

- maximální řád harmonické je roven stupni polynomu n, kterým aproximujeme

charakteristiku nelineárního rezistoru.

Příklad 4.4: Vznik kombinačních kmitočtů

Uvažujeme opět rezistor, jehož charakteristika je aproximována polynomem. Napětí na rezistoru je složeno ze stejnosměrné složky a dvou harmonických napětí s rozdílnými amplitudami a kmitočty

.

Pro jednoduchost se v dalším omezíme na případ, kdy je použito aproximace kvadratickou parabolou, n=2. Pro okamžitou hodnotu proudu pak platí

Provedeme úpravy členů obsahujících čtverce a součiny kosinů a rozdělíme výsledek podle kmitočtů. Dostaneme  tak

stejnosměrnou složku		,

obě základní harmonické	,

obě druhé harmonické

a navíc dvojici složek s tzv. kombinačními kmitočty

.

Amplituda složek s kombinačními kmitočty je úměrná součinu amplitud . Tyto složky proto existují pouze tehdy, jsou-li jak , tak i  různé od nuly.

Nových kmitočtů využíváme při konverzi kmitočtu např. ve směšovačích rádiových přijímačů nebo v televizních retranslačních stanicích a dále při procesech modulace a demodulace.

Nežádoucím jevem na druhé straně je vznik tzv. intermodulačního zkreslení v zesilovačích akustického signálu, které bývá daleko rušivější než zkreslení neharmonické.

Poznámka: Podrobnější rozbor s aproximací polynomem vyššího stupně n2 ukáže, že kombinační složky mohou mít kmitočty

,   kde  .

Např. pro n=4 můžeme získat kmitočty

.

Při analýze složitějších obvodů na základě analytického vyjádření nelineárních charakteristik sestavíme nelineární algebraické (tj. nediferenciální) rovnice a ty pak řešíme pro neznámá napětí a proudy. Řešení těchto rovnic v uzavřeném tvaru je možné jen v těch nejjednodušších případech a i pak je relativně složité, jak ilustruje následující příklad. V naprosté většině prakticky významných případů však řešení v uzavřeném tvaru neexistuje a obvodové rovnice musíme řešit numericky.

Příklad 4.5:

Ampérvoltová charakteristika nelineárního rezistoru je pro u0 popsána kvadratickým polynomem	0.

Hledáme proud i a napětí u, je-li rezistor napájen ze zdroje napětí 0 s lineárním vnitřním odporem .

Podle 2. Kirchhoffova zákona platí  . Dosadíme za proud, upravíme a dostaneme kvadratickou rovnici

s řešením	.

(Protože 0, musí být u0 a proto uvažujeme pouze řešení s kladným znaménkem před odmocninou.)

Je-li v konkrétním případě např.  (konstantní napětí), vypočítáme u=0.292214 V, i=0.170779 A.

Je-li ke konstantní složce napětí zdroje přičteno harmonické napětí s amplitudou  a s kmitočtem , tj.  , okamžitá hodnota napětí zdroje se mění od minimální hodnoty 1 V do maximální hodnoty 3 V a odpovídající napětí na nelineárním rezistoru a proud v obvodu pak jsou

a  .

Pro průběh napětí v závislosti na čase pak dostaneme

.

Odmocninu  rozvineme v řadu

,

takže

Napětí je zkresleno vyššími harmonickými a proud v důsledku toho také. Sériový odpor  způsobí, že řád nejvyšší harmonické není omezen stupněm aproximačního polynomu.

4.4.3.  Numerické metody

Numerické metody umožňují řešení nelineárních rovnic elektrických obvodů pomocí počítače. Protože tyto rovnice nemají v obecném případě řešení v uzavřeném tvaru, používá se při řešení  iteračního postupu, tj. postupu založeném na postupném přibližování ke konečnému výsledku. Nejdůležitější z těchto metod ukážeme na příkladu řešení nelineární rovnice o jedné neznámé

.

Hledáme kořen , pro který je daná rovnice splněna. O funkci f(x) předpokládáme, že je spojitá a má jen jeden kořen.

Metoda půlení intervalu je jednoduchá a spolehlivá. Vycházíme z toho, že známe body  a ,   , ve kterých se hodnota funkce f(x) liší  znaménkem. Hledaný bod  musí proto ležet mezi dolním a horním okrajem intervalu .

Nalezneme střední bod  a vypočítáme v něm funkční hodnotu . Podle jejího znaménka rozhodneme, ve které polovině původního intervalu kořen leží. Dostali jsme tak novou dvojici bodů . Pokračujeme stejným způsobem tak dlouho dokud absolutní hodnota funkce f(x) nepoklesne pod požadovanou hranici přesnosti řešení.

Metoda sečen, někdy také nazývaná regula falsi, vychází rovněž z dvojice bodů , ohraničujících interval, ve kterém leží hledané řešení. Na obr.4.19a je graficky znázorněn princip metody. Sestavíme rovnici sečny, tj. přímky procházející body  a  a vypočítáme souřadnici  jejího průsečíku s osou x. Znaménko hodnoty  pak určí, ve kterém dílčím intervalu máme kořen hledat. Poté vypočteme opět polohu bodu x(2) a funkční hodnotu hodnotu funkce      a dále pokračujeme stejným způsobem opět tak dlouho, pokud je to nutné.

Velmi účinná je Newtonova metoda tečen (často nazývaná Newtonova - Raphsonova). Na rozdíl od metody půlení intervalu nebo metody regula falsi vychází z jediného počátečního bodu  na křivce f(x). Průsečík tečny ke křivce v tomto bodě s osou x označíme jako  a pokládáme jej za výchozí bod dalšího řešení.

Platí zřejmě

,                                                                ( 4 – 31)

kde  je hodnota derivace  v bodě .

Proto

,                                                          ( 4 – 32)

, atd.,                                              ( 4 – 33)

obecně v i-tém kroku iterace

.                                                                      ( 4 – 34)

Řešíme-li soustavu n nelineárních rovnic

( 4 – 35)

neboli

,                                                                                              ( 4 – 36)

kde  je vektorová funkce,

je vektor neznámých řešení

je nulový vektor,

vektor oprav  získáme řešením lineární rovnice

,                                                                                       ( 4 – 37)

kde

je tzv. jakobián soustavy, tj. čtvercová matice , jejíž prvek v i-tém řádku a j-tém sloupci je roven parciální derivaci .

Poznámka:

Řešíme-li obvod metodou uzlových napětí, je jakobián roven admitanční matici obvodu, ve kterém vystupují dynamické vodivosti nelineárních prvků, tj. jejich linearizované parametry, určené v aktuálních pracovních bodech.

Příklad 4.6: Iterační řešení obvodu s diodou, jehož schéma je na obr.4.20a

Parametry charakteristika diody  .

Rovnice obvodu jsou:

Vyjdeme z počátečního odhadu napětí na diodě .

1. krok iterace

,

2. krok iterace vede na	,

konečné řešení s přesností na 4 platná místa je .

Příklad 4.7: Iterační řešení složitějšího obvodu se dvěma diodami z obr.4.20b.

Obvod budeme řešit metodou uzlových napětí. Proto zdroj napětí  v sérii s  nahradíme ekvivalentním zdrojem proudu. Řešíme pak obvod na obr.4.20c. Charakteristiky obou diod jsou aproximovány vztahem .

Rovnice pro uzlová napětí vycházejí z 1. Kirchhoffova zákona pro proudy v obou nezávislých uzlech

Linearizované rovnice v maticovém tvaru jsou

.

V jazyku MATLAB můžeme úlohu zapsat např. takto:

# % Iterativni reseni prikladu se dvema diodami

G1=1/8;  G2=1/25;  Ui=2;      % parametry obvodu

a=40;    Is=1e-12;

u=[0.7;0.7];                  % pocatecni odhad uzlovych napeti

delta_u=[1000;1000];          % pocatecni stav vektoru oprav

iter=0;                       % pocitadlo iteraci

while max(abs(delta_u))>0.0001  % zacatek iteracniho cyklu

iD1=Is*exp(a*u(1));         % proudy diod

iD2=Is*exp(a*u(2));

mat=[G1+G2+a*iD1, -G2; -G2, G2+a*iD2]; % matice soustavy % prave strany

b=[-(G1*u(1)+G2*(u(1)-u(2))+iD1-G1*Ui); …

-(G2*(u(2)-u(1))+iD2)];

delta_u=mat\b;                         % vypocet opravy

u=u+delta_u;                           % opravena napeti

iter=iter+1;                           % pocitej iterace

end

format long                    % format zobrazeni vysledku

iter                           % celkovy pocet iteraci

u                              % vysledna napeti

Vycházíme-li z počátečního odhadu u1=u2=0,7 V, je výsledné řešení po 9 iteracích

# Text boxes

Obr.4.19a                                                       Obr.4.19b

Obr.4.20a

Obr.4.20b                                                    Obr.4.20c