4.  Trojfázové obvody

Úvod

Trojfázová soustava

Spojení fází do hvězdy

Spojení fází do trojúhelníka

Výkon v trojfázových souměrných soustavách 
(s harmonickým napětím)

Nesouměrné trojfázové soustavy

10.12.1998					ing. Miroslav  Fiala

Úvod

Pro přenos elektrické energie střídavým proudem i pro lepší využití alternátorů
a elektromotorů je výhodnější použít soustavy vícefázové. V praxi je nejrozšířenější trojfázová souměrná soustava.

Trojfázová soustava

Trojfázová soustava umožňuje vytvoření točivého magnetického pole, které využívají 
nejjednodušší a nejrozšířenější motory – asynchronní (indukční) motory. Další výhodou je 
přenos energie trojfázovým vedením, které má menší spotřebu materiálu na vodiče. Trojfázové generátory jsou funkčně jednodušší a mají menší hmotnost než 3 fázové generátory 
stejných výkonů.

V souměrném trojfázovém generátoru se indukuje souměrná trojfázová soustava 
napětí. Napětí všech fází mají stejnou velikost (amplitudu)  a jsou vůči sobě posunuty o 1/3 doby kmitu (120°). Když uvažujeme, že napětí první fáze má nulovou počáteční fázi, tak platí:

(4.1)

v praxi je potom

Obr. 4. 1  Diagram komplexních hodnot napětí v Gaussově rovině (fázorový diagram)

Ve verzorovém tvaru vyjádříme efektivní hodnotu napětí jednotlivých fází  (obr. 4.1)

(4.2)

Tato soustava se nazývá souměrná trojfázová soustava s kladným směrem fází (sousledná 
soustava).

Napětí první fáze může být proti počátku posunuto. Potom se napětí druhé a třetí fáze vyjádří 
jako fázory vzniklé pootočením fázoru   (rovnice 4.3):

(4.3)

Při znázornění na časové ose (obr. 4.2)  pak následují napětí v pořadí 1 – 2 – 3, tomu 
odpovídá sled fázorů  ve směru hodinových ručiček, (proti kladnému směru otáčení  fázorů).

V souměrném trojfázovém obvodu jsou zatěžovací impedance ve všech fázích stejné :

(4.4)

Zanedbáme-li odpor vodičů, jsou si proudy v jednotlivých fázích rovny :

(4.5)

Proudy v jednotlivých fázích mají stejnou hodnotu, stejný fázový posun j  vzhledem k napětí příslušných fází a jsou vzájemně posunuty o 120° (viz obr. 4.3). Tvoří tedy souměrnou trojfázovou soustavu proudů se stejným sledem fází, jako má soustava napětí v daném obvodu (viz obr. 4.2).

Okamžité hodnoty proudů jsou:

(4.6)

a jejich součet je v každém okamžiku roven nule - (obr. 4.5)

(4.7)

4.3  Spojení fází do hvězdy

Při spojení fází do hvězdy (obr. 4.6) máme k dispozici dvojí napětí:

Fázová napětí  jsou mezi svorkami zdroje a středem 0. Ve čtyřvodičové soustavě jsou to napětí mezi fázovými vodiči  L1, L2, L3  a středním vodičem N.

Sdružená (síťová) napětí  jsou vždy mezi dvěma svorkami trojfázového zdroje nebo mezi fázovými vodiči  L1, L2, L3.

Vztah mezi sdruženými a fázovými napětími se odvodí aplikací II. K. Z. na smyčky proudů
vyznačené ve schématu na obr. 4.6 :

(4.8)

Sdružené napětí je vždy fázorovým rozdílem dvou fázorových napětí.

Obr. 4.7  Fázorový diagram napětí	                      Obr. 4.8  Vztah mezi fázovým
               při spojení do hvězdy	                                      a sdruženým (síťovým) napětím

Z obr. 4.8  a ze vztahu 4.8 je zřejmé, že:

(4.9)

4. 4  Spojení fází do trojúhelníka

Do trojúhelníka (obr. 4.9) se v některých případech spojuje vinutí trojfázových transformátorů, vinutí trojfázových motorů a jiných trojfázových spotřebičů.

Jak je z obr. 4.9 zřejmé, jsou fázová napětí totožná s napětími sdruženými, ale fázové

a sdružené (síťové) proudy jsou různé :

Fázové proudy  – protékají jednotlivými fázemi

Sdružené (síťové) proudy  – tečou sítˇovými vodiči  L1 – L2 – L3

Obr. 4.9   Schéma zapojení zátěže do trojúhelníka

Při spojení podle obr. 4.9  platí pro proudy v uzlech  1 – 2 – 3  podle  I.  K. Z. :

(4.10)

Obr. 4.10  Fázorový diagram napětí a proudů zapojené 
   zátěže do trojúhelníka

Pro velikosti sdružených a fázových proudů platí stejný poměr jako pro napětí ve hvězdě:

(4.11)

4. 5  Výkon v trojfázových souměrných soustavách (s harmonickým napětím)

Činný výkon trojfázové soustavy je dán součtem činných výkonů jednotlivých fází.

V souměrné soustavě tedy platí :

P = 3 . Uf  . If  . cos j	 (W; V, A)                                                                                 (4.12)

což můžeme vyjádřit pomocí síťových (sdružených) hodnot vztahy při zapojení do hvězdy :

(4.13)

a při zapojení do trojúhelníku

(4.14)

Zdánlivý výkon                                                          (4.15)

Jalový výkon                             (4.16)

(-; W, VA)                                                                                               (4.17)

4. 6  Nesouměrné trojfázové soustavy

Vznik nesymetrie

V elektrizační soustavě jsou zdroje, tj. turbo a hydroalternátory zásadně symetrické. Přenosové cesty (elektrická vedení) můžeme považovat taky prakticky za symetrické. Nesymetrii vyvolávají tedy spotřebiče, nejčastěji připojením na jednu, případně 2 fáze. Bezprostředním důsledkem připojením jedno-, resp. dvoufázového spotřebiče k elektrizační soustavě je vznik proudové nesymetrie. Teprve v důsledku průchodů nesymetrických proudů v soustavě vznikají na impedancích soustavy nesymetrické úbytky napětí a tím napětˇová nesymetrie.