5.  TrANSFORMÁTORY

Princip činnosti

5.1.1      Náhradní schéma

5.1.2      Princip činnosti skutečného transformátoru

5.2         Transformátor naprázdno

5.3         Transformátor nakrátko

5.4         Transformátor při zatížení

5.5         Konstrukce a provedení transformátorů

5.6         Speciální transformátory

11.11.1998		                   			ing. Vítězslav Stýskala

5.                     TRANSFORMÁTORY

Jsou elektrické netočivé stroje, které umožňují změnu velikosti (transformaci) střídavého napětí při konstantní frekvenci.

Rozdělujeme je především podle počtu fází na

jednofázové                                 a                                  trojfázové

5.1     Princip činnosti

Vysvětlíme si ho na nákresu ideálního jednofázového transformátoru.

Obr.1 - Nákres jednofázového transformátoru s železným jádrem

Pro ideální transformátor platí zjednodušení reálného stavu :

1.     ( ( P =  0 ,     R1  =  0 ,    R2  =  0,    tj. celkové ztráty a činné odpory vinutí jsou nulové.

2.     Rozptyl je nulový  ( ((1   +  ((2   =  0 ) .

3.     Celý magnetický tok  (h   prochází všemi závity primárního a sekundárního vinutí.

Střídavý proud v primárním vinutí  I1  vybudí  střídavý magnetický (, který svou změnou indukuje ve vinutích transformátoru indukované napětí Uind, závislé na velikosti frekvence primárního proudu  f1  a magnetického toku  (m.

Uind =  4,44 . f1 .(m          (V)

a pro jednotlivá vinutí  pak     Uind1=  4,44 . f1 . (m . N1 ,     Uind2  =  4,44 . f1 . (m  . N2

Poměr indukovaných napětí je  převod transformátoru   K.

(1)

Z předchozího vztahu pro ideální transformátor vyplývá, že velikosti indukovaných napětí jsou přímo úměrné počtům závitů jednotlivých vinutí a odpovídají poměru svorkových napětí U1 a  U2.

Při předpokladu rovnosti příkonu  P1  a výkonu  P2   ( cos (  = 1,  Pd = 0)  platí:

P1  =  P2   (   U1 . I1   =   U2  .  I2   (    K

Ideální transformátor je charakterizován jediným parametrem  -  převodem  K.

5.1.1      Náhradní elektrické schéma skutečného transformátoru

Pro skutečný transformátor neplatí 3 výše uvedené podmínky !

Umožňuje popis elektrickými rovnicemi. Vychází z ideálního transformátoru, doplněného o vedlejší obvodové prvky. Primární napětí  U1  je harmonické a magnetický obvod není nasycen (pracovní oblast v lineární části charakteristiky).

Obr. 2 - Náhradní schéma transformátoru s železným jádrem

Jelikož  skutečný  transformátor  vykazuje  při své činnosti činné ztráty  ((P ( 0)  a má také rozptyl  kolem vinutí (((1+((2  ( 0), vyjadřujeme v náhradním schématu ztráty v primárním a sekundárním  vinutí pomocí  nenulových rezistorů R1  a  R2 a činné ztráty v magnetickém obvodu fiktívním rezistorem RFe. Rozptylové toky ((1  a ((2 uzavírající se vzduchem, nahrazujeme rozptylovými reaktancemi  jX(1 a  jX(2. Hlavní (pracovní) magnetický tok (h vyjádříme hlavní reaktancí  jXh  tzv. magnetizační. R´2,  I2´,  jX(´,  U2´  jsou veličiny přepočítané pomocí převodu na primární vztažnou stranu z důvodů kvantifikačního srovnání hodnot.

Popisem náhradního schématu skutečného transformátoru pomocí Kirchhoffových zákonů, získáme základní rovnice, které charakterizují transformátor ve všech provozních stavech.

U1  =  Uind  + ( R1 + jX(1 ) . I1

U2´  =  Uind  +  ( R´2 + jX´(2 ) . I2´

I1  +  I2´    =   I10   =   I(   +  IFe

5.1.2      Princip činnosti skutečného transformátoru

Připojením zdroje harmonického napětí U1 na primární vinutí (vinutí napájené ze zdroje napětí), jím začne protékat harmonický proud I1. Ten vytvoří střídavý hlavní magnetický tok (h, který se uzavírá jádrem a rozptylové toky  ((1   a   ((1 , které se uzavírají vzduchem.

Střídavou změnou hlavního magnetického toku d(/dt se indukuje do jednoho závitu vinutí (primárního i sekundárního) indukované napětí uind a v jednotlivých vinutích pak indukovaná napětí o velikostech úměrých počtům závitů N1, N2 jednotlivých vinutí, viz. kapitola 1.1.

Připojením zátěžné impedance Z2 na svorky sekundárního vinutí (z tohoto vinutí odebírán výkon do zátěže), začne jí a jím procházet sekundární proud  I2  a do zátěže je dodáván výkon P2.

5.2.     Transformátor  naprázdno

Je to takový provozní stav, kdy primární vinutí je připojeno k jmenovitému napětí U1N a svorky sekundárního   vinutí   jsou   rozpojeny   ( Z2 = ( ( I2 = 0 ),    transformátor    nedodává    výkon ( P2 = 0 ).

Rovnice mají tvar

U1  =  Uind  + ( R1 + jX(1 ) . I10

U2   =   Uind  =  U20

I1    =  I10  =  I(   +  IFe

Příkon, který  transformátor odebírá ze

sítě, slouží ke krytí  ztrát naprázdno.

(P10  = ( PFe  + R1 . I102            (W)

Ztráty v primárním vinutí jsou díky malé velikosti proudu naprázdno I10 malé (cca 2 až 10 % I1N) a v praktických výpočtech je zanedbáváme a uvažujeme, že

(P10  = (PFe           (W)

Měřením napětí při stavu naprázdno se určuje převod.

(1)

Fázor proudu naprázdno  I10  tvoří  činný proud  IFe (přes fiktívní RFe) a jalový magnetizační proud  I(  (přes jXh).

.                                                                                                Úhel (10, který  svírající fázory  I10 a  U1 je  velký,  tzn. že,

cos(10  =   =   0,1  je  nízký

U skutečných transformátorů jsou velikosti  R1, R2´, X(1, X(2´  poměrně malé, naproti tomu hodnoty  Xh  a  RFe  jsou velké - fázorový diagram (obr.4) není v měřítku ( ve skutečnosti  U1 ( U20´ )

Pozn.

Nízký  cos(10 (cos úhlu mezi fázory U1 a I10)  má nepříznivý vliv na napájecí síť. Transformátor odebírá většinu jalové energie k magnetování jádra. Proto je tento stav nežádoucí i přesto, že celkové ztráty jsou velmi malé. Transformátor se musí odpojit od sítě.

5.3.     Transformátor nakrátko

Je nejnepříznivější stav transformátoru.

Sekundární vinutí je spojeno nakrátko bezimpedanční spojku   ( Z2 = 0 ( U2´ = 0,   P2 = 0 ).

Xh a RFe se vzhledem ke své podstatné velikosti oproti Z2 neuplatní, viz. zjednodušené schéma pro stav nakrátko. Zkratový proud je omezen pouze impedancí obvodu - impedancí nakrátko.

Velikost impedance nakrátko  Z1K  se určuje:    Z1K  =  Z1N . uK% =( U1N / I1N ). uK%           (()

a je tvořena:            Z1K  =  R1K +  jX1K ,     kde      R1K = R1 + R2´     a     X1K = X(1 + X(2´

Obr. 5 - Náhradní schéma při stavu nakrátko

Celková impedance nakrátko Z1K je malá, neboť je tvořena malými hodnotami R1, R2´, X(1  a X(2´ , proto je proud I1K  mnohonásobně větší než  I1N  (7 až 35 krát) a je pro transformátor velice nebezpečný.

Celý příkon nakrátko P1K, se mění opět v činné ztráty (P, přičemž ztráty (PFe jsou zanedbatelné. Ztráty jsou hlavně dány Jouleovými ztrátami ve vinutí (PCu  a přídavnými ztrátami (Pd.

Procentní napětí nakrátko   uK%

Důležitý parametr, udávající zkratovou odolnost transformátorů.

Při jeho zjišťování měřením se postupuje tak, že se sníží primární napětí  U1 na hodnotu U1K, při niž proud  je  I1K´  =  I1N  ( transformátor se nepoškodí).

(%)

Pomocí  uK%  určíme velikost  skutečného ustáleného zkratového proudu.

(A)

Jouleovy ztráty rostou s druhou mocninou proudu I1K, proto trvalý zkratový proud  působí na transformátor destruktivními  účinky, kterým zabraňujeme rychlým odpojením transformátoru od sítě.

Obr. 6  Fázorový diagram stavu nakrátko

5.4.     Transformátor při zatížení

Jsou teoreticky všechny ostatní stavy, vyjma stavu naprázdno a nakrátko.

Vzájemné fázové poměry napětí a proudů ve fázorových diagramech závisí na charakteru a velikosti zatěžovací impedance   Z2,   ( 0 (  Z2 ( ( ).

Obr. 7 - Fázorový diagram stavu při zatížení

Zatěžovací charakteristika

Je  grafická závislost    U2 = f (I2)  při  cos(  =  konst, a je velmi důležitá.

Obr.8 - Srovnání zatěžovacích charakteristik rozptylových a síťových transformátorů.

Tvrdost charakteristiky závisí na   uK%   a   cos(K.

Čárkovaně je zakreslena zatěžovací charakteristika rozptylového transformátoru, jako zdroje konstantního proudu, používaného pro obloukové svařování nebo k napájení výbojek. Proud IK je pouze nepatrně vyšší než  I2N.

Účinnost transformátorů

Je jedním z nejdůležitějších parametrů elektrických strojů.

Udává se vztahem

(1, resp. %)

kde                               (P  =  (PFe  +  (PCu       (W),           P1  =  U1N . I1 . cos(1         (W)

V technické praxi se dosahuje účinnosti 85 až 99 % ( transformátory větších výkonů mají i vyšší účinnost). Účinnost ale rychle klesá, blíží-li se zatížení stavu naprázdno.

5.5.      Konstrukce a provedení transformátorů

Základními funkčními částmi jsou  magnetický obvod,  vinutí  a  systém chlazení.

Typ  jádrový  -   vinutí obklopuje jádro.

Typ  plášťový  -  jádro obklopuje vinutí.

Obr. 9  - Jádrové a plášťové magnetické uspořádání transformátoru

Jádro bývá složeno z transformátorových plechů, tloušťky 0,5 a 0,35 mm (pro f = 50 Hz), k zamezení ztrát vířivými proudy jsou plechy navzájem izolovány lakem nebo nevodivou oxidační vrstvou.

Ke snížení hysterezních ztrát se používají ocelové plechy s přídavkem 3,5 - 4,5% křemíku, válcované za studena.

Veškeré ztráty vznikající v transformátoru se mění v teplo, které je třeba odvádět - chladit. Chlazení se zpravidla provádí vzduchem nebo olejem, u větších a velkých výkonů s nucenou cirkulací. U  nejnáročnějších aplikací pak elektronegativním plynem SF6 (fluorid sírový), který má vynikající izolační a antioxidační účinky. K jeho použití je však nutné hermeticky zapouzdřených chladících systémů.

V energetických soustavách se pro rozvod elektrické energie používají trojfázové transformátory, které bývají často z hlediska konstrukčního, bezpečnostního a ekonomického rozděleny do několik výkonových jednotek (např. místo jednoho transformátoru se použijí dva s polovičním výkonem, a při poruše jednoho z nich, druhý zajišťuje provoz). Transformátorové jednotky jsou zapojovány paralelně.

Autotransformátory

Mají pouze jedno vinutí, jehož část je společná pro primární i sekundární obvod. Oba obvody, na rozdíl od běžných transformátorů, jsou spojeny nejen magnetickou, ale i elektrickou vazbou. Proto se autotransformátor nesmí použít mezi vysokým a nízkým napětím, nebo nízkým a malým napětím

Používají se k řízení napětí jako snižovací nebo zvyšovací v jednofázovém i trojfázovém provedení. Účinky zkratových proudů jsou větší než u normálního transformátoru.

Obr.10 - Princip autotransformátoru

Řiditelné transformátory - tímto pojmem se označují ty transformátory, které jsou schopny měnit napětí po stupních nebo plynule, při zatížení.

Měřící transformátory

Patří  k  příslušenství  k   měřících  přístrojů.  Převádějí  velká  střídavá  napětí  a  velké   střídavé

proudy na hodnoty, vhodné pro měřící přístroje, při současném galvanickém oddělení měřícího přístroje od měřeného obvodu. Měřící přístroje se do obvodu nezapojují přímo, ale přes MTN a MTP.

-   měřící transformátor napětí MTN - u něj je primární vinutí (velký počet závitů) paralelně připojeno k měřenému obvodu s vysokým napětím (nebo i jiným) a sekundární vinutí (malý počet závitů) k voltmetru s velkým vnitřním odporem RV, aby MTN pracoval jako při stavu naprázdno.

Pomocí MTN měřené napětí určíme :

U1  =  KU . U2 ,   kde

Napětí na straně voltmetru U2  bývá

max. 100 V.

-    měřící transformátor proudu MTP -  primární vinutí (malý počet závitů, zpravidla jeden) je zapojeno do série s měřeným vysokoproudovým obvodem a sekundární vinutí (velký počet závitů) je připojeno k ampérmetru s co nejmenším vnitřním odporem RA, aby MTP pracoval ve stavu nakrátko.

I2   =   KI . I1 ,       kde

Proud ampérmetrem  I2  je  5, resp. 1A.

MTP mohou mít několik výstupů i pro

jistící přístroje.

MTP bývá doplněn zkratovačem, neboť

se výstupní svorky nesmí nikdy rozpojit !

MTN a MTP lze použít i při měření velého činného výkonu wattmetrem, MTN v napěťovém a MTP v proudovém obvodu wattmetru. Změřený činný výkon se pak určí :

P1  =  KU . KI . P2           (W)

5.6.          Speciální transformátory

Kromě transformátorů s popsanými vlastnostmi se konstruují i takové transformátory, které mají odlišné vlastnosti.

Pecní

Slouží k vytápění tavících, žíhacích, kalících, smaltovacích a sušících pecí.

Dělíme je na  a)  odporové  -  topné odporové články jsou připojeny na napětí sekundárního vinutí, které se dá řídit

b)  obloukové  -  transformují vysoké napětí na nízké o velikosti desítek voltů, potřebné k zapálení a k hoření elektrického oblouku. Na straně nízkého napětí jsou proudy až statisíců ampér, proto se řízení napětí provádí na primární straně

c)   indukční  -  sekundárním vinutím je tekutý prstenec zahřívané látky  -  kovu. Primární vinutí je podobné jako u běžného transformátoru. Pro menší ohřívané předměty se používají frevence 2 - 10 kHz

Svařovací  transformátory

Pro obloukové svařování se používá tzv. rozptylový transformátor s uměle zvětšeným rozptylem pomocí jader vložených do rozptylových drah.  K zapálení oblouku je třeba sekundární napětí 80V až 100V a pro hoření jen 20V až 30V. Transformátor se tomu musí rychle přizpůsobit, přičemž se nesmí příliš měnit svařovací proud. Zvětšeným rozptylen vzroste reaktanční úbytek, výstupní napětí klesne a proud se jen málo změní viz.obr.8.

Odporové svařování na tupo, bodové nebo švové spočívá v tom, že na svařované místo působíme krátkodobě zkratovým proudem 1kA až 100kA.  K dosažení těchto vysokých proudů (i když krátkodobých) je nutná co nejmenší reaktance transformátoru i přívodů. Na sekundární straně bývá zpravidla pouze jeden závit z mědi. Velikost svařovacího proudu se mění přepínáním odboček  na primární straně.

# Text boxes

~

N1

1’

U1

I1

1

((1

primární

vinutí

U2

I2

2

2’

Z2

N2

((2

sekundární

vinutí

(n

mag.obvod

obvod

U2

U20

I2N

IK

I2

rozptylové transformátory

síťové transformátory

cos (2 = 0

(kapacitní charakter)

cos (2 = 1

cos (2 = 0

(induktivní charakter)

(h/2

(h/2

(h