12.  Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Úvod

Účinky elektrického proudu na lidský organizmus

Organizační opatření pro zábranu vzniku úrazu el. proudem

Technická opatření pro zábranu vzniku úrazu elektrickým proudem

5.  První pomoc při úrazu elektrickým proudem

10.12.1998					ing. Vladimír Meduna

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Zpracoval: Ing.Vladimír Meduna, VŠB-TU Ostrava,FEI, kat.452

1. Úvod

Úraz elektrickým proudem může způsobit proud protékající postiženým tělem nebo vzniknout jako důsledek jiných nežádoucích účinků elektrického proudu, elektrického či elektromagnetického pole.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je souhrnem organizačních a technických opatření, která zabraňují vzniku úrazu.

Organizační opatření - se týkají výběru a odborné elektrotechnické kvalifikace pracovníků provádějících činnost na elektrickém zařízení. Tato opatření (jsou dána vyhláškou čís. 50/1987 Sb. a podstatně snižují pravděpodobnost úrazu

Technická opatření - mají vyloučit nebo podstatně snížit riziko úrazu způsobené elektrickým zařízením, která svým provedením

, volbou a umístěním nemusí být vždy naprosto bezpečná.

2. Účinky elektrického proudu na lidský organizmus

Účinek elektrického proudu, protékajícího lidským tělem závisí na :

-  druhu proudu

-  velikosti proudu

-  frekvenci proudu

-  fázi srdeční činnosti

-  impedanci lidského těla

-  dráze proudu

-  době průchodu proudu

-  fyziologickém a psychickém stavu organizmu

velikosti dotykového napětí

-  velikosti dotykového napětí

Obecně lze říci, že působení stejnosměrného proudu je méně nebezpečné než působení proudu střídavého. Oba druhy proudu způsobují  rozklad krve i svalové křeče (což vede k neschopnosti okysličování organizmu, zástavě dýchání a pod.).

Střídavý proud však navíc ještě od určité velikosti způsobuje tzv. fibrilaci srdce, což vede k zástavě srdeční činnosti. Srdce pracuje vlastně jako krevní pumpa s frekvencí cca 70 tepů za minutu. Při průchodu střídavého proudu (např. s frekvencí 50 Hz) se srdce snaží přizpůsobit frekvenciprekvenci procházejícího proudu a kmitá s frekvencí nikoliv 70 x za min., ale 50 x za sec. Tím srdce ztrácí schopnost pracovat jako pumpa, dochází pouze ke chvění srdce (srdeční fibrilace) a dochází k zástavě srdeční činnosti.

NejnebezpečnějšíNenebezpečněší pásmo frekvence proudu je v rozmezí 50 - 60 Hz. Působení vyšších frekvencí je nad rámec této informace.

Podle nejnovějších výzkumů je stupeň účinku elektrického proudu procházejícího lidským tělem dán vzájemnou kombinací velikosti proudu, dobou jeho působení a v neposlední řadě tím v které fázi srdeční činnosti dojde k nebezpečnému dotyku.

Například účinky střídavého proudu s frekvencí 50-60 Hz se projevují následně:

0,0045 mA... pozorovatelné chvění (brnění) jazyku

1,2 mA      ... pozorovatelné chvění(brnění) prstů

6 mA         ... počátek vzniku svalových křečí u žen

9 mA         ... počátek vzniku svalových křečí u mužů

20 mA	      ... ochabnutí dýchacích svalů

80 mA       ... fibrilace srdce, když doba působení proudu je delší než 1 s

Poznámka:  Hodnoty jsou uvedeny pro případ průtoku elektrického proudu

z levé ruky do obou nohou.

Z předchozího výkladu je zřejmé, že účinek elektrického proudu na lidský organizmus stoupá především s velikostí proudu, který protéká lidským tělem  a dobou

po kterou proud protéká.

Velikost elektrického proudu protékajícího tělem je závislá na impedanci celého proudového obvodu, který tvoří zdroj, vodiče a lidské tělo ( někdy také odpor uzemnění). Impedance zdroje a přívodních vodičů je vůči odporu lidského těla zanedbatelná.

Velikost impedance lidského těla je rozdílná u jednotlivých osob dle jejich fyziologické stavby a pohybuje se v rozmezí od 750 (Ohmů do 9000 (Ohmů. Jako průměrná hodnota byla stanovena hodnota 2000 (Ohmů. Tato impedance je rovněž závislá na psychickém stavu osoby, se zhoršujícím se psychickým stavem impedance lidského těla klesá ( někdy až na hodnotu 500 (Ohmů).

Velikost impedance se mění v závislosti na výši dotykového napětí, s vyšším napětím impedance těla klesá. Např. při dotykovém napětí 50 V je impedance těla asi 6000 (Ohmů, při napětí 700 V již jen 750 (Ohmů.

Velikost impedance těla se rovněž mění v závislosti na dráze proudu lidským tělem. Např. impedance těla při průtoku proudu ruka-ruka je asi 1000 (Ohmů, noha-noha  1258 (Ohmů, obě ruce-hruď : 293 (Ohmů.

Největší nebezpečí je při dotyku hlavou, kdy k již zmíněným okolnostem navíc přistupuje ještě průtok hlavou tj. nervovým centrem celého těla.

Poznámka: Na rozdíl od dřívějších předpisů nyní není hodnota bezpečného proudu stanovena.

3. Organizační opatření pro zábranu vzniku úrazu el. proudem

Tato opatření se týkají výběru a odborné kvalifikace pracovníků provádějících činnost na elektrickém zařízení a jsou mj. dána ustanoveními vyhl.čís. 50/78 Sb.

Pracovníci, kteří provádějí činnost na el. zařízení mohou tato zařízení obsluhovat nebo mohou na těchto zařízeních pracovat.

Obsluhou elektrického zařízení se rozumí  např. zapínání, vypínání zařízení podle návodů k obsluze, ale také výměna závitových a přístrojových pojistek nebo výměna žárovek, čtení údajů trvale namontovaných elektrických měřících přístrojů a pod.

Práce na el. zařízení je např. montáž, revize, údržba elektrického zařízení, ale

také i měření přenosnými přístroji.

Vyhláška čís.50/78 Sb. pak přesně specifikuje, kdo může a za jakých podmínek

obsluhovat nebo pracovat na elektrickém zařízení . Stanoví stupeň odborného elektrotechnického vzdělání a potřebnou praxi pro jednotlivé druhy činnosti na elektrickém zařízení a způsob ověřování těchto odborných znalostí.

4. Technická opatření pro zábranu vzniku úrazu elektrickým proudem

4.1  Všeobecně

Technická opatření, která mají snížit nebo zabránit vzniku úrazu elektrickým proudem jsou uvedena především v technických normách. Od 1.1.1996 byla původní státní technická norma pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím ČSN 34 1010 nahrazena normounornmou ČSN 33 2000-4-41, která již odpovídá ustanovením Mezinárodní normalizační komise ( ISO) a Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC). Tato ustanovení již respektují také všechny státy Evropské unie.

4.2.  Základní názvosloví

Z hlediska úrazu elektrickým proudem má každé elektrické zařízení části živé a

části neživé.

Živá část elektrického zařízení je vodič nebo vodivá část určená k tomu, aby při

obvyklém užívání byla pod napětím.

Neživá část elektrického zařízení je vodivá část, které se lze dotknout a která není                                                                obvykle živá, ale může se stát živou v případě poruchy.

Vznik úrazu elektrickým proudem je dán nejen vlastním provedením elektrického zařízení, ale také působením vnějších vlivů, které na toto zařízení působí. Podle působení vnějších vlivů (teplota, atmosférickéatmosferické podmínky, nadmořská výška, výskyt vody, plísní, živočichů, korozívníchkorozivních a znečišťujících látek , mechanické působení, různé druhy záření a pod.) se pak prostory, ve kterých je elektrické zařízení umístěno dělí  podle stupně nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem na prostory: normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné. (ČSN 332000-3).

Prostory normální jsou takové, v  nichž  používání elektrického zařízení je považováno

z

za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení  nebezpečí

elektrického  úrazu,  pokud  elektrická  zařízení  a  jejich  používání  odpovídají u

ustanovením, která se jich týkají. (Nevodivé okolí, sucho, teplo a pod.)

Prostory nebezpečné jsou takové, kde  působením   vnějších vlivů    je buď přechodné,

nebo stálé nebezpečí elektrického úrazu.  (Výskyt  vlhkosti,  vodivé okolí a pod.)

Prostory zvlášť nebezpečné jsou  takové,   ve kterých působením zvláštních okolností,	 vnějších   vlivů   (  případně  i  jejich  kombinací )    dochází  trvale  ke  zvýšení

nebezpečí elektrického úrazu .( Trvalý výskyt  vody, venkovní prostředí a pod.)

Vnější vlivy jsou např. vlhkost, prašnost, korozní látky v ovzduší, mech.rázy, přítomnost hlodavců a pod. Pojem působení vnějších vlivů však také zahrnuje odbornou kvalifikaci osob, které na tomto zařízení provádějí činnost.

Podrobně jsou uvedeny všechny druhy vnějších vlivů v ČSN 332000-3.

Norma ČSN 33 0600 rozděluje elektrická a elektronická zařízení s napětím do 1000V stř. a 1500V ss, z hlediska způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem, do následujících tříd:

Třída 0 - zařízení je zcela bez ochrany živých i neživých částí, běžně se nesmí používat           	    a zařízení nemá ochrannou svorku pro připojení ochranného vodiče nebo         	    uzemnění, má pouze základní izolaci. (Např. zařízení , které je ve stadiu vývoje a pod.).

Třída I - zařízení má svorku pro připojení ochranného vodiče nebo uzemnění, má jen

základní izolaci ( např. žehlička, pračka , motor a pod.).

Třída II - má základní a přídavnou izolaci, není třeba žádné další ochrany

Třída III - napájení bezpečným malým napětím, není třeba další ochrany

všakvčakPodrobněPdrobně

Názvosloví vodičů.

Vodiče jsou součástí elektrických rozvodů.   Nemá-li docházet k jejich záměně, což může mít i tragické následky, je důležité, aby byly jednotně nazývány i označovány. Proto rozlišujeme :

pracovní vodič - vodič  proudové  soustavy sloužící k přenosu elektrické energie

střední vodič   - vodič připojený na střed (uzel) zdroje, schopný přispět k přenosu elektrické energie (značka N)

ochranný vodič - vodič požadovaný určitými opatřeními na ochranu před úrazem elektrickým proudem, který elektricky spojuje některé z těchto částí : neživé části, cizí vodivé části, hlavní ochrannou svorku, zemniče, uzemněný bod zdroje (značka PE)

vodič PEN       -   vodič spojený se zemí slučující v sobě funkci ochranného a středního

vodiče

náhodný ochranný vodič -  vodič  vytvořený   souvislými  vodivými částmi splňujícími

podmínky ochranného vodiče a použitý jako ochranný vodič

4.3  Základní dělení ochran před úrazem elektrickým proudem

A)  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí

B)  Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí

C)  Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí

A)  Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí  se provádí:

-  izolací : požaduje se úplné pokrytí živých částí izolací, kterou lze odstranit pouze

jejím  zničením.  Elektrické   vlastnosti   izolace  musí   odpovídat   výši

jmenovitého napětí živých částí. jmenovitého napětí živých částí. ( Např. izolace vodičů a pod.).

- kryty nebo přepážkami : kryt je část zajišťující ochranu zařízení před určitými vnějšími        vlivy a ve všech směrech ochranu před dotykem živých částí, přepážka je část zajišťující ochranu před dotykem živých částí z každého obvyklého směru přístupu

- zábranou a polohou - zábrana je část bránící nahodilému dotyku živých částí, avšak    nebránícínebránicí dotyku živých částí záměrnou činností ( např. zabránění přístupu k těmto částem a pod.). Při ochraně polohou jsou nebezpečné živé části umístěny mimo dosah a brání pouze nahodilému dotyku např. volné vedení a pod.

-doplňkovou ochranou proudovým chráničem s vybavovacím proudem max. 30 mA -

využívá schopnosti proudového chrániče odpojit živou část i v případě

dotyku osoby s živou částí. Nelze ji použít jako základní ochrany, ale jen ve

spojení s předchozími ochranami.

- ochrana  doplňkovou izolací : vybavení izolačním stanovištěm nebo použití

ochranných pomůcek, ochranu nelze použít pro pracovníky seznámené nebo

poučené.ochranných pomůcek (izolační rukavice), ochranu nelze použít pro pracovníky seznámené

nebo poučené

B)  Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se provádí jako :

1.  ochrana samočinným odpojením od zdroje

2.  použití zařízení tř.II nebo s rovnocennou izolací

3.  ochrana umístěním v prostoru s nevodivým okolím

4.  ochrana elektrickým oddělením

5.  neuzemněným místním pospojováním

B1. Ochrana samočinným odpojením od zdroje

Pro ochranu samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase musí být splněny základní požadavky:

- spojení neživých částí pomocí ochranného vodiče s uzlem zdroje

- provedení hlavního pospojování (spojení ochranného vodiče s konstrukcí budovy,           potrubími a uzemněním )

potrubími a uzemněním

Samočinné odpojení od zdroje je zabezpečeno ochrannými přístroji (pojistky, jističe, chrániče proudové i napěťové), které musí odpojit obvod nebo zařízení, jestližejestiže se na jeho neživých částech vyskytne napětí vyšší než dovolené dotykové napětí 50 V pro bezpečné a 25 V pro jiné než bezpečné prostory.

Pro samočinné odpojení jsou stanoveny konkrétní časy v závislosti na druhu elektrického zařízení  a na výši napětí proti zemi. Např. zásuvkové obvody pro napětí 230 V - 0,4 s, mezi rozváděči a pro pevně připojené spotřebiče a 230 V - 5 s. Pokud není možné dosáhnout vypnutí v požadovaném čase pojistkou nebo jističem, je nutno použít k vypnutí proudový chránič. Důvodem je to, že proudové chrániče vypínají nejpozději do 0,2 s po dosažení nastavené hodnoty rozdílového proudu, kdežto vypínací doba pojistek a jističů závisí na velikosti poruchového proudu.

Princip působení ochrany odpojením od zdroje je znázorněn na obr. č. 1, kde  střední vodič zastává funkci jak ochranného tak pracovního vodiče.

Obr. čís. 1       Princip ochrany odpojením od zdroje v síti s uzemněným uzlem zdroje ( TN-C )

Obr. č. 1       Princip ochrany odpojením od zdroje v síti s uzemněným uzlem zdroje ( TN-C )

Poznámka: Označení sítě TN-C znamená :

T - síť s uzemněným uzlem zdroje

N - neživé vodivé části spojené ochranným vodičem s uzlem zdroje

C - ochranný vodič zastává současně funkci středního vodiče a vodiče ochranného

( značka PEN )

Ochrana působí tak, že v případě vniknutí nebezpečného napětí (průraz izolace a pod.) na neživou část, prochází poruchovým obvodem (na obrázcích vyznačeno přerušovanou čarou) poruchový proud, který musí být tak velký, aby způsobil vypnutí pojistky či jističe ve stanoveném čase. a tím odpojení elektrického zařízení od zdroje.

Tím, že funkci ochrannou i pracovní plní jedinný vodič (PEN), však tento způsob ochrany přináší však určitá nebezpečí a problémy :

- přerušení vodiče PEN ohrožuje všechny uživatele zařízení za místem přerušení ( plné fázové napětí je pak na neživých částech el. zařízení)

vysoká impedance poruchového obvodu prodlužuje dobu odpojení vadné části a zpětné proudy spotřebičů procházející vodičem PEN zvyšují jeho potenciál nad potenciál země

( plné fázové napětí je pak na neživých částech el. zařízení)

- vysoká   impedance   poruchového   obvodu  prodlužuje  dobu  odpojení  vadné  části  a

- zpětné proudy spotřebičů procházející vodičem PEN zvyšují jeho potenciál nad potenciál

země

- blízkých  sdělovacích a datových obvodů.              blízkých  sdělovacích a datových obvodů.

Z výše uvedených důvodů je s platností od 1.1.1999 nutno v případech, kde průřezy pracovních vodičů jsou menší než 16 mm2 Al nebo 10 mm2 Cu rozdělit funkci ochranného a pracovního vodiče, tzn. vodič PEN rozdělit na vodič střední (pracovní  N) a vodič ochranný (PE) tak, jak je znázorněno na dalším obrázku čís.2.        .

Obr.čís.2        Ochrana odpojením od zdroje v síti TN-S

Obr.č.2        Ochrana odpojením od zdroje v síti TN-S

Poznámka : V označení sítě TN-S, písmeno S znamená, že vodiče PE a N jsou odděleny.

Z předchozího obrázku je zřejmé, že při přerušení středního vodiče N sice dojde k přerušení činnosti el. zařízení, avšak funkce ochranného vodiče PE  a tedy působení ochrany před úrazem el. proudem zůstává zachována.

Základní podmínky pro správné působení ochrany :

- ochranný vodič PE resp. PEN se nesmí jistit

- impedance ochranné vypínací smyčky musí odpovídat vztahu    Zs x Ia = U0

kde        Zs ....... impedance ochranné vypínací smyčky  [(]v  Ohm

Ia ........ proud, v A, který způsobí vypnutí v předepsaném čase [A]

U0 ....... napětí živé části proti zemi [V]

vodič zastávající funkci ochranného vodiče ( PE, PEN)-  musí mít barvu zelenožlutou

- ochranný vodič musí mít minimální předepsaný průřez

Velikost proudu  Ia odečteme z vypínací charakteristiky ochranného prvku (pojistky nebo jističe) pro stanovenou dobu vypnutí , jak je uvedeno v úvodu kapitoly.

V případě,  že  impedance  ochranné  vypínací  smyčky  je tak velká, že ochranný prvek neodpojí   elektrické   zařízení  v   předepsaném   čase,  je  nutno  použít  k  odpojení  od zdroje

ochranný vypínací prvek zvaný proudový chránič.

Princip funkce a zapojení proudového chrániče v rozvodné síti je nakresleno na    obr.čís. 3.

Obr.čís. 3      Princip činnosti proudového chrániče

Obr.č. 3      Princip činnosti proudového chrániče

Proudový chránič se skládá ze součtového proudového transformátoru, vybavovacího relé a spínacího mechanizmu (obr. 3).Proudovým transformátorem procházejí všechny pracovní vodiče ( vodiče fázové L1, L2, L 3 a vodič N) ke spotřebiči. Za normálních podmínek je vektorový součet proudů ve všech pracovních vodičích roven nule a v sekundárním vinutí se neindukuje žádné napětí. Jestliže dojde za chráničem k úniku proudu z fázového vodiče do země ( neživá vodivá část je spojena se zemí) např. průráazem izolace na kostru, vznikne rozdíl mezi porovnávanými proudy. Tento rozdíl proudů, neboli rozdílový proud, indukuje v sekundárním vinutí transformátoru napětí, které vyvolá proud a pomocí vybavovacího relé uvede v činnost spínací mechanizmus. Tím dojde k rychlému odpojení porušené části elektrického zařízení od sítě. Max. doba odpojení pro proudové chrániče je stanovena na 0,2 s.

Z principu funkce vyplývá, že proudový chránič bez nadproudové ochrany nejistí před přetížením resp. zkratem.

Proudové chrániče se vyrábějí pro rozdílové proudy těchto hodnot : 10,30,100,300,500 mA a

pro různé druhy proudů :  AC - citlivost na střídavý proud, A - citlivost na pulzující proud,

B - citlivost na střídavý i pulzující proud.

S ohledem na potřebu selektivity vypínání jsou chrániče různých typů . Některé reagují ihned ,

další typ se zpožděním 10 ms nebo 40 ms.

Způsob zapojení proudového chrániče do sítě TN-C je nakreslen na obr.č. 4

Obr.č.4      Příklad zapojení proudového chrániče v síti TN-C - S

Obr.č.4      Příklad zapojení proudového chrániče v síti TN-C - S

Ze způsobu zapojení, který je uveden na předchozím obrázku, vyplývá nutnost rozdělení vodiče PEN na vodič PE a vodič N, tedy vytvoření sítě TN - S.

Základní podmínky pro správnou funkci proudového chrániče:

-  chráněné části musí být spojeny s uzemněným uzlem zdroje (uzemněním nebo ochranným

vodičem)

-  ochranný vodič musí mít stanovený průřez

-  chráničem musí procházet všechny pracovní vodiče (tedy i vodič střední „N“)

-  chráničem nesmí procházet vodič ochranný „PE“

-  chránič musí vypínat všechny pracovní vodiče ( tedy i vodič střední „N“)

Poznámka :   Proudové chrániče jsou pro některá elektrická zařízení povinné, např. pro zásuvky v koupelnách, el.zařízení v zemědělských objektech , staveništních rozváděčích a pod.

Jednotlivé případy povinného použití proudových chráničů stanoví předmětné ČSN.

B2. Použití el.zařízení II.tř. nebo s rovnocennou izolací

Elektrické zařízení II.tř. má provedenou dvojitou izolaci, která zaručuje, že v žádném případě se nemůže nebezpečné napětí dostat na neživou část zařízení. Vlastnosti takového zařízení jsou ověřeny autorizovanou zkušebnou a jsou na svém výrobním štítku označeny stanoveným označením            .

Místo dvojité izolace můžeme provést také přímo na místě montáže izolaci zesílenou , jejížjejíž elektrické parametry musí odpovídat dvojité izolaci. Takovéto zařízení se pak (po provedeném měření) označuje značkou        .

Elektrické zařízení označené značkou             nebo          pak již nepotřebují žádnou další ochranu před úrazem el. proudem.

B3. Ochrana nevodivým okolím

Tento způsob ochrany má zabránit současnému dotyku částí, které mohou mít v důsledku porušení základní izolace živých částí různý potenciál.

ochrannýochraný

Obr.č.5      Ochrana nevodivým okolím, znázornění podmínek

Obr.č.5      Ochrana nevodivým okolím, znázornění podmínek

B4.  Ochrana elektrickým oddělením

Účelem elektrického oddělení jednotlivých obvodů je zabránit průchodu tak velkého proudu, který by, při dotyku neživých částí, které se mohou dostat pod napětí při poruše základní izolace obvodu, mohl způsobit úraz elektrickým proudem.

Podmínky pro provedení ochrany:

-  obvod musí být napájen přes oddělovací ochranný transformátor

-  napětí elektricky odděleného obvodu nesmí přesáhnout 500 V

-  živé části odděleného obvodu nesmí být spojeny v žádném bodu s jiným obvodem nebo se zemí

nebo se zemí

-  pokud je na oddělený obvod napojeno více než jeden přístroj, musí být vodivě propojeny jejich neživé vodivé části navzájem ( ale nesmí být spojeny se zemí)

jejich neživé vodivé části navzájem ( ale nesmí být spojeny se zemí)

-  součin délky vedení a napětí odděleného obvodu musí být menší než hodnota 100 000.

Způsob provedení ochrany elektrickým oddělením a znázornění podmínek této ochrany je  znázorněn na obr.č.6.

Obr.č.6   Podmínky ochrany elektrickým oddělením

Obr.č.6   Podmínky ochrany elektrickým oddělením

B5.  Ochrana neuzemněným místním pospojováním

Účelem této ochrany je zabránit výskytu nebezpečného dotykového napětí, což je docíleno tím, že jsou spolu vodivě spojeny všechny neživé části a spolu s nimi i cizí vodivé části, přístupné dotyku. Tato soustava místního neuzemněného pospojování nesmí být spojena se zemí ani přímo ani přes neživé části či cizí vodivé části.

C.  Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí se provádí jako:

1.  Ochrana malým napětím - SELV, PELV

2.  Ochrana omezením ustáleného proudu a náboje

C1.  Ochrana malým napětím

Jedná se o nejbezpečnější způsob ochrany. Bezpečnost této ochrany je dána tím, že na elektrickém zařízení nesmí být přivedeno napětí vyšší než bezpečné malé napětí s ohledem na jednotlivé druhy prostorů ve kterém je elektrické zařízení umístěno. Tím je zajištěno, že v případě dotyku s živou či neživou částí elektrického zařízení, nemůže tělem procházet proud, který je nebezpečný lidskému organizmu.

Meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů a způsobu dotyku elektrických částí při obsluze jsou uvedeny v tab.č. 1.

Tab.č. 1     Meze bezpečných malých napětí s ohledem na členění prostorů a způsob dotyku

el.částí při obsluze

Prostory

Při dotyku částí

Bezpečné malé napětí živých částí

| V |
| --- |
|  | (při obsluze) | střídavé | stejnosměrné |
| Normální | živých | 50 | 100 |
|  | neživých | 50 | 120 |
| Nebezpečné | živých | 25 | 60 |
|  | neživých | 50 | 120 |
| Zvlášť nebezpečné | živých | 12 | 25 |
|  | neživých | 25 | 60 |

Obvody s bezpečným malým napětím se pak rozdělují na obvody SELV a PELV

Obvod SELV   -  musí mít bezpečné malé napětí (dle druhu prostoru) a živé části musí

být odděleny spolehlivě elektricky od jiných obvodů

Obvod PELV   - musí mít bezpečné malé napětí (dle druhu prostor), avšak z provozních

důvodů je některá část obvodu uzemněna

Způsob provedení ochrany malým napětím SELV je znázorněn na obr.č.7, kde jsou rovněž uvedeny základní podmínky pro spolehlivou funkci ochrany :

-  zdroj musí spolehlivě zajišťovat výši napájecího napětí

-  živé části musí být izolační bariérou spolehlivě elektricky odděleny od částí jiných obvodů

-  zásuvkové spoje obvodů nesmí být s jinýmijinnými obvody záměnné a nesmí mít kontakt pro ochranný vodič

ochranný vodič

Obr.č. 7   Elektrické oddělení obvodů SELV

Obr.č. 7   Elektrické oddělení obvodů SELV

C2.  Ochrana omezením ustáleného proudu a náboje

Princip ochrany omezením ustáleného proudu je založen na podmínce, že zdroj v takto chráněném obvodu nesmí umožnit, aby hodnota ustáleného proudu mezi částmi současně přístupnými dotyku překročila 3,5 mA st nebo 10 mA ss.  Pro el. zařízení, kterých je nutno při jejich provozu se dotýkat rukou nesmí tato hodnota překročit 1 mA st nebo 3 mA ss.

Ochrana omezením ustáleného náboje stanoví, že nahromaděný náboj mezi současně přístupnými částmi nesmí překročit 50 (?C . U částí, kterých je nutno při jejich provozu se dotýkat rukou jen O,5 (?C.

5.   První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Při vzniku úrazu elektrickým proudem se postupuje následujícím způsobem :

1. postiženého ihned vyprostíme z dosahu elektrického proudu vypnutím nebo spolehlivým

přerušením el. obvodu v němž se postižený nachází

2. jestliže postižený nedýchá, zavede se umělé dýchání

3. je-li puls postiženého nehmatný, umělé dýchání ihned doplníme srdeční masážímasaží

4. zavoláme léekaře

5. úraz ohlásíme nadřízenému pracovníkovi

úzceuzceSŚvodičemvodičm