Polovodičová dioda - Shockleyho rovnice:

Příklad 1

| Z VA charakteristik polovodičových diod D1, D2 a D3 určete jejich saturační proudy I01, I02, I03. Určete, které křivky v propustném směru odpovídají diodě D1, D2 a D3. |  |
| --- | --- |

Příklad 2

Z Shockleyho rovnice polovodičové diody odvoďte diferenciální vodivost a odpor diody v propustném směru (I0 = 10 pA).

Určete dynamický odpor pro I = 0 mA

Příklad 3

| Určete z charakteristiky graficky určete dynamický odpor v pracovním bodě diody I = 3 mA. |  |
| --- | --- |

Příklad 4

| Určete proudy a napětí. R = 1 k(. D1=D2=D3: U0= 0,7 V, rd= 0 (, UZ= 15 V, rz= 0 (, I0= 0 A a) UN = 10 V b) UN = 20 V |  |
| --- | --- |

Příklad 5

| Určete proudy a napětí. UN = 4,5 V, R = 1 k(., D: I0 = 1E-12 A |  |
| --- | --- |

Příklad 6A

| Určete přibližně proudy a napětí. UN = 12 V, R = 1 k(. D1: U01= 0,6 V, rd1= 10 ( D2: U02= 0,66 V, rd2= 10 ( Příklad 6B Určete proudy a napětí. UN = 12 V, R = 1 k( D1: I01 = 1E-12 A D2: I02 = 1E-13 A |  |
| --- | --- |

Příklad 7

| D1 = D2: U0 = 0,7 V UN = 20 V R1 = 3,3 k(, R2 = 5,6 k(. |  |
| --- | --- |

Příklad 8

| D: U0 = 0,7 V UN = 15 V R1 = 1 k( R2 = 2,2 k( R3 = 2,2 k( |  |
| --- | --- |

Příklad 9

Známe Un, R1, R2, R3. Určete pro jaká Uvst je Uvýst = 0V

Příklad 10

Dioda jako řízený odpor

Určete  (u2 / (u1

# Text boxes

i2

UD

Uvýst

Uvst

1K0

1K0

I1

Un

R1

R3

R2

1K10

1K0

2K2

+ UN

R3

R2

R1

2K2

U2

U1

D2

D1

UN

I3

I1

I2

5K6

R1

R2

3K3

R

U2

I

UN

I1

I2

U1

D1

D2

R

I

UN

I

Ud

D

U3

U2

U1

D3

D2

D1

R

I

UN