UNIPOLÁRNÍ TRANZISTORY

Základní schématické značky:

JFET 		MOS

s kanálem 	s kanálem

typu N	typu P	typu N	typu P

Poznámka:   D ( C,  S ( E, ICSO  ( IDDS

# Základní rovnice tranzistoru MOS

A. oblast aktivní 	0 < UGE - UP	UCE < UGE - UP

B. oblast saturační 	0 < UGE - UP ( UCE

C. oblast triodová	UCE < UGE - UP ( 0

D. oblast nulová 	UGE - UP  ( 0	UGE - UP < UCE

Základní parametry:

Výstupní diferenciální vodivost:

Strmost hradla:

Napěťový zesilovací činitel:

Příklad:

a) určete stejnosměrný pracovní bod

b) určete strmost hradla

c) nakreslete střídavý náhradbí obvod

d) určete napěťové zesilovací činitele pro výstupy v bodech A a B.

Vlastnosti obvodu	Vlastnosti tranzistoru

UN = 25 V	UP = - 6 V

RC = 4,2 k(	ICS0 = 6 mA

RE1 = 120 (

RE2 = 470 (

RG = 1,2 M(

C1 = C2 = 0,05 (F

C3 = 20 (F

Řešení:

- Stejnosměrný pracvní bod.

Proud řídící elektrodou IG tranzistoru je velmi malý. U JFETu je to saturační proud diodou, u tranzistorrů MOS je to proud izolační vrstvou SiO2. Tento proud můžeme zanedbat.

Pro vstupní část obvodu pro stejnosměrné vlastnosti tedy platí:

IG = 0 mA

UGE = URE1 + URE2 - URG

URG = RG . IG = 0V

IC = IE

URE1 + URE2 = -IC . (RE1 + RE2 )

UGE = -IC . (RE1 + RE2 )

Toto je první rovnice vyjadřující závislost mezi koletorovým proudem a napětím řídící elektrody. Je dána obvodem.

Druhou rovnici určíme z hlediska vlastního tranzistoru. Pro jednoduchost budeme předpokládat, že tranzistor pracuje v saturačním režimu. Pak platí:

Je to rovnice paraboly.

Analytické řešení stejnosměrného pracovního bodu:

UGE + IC*RE = 0

IC = ICSO/UP2 *(UGE - UP)2

UGE + ICSORE /UP2 * (UGE - UP)2 = 0

UGE UP2 + (ICSORE )*(UGE2 - 2UGEUP + UP2) = 0

(ICSORE) UGE2 +UGE* UP * ( UP - 2ICSORE) + ICSOREUP2 = 0

UGE = {(2ICSORE - UP) UP +- [(UP - 2ICSORE) 2 UP2 - 4ICSO2RE2UP2]-2 }/ (2ICSORE)

UGE = UP {(2ICSORE - UP ) +- {( UP2 -4ICSORE UP )}-2/ (2ICSORE)

Pro UP = -6 V, ICSO = 6 mA, RE = 590 ( ( 0,6 k( je

,    ,

Pro napětí UGE musí platit 	UP < UGE  < 0,  proto UGE = -1.8 V.

IC = ICSO/UP2 * (UGE - UP)2  = 6/36 * (-1.8 + 6)2

IC = 3 mA

Grafické řešení pracovního bodu

b) strmost hradla

Derivací rovnice pro proud určíme strmost hradla:

,

Nyní zkontrolujeme, zda tranzistor pracuje v saturační oblasi.

Pra saturačné oblast platí

Podmínka je splněná, tranzistor pracuje v saturční oblasti.

c) náhradní střídavý obvod

d) určete napěťový zesilovací činitel