1. Rýchlosť,  zrýchlenie

2. Absolútna a relatívna derivácia vektora

a. relativna derivacia

Teleso T´ sa pohybuje vzhladom na teleso T

T´súradnicova sustava s´, teda i´,j´,k´

T suradnicova sustava s , teda vektory i,j,k

b. absolutna chyba

T´sa otaca vzhladom na T uhlovou rychlostou  ω

3.Newtonove zakony mechaniky

l. Zákon zotrvacnosti – exisituje suradnicova sustava (inercialna) vzhladom,na ktoru sa pohyblivy stav HB (hmotny bod) nemeni (bod je v pokoji alebo v rovnomernom priamociarom pohybe) ak tento HB nepodlieha vplyvu inych telies.

ll. Zkon sily – sila posobiaca na HB,konst. hmotnosti je umerna sucinu hmotnosti tohoto bodu a zrychlenia,ktore mu sila udeluje

lll. Zákon akcie a reakcie – kazda akcia F12 vyvolava rovnako velku reakciu F21 ale opacneho smeru

(F12 a F21 lezia na tej istej priamke)

4.zotrvacne sily

zotrvacna- teleso sa brani zmene svojej rychlosti

gravitacna- teleso je pritahovane inym telesom

5. Moment sily, moment sily vzhladom na os

Moment sily vzhladom na vztazny bod je definovany ako vektorovy sucin polohoveho cektora  (vychadzajuceho zo vztazneho bodu 0)  posobiska sily A a vektora tejto sily

d – rameno sily – kolma vzdialenost od momentoveho bodu od nositelky sily

Moment sily vzhladom na os je priemet momentu sily vzhladom na bod na osi do smeru osi (nezavisle od polohy bodu na osi) nasobeny jednotkovym vektorom v smere osi.

6. Praca, vykon

praca- skalarna velicina,ktora nam vyjadruje drahovy ucinok sily

Elementarna praca je dana sucinom posunutia a priemetu sily do smeru posunutia (tangencialnej zlozky sily)

[A]=kg.m2.s-2=N.m=J  Joule

Vykon:je velicina definovana podielom práce vykonanej za elementarny casovy interval a toho intervalu

kg.m2.s-3=W   watt

- posobisko sily sa pohubue rychlostou v

7. Hybnost, moment hybnosti

Symetricky rozlozena hmotnost

Premet momentu hybnosti do osi otacania

Mali sme

- pohybova rovnica pre otacanie telesa okolo osi

Na teleso posobiaci moment sily vzhladom na os sa rovna sucinu momentu zotrvacnosti telesa vzhladom na tuto os a uzhloveho zrychlenia

8. Hmotný stred(ťažisko)

- je daná sústava častíc

- polohový vektor hm. stredu:

Spojite rozložená hmotnosť:

dm=p.dv,

9. Zákon zachovania energie

Máme konzervat. systém(izolovaný, vonkajšia sila je nulová). Práca vyk. na častici sa rovná mene kineticke energie.

Práca vyjadrená pomocou potenc.  energie

,

Def. : V izolov. sústave, kde nepôsobí vonk. sila platí zákon zachovania mechanickej energie. Jej veľkosť sa nemení:

Práca vonk. sily sa rovná zmene mech. energie

Celková energia izolovaného systému sa zachováva

10. Veta o pohybe hmotného stredu (ťažiska)

Veta: Hmotny stred sa za učinku vonkajšich síl pohybuje tak, ako keby v ňom bola sustredena cela hmotnosť systému(telesa) a posobila v nom vyslednica vonkajších síl.

11. Podmienky rovnováhy

Hybnosť a moment  hybnosti musia byť nezavisle od času.(Pre staticku rovnovahu musia byť nulové)

12.  Moment zotrvačnosti

Moment zotrvačnosti vzhladom na os je integral stvorca kolmych vzdialenosti hmotnych elementov od danej osi cez celu hmotnosť telesa.

13. Steinerova veta

Moment zotrvačnosti telesa vzhľadom na os vzdialenu o a od osi predchadzajucej cez hmotny stred a rovnobeznu s ňou sa rovna momentu zotrvačnosti vzhladom na os prechadzajucu cez hmotny stred zvecenemu o moment zotrvačnosti hmotneho bodu hmotnosti celeho telesa a nachadzajuceho sa vo vzdialenosti rovnajucej sa vzdialenosti osi.

14. Základná rovnica hydrostatiky

Za stavu pokoja v nestlacitelnej kvapaline je sucet potenciálnej energie jej objemovej jednotky a tlaku rovnaky.

p + ς.φ = konšt.                φ -potencial prislusneho siloveho pola

Pascalov zakon: p+ ς gY= konšt.  Tlak v kvapaline sa širi všetkymi smermi rovnako.

Archimedov zákon: Fv= V ς  g   Vztlakova sila sa rovna tiaži kvapaliny nahradenej telesom.

15. Archimedov zakon

vztlakova sila

Archimedov zakon: vztlakova sila sa rovna tiazi kvapaliny nahromadenej telesom

16. Rovnica kontinuity v hydromechanike

Prudnica je ciara, krora v danom svojom bode ma smer rychlosti prudenia kvapaliny

Prudova trubica – je ked lubovolnou uzavretou krivkou prelozime vsetky prudnice

Hmotnost kvapaliny sa zachovava, niesu zdroje ani straty

Ak je P konstanta:

17. Energia linearneho harmonickeho oscilatora

m- hmotnosť F=-kx

Celkova E

18. Fyzikalne kyvadlo, pohybova rovnica, jej riesenie, perioda kmitania

Os otacania je mimo taziska (hmotneho stredu)

Pre male vychylky

19. Vztah pre vychylku ako funkciu casu pri tlmenom harnomickom pohybe v pripade maleho tlmenia (pri periodickom pohybe)

Tlmený harmonicky pohyb: F1=-kx  k>0, tlmeny har pohyb obsahuje brzdiacu silu. Ktora ma opacný smer a jepriamo umerná rychlosti

20. Tlmenie (utlm). Logaritmicky dekrement

21.STOJATÉ VLNENIE

Mame 2 rovinne harmonicke vlny, rovnake amplitudy, rovnake frekvencie a s nulovou fazovou konstantou postupujuce rovnakou rychlostou proti sebe

Častica (hmotný element ) , v ktoromkoľvek x (okrem tzv. Uzla) osciluje harmonickým pohybom daným výrazom sin ωt. Pre všetky častice je tá istá frekvencia , ale amplitúda závisí od polohy. Pri stojatom vlneni netecie cez uzly ziadna energia.

22.FÁZOVÁ A GRUPOVÁ RÝCHLOSŤ

Rychlost bodu P je

Spravme si diferencial:

- fazova rychlost

Pre harmonickú vlnu

Pre harmonicku vlnu sa fazova rychlost rovna rychlosti, ktorou vlna postupuje jako celok.

- Mame 2 vlny blizkych frekvencii a blizkych rovinnych cisel

Kde majú vlny rovnakú fázu, tam sa zosilnia.

- grupová rýchlosť

Grupová rýchlosť je rýchlosť, ktorou sa pohybuje bod, v ktorom sa vlny zosilnia. Je to rýchlosť prenosu energie, prenosu signálu. Je to rýchlosť šírenia sa amplitúdy skupiny, grupy vĺn.

Ak  nezávisí od frekvencie,  = konštanta

Grupova rychlost sa rovna fazovej, tvar vyslednej vlny sa nemeni.

23. Gradient skalarnej funkcie v pravouhlej suradnicovej sustave

Hamiltonov operator (nabla operator)

[gradient funkcie f] –

- gradient skalarnej funkcie  je vektor, ktory v danom bode skalarneho pola udava velkost a směr max. narastu funkcie

Kde dn je prirastok nezav. Premennej pozdlz normaly k ekviskalarnej ploche

n0  je  jedn. Vektor v smere normalu

V pravouhlej suradnicovej sustave

24. Divergencia vektorovej funkcie v pravouhlej suradnicovej sustave

DIVERGENCIA vektora

- divergencia vektorav neakom bode priestoru je skalar dany limitnym pomerom vytoku

vekrora uzavretou plochou S okolo uvazovaneho bodu a objemu V uzavreteho plochou S pre

- pravouhla suradnicova sustava:

25. Rotácia vektorovej funkcie v pravouhlej súradnicovej sústave

Vektor  (rot ) v nejakom bode je vektor, ktoreho priemet do smeru jednotkoveho vektora  je dany limitnym pomerom drahoveho integralu  po obvode lubovolnej plochy S kolmej na  a velkosti plochy S ak velke S speje k 0.

Pravouhla suradnicova sustava: priraduje k vektorovemu polu  jednoznacne ine pole

Pravidlá

26. Coulombov zákon

v sustave SI:     0 = 8.854 . 10-12 F.m-1

jednotka naboja [C]=[A.s]

-jednotkovy vektor

Ina forma zápisu:

Coulombov zákon: Dva bodové náboje, ktoré sú v pokoji, pôsobia na seba silou, ktorá je priamo úmerná súčinu veľkostí nábojov a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzájomnej vzdialenosti.

27. Intenzita elektrického poľa

viac nabojov, na j-ty posobi sila

vysledná:

Intenzita kt. pôsobí na kladný náboj:

Intenzita v okolí elektrického náboja: Q

Intenzita na ploche a v objeme:

28. Vzťah medzi potenciálom a intenzitou elektrického poľa

matematicky:

pre pravouhle suradnice

gulovo valcove symetricke rozlozenie potencialu:

29. Sila a moment sily pôsobiaci na dipól o vonkajšom elekrickom poli

Sila pôsobiaca na dipól:

Výsledná sila:

Ak sa voľný dipól ocitne v nehomogénnom poli, natočí sa do smeru siločiary a bude sa pohybovať pozdĺž siločiary, až skončí na zdrojoch pola.

Moment sily pôsobiaca na dipól:

30. Energia dipolu vo vonkajsom elektrostatickom poli

31. Vektor polarizacie

=dipolovy moment jednotkoveho objemu polarizovanej latky =objemova hustota elektrickych dipolovych momentov v latke.

=dipolovy moment

=polarizacia

dV=elementarny objem

32. Energia elektrostatickeho pola v dielektriku

-objemovy volny naboj

φ – stredny potencial v uvazovanom objeme dV

a

[Wel]=J.m-3

Linearne, izotropne dielektrika

33. Relativna permitivita, permitivita a elektricka susceptibilita

Relativna permitivita:

Pre polarizaciu:

Permitivita:

[]=F.m-1

Elektricka susceptibita

34. Kapacita

Kapacita vodica je podiel privedeneho naboja a absolutneho potencialu tohto vodica.  [C]=1F

Kapacita sustavy 2. vodicov (kondenzatora) je podiel naboja na jednom vodici a rozdielu potencialov tohto a druheho vodica

Doskovy vakuovy kondenzator

Doskovy kondenzator s dielektrikom