Napíšte vzťah pre Coulombov zákon vo vektorovom tvare

Definujte intenzitu elektrostatického poľa ako vektor, napíšte jej jednotku

(Vm-1)

Napíšte vzťah medzi intenzitou a potenciálom elektrostatického poľa

Definujte potenciál v elektrostatickom poli, uveďte jeho jednotku

Napíšte vzťah pre rozdiel potenciálov elektrostatického poľa s intenzitou   medzi bodmi s polohovými vektormi

Napíšte vzťah pre elektrostatický potenciál v priestore so spojito rozloženým nábojom s objemovou hustotou ((r)

Vyjadrite Gaussovu vetu v elektrostatickom poli, aj slovne

Ak je elektrostatické pole s intenzitou budené bodovým nábojom , potom na tvare plochy ani na konkrétnom umiestení náboja nezáleží.

Vyjadrite smer a veľkosť vektora intenzity elektrostatického poľa tesne nad povrchom nabitého vodiča

Definujte elektrický dipól a jeho elektrický moment, nakreslite obrázok

Dipól je dvojica nábojov s opačným znamienkom, avšak s rovnakou absolútnou hodnotou, ktorých vzájomná vzdialenosť je malá v porovnaní s ich vzdialenosťou od bodov, v ktorých vyšetrujeme ich silové účinky. Moment jedného dipólu začína v  -q a končí v  +q.

Napíšte vzťah vyjadrujúci moment síl pôsobiaci na elektrický dipól nachádzajúci sa v homogénnom elektrickom poli

Napíšte vzťah vyjadrujúci polohovú energiu elektricikého dipólu v homogénnom elektrickom poli

Definujte elektrickú polarizáciu, uveďte jej jednotku

Elektrickou polarizáciou nazývame mikroskopický posun viazaných nábojov v nevodiči po vložení do elektrického poľa.

(NC-1)

kde ( je polarizovateľnosť alebo dielektrická susceptibilita (izotropného) nevodiča.

Ak je v objemovej jednotke nevodiča n dipólov, jeho polarizácia je:

Definujte elektrickú indukciu, uveďte jej jednotku

(Cm-2)

Napíšte Maxwellovu rovnicu pre vektor elekrtickej indukcie

Ktoré zložky  sa zachovávajú na rozhraní dvoch nevodivých prostredí ?

Tangenciálne zložky vektora intenzity elektrostatického poľa sú po obidvoch stranách rozhrania nevodičov rovnaké.

Normálové zložky vektora indukcie v elektrostatickom poli sú po obidvoch stranách rozhrania nevodičov rovnaké.

Definujte kapacitu sústavy dvoch vodičov

Napíšte vzťah vyjadrujúci energiu nabitého kondenzátora

Napíšte vzorec vyjadrujúci objemovú hustotu energie elektrostatického poľa

Ako je definovaný elektrický prúd, uveďte jednotku

Elektrický prúd je usmernený pohyb nosičov náboja, pričom platí . Ide o náboj, ktorý prejde za určítý čas istým miestom. (A).

Definujte vektor prúdovej hustoty

Napíšte vzťah medzi prúdovou hustotou a intenzitou elektrického poľa.

Napíšte vzťah pre elektrický odpor sústavy dvoch odporov, ak sú zapojené a) do série   b) paralelne

Napíšte rovnicu kontinuity pre elektrický prúd

Definujte elektromotorické napätie zdroja

Napíšte vzťah vzjadrujúci prácu elektrického prúdu

Vyjadrite silu pôsobiacu na element prúdovodiča, cez ktorý tečie prúd I, nachádzajúceho sa v magnetickom poli s indukciou

Napíšte Biot-Savartov zákon, nakreslite príslušný obrázok

Napíšte vetu o cirkulácii vektora magnetickej indukcie vo vákuu

Definujte magnetický moment malej rovinnej prúdovej sľučky

Definujte vektor magnetickej polarizácie

Definujte intenzitu magnetického poľa v reálnom prostredí

Čomu sa rovná rot v magnetostatickom poli ?

Ktoré zložky vektorov  sa zachovávajú na rozhraní dvoch magnetických látok ?

Normálové zložky vektora indukcie poľa sú po obidvoch stranách rozhrania rovnaké.

Tangenciálne zložky vektora intenzity poľa sú po obidvoch stranách rozhrania rovnaké.

Napíšte vzťah medzi vektorovým potenciálom a magnetickou indukciou.

Čomu sa rovná divergencia magnetickej indukcie ? Napíšte celý vzťah !

Napíšte vzťah vyjadrujúci objemovú hustotu energie magnetického poľa

Definujte magnetický tok slovne aj vzorcom.

(Wb)

Kde súčin  je zväčšenie magnetického indukčného toku, idúceho cez plochu ohraničenú vodičom, v dôsledku pohybu jeho dĺžkového elementu

Napíšte vzorec vyjadrujúci Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie

Napíšte vzorec vyjadrujúci vzťah medzi vektorom magnetickej indukcie a časovou zmenou intenzity elektrického poľa

Vyjadrite indukované elektromotorické napätie na cievke so samoindukčnosťou L, keď ňou preteká časovo premenný prúd I.

Napíšte vzorec vyjadrujúci magnetickú energiu cievky so samoindukčnosťou L, keď ňou preteká prúd I

Definujte vzájomnú indukčnosť dvoch vodičov (cievok)

Vodič (nech napr. č.2), ktorým prechádza prúd i2 vyvoláva vo svojom okolí magnetické pole a časť indukčných čiar prechádza plochou preloženou vodičom č.1

Uveďte, ktorú veličinu nazývame Maxwellovým posuvným prúdom

Napíšte Maxwellovu rovnicu, v ktorej vystupuje posuvný prúd

Napíšte vzťah medzi rýchlosťou elektromagnetických vĺn a permitivitou a permeabilitou

Napíšte, ako je definovaný absolútny index lomu prostredia

(0 je index lomu vákua

Tento podiel platný pre lom na rozhraní vákua a nejakého hmotného prostredia sa nazýva absolútny index lomu tohto prostredia.

Uveďte vzorec definujúci Poyntingov vektor a jeho jednotku

( W.m-2.s-1)

Aký je vzájomný smer vektorov   a smeru šírenia rovinnej elektromagnetickej vlny ? Nakreslite obrázok !

Odprednášaná až 11.5.2000. Pozri prednášku.

Otázky č.21, 22, 23, 24  boli odprednášané po termíne uzávierky a budú dodané 22.5.2000 od 8.00 hod. na mená na vrátnici v bloku C !

Budú vydané na preukaz študenta proti podpisu.