Analógové elektronické prístroje: dostaneme ich spojením analóg. prístrojov a elektronických

prevodníkov, ktoré zlepšujú ich vlastnosti, ako citlivosť, rozšírenie frekv. rozsahu, ....

Operačný zosilňovač: je jednosmerne viazaný zosík s veľkým U zosilnením (pre js. signál

│A ∞│> 10 4 až 10 9) Zosilňuje rozdiel medzi

dvomi vstupnými U vztiahnutými zemi. Využíva

dvojicu napájacích zdrojov opačnej polarity.

A U = U 0 / (U IP – U IN )=U 0 /U D. Ideálny:

A U → ∞ preň platí: U I P  = U I N ; I I P = I I N = 0 ; R i → ∞ ; R 0 = 0

Reálny: - AU je frekvenčne závislé, - do vstupu zosíka tečú nenulové vstupné kľudové I I P a I I N

Aby bolo výstupné U nulové (U D = U I D – U I N = 0) treba na vstupy pripojiť ofset, - U výst.

nem ôže byť väčšie ako saturačné, ktoré je skoro rovnaké ako napájacie, - obmedzena max.

rýchlosť zmeny výst. U (slew rate)(0,1V / μs až 100V / μs)

Meracie zosilňovače:

Zosilňovač napätia(U/U zosilňovač): môže byť realizovaný ako neinvertujúci alebo

invertujúci. Pre neinvertujúci zosilňovač za predpokladu ideálnosti OZ platí: A U = U 2 / U 1 =

= (1+ R2/R1) Polarita výstupného U je rovnaká ako vstup. U. Vstupný odpor Ri→ ∞ ;

Invertujúci A U = U 2 / U 1 = - R2/R1 ; obracia polaritu napätia. Vstupný odpor je rovný R1.

neinvertujúci zosil. s nastaviteľným zos.       Invertujúci zosilňovača

Napätím riadený zdroj prúdu(U/I zosilňovač):

Vstupný I nezávisí na zaťažovacom odpore R z za

predpokladu, že výstupné U neprekročí hodnotu

saturačného U. R z nie je uzemnený, čo môže

obmedzovať aplikovateľnosť obvodu. A = I 2 / U 1 = 1 / R 1 ; U I = U S P  = I 2 R 1

Prevodník prúdu na napätie (I / U zosilňovač): Používa sa invertujúce zapojenie zosilňovača.

Vstup=I1, výstup=U2      A = U2/I1 = -RSP ;  RI = 0 R0 = 0 ;   I1 = -U2 / RSP  Ak meriame výstupné

U jedn. voltmetrom, chová sa celý obvod ako

miliampérmeter s prakticky nulovou spotrebou

(ideálny ampérm.). Z hľadiska merania je

spätnoväzobný zosilňovač I/U samočinný

kompenzátor prúdu.

Zosilňovač prúdu (I/I zosilňovač): Vstupnými a výstupnými veličinami sú prúdy. Pre ideálny

OZ platí U 1 N = 0 a I z v = -I 1. Rezistory

R1 a R2 tvoria prúdový delič so vstupným

prúdom I2 (invertujúci vstup je na virtuálnej

zemi).A=I2/I1= -(1+R2/R1)

Napäťový komparátor: je nelineárny obvod používaný najmä v spojení s číslicovými obvodmi

slúži na porovnávanie dvoch vstupných napätí,

zvyčajne meraného u i a jednosm. referenčného U 1.

Podľa polarity rozdielu týchto napätí nadobúda

U výst. komparátora jednu z dvoch hodnôt. Prechod

medzi týmito hodnot. sa deje skokom UD=UIP-UIN≠0; U0=AUUD; U0=UZ ak Ur>ui; U0=UZ ak Ur<ui

Ak nechceme aby komparátor menil výstup pri malom kolísaná Uvst vplyvom rušenia použijeme

Komparátor s hysterziou: tento obvod reaguje na

kolísanie napätia u i v pásme hysterézie. Napäťové

komp. slúžia na prevod časovo premenlivého U na

postupnosť impulzov.

Pasívne usmerňovače: Používajú diódy a rezistory alebo transformátory ...

Pasívny dvojcestný usmerňovač: najčastejšie je              zapojený ako Greatzov mostík. Kvôli

nelineárnej V-A char. diód nemožno s využitím

pasívných usmerňovačov merať napätie v

milivoltovej oblasti a na najnižšom napäťovom

rozsahu voltmetra  (zvyčajne 2,4V) je stupnica  nelineárna.

Dvojcestný usmerňovač s operačným zosilňovačom: používa U/I zosilňovač, pričom v

spätnej väzbe je dvojcestný pasívny

usmerňovač. Prevodová char. je prakticky

lineárna, pretože sa obvod voči usmerňovaču

chová ako zdroj prúdu. Pre prevodovú char.

platí: i 2 = | u 1 | / R 1  Aktívne usmerňovače

vyžadujú plávajúcu záťaž.

Prevodník napätie-frekvencia: - je generátor postupnosti

impulzov,   ktorých   okamžitá  frekvencia f2 je úmerná vst. u1.

Najpoužívanejší je integračný prevodník. NK - napäťový

komparátor PG – impulzný generátor  (generuje záporný

impulz konštantnej dĺžky ).

Integrátor: V meracej technike sa používa v troch režimoch: integrácia,

pamäť a počiatočná podmienka. Pre zmenu režimu sa

používajú elektronické spínače. i 1 (t) + i c (t) = 0

d u 2 ( t ) / d t = - u 1 ( t ) / R . C

Analógové deličky: Najjednoduchšie zapojenie

dvojkvadrantovej elektronickej deličky využíva

OZ s násobičkou v spätnej väzbe. U0=k.Uc/U1

Uc – napätie čitateľa, U1 - napätie menovateľa,

ktoré je vždy unipolárne