Ferodyn pristroje:pevna ceievka ma jadro z izolovanych plechov cim sa znizi vplyv vyr prudov, znizi sa moment sys(vysoka indukcia vo vzduch medzere) rozsahy 0.5-10A, 50-600V inac to iste ako el.dyn.Mpwametre do 50Hz; ElektrostatMP: neposobi nan 	mag pole. pouzitie-vysoke frekvencie Ms=KsF1I2cosx Meraju velmi vysoke napetie,Uef-neharmonicke;

Vlastnosti: -. Pevná cievka má  jadro z izolovaných plechov, zníženie vírivých prúdov, ..

- vysoká indukcia vo vzduchovej medzere, -  tienenie - menší účinok cudzích mg. polí, - princíp činnosti r9vnaký ako v elektrodynamickom MP

- rovnako veľký moment systému pri menších prúdoch, vyššia citlivosť, menšia vlastná spotreba,

- zanedbateľný vplyv vonkajších mg. polí, význam pri priemyslových meraniach, - zvýšenie vlastnej spotreby spôsobené stratami vo feromagnetiku, obmedzenie frekvenčného rozsahu spôsobené stratami vírivými prúdmi, použitie pri približne harmonických prúdoch v úzkom pásme okolo priemyslovej frekvencie (50 Hz).

Použitie: - ampérmetre (rozsahy 0,5 A, 10 A) - voltmetre (rozsahy lOVaži 000 V)

Pozn.: menšia-presnosť ako u elektrodynamických, rozvádzačové MP

- wattmetre: laboratórne, rozvádzačové pevná cievka - pfÚdová

otočná cievka spolu s predradným rezÍstorom je časťou napäťového obvodu

ElektrostatMP: neposobi nan mag pole. pouzitie-vysoke frekvencie Meraju velmi vysoke napetie,Uef-neharmonicke;

využitie príťažlivej alebo odpudivej sily elektród (v poli od ux) Meranie efektívnej hodnoty vn, vvn, hannonického, nehannonického napätia

Rezonančný MP využitie mechanickej rezonancie systému jazýčkov, meranie frekvencie, vlastná doba mechanických kmitov naladená na hodnotu meranej frekvencie.

Riešenie: - priame (bez kotvy) - nepriame (rozkmitá sa kotva a od nej jazýčky bez PM) - s PM - vyššia citlivosť, väčšie rozmery

Využitie:Meranie otáčok točivých strojov systémom jazýčkov upevnených priamo na stroj.Mechanické kmity_ úmerné otáčkam, frekventomer kalibrovaný v otáčkach

Integračne MP meranie integralu veličín za dlhe obdobie. Ampermeter mozme pouzit do vyzsich f. Voltmeter do predpisanych f.

Rušivé vplyvy pri meraní, vzťažné podmienky Medzi veličiny, ktoré môžu ovplyvniť údaj meracieho prístroja (ovplyvňujúce veličiny), patria najmä:

- mechanické vplyvy,

- teplota,

- vonkajšie 'elektromagnetické polia, .

- frekvencia,

- tvar krivky časového priebehu meranej veličiny,

- druh panela, na ktorom je upevnený merací prístroj.

Analógové elektronické meracie prístroje

Analógové meracie prístroje Môžu byť použité v spojení s rôznymi elektronickými obvodmi, ktoré umožňujú zlepšenie ich vlastností, ako sú:

Vlastnosti vyhody:

- rozšírenie moznosti merania ako meranie suctu rozfielu a podielu. Casovy integral, efektivnu strednu maximalnu hod.

- zväčšenie citlivosti ( zväčšenie meracích rozsahov)

- zníženie vlastnej spotreby (zväčšenie vstupného odporu voltmetra, zmenšenie vstupného odporu ampérmetra ).

-odbera enrgiu zo siete a nie z meraneho objektu

-zaklad rpevodnikov je OZ

CHAR: vyuzivajustrukturu analogovych MP najcastejsie magnetoel.

-obsahuju elektronicke obvody(elektricke funkcne prevodniky)

Nevyhody:zlozitejsie zapojenie ako u mag.el. MP

Zakladne bloky el.mag MP-delic-prevodnik-magnetoel. MP