# Michal Tury 	8.3.2001

## Meranie horizontálnej zložky intenzity mg. poľa Zeme tangentovou buzolou

Úloha

V mieste fyzikálneho laboratória experimentálne určte veľkosť horizontálnej zložky intenzity magnetického poľa Zeme.

Teória

Naša Zem sa javí ako magnet so severným a južným pólom, ktoré nie sú totožné s pólmi zemepisnými. Magnetická os je od rotačnej osi Zeme odklonená a prechádza stredom Zeme.

Magnetické pole Zeme možno v určitom mieste na jej povrchu opísať tromi veličinami: horizontálnou zložkou magnetického poľa Zeme H0, deklináciou ( a inklináciou i. Deklinácia je uhol medzi magnetickým poludníkom, ktorý má smer ustálenej magnetky a zemským poludníkom. Inklinácia je uhol zvierajúci magnetický poludník s vodorovnou rovinou.

Pre Bratislavu pripadajú tieto hodnoty (z roku 1993): deklinácia +1,51° (východná); inklinácia 63,99° a horizontálna zložka 16,70 A.m-1.

Metóda a postup merania

Horizontálnu zložku H0 meriame pomocou tangentovej buzoly. Skladá sa z cievky s N závitmi a magnetky uloženej v jej strede. Ak je polomer cievky oveľa väčší ako jej dĺžka, intenzita magnetického poľa v jej strede je:

Toto pole cievky sa skladá s magnetickým poľom Zeme a výchylka magnetky sleduje výslednicu:

Je vhodné natočiť cievku tak, aby pri nulovom prúde bola jej os kolmá na smer, ktorý ukazuje magnetka, teda kolmá na magnetický poludník. Vtedy platí:

Z merania odchýlky ( v závislosti od veľkosti cievkového prúdu možno určiť horizontálnu zložku H0.

Prístroje a pomôcky

- ručičkový miliampérmeter

- drôtový reostat

- zdroj prúdu

- komutátor prúdu

- vypínač

- tangentová buzola

Namerané hodnoty

N = 28; 2R = 15 cm

| i | I[mA] | (- | (+ | ( | tg( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,0875 |
| 2 | 10 | 10 | 14 | 12 | 0,2126 |
| 3 | 20 | 16 | 22 | 19 | 0,3443 |
| 4 | 30 | 25 | 30 | 27,5 | 0,5206 |
| 5 | 40,3 | 32 | 36 | 34 | 0,6745 |
| 6 | 49,7 | 36 | 42 | 39 | 0,8098 |
| 7 | 59,7 | 40 | 46 | 43 | 0,9325 |
| 8 | 70,4 | 46 | 50 | 48 | 1,1106 |
| 9 | 80,3 | 48 | 52 | 50 | 1,1918 |
| 10 | 90,6 | 51 | 56 | 53,5 | 1,3514 |

Výpočet

Záver

Z nameraných hodnôt sme cez body závislosti tg( = f(I) preložili priamku a určili hodnotu smernice k. Pomocou tejto hodnoty sme vypočítali hodnotu horizontálnej zložky intenzity magnetického poľa Zeme H0 = 11,82 Am-1, ktorá je oproti oficiálnemu údaju z roku 1993 (H0 = 16,70 Am-1) o 29,22 % menšia. Príčinu tejto odchýlky možno vidieť ani nie tak v prítomnosti okolitých magnetov, pretože tie boli v dostatočnej vzdialenosti ako v značnej nehomogenite magnetického poľa v priestore laboratória.