# Michal Tury 	15.3.2001

## Určenie charakteristík gama žiariča

Úloha

Odmerajte absorbčnú krivku (-žiariča a určte energiu jeho zložiek.

Teória

Pri prechode (-žiarenia cez látku interaguje žiarenie s jej časticami, v dôsledku čoho intenzita (-žiarenia klesá. Absorbčný zákon pre (-žiarenie môžeme približne napísať v tvare:

Ak je energia (-kvanta väčšia ako pokojová energia páru elektrón – pozitrón, môže sa pri interakcii (-žiarenia s látkou takýto pár vytvoriť. Výsledný koeficient absorpcie bude potom superpozícou jednotlivých vplyvov:

Metóda a postup merania

Použijeme metódu absorbcie žiarenia, kde sa použijú minimálne dva absorbátory, lebo závislosť koeficienta pre olovo má minimum a určenie energie žiariča pre vypočítanú hodnotu koeficienta absorbcie nie je jednoznačné.

Po pripojení zariadenia na sieť odmeriame 5-krát pozadie Np, t.j. počet impulzov so zakrytým žiaričom. Ďalej odmeriame počty impulzov pre rôzne hrúbky absorbátorov. Z nameraných hodnôt zostrojíme absorbčnú krivku – závislosť ln(n-np) = f(x). Grafickou analýzou absorbčnej krivky určíme koeficienty absorbcie a energie zložiek (-žiariča.

Prístroje a pomôcky

- (-žiarič v olovenom kryte

- sada absorbátorov

- detektor žiarenia (G-M trubica) s príslušenstvom

Namerané hodnoty

tp = 40 s	Np = 36	np = Np/tp =0,9s-1

| Hliník | i | x[mm] | N[s-1] | n=N/t [s-1] | n-np[s-1] | ln(n-np) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 784 | 19,6 | 18,7 | 2,929 |
|  | 2 | 2 | 732 | 18,3 | 17,4 | 2,856 |
|  | 3 | 4 | 716 | 17,9 | 17 | 2,833 |
|  | 4 | 8 | 719 | 17,975 | 17,075 | 2,838 |
|  | 5 | 12 | 684 | 17,1 | 16,2 | 2,785 |
|  | 6 | 22 | 564 | 14,1 | 13,2 | 2,580 |
|  | 7 | 32 | 535 | 13,375 | 12,475 | 2,524 |
|  | 8 | 42 | 432 | 10,8 | 9,9 | 2,293 |
|  | 9 | 52 | 436 | 10,9 | 10 | 2,303 |
| Olovo | i | x[mm] | N[s-1] | n=N/t [s-1] | n-np[s-1] | ln(n-np) |
|  | 1 | 0 | 784 | 19,6 | 18,7 | 2,929 |
|  | 2 | 2 | 729 | 18,225 | 17,325 | 2,852 |
|  | 3 | 4 | 697 | 17,425 | 16,525 | 2,805 |
|  | 4 | 8 | 597 | 14,925 | 14,025 | 2,641 |
|  | 5 | 13 | 405 | 10,125 | 9,225 | 2,222 |
|  | 6 | 23 | 234 | 5,85 | 4,95 | 1,599 |
|  | 7 | 33 | 159 | 3,975 | 3,075 | 1,123 |
|  | 8 | 37 | 114 | 2,85 | 1,95 | 0,668 |
|  | 9 | 42 | 107 | 2,675 | 1,775 | 0,574 |

Výpočet

Záver

Z nameraných hodnôt sme zostrojili absorbčné krivky pre hliník aj olovo. Grafickou analýzou sme ďalej určili koeficienty absorpcie (Al = 12,995 m-1 a (Pb = 55,133 m-1 a zložky energie EAl = 2 MeV a EPb = 2 MeV.