# Michal Tury 	29.3.2001

## Tepelné žiarenie

Úloha

Z nameranej závislosti vyžarovania molybdénového pásika od teploty určte hodnotu Stefanovej – Boltzmannovej konštanty.

Teória

Všetky telesá, ktoré sú vystavené žiareniu okolitých telies, časť dopadajúcej energie pohltia, časť odrazia a časť prepustia. Pohltením získava teleso energiu. Kvantitatívny opis žiarenia telies možno charakterizovať pomocou nasledujúcich veličín.

Žiarivý tok ( je výkon prenášaný žiarením cez danú plochu.

Vyžarovanie H je veličina určená podielom žiarivého toku vyžiareného do polpriestoru z plošného prvku žiariča a veľkosti tejto plochy:.

Spektrálna hustota vyžarovania H( je vyžarovanie pripadajúce na jednotku vlnovej dĺžky: .

Odrazivosť R je určená podielom odrazeného a dopadajúceho žiarenia toku.

Pohltivosť A je určená podielom pohlteného a dopadajúceho žiarivého toku.

Absolútne čierne teleso je také, ktoré absorbuje všetko naň dopadajúce žiarenie. Spektrálna hustota vyžarovania absolútne čierneho telesa je daná Planckovým vyžarovacím zákonom:

kde:

Pre celkové vyžarovanie absolútne čierneho telesa platí Stefanov – Boltzmannov zákon:

Pre vyžarovanie telesa, ktoré nie je absolútne čierne, ale má spektrálnu pohltivosť A(, efektívnu pohltivosť AT a má teplotu T, platí:

Metóda merania

Dodávaný výkon do molybdénového pásika je PE = UI a výkon odvádzaný do okolia žiarením je Pz = ATS(T4. Zanedbáme výkon dodávaný spätne do pásika ako aj tepelný výkon odvedený z pásika prívodnými elektrickými kontaktmi.

V ustálenom stave platí, že PE = Pz z čoho:

Postup práce

Regulovateľným zdrojom nastavíme postupne také hodnoty elektrického príkonu, aby teplota molybdénového pásika dosiahla postupne teploty od 1200 K do 1700 K. Po nastavení odčítame hodnoty prúdu I a napätia U. Teplotu pásika odmeriame optickým pyrometrom. Na stupnici odčítame teplotu t´ a z korekčnej krivky odčítame korekčnú teplotu (t. Skutočná teplota pásika teda je:

Absolútna teplota T v kelvinoch je:

Z grafu odčítame AT pre príslušnú absolútnu teplotu T. Pre každú teplotu vypočítame hodnotu Stefanovej – Boltzmannovej konštanty aj jej relatívnu chybu ((tab = 5,67.10-8 Wm-2K-4):

Namerané hodnoty

l =54 mm, š = 0,8 mm, S = 2lš

| i | U | I | t´ | (t | t | T | AT | ( | (( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,077 | 3,2 | 1284 | 119 | 1403 | 1676 | 0,179 | 5,447.10-8 | -3,940 |
| 2 | 1,965 | 3,1 | 1252 | 114 | 1366 | 1639 | 0,175 | 5,583.10-8 | -1,537 |
| 3 | 1,845 | 3,0 | 1223 | 110 | 1333 | 1606 | 0,171 | 5,632.10-8 | -0,679 |
| 4 | 1,745 | 2,9 | 1201 | 106 | 1307 | 1580 | 0,168 | 5,594.10-8 | -1,336 |
| 5 | 1,638 | 2,8 | 1175 | 103 | 1278 | 1551 | 0,164 | 5,593.10-8 | -1,353 |
| 6 | 1,530 | 2,7 | 1145 | 99 | 1244 | 1517 | 0,159 | 5,678.10-8 | 0,143 |
| 7 | 1,437 | 2,6 | 1117 | 95 | 1212 | 1485 | 0,156 | 5,700.10-8 | 0,532 |
| 8 | 1,377 | 2,5 | 1090 | 92 | 1182 | 1455 | 0,152 | 5,849.10-8 | 3,153 |
| 9 | 1,242 | 2,4 | 1068 | 88 | 1156 | 1429 | 0,149 | 5,553.10-8 | -2,069 |
| 10 | 1,152 | 2,3 | 1048 | 86 | 1134 | 1407 | 0,145 | 5,397.10-8 | -4,821 |

Záver

Nameraním sme zistili hodnotu Stefanovej – Boltzmannovej konštanty, ktorej priemer z desiatich meraní nám vyšiel 5,602.10-8 Wm-2K-4, čo predstavuje odchýlku približne 1,191 % od tabuľkovej hodnoty. Táto na naše pomery malá odchýlka bola pravdepodobne spôsobená nepresným odčítaním hodnôt (t a AT z grafu.