# Michal Tury 	19.4.2001

## Meranie hrúbky tenkej dielektrickej vrstvy

Úloha

Určte hrúbku tenkej dielektrickej vrstvy odmeraním spektrálnej závislosti šikmej odrazivosti.

Teória

Pri spektrofotometrickej metóde merania hrúbky dielektrickej vrstvy sa zisťuje spektrálna závislosť odrazivosti. Táto závislosť má periodický charakter v dôsledku interferencie svetla odrazeného od vrchnej strany vrstvy so svetlom odrazeným od podložky.

Ak svetlo dopadá pod uhlom (0 na rozhranie neabsorbujúcej vrstvy a okolitého prostredia, tak časť sa odrazí pod uhlom, ktorý sa rovná uhlu dopadu (0 a zostávajúca časť bude postupovať vo vrstve pod uhlom (1 určený Snellovým zákonom n.sin(1 = sin(0.

Nech index lomu okolitého prostredia je n0 = 1, index lomu vrstvy n1 = n a index lomu podložky n2 a nech platí n0 < n1 < n2. Potom rozdiel optickej dráhy lúča odrazeného od podložky a lúča odrazeného od vrstvy bude

pritom

teda

Ak predpokladáme, že index lomu vrstvy n nezávisí od vlnovej dĺžky, tak bude platiť:

Z predchádzajúcich vzťahov dostávame:

Metóda merania

Pri uhle dopadu svetla (0 sa určí odrazivosť  ako podiel intenzity (výkonu) odrazeného svetla Iodr k intenzite dopadajúceho svetla Idop:

Meranie spektrálnej závislosti odrazivosti možno realizovať viacerými spôsobmi:

- Meria sa intenzita dopadajúceho svetla a intenzita odrazeného svetla.

- Raz sa meria bod po bode spektrálna závislosť intenzity svetla odrazeného od vzorky s tenkou vrstvou, druhý raz sa meria pri tých istých vlnových dĺžkach spektrálna závislosť intenzity svetla odrazeného od normálu.

- Pri jednej vlnovej dĺžke sa odmeria intenzita svetla odrazeného štandardu Išt, potom sa štandard nahradí meranou vzorkou a pri nezmenených podmienkach sa zmeria Ivz.

Postup práce

Na meranie spektrálnej závislosti šikmej odrazivosti budeme používať kolorimeter s upraveným doplnkovým zariadením. Ako štandard použijeme hliníkové zrkadlo. Vzorkou je kremíková doštička s tenkou vrstvou termicky vytvoreného SiO2. Svetlo odrazené od vzorky alebo od štandardu dopadá na fotónku a pri meraní je signál z fotónky privedený cez zabudovaný zosilňovač na merací prístroj.

Druhý zo spomínaných spôsobov odmeriame spektrálnu závislosť šikmej odrazivosti vzorky s tenkou vrstvou a vynesieme ju do grafu. Z grafu odčítame (i a (i+m buď pre maximá alebo minimá odrazivosti a vypočítame hrúbku vrstvy d. Predpokladám, že index lomu vrstvy v našom prípade pre termicky vytvorenú vrstvu SiO2 je n = 1,46 a odrazivosť štandardu je 1.

Namerané hodnoty

(0 = 45°	n = 1,46

| i | ( | Išt | Ivz | R |  | i | ( | Išt | Ivz | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 420 | 100 | 26,7 | 0,267 |  | 18 | 505 | 196,5 | 57,9 | 0,295 |
| 2 | 425 | 109,6 | 34,1 | 0,311 |  | 19 | 510 | 195,2 | 58,1 | 0,298 |
| 3 | 430 | 118 | 41,5 | 0,352 |  | 20 | 515 | 192,6 | 56 | 0,291 |
| 4 | 435 | 126,8 | 47,3 | 0,373 |  | 21 | 520 | 186,7 | 51,8 | 0,277 |
| 5 | 440 | 135,3 | 50,9 | 0,376 |  | 22 | 525 | 181,4 | 45,6 | 0,251 |
| 6 | 445 | 144 | 51,8 | 0,360 |  | 23 | 530 | 173,2 | 38,6 | 0,223 |
| 7 | 450 | 152,4 | 49,7 | 0,326 |  | 24 | 535 | 164,3 | 31,2 | 0,190 |
| 8 | 455 | 160 | 44,7 | 0,279 |  | 25 | 540 | 153 | 24 | 0,157 |
| 9 | 460 | 167 | 37,7 | 0,226 |  | 26 | 545 | 142,3 | 18,1 | 0,127 |
| 10 | 465 | 173,3 | 31,3 | 0,181 |  | 27 | 550 | 131,3 | 13,8 | 0,105 |
| 11 | 470 | 179,9 | 27,4 | 0,152 |  | 28 | 555 | 121,2 | 11,4 | 0,094 |
| 12 | 475 | 185,6 | 27,7 | 0,149 |  | 29 | 560 | 111,7 | 10,4 | 0,093 |
| 13 | 480 | 190,6 | 32 | 0,168 |  | 30 | 565 | 102,6 | 10,4 | 0,101 |
| 14 | 485 | 193,3 | 38,6 | 0,200 |  | 31 | 570 | 94,8 | 10,9 | 0,115 |
| 15 | 490 | 194,7 | 45,3 | 0,233 |  | 32 | 575 | 87,6 | 11,4 | 0,130 |
| 16 | 495 | 195,8 | 51 | 0,260 |  | 33 | 580 | 77,8 | 11,3 | 0,145 |
| 17 | 500 | 196,5 | 55,5 | 0,282 |  |  |  |  |  |  |

Výpočet

Záver

Z nameraných hodnôt sme zostrojili graf, z ktorých sme odčítali jednotlivé hodnoty vlnových dĺžok (, z ktorých sme potom vypočítali pre dva rôzne koeficienty m vypočítali hrúbku tenkej dielektrickej vrstvy, z ktorých sme vypočítali jej aritmetický priemer, ktorý vyšiel 1259,3 nm.