1.Pomocou Drudeho-Lorentzovej teórie odvoďte vzťah pre konduktivitu kovov.

Zrychlenie:

Ohmov zákon v diff  tvare:

2 Pomocou rotácie vektorového potenciálu A odvoďte vzťah pre vektor magnetickej indukcie B v okolí prúdovodiča.

Vektorový potenciál v okolí vodiča elektrického

prúdu sa vyjadruje vzťahom :

Aplikáciou rotácie na vektorový potenciál dostávame :

Čiže platí

čo je  2.Maxwellová rovnica v dif.tvare a dokazuje, že elektromagnetické pole nie je žriedlové.

3 Pomocou gradientu skalárneho magnetického potenciálu odvoďte vzťah pre vektor mag.  indukcie B v okolí magnetického dipólu.

Skalárny magnetický potenciál:

Potom pre vektor magnetickej indukcie platí:

4 Odvoďte Ampérov zákon pre cirkuláciu vektora magnetickej indukcie B v okolí prúdovodiča vo vákuu. Uveďte integrálny i diferenciálny tvar.

dℓ- element krivky integračnej dráhy, ktorá objíma vodič, ktorým prechádza prúd I

-integrálny tvar Ampérovho zákona:

Cirkulácia vektora B sa rovná súčtu

prúdov pretínajúcich plochu obopnutých

slučkou, násobenú magnetickou konštantou:

Spojite rozložený prúd:    Použijeme Stokesovu mat.vet

dif. tvar Ampér zákona:

5 Odvoďte Ampérov zákon pre látkové prostredie. Určte vzťah medzi vektormi H, M a B .

Vzťahy medzi vektormi H, M, B :

B –vektor magnetickej indukcie, [B]= 1 Tesla = 1T = kg.A-1.s-2

H – vektor intenzity magnetického poľa, [H]=A.m-1

M - vektor magnetizácie,  [M]=A.m-1

6 Odvoďte Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie

Stokesova veta:	vynecháme index i

Vektor E celková intenzita el.poľa, možno to napísať, lebo el.stat.pole má 0-vú  Ei rotáciu a pole  má 0-vú divergenciu.

Platí: Dielektrikum alebo vákuum

7 Odvoďte vzťah pre objemovú energiu (hustotu energie) magnetického poľa.

objem V=S.l

objemová energia (hustota energie) magn. Poľa:

Objemová energia elektromagn. poľa :

8 Z Max rovníc odvoďte rovnicu el.mag vlnenia.

(vákuum, žiaden náboj, žiadne prúdy, žiadne permanentné magnety)

Derivujem (2) podľa času a za             dosadíme z prvej

Obdobne derivujeme (1) a dosadíme z (2)

ROVNICE VLNENIA:

9 Odvoďte vzťah pre Poyntingov vektor.

Vákuum: Hustota energie:

el. pole         El mag. pole     mag. Pole

E=B.c

Elektromag. pole

Objem= l2dx energia v tomto objeme: dW = w*l2dx

Výkon:

Ps = intenzita vlnenia = výkon cez jednotkovú plochu

Pre vlnu v smere +x:

Veľkosť Poytingovho vektora je intenzita vlny (energia cez jednotkovú plochu za jednotkový čas), smer  P.V. určuje smer šírenia sa energie

10 Ukážte, že vtok el.mag energie do úseku vodiča sa rovná Jouleovmu teplu vznikajúcemu vo vodiči

Tesne na povrchu

Vtok Poytingovho vektora do úseku drôtu dĺžky s:                          dA -element plášťa;

R.I2- Joulove straty

Vtok elektromagnetickej energie do úseku drôtu, kt. tečie prúd I, sa rovná súčasne v drôte vznikajúcemu Joulovmu teplu.

11 Pomocou Fermatovho princípu odvoďte Snellov zákon pre lom lúča na rozhraní

dvoch materiálov s roznymi indexami lomu  –Svetlo sa z bodu šíri takou dráhou,

pre kt. potrebuje najmenší čas (čas je extrémom pre malé odklony dráhy).

12 Odvoťe vzťah pre silný odraz pri interferencii svetla na tenkej vrstve

Optická dráha = n.l        (l – skutočná dráha)

rozdiel optických dráh  δ

Obr:

C: odraz od opticky hustejšieho prostredia       zmena fázy o π

B: odraz od opticky redšieho prostredia           bez zmeny fázy

Pre zmenu fázy o π, platí zmena optickej dráhy o pol vlnovej dĺžky

silný odraz :

m = 0,1,2,....

vlnová dĺžka v prostredí s indexom n

13 Odvoďte vrcholovú rovnicu pre odraz na guľovej ploche a určte zväčšenie obrazu.

Malý odklon lúča od osy: tgγ=h/a... tgγ=h‘/a

Tgα=h/a-R

Zväčšenie:M=h‘/h=-b/a

h‘/h=(-R-b)/(a-R)=-b/a

Ra-ba=ba-Rb

Rb-Ra=2ab

Vrcholová zrkadlová rovnica: 1/a+1/b=2/R

14 Pojednajte o fotoelektrickom jave – uveďte námietky proti klasickej vlnovej teórii svetla interagujúceho s elektrónmi. Napíšte rovnicu, týkajúcu sa rozdelenia energie fotónu pri tomto jave

1.)Existuje prahová (hraničná) frekvencia pod ktorou nie sú emitované žiadne elektróny.

2.)Brzdné napätie odpovedá

premene max.EK na el. poten-

ciálnu energiu.Podľa vlnovej teórie by rozdelenie energie malo závisieť od intenzity svetla.

3.)Maximálna kinetická energia závisí lineárne na frekvencii dopadajúceho svetla, čiary pre 2 rôzne  materiály majú rovnaký sklon.

4.)Neexistuje experimentálny dôkaz časového posunu medzi osvetlením a emisiou elektrónu.;;

Korpuskulárna (časticová) teória svetla (fotón):        Svetlo je prúdom častíc (fotónov).

(Fotón : rýchlosť c      kvantum energie E = h . γ

Planckova konšt.       h = 6,629.10na-34Js

hγ=Wv+Ek max     UB= hγ/e - Wv /e           =h/e(γ -γ0)

hranicná frekvencia γ 0:EKmax =0      hγ0 =Wv

Kľudová hmotnosť fotonu je 0 (m0 )2c4=0

Hybnosť fotónu :

p=E/c= hγ /c=h/λ

15 Pojednajte o Comptonovom jave, napíšte východzie rovnice pre energiu a zložky hybnosti a nap. výsledný vzťah pre zmenu vln. dĺžky RTG žiarenia inter. s elektrón.

Strata energie fotónu = zvýšenie energie elektrónu:  h γ – h γ´ = E K  Hybnosť v pôvodnom smere: (h γ / c) + 0 = (h γ ´ / c).cos φ + p.cos δ Hybnosť v kolmom smere: 0 + 0 = (h γ ´ / c).sin φ - p.sin δ  Energia častice:  E = EK + m 0 .c 2; E=(m 0.c2+p2.c2 ) ½ (m0.c/h)( γ/c-γ´/c)

=(γ/c).(γ´/c).(1-cos φ)  λ-λ´=(h/(m0.c)).(1-cos φ)

16 Z Bohrovho modelu atómu vodíka odvoďte energiu elektrónu na n-tej orbite.

Bohrove postuláty:  1. Elektrón sa pohybuje po kruhovej dráhe (orbite).    2. Len niektoré

orbity sú stále.  3. Preskoky z jednotl. dráh za vyžiarenia: hf=WZAČ-WKONC  WZAČ>WKONC

4. Pre dovolené orbity platí pre moment hybnosti

m.v.r = n.h/2.π

Dostredivé zrýchlenie:       Celková energia:

Polomer r0 pre n = 1 :

r=n2r0

# Text boxes

n1

n2

l

x

h

l-x

α

β

n1>n2

R

b

h

α

γ

h’