Rovnica kontinuity prúdu, jej integrálny a diferenciálny tvar.

-integrálny tvar: (pre pole ? ):  I + (dQ/dt) = 0              Q- okamžité množstvo náboja

uzavretého v objeme uzavretom plochou S	  J – vektor plošného prúdu

- diferenciálny tvar: (pre bod): div J + Әρ/Әt = 0         ρ – objemový náboj

Princíp BCS teórie supravodivosti.-Bardeen- Cooper- Schieffer

-elektrónovo-mriežkovo-elektrónová interakcia. Mikroskopická teória, ktorá ako prvá

vysvetlila podstatu supravodivoti. Vychádza z toho, že v supravodivom stave sa elekt.

viažu do tzv. Cooperových párov s nábojom -2e. Na rozbitie jedného Cooperov. páru

je potrebná nenulová energia, preto existuje istá kritická teplota Tc, pod ktorou kmity

mriežky danej látky nie sú schopné rozbiť tieto páry. To spôsobuje, že nedochádza k

rozptylu Cooperových párov, tie sa môžu pohybovať a prenášať náboj bez strát energ.,

čo sa navonok prejavuje nulovým odporom supravodiča.

Sila pôsobiaca na náboj, pohybujúci sa v magnetickom poli.  Magnetická sila

Fm (Lorentzova sila) závisí od veľkosti náboja, rýchlosti, ktorou sa náboj pohybuje a

od magnetickej indukcie:Fm=Q.( E + v x B ) alebo Fm=Q.v x B [B]=1 Tesla=1T=kg.A-1.s-2

Sila pôsobiaca na element prúdovodiča, nachádzajúci sa v magnetickom poli.

Na úsek vodiča s elementárnou dĺžkou dl, ktorým tečie prúd I, pôsobí sila :

dF = dQ. v x B,      dF = I.dt.(dl/dt) x B,      dF = I.dl x B

Moment sily pôsobiaci na uzavretú I slučku, nachádzajúcu sa v homogénnom

magnetickom poli. Slučke možno priradiť vektor S (veľkosť = plošnému obsahu

slučky ab). Vektor S zviera s vektorom magnetickej indukcie B uhol α, potom možno

vyjadriť moment sily ako: MF = I . S x B       - skalárny násobok m m = I . S sa nazýva

magnetický moment prúdovej slučky , [mm]=Am2

Potenciálna energia magnetického dipólu v magnetickom poli.      Potenciálna

energia mag. dipólu závisí od mag. momentu m m , mag. indukcie B a uhlu, ktorý

zvierajú tieto dva vektory. Potenciálna energia má min. hodnotu, keď sú tieto dva

vektory súhlasne rovnobežné ( zvierajú 0° uhol) a max. hodnotu, keď sú nesúhlasne

rovnobežné ( zvierajú uhol 180°). W POT = - m m . B		      [mm]=Am2

B –vektor magnetickej indukcie, [B]= 1 Tesla = 1T = kg.A-1.s-2

Biotov-Savartov-Laplaceov zákon (vektor mag. indukcie v okolí prúdovod.).

Dĺžkový element dl, ktorým tečie prúd I prispieva k indukcii mag. poľa príspevkom:

∆B = (μ0.I)/(4.π) . (∆l.sinα)/r2       r – vzdialenosť prúdového elementu Idl od bodu v

ktorom sa určuje veľkosť magnetic. indukcie,  φ – uhol medzi dĺžkovým elementom

dl a spojnicou elementu s bodom, μ0 – magnet. konštanta , μ0= 4π.10-7 (kg.m)/(A2.s2)

B –vektor mag. indukcie, [B]=1 Tesla=1T=kg.A-1.s-2       dB = (μ0)/(4.π) .I. (dl x r)/r3

Magnetický skalárny

potenciál (v okolí

magnetického dipólu).

Vektor magnetizácie.

Vektor magnetizácie M je vektorový súčet mag. dipólových momentov pripadajúcich

na jednotku objemu ( vektorová objemová hustota magnetických momentov ).

Vyjadruje namagnetovaný stav látky. M = lim ∆V→0 (Σ m /∆V)        Spojité prostredie:

M = dm/dV, [M]=A.m-1   Pre identické magnetické dipóly: M = N.m, N-koncentrácia

mag.dipólu.  Nemagnetické prostredie: M = 0

Magnetický (indukčný) tok. Je definovaný ako plošný integrál vektora magnet.

indukcie. Skalárny súčin vektora magnetickej indukcie B a elementárnej plôšky dS .

Φ = ∫S B.dS = ∫ B.cos α.dS            [Ф]=1Wb=1weber=1T.m2

B –vektor magnetickej indukcie, [B]= 1 Tesla = 1T = kg.A-1.s-2

Maxwellova rovnica, udávajúca závislosť fnc. intenzity elektrického poľa na

zmene mag. poľa. Indukované elektromot. U na uzavretej krivke l v dielektriku alebo

vodiči = zápornej čas. zmene mag. toku ľubovoľnou plochou S ohraničenou krivkou l.

Lokálnou vlastnosťou poľa je skutočnosť, že rotácia intenzity

el. poľa v ľubovoľnom bode priestoru = čas. zmene vektora

magnetickej intenzity.    rot E = - ӘB/Әt

Lenzov zákon (Lenzovo pravidlo) o smere indukovaného prúdu.   Indukovaný

I v obvode svojim mag. účinkom pôsobí proti zmene indukčného toku, ktorá ho vyvolá.

Smer induk. I v slučke je vždy taký, že mag. pole vytvorené týmto I sa vždy snaží

kompenzovať zmeny toku zodpovedné za vznik indukovaného prúdu.

Vzťah pre statickú a vzťah pre dynamickú definíciu vlastnej indukčnosti.

-stat. definícia vl.indukčnosti: Ak je mag. tok Ф budený el. prúdom I, potom sa ukazuje,

že je priamoúmerný pretekajúcemu I: Φ = L.I => L = Φ/I      [Ф]=1Wb=1weber=1T.m2

[L]=1henry =1H=m2.kg.s-2.A-2   Ak je mag. tok budený I tečúcim cez ten istý uzavretý

vodič potom L je vlastná indukčnosť.  -dynamická definícia vl. indukčnosti: Mení sa v

čase prúd , bude teda časová zmena magnet. toku, v dôsledku toho vznikne indukované

elektromotorické napätie. U i = -L.(dI/dt) => L = ‌‌│U i │/ │dI/dt│

Integr. tvar Maxwellovej rovnice, ktorá pojednáva o vzťahu medzi intenzitou

mag. poľa a vodivostným a posuvným prúdom. Cirkulácia intenzity magnetic. poľa

(magnetomotoric. U) na uzavretej krivke = celkovému voľnému I nábojov pretekaných

ľubovoľnou plochou S ohraničenou krivkou l a celkovému posuvnému I,

reprezentovanému plošným integrálom časov. zmeny vektora el. indukcie na ploche S.

H – vektor intenzity magnetického poľa, [H]=A.m-1

D – vektor elektrickej indukcie, [D]=A.s.m-2

Vzťah medzi veľkosťou vektora el. intenzity a veľkosťou vektora mag. induk.

v rovinnej elektromag. vlne vo vákuu.    B = 1/c . ( i x E )                 Vektory B, i , E

v rovinnej elektromag. vlne sú navzájom na seba ┴ a v danom poradí tvoria pravotočivú

sústavu. Pritom vektor i ukazuje smer šírenia sa vlny.   E–vektor intenzity el. poľa ,

[E]=V/m = kg.m/A.s3  B–vektor magnetickej indukcie, [B]= 1 Tesla = 1T = kg.A-1.s-2

Vzťah pre strednú hodnotu Poyntingovho vektora rovinnej harmonickej vlny.

Stredná hodnota Poyntingovho vektora rovinnej harmonickej vlny je preto úmerná 2

mocnine amplitúdy vektora intenzity elektrického poľa E .

μ0 – magnetická konštanta ,

μ0= 4π.10-7 (kg.m)/(A2.s2)

ε0 – elektrická konštanta , [ε0]=F/m

c – rýchlosť šírenia sa svetla vo vákuu c=3.108 m.s-1                               c = 1/( ε0.μ0)½

E0 – amplitúda vektora intenzity elektrického poľa, [E]=V/m = kg.m/A.s3

Energia fotónu, hybnosť fotónu.  Energia fotónu: E= hV    h- planckova konšt.=

= 6,626.10 - 34Js	   hV=Wv+Ekmax  Wv-výst. práca, Wkmax- max.kin.energia elektrónu

Hybnosť fotónu: p = E/c = h.V/c = h/λ

Vlnová dĺžka hmotnej vlny pohybujúcej sa častice.   Pre elektrón: λ = h / m.v

p = m.v     λ = h / (2.m.e.U)1/2  U - urýchlujúce napätie e - náboj častice

Pre fotón: p = h.υ / c = h / λ,  λ = h / p

Stefanov-Boltzmannov zákon (intenzita vyžarovania ako funkcia absolútnej

teploty). -zákon, podľa ktorého intenzita vyžarovania H absolútne čierneho telesa

rastie so štvrtou mocninou termodyn. teploty: H=δT 4  δ = 5,67.10 - 8Jm - 2s - 1k - 4 -

- Stefanova-Boltzmanova konštanta  Prax: nie čierne teleso H = A δT 4  A-emisivita

Spôsob vytvorenia situácie, aby prevládala emisia nad absorpciou a spôsob

vytvorenia situácie, aby prevládala stimulovaná emisia nad spontánnou emisiou.

Aby prevládala emisia nad absorpciou, musí byť N 2 > N 1 .

To sa dosiahne „čerpaním“ (vybudením). Nastane inverzia stavov.

Aby prevládala stimulovaná emisia nad spontánnou, musí byť

vysoká intenzita žiarenia q f 0. To sa dosiahne rezonátorom.

N ~ e ( - W / k T ) ,          N1 ~ e ( - W 1 /  k T ) ,           N2 ~ e ( - W 2 /  k T )

N1B12ς f 0                             N2A                              N2B21ς f 0

W2-W1= hf0 ,  B12=B21=B ,   A = ( 8Πh / λ 3 ).B                     W1,2- energetické hladiny

N-počet atómov na vyššej hladne        A-pravdepodobnosť spont. emisie(Einst. koef.)

B12- pravdepodobnosť absorpcie         B21 – pravdepodobnosť stimulovanej emisie

ςf0 - hustota fotónov majúcich f0