# ( na vyhradene miesta si dopiste rovnice rucne)

# MATEMATICKE KYVADLO.

Teoreticky uvod:

Matematicke kyvadlo je idealizovany mechanicky oscilator, pozostavajuci z bodu o hmotnosti m zavesenom na nehmotnej niti o dlzke l. Pohybova rovnica fyzikalneho i matematickeho kyvadla je totozna s rovnicou pohybu telesa okolo osi, ktora neprechadza taziskom                  ,kde I je moment zotrvacnosti pohybujuceho sa telesa vzhľadom na os O. Pre kyvadlo znazornene obrazku bude mat rovnica tvar :

kde  l je dlzka zavesu matematickeho kyvadla.

Kyvadlo bude vykonavat harmonicky pohyb jedine pri malych vychylkach z rovnovaznej polohy (vychylky s maximalnou vychylkou neprevysujucou 5(), kedy sila udrziavajuca kyvadlo v pohybe je umerna okamzitej vychylke z rovnovaznej polohy a smeruje proti nej. Vtedy sin ( ( ( a rovnica sa zjednodusi a prejde na tvar:

Riesenim rovnice je harmonicka funkcia:

Kde:

Ak zaciatok pocitania casu zvolime v okamihu maximalnej vychylky  kyvadla, môzeme pohyb kyvadla popisat funkciou:

Doba kmitu   pre male uhly  (do 5() je potom dana vztahom:

a je nezavisla od vychylky .

Metoda merania:

Pohyb v laboratoriu realizovaneho “matematickeho kyvadla” nie je netlmeny harmonicky pohyb, ale uplatnuje sa tlmenie kyvadla brzdenim v prostredi pohybu a pri vacsich vychylkach kyvadla z rovnovaznej polohy pohyb kyvadla uz nie je prisne harmonicky a jeho pohybovy stav popisuje rovnica. Jej riesenim dostaneme pre dobu kmitu vztah

kde  je doba kmitu pri malych vychylkach 0.

Pre prakticke meranie postacuje uvazovat prve dva cleny v zatvorke, takze doba kmitu T() bude dana vztahom:

Vplyv tlmenia sa prejavi v zmensovani sa vychylky s casom i zmenou uhlovej frekvencie podľa vztahov:

,kde b je koeficient utlmu, pre ktory platia nasledovne vztahy:

alebo

kde T je doba kmitu tlmenych kmitov,  a  su amplitudy kmitov zmerane v casoch  a .

Postup prace:

- Odmerajte dobu kmitu T0 pre male vychylky kyvadla (okolo 50) a merajte to 50-tich kmitov niekolko krat a vypocitajte aritmeticky priemer. Odmerajte vzdielenost l. t.j. prva tabulka.

- Pre uhly 100 az 500 odmerajte zavislost T(0) t.j. druha tabulka a porovnajte ju s teoretickou zavislostou podla vztahu:

- Pre amplitudu 0=500 odmerajte vychylku po 50-tich kmitoch a vypocitajte koeficient utlmu b;

odmerajte aj dobu netlmenych kmitov.

Pomocky:

Matematicke kyvadlo (gulocka zavesena na dvojitom vlakne)

Presne stopky

Dlzkove meradlo

Vyhodnotenie:

Podla prveho merania urcte tiazove zrychlenie g cez vztah:

Urcte T(00) a pomocou nej vypocitaj hodnotu tiazoveho zrychlenia a porovnaj vysledok s prvym meranim.

Urcte relativnu chybu merania pouzijuc hodnotu gB=9,806 m.s-2 pre Bratislavu.

Prva tabulka:

| i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 T0 (s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Druha tabulka:

|  | 2 T (s) | T (s) |  | sin2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |