# Slovenská Technická Univerzita

# Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

# Matematické kyvadlo

# Laboratórne cvičenie z Fyziky

# Protokol číslo 4

# 8. október 1999	Juraj GABRIEL

# Bratislava	Krúžok č. 37

# MATEMATICKÉ KVADLO

Protokol z laboratórneho cvičenia – 08.10.1999.

Matmatické kyvadlo je idealizovaný mechanický oscilátor, pozostávajúci z bodu o hmotnosti m zavesenom na nehmotnej niti o dĺžke l.

Pohybová rovnica fyzikálneho i matematického kyvadla je totožná s rovnicou pohybu telesa okolo osi, ktorá neprechádza ťažiskom      kde I je moment zotrvačnosti pohybujúceho sa telesa vzhľadom na os O. Pre kyvadlo znázornené obrázku bude mať rovnica /1/ tvar :      kde  l je dĺžka závesu matematického kyvadla.

Kyvadlo bude vykonávať harmonický pohyb jedine pri malých výchylkách z rovnovážnej polohy (výchylky s maximálnou výchylkou neprevyšujúcou 5(, t.j. asi 0,1 rad  - 5( = 0,087266 rad,  sin 5( = 0,087155), kedy sila udržiavajúca kyvadlo v pohybe je úmerná okamžitej výchylke z rovnovážnej polohy a smeruje proti nej. Vtedy sin ( ( ( a rovnica /2/ sa zjednoduší a prejde na tvar 		/3/

Riešením rovnice /3/ je harmonická funkcia

/4/	kde

Ak začiatok počítania času zvolíme v okamihu maximálnej výchylky  kyvadla, môžeme pohyb kyvadla popísať funkciou

Doba kmitu   pre malé uhly  (do 5() je potom daná vzťahom        /5/ a je nezávislá od výchylky .

Metóda a postup merania.

Pohyb v laboratóriu realizovaného “matematického kyvadla” nie je netlmený harmonický pohyb, ale uplatňuje sa tlmenie kyvadla brzdením v prostredí pohybu a pri väčších výchylkách kyvadla z rovnovážnej polohy pohyb kyvadla už nie je prísne harmonický a jeho pohybový stav popisuje rovnica /2/. Jej riešením dostaneme pre dobu kmitu vzťah

/6/

kde  je doba kmitu pri malých výchylkách daná vzťahom /5/.

Pre praktické meranie postačuje uvažovať prvé dva členy v zátvorke vzťahu /6/, takže doba kmitu T() bude daná vzťahom

/7/

Vplyv tlmenia sa prejaví v zmenšovaní sa výchylky s časom i zmenou uhlovej frekvencie podľa vzťahov “

/8/

kde b je koeficient útlmu, pre ktorý platia nasledovné vzťahy

alebo

kde T je doba kmitu tlmených kmitov,  a  sú amplitúdy kmitov zmerané v časoch  a .

Schéma zapojenia.

Použité pomôcky a prístroje.

- (1) uhlomer

- (2) matematické kyvadlo – zhotovenie realizujeme zavesením guľôčky na dvojité vlákno

- (3) stopky reagujúce na kmitanie kyvadla

- dĺžkové meradlo

Namerané hodnoty.

Spracovanie nameraných hodnôt.

- Úloha

l   = 0,525 m

T0 = 1,445 s

(

- Hodnota ťiažového zrýchlenia pre územie Bratislavy gB = 9,806 ms-2

- Relatívna chyba :

- Úloha

|  | T(10°) [s] | T(20°) [s] | T(30°) [s] | T(40°) [s] | T(50°) [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meraná závislosť | 1,443 | 1,455 | 1,467 | 1,487 | 1,512 |
| Teoretická závislosť | 1,448 | 1,456 | 1,469 | 1,487 | 1,510 |

- podľa nameraných hodnôt T možno získať krivku trendu, ktorá zobrazuje závislosť

T=f()

- Úloha

(t1) = 50°

(t2) = 24,40°

T = 74,14 s

Zhodnotenie výsledkov.

Graf  1.

Graf  2.

# Text boxes

O

(

l

(2)

(1)

(3)