# Slovenská Technická Univerzita

# Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

## PLYNOVÝ OSCILÁTOR

# Laboratórne cvičenie z Fyziky

# Protokol číslo xx

# 12. November 1999	Juraj GABRIEL

# Bratislava	Krúžok č. 37

## PLYNOVÝ OSCILÁTOR

Protokol z laboratórneho cvičenia – 12.11.1999.

Plynový oscilátor pozostáva zo sklenenej nádoby, precíznej trubky, cylindrického telieska a z prívodovej trubky. Na dosiahnutie stabilných netlmených kmitov je potrebné, aby sa tlak udržiaval na konštantnej úrovni tým, že straty cez netesnosti medzi valčekom a stenou trubky a cez otvor v trubke sa neustále dopĺňajú čerpadielkom alebo zo zásobníka plynu.

Nech sa valček najprv nachádza pod otvorom v stene trubky. Stálym prítokom plynu sa v banke vytvorí mierny pretlak, ktorý spôsobí pohyb valčeka smerom nahor. Akonáhle valček svojou spodnou hranou odkryje otvor v trubici, tlak plynu klesne a klesne aj valček. Pri kontinuálnom prívode plynu do banky stúpa a klesá valček periodicky. Týmto spôsobom sú vlastné kmity systému udržiavané vynútenými, fázovo synchrónnymi excitáciami.

Ak sa teliesko – valček vychýli z rovnovážnej polohy o vzdialenosť x, zmení sa tlak p o hodnotu ∆p a platí pohybová rovnica				/1/

Takáto sila pôsobí na teliesko s hmotnosťou m a polomerom podstavy r. Pretože kmitanie valčeka je pomerne rýchle, môžeme proces, ktorý prebieha pri úniku plynu cez otvor v trubke považovať za adiabatický dej a použiť rovnicu .

Keď túto rovnicu derivujeme podľa V, dostaneme  a znej

Pre konečné zmeny a  dostaneme vzťah

/2/

kde					/3/

Dosadením vzťahov /2/ a /3/ do /1/ dostaneme

/4/

Čo je diferenciálna rovnica netlmeného harmonického oscilátora. Keď položíme			/5/     prejde rovnica /4/ na tvar 		.

Kruhová frekvencia je daná vzťahom doba kmitu  z čoho pri použití vzťahu /5/ pre Poissonovu konštantu vychádza vzťah 		/6/

Podľa kinetickej teórie plynov možno adiabatický koeficient – Poissonovu konštantu ( nezávisle od druhu plynu určiť na základe stupňa voľnosti molekúl plynu. Ten závisí od počtu atómov molekule. Jednoatómové plyny majú 3 stupne, dvojatómové naviac 2 stupne a trojatómové ešte najviac 3 stupne voľnosti rotačného pohybu. To znamená, že podľa kinetickej teórie plynov Poissonova konštanta sa dá určiť podľa vzťahu  kde f je stupeň voľnosti molekuly plynu.

# Metóda merania.

Metóda merania spočíva v čo najpresnejšom zmeraní veličín, ktoré vystupujú vo vzťahu /6/. Barometrický tlak zmeriame na začiatku a konci merania. Dobu kmitu meriame pomocou infračerveného snímača spojeného s vyhodnocovacím zariadením.

Použité pomôcky a postup merania.

Medzi plynovým oscilátorom a čerpadielkom sa nacházdza vyrovnávacia nádoba, ktorá slúži ako zásobník. V prívode vzduchu k oscilátoru je zabudovaná sklenená trubička naplnená vatou na pohltenie prípadnej vlhkosti. Iné plyny sú pripojené cez redukčný ventil priamo na nádobu oscilátora.

Presná sklenená banka so zábrusom je upevnená v stabilnom stojane. Do zábrusu je vsunutá sklenená trubica všade rovnakého vnútorného prierezu. V nej sa nachádza teliesko valcovitého tvaru, ktoré pred meraním spočíva v spodnej časti trubice na teflónovom medzikrúžku. Na vrchnom otvore trubice je tiež nasunutý krúžok z teflónu, ktorý nedovolí, aby pri náhodnom väčšom pretlaku plynu valček z trubice vyletel. Infračervený snímač je upevnený tiež na stabilnom stojane a je nastavený v priestore medzi značkami na trubici tak, aby lúč prechádzal stredom trubice. Signál zo snímača je spracovaný na digitálnom čítači. Výsledkom merania je doba kmitu T. Pomocou vzťahu /6/ vypočítame hodnotu ( pre daný plyn. Na základe vzťahu pre relatívnu štandartnú neistotu merania veličiny (, t.j.

stanovíme je odhad. Veličiny  sú neistoty merania korešpondujúcich veličín.

Namerané hodnoty.

- m = 4,671 g = 4,671.10-3 kg			um = 1.10-6 m

- V = 1133,3 cm3 = 1,1333.10-3 m3			uV = 0,1.10-6 m3

- P = 1011 hpa = 101 100 pa			uP = 100 pa

- r = 5,955 mm = 5,955.10-3 m			ur = 5.10-6 m

- Tabuľka :

Spracovanie nameraných hodnôt.

- Relatívna chyba pri meraní doby kmitu

s

%

- Poissonová konštanta

kg.pa-1.s-2

Štandartná neistota uT

s

- Štandartná neistota u(

0,02221984 kg.pa-1.s-2

Zhodnotenie výsledkov.

Zo zadania úlohy sme namerali dobu kmitu valčeka, pričom sme si vedomí relatívnej chyby ( = 0,966 % a štandartnej neistoty uT= 0,0025358 s pre dobu kmitu T. Z nameranej doby kmitu a pomocou iných veličín sme vypočítali Poissonovú konštantu, pre nami použitý plyn pri pokuse. Taktiež sa nám podarilo určiť štandartnú neistotu pre Poissonovú konštantu u(= 0,02221984 kg pa-1s-2.