# Slovenská Technická Univerzita

# Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

## URČENIE TIAŽOVÉHO ZRÝCHLENIA REVERZNÝM KYVADLOM

# Laboratórne cvičenie z Fyziky

# Protokol číslo 1

# 29. október 1999	Daniel DOBIAŠ

# Bratislava	Krúžok č. 37

### URČENIE TIAŽOVÉHO ZRÝCHLENIA REVERZNÝM KYVADLOM

Protokol z laboratórneho cvičenia – 29.10.1999.

Každé teleso upevnené tak, že sa môže otáčať okolo vodorovnej osi neprechádzajúcej jeho ťažiskom, sa nazýva fyzikálne kyvadlo, ktoré je v rovnovážnej polohe, ak jeho ťažisko T je v najnižšej polohe, t.j. ak leží na zvislej priamke pretínajúcej os v bode O.

Po vychýlení z rovnovážnej polohy koná kyvadlo pôsobením tiažovej sily naň pôsobiacej otáčavý pohyb, pre ktorý, ako pre každé teleso uložené na pevnej osi, platí pohybová rovnica

/1/

kde  je moment vonkajšej sily vzhľadom na os O, I je moment zotrvačnosti telesa vzhľadom na os O,  je uhlové zrýchlenie pohybu.

Zvoľme si v smere osi otáčania jednotkový vektor  orientovaný pre rovinu nákresu. Vektor uhlovej výchylky kyvadla z rovnovážnej polohy je potom  a vektor uhlového zrýchlenia	                    /2/

Účinok tiažovej sily Zeme na pohybový stav telesa je taký, akoby všetky sily pôsobili v ťažisku. Pre stav zobrazený na obrázku vyvolá výslednica tiažových síl otáčavý moment vzhľadom na os otáčania daný vzťahom :	       /3/

kde m je hmotnosť telesa, polohový vektor ťažiska vzhľadom na bod O. Úpravou a použitím vzťahov /1/ a /2/ dostaneme	     /4/

Pre malé výchylky platí  a po substitúcii	                     /5/

nadobudne pohybová rovnica fyzikálneho kyvadla pre malé výchylky tvar	             /6/

Toto je diferenciálna rovnica netlmeného harmonického pohybu. Všeobecné riešenie tejto rovnice je	     /7/		Ak v čase t=0 má kyvadlo maximálnu výchylku	            /8/	Kyvadlo teda kmitá okolo rovnovážnej polohy s uhlovou frekvenciou  danou vzťahom /5/, ktorej zodpovedá perioda pohybu – doba kmitu fyzikálneho kyvadla

/9/

# Metóda merania.

Reverzné kyvadlo pozostáva z kovovej tyče opatrenej dvoma navzájom rovnobežnými britmi, ktoré vytvárajú dve osi otáčania  a  tak, aby ťažisko ležalo nesúmerne na úsečke , ako je to znázornené na druhom obrázku. Na jeden koniec tyče je nasunuté závažie Z, ktorým možno posúvať a meniť tak polohu ťažiska T.

Ak kyvadlo kmitá okolo osi , platí pre uhlovú frekvenciu vzťah	                /10/

kde , ak kmitá okolo osi , platí vzťah	               /11/

kde a kde  je moment zotrvačnosti telesa vzhľadom na os rovnobežnú s osami a , ale prechádzajúcej ťažiskom T. Posúvaním závažia Z možno kyvadlo nastaviť tak, aby kmitalo s rovnakou dobou kmitu okolo obidvoch osí. Potom platí          /12/	Použitím vzťahov /11/, /12/, /10/ a vylúčením veličiny  (ktorej veľkosť vôbec  nemusíme poznať) plynie       /13/        kde l je vzájomná vzdialenosť osí  a . Pre dobu kmitu vychádza		    /14/

Schéma zostavy.

Použité pomôcky a prístroje.

- reverzné kyvadlo

- skrutkovač

- dĺžkové meradlo

- stopky

Postup merania.

- Zmerajte závislosť doby kmitu T kyvadla okolo osi O1 a O2 pri rôznych polohách závažia z. Polohu závažia meníme o 1 cm. Presnosť zvýšime 10xT.

- Pri danom nastavení závažia určte T a T’. Meranie opakujte 3x. Dbajte na to, aby výchylka kyvadla bola rovnaká. Z nameraných hodnôt zostrojíme závislosť dôb kmitu T a T’ od polohy d závažia z. Z grafu odčítajte hodnotu T0, pre ktorú platí T0=T=T’.

- Použitím vzťahu  vypočítajte hodnotu tiažového zrýchlenia g a porovnajte ju s hodnotou gB pre Bratislavu gB=9,806 ms-2.

Namerané hodnoty.

- l = 0,713 m

- tabuľka nameraných hodnôt

Spracovanie nameraných hodnôt.

- Závislosť T=f(d) pre os O1 je :

- Závislosť T’=f(d) pre os O2 je :

(

cm

(		 s

- Tiažové zrýchlenie :

(

ms-2

- Relatívna chyba :

Zhodnotenie výsledkov.

Podľa zadania sa nám podarilo namerať všetky potrebné hodnoty, pomocou ktorých sme získali rovnice lineárnych závislostí, potrebné na určenie doby kmitu T0. Z tejto doby T0 sme určili tiažové zrýchlenie a porovnali ho s tiažovým zrýchlením uvedeným v tabuľkách pre Batislavu. Týmto porovnaním sme dostali veľmi malú relatívnu chybu, čím môžeme konštatovať, že táto metóda merania tiažového zrýchlenia je efektívna.

Graf.