# Kinematika

Mechanika - skúma zákonitosti pohybu telies

kinematika

dynamika

Kinematika – opisuje priebeh mechanického pohybu

Dynamika – skúma príčiny vzniku, alebo zmeny pohybového stavu telies. Statika – skúma podmienky za ktorých je teleso v pokoji.

Hmotný bod – teleso, ktorého rozmery možno  zanedbať vzhľadom na ostatné rozmery, o ktorých sa pri danom pohybe uvažuje.

Matematický hmotný bod  - keďže je bezrozmerný nemožno hovoriť o rotácii, ale možno opisovať jeho pohyb pozdĺž nejakej čiary.

Poloha hmotného bodu – najčastejšie sa na určenie polohy hmotného bodu používa pravouhlá súradnicová sústava.

Pravouhlá súradnicová sústava  - systém troch navzájom kolmých priamok x, y, z, ktoré sa pretínajú v bode 0.

pravotočivá

ľavotočivá

Merná jednotka – vektory i, j, k,

Určenie polohy hmotného bodu – rA = xi + yj + zk

Relatívnosť pohybu – pohyb, alebo pokoj telies môžeme zisťovať len vzhľadom na iné telesá.

Trajektória – čiara, ktorú hmotný bod při pohybe opíše.

Dráha – dĺžka trajektórie.

Rýchlosť – udáva zmenu polohového vektora za jednotku času.

(r         (r = r2 – r1		v = m.s-1

vp =

(t          (t = t2 – t1

Veľkosť  priemernej rýchlosti sa definuje aj ako dĺžka  dráhy, ktorú hmotný bod prejde za jednotku času.

Rozdelenie pohybov     priamočiary

krivočiary

rovnomerný

nerovnomerný

posuvný

otáčavý

Rovnomerný pohyb  - ak veľkosť rýchlosti hmotného bodu je stála.

Dráha rovnomerného pohybu

(s = v . (t

Grafom závislosti dráhy od času je priamka. Grafom závislosti rýchlosti od času je priamka rovnobežná s časovou osou.

Rovnomerne priamočiary pohyb – okrem rýchlosti je konštatný aj smer a orientácia.

Pohyb rovnomerne zrýchlený – ak rýchlosť časom úmerne rastie.

(v		           1

(v = a . (t	a = 		(s =          a . (t2

(t		           2

Zrýchlenie – prírastok rýchlosti za sekundu.

Ak t = 0 a v0 = 0, potom v = a . t	a = m.s-2

Rovnomerne spomalený pohyb – je, ak a ( 0

Vo všeobecnosti pre rovnomerne spomalený pohyb platí:

1

v = v0 + at	s = s0 + v0t + 	       at2

2

Graf závislosti dráhy od času je parabola. Graf závislosti rýchlosti od času je priamka.

Rovnomerný pohyb po kružnici – ak sa teleso pohybuje po kružnici, pričom naň pôsobí sila F, ktorá je orientovaná do stredu dráhy. Táto sila  sa nazýva dostredivá.

(s

Obvodová rýchlosť	v =

(t

((

Priemerná uhlová rýchlosť 	( =  		( = rad.s-1

(t

Veľkosť uhlovej rýchlosti udáva Aký uhol opíše sprievodič r za jednotku času.

(s		   (s	      v

((  =		( ( =             =

r		   r(t           r

Pri rovnomernom pohybe hmotný bod opíše vždy celú kružnicu za rovnaký čas T. Jedná sa o periodický pohyb – obežný čas.

Prevrátená hodnota obežnej doby je frekvencia (.

2(		       2(r		         1

( = 	    = 2((	v =         = 2((r	( = 		( = s-1 (herz Hz)	T = s

T		        T			         T

Dostredivé zrýchlenie – pretože rýchlosť sa stále mení je pohyb po kružnici zrýchlený.

(v				        v2

= r(2 	(	an = r(2 = 		(v = v2 – v1

(t				         r

V prípade, že hmotný bod na začiatku dráhy už rýchlosť má, tak platí:

(  = (0 + (