PRÍKLADY - KMITY A VLNY

1	Aká ve¾ká je výchylka harmonického oscilátora, keï amplitúda A = ymax = 12 cm a frekvencia f = 15 Hz  v èase (a)  t1 = 0,01 s, (b) t2 = 0.02 s, (c) t3 = 0.03 s, poèítanom od momentu prechodu rovnovážnou polohou.

(y1 = 9,7 cm, y2 = 11,41 cm, y3 = 3,7 cm.)

2	Aké frekvencie majú harmonické oscilátory  s amplitúdou y0 = 10 cm, pri ktorých sa za t = 0,001 s po prechode rovnovážnou polohou dosiahnu výchylky:

(a) y = 2 cm, (b) y = 5 cm, (c) y = 9 cm.

(f1 = 32,04 Hz, f2 = 83,33 Hz, f3 = 178,22 Hz)

3	Za aký ve¾ký èasový interval po prechode rovnovážnou polohou dosiahne harmonický oscilátor s amplitúdou y0= 2 cm  a frekvenciou 50 Hz výchylky:

(a) y1 = 1 mm, (b) y2 = 5 mm, (c) y3 = 1,5 mm.

(t1 = 159 ms, t2 = 804,3 ms, t3 = 2,7 ms)

4	Výchylka harmonického oscilátora dosiahne za 1/20 s (po prechode rovnovážnou polohou) 1/4 maximálnej výchylky. Aká je frekvencia f  a uhlová frekvencia w ?

(f = 0,8043 Hz, w = 5,05 s-1)

5	Harmonicky kmitajúci bod je za 0,2 s po prechode rovnovážnou polohou vzdialený 4,5 cm od tejto polohy. Aká ve¾ká je frekvencia f a doba kmitu T, keï amplitúda A = y0 = 6cm. Za aký èasový interval po prechode rovnovážnou polohou sa dosiahne výchylka    y = 4,5 cm po druhý raz ?

(f = 0,6749 Hz, T = 1,482 s, t = 0,541 s)

6	Výchylka y1 harmonického oscilátora s periódou T = 15 s a amplitúdou A = 10 cm sa zdvojnásobnila za 1 s. Aké ve¾ké sú tieto výchylky?

(y1= 3,506 cm, y2= 7,012 cm)

7	Ko¾ko èasu uplynie kým výchylka harmonického oscilátora s frekvenciou f = 54 Hz a amplitúdou y0= 8 cm sa zväèší z y1= 3 cm na y2= 7 cm?

(Dt = 2, 007 ms)

8	Výchylka harmonického oscilátora s amplitúdou A = 6 cm dosiahne v prvej polperióde v èasovom rozpätí Dt = 0,001 s dva razy za sebou tú istú hodnotu - y = 3 cm. Aká je frekvencia f ?

(f = 333,33 Hz)

9	Dva harmonické oscilátory s rovnakou amplitúdou A a s frekvenciou f1 = 50 Hz a f2 = 60 Hz zaènú z rovnovážnej polohy kmita� súèasne. Za aký èasový interval budú výchylky po prvý raz rovnako ve¾ké?

(t = 1/220 s)

10	Napíšte rovnicu pre výchylku harmonického oscilátora s amplitúdou y0= 5 cm ak poèas èasového intervalu 1 min sa uskutoèní 150 kmitov a zaèiatoèná fáza je f = 45°.

(y = 5 sin( 5pt +p/4)  cm)

11	Silová konštanta pružiny je k = 24,525 N/m. Akú hmotnos� musí ma� teleso zavesené na pružine, aby úèinkom tiaže kmitalo s frekvenciou f = 25 kmitov za  minútu.

(m = 3,6 kg)

12	Silová konštanta pružiny je k = 29,43 N/m. Aká je hmotnos� zaveseného telesa, ktoré  kmitá s amplitúdou A = 5 cm a cez rovnovážnu polohu prechádza rýchlos�ou v = 80 cm/s.

(m = 0,115 kg)

13	Keï zväèšíme hmotnos� telesa visiaceho na pružine o hmotnos� m0= 60 g, doba kmitu  sa zdvojnásobní. Aká bola pôvodná hmotnos� telesa m ?

(m = 20 g)

14	Karoséria nákladného auta s hmotnos�ou m0= 800 kg poklesne po naložení bremena o hmotnosti m1= 1,8.103 kg o s = 6 cm.

(a) Aká z toho vyplýva doba kmitu T?

(b) Akú dobu kmitu má prázdna karoséria?

(c) Aké bremeno treba naloži�, aby sa doba kmitu voèi prípadu (b) zdvojnásobnila?

(T = 0,5906 s, T0= 0.33 s, mx= 2400 kg)

15	Celková energia telesa konajúceho harmonický pohyb je E = 3.10-5 J. Maximálna sila pôsobiaca na teleso Fmax= 1,5.10-3 N. Napíšte rovnicu pre výchylku tohto telesa, ak perióda kmitov je T = 2 s a zaèiatoèná fáza f = 60°.

(x = 0,04 sin( pt + p/3) m)

16	Na natiahnutie pružiny o s = 8 cm je potrebná energia W = 1,96.10-3 J. Akú periódu budú ma� kmity, keï na pružinu zavesíme teleso o hmotnosti m = 50 g.

(T = 1,794 s)

17	Teleso o hmotnosti m zavesené na pružine koná za minútu 42 kmitov. Aké predåženie pružiny spôsobí toto teleso v rovnovážnej polohe?

(l = 0,507 m)

18	Hmotný bod s hmotnos�ou m = 10 g koná harmonický pohyb pod¾a vz�ahu x = 5 sin(pt + p/4) cm. Nájdite maximálnu silu, ktorá pôsobí na bod a celkovú energiu kmitajúceho bodu.

(Fmax = 19,7.10-5 N, W = 4,93.10-6 J)

19	Urète podiel Ek/Ep energií hmotného bodu konajúceho harmonický pohyb v týchto èasových okamihoch: (a) t1= T/12 s, (b) t2= T/8 s, (c) t3= T/6 s.

((a) 3, (b) 1, (c) 1/3)

20	Teleso s hmotnos�ou m = 0,5 kg je pripevnené na pružinu, ktorej silová konštanta k = 0,8 N/m (pozri obrázok). Teleso vykonáva harmonický pohyb s amplitúdou A = 10 cm. Vypoèítajte:

(a) maximálnu hodnotu rýchlosti a zrýchlenia

(b) rýchlos� a zrýchlenie, keï teleso je od rovnovážnej polohy vzdialené x1 = 5 cm.

(c) èas, za ktorý prejde teleso z rovnovážnej polohy do polohy kedy x = 5 cm.

((a) vmax= 0,4 m/s  amax=1,6 m/s2   (b) v =0,2 m/s, a =7m/s2, (c) t = 0,13 s)

21	Ve¾ký blok P vykonáva harmonický pohyb kåžúc sa bez trenia po vodorovnej ploche s frekvenciou f = 1,5 Hz. Blok B leží na bloku P (pozri obrázok). Koeficient statického trenia medzi blokmi P a B je  m = 0,6. Aká maximálna amplitúda kmitov bloku P je prípustná, aby sa blok B nezaèal voèi bloku P kåza�?

(A = 6,62 cm)

22	 Teleso o hmotnosti m je pripojené na dve gumené lanká dåžky L , prièom každé je napínané silou T (pozri obrázok), Teleso vychýlime vertikálne o malú vzdialenos� y. Za predpokladu, že napätia sa nemenia  a neuvažujeme gravitaèné úèinky ukážte, že systém vykonáva harmonické kmity a vy-poèítajte uhlovú frakvenciu w.

(w = (2T/mL)1/2)

23	Kyvadlo vykoná 20 kmitov. Poèas posledných 10 kmitov klesne amplitúda z y01= 8 cm na y02 = 3 cm. Aká bola amplitúda na zaèiatku (y0 = ?).

(y0 = 21,3 cm)

24	Amplitúdy prvého a tretieho kmitu jazýèka analytických váh ukazujú 10,5 resp. 9,9 dielikov na stupnici váh. Aká ve¾ká je amplitúda ôsmeho kmitu (y08 = ?).

(y08 = 8,545 dielikov stupnice)

25	Nájdite amplitúdu a zaèiatoènú fázu harmonického oscilátora, ktorý vznikol zložením dvoch rovnobežných harmonických kmitov, ktorých výchylky sú: x1= 4 sinpt  (cm)  a

x2= 3sin (pt + p/2) (cm). Napíšte rovnicu pre výchylku výsledného oscilátora.

(x0 = 5 cm,  x = 5 sin(pt + 0,2p)  cm)

26	Napíšte rovnicu výchylky výsledného kmitavého pohybu, ktorý vznikne skladaním dvoch navzájom kolmých harmonických kmitavých pohybov s frekvenciou n1 = n2 = n = 5 Hz, rovnakou poèiatoènou fázou f1 = f2 = f = 60° a s amplitúdami A1 = 0,1 m, A2= 0,05 m.

(Ak D f  = 0,  výsledný pohyb - úseèka   y = 0,5 x,  r = 0,1118 sin(10pt + p/3))

27	Hmotný bod vykonáva súèasne dva harmonické kmitavé pohyby s rovnakými periódami a s rovnakými poèiatoènými fázami. Amplitúdy sú: A1 = 3 cm , A2 = 4 cm. Nájdite amplitúdu výsledného pohybu ak skladajúce kmity sú (a) rovnobežné a (b) na seba kolmé.

( (a) A = 7 cm, (b) A = 5 cm)

28 Amplitúda tlmeného harmonického oscilátora poklesla po desiatich kmitoch na polovicu pôvodnej. Po ko¾kých kmitoch poklesne jeho celková energia na jednu štvrtinu pôvodne hodnoty.                                                                                                              ( x = 10 )

29	Aká je amplitúda, perióda, rýchlos� a vlnová dåžka vlny, ktorá je vyjadrená rovnicou

y = 0,3 sin 2p ( 4t + x ) (m) ?

(y0 = 0,3 m, T = 1/4 s, v = 4 m/s, l = 1 m)

30	Akú frekvenciu má rovinná vlna, ktorá potrebuje 12 s na prekonanie dráhy rovnej 7,5 - násobku vlnovej dåžky ?

(f = 0,625 Hz)

31	Ko¾ko vlnových dåžok predstavuje dráha, ktorú prebehne vlna za èasový interval 25 s, keï rýchlos� šírenia  vlny c = 40 cm/s  a vlnová dåžka  l = 10 cm ?

(n = 100)

32	Rovinná vlna má amplitúdu 10 cm, rýchlos� šírenia vlnenia je 0,6 m/s a vlnová dåžka 6 cm. V akej vzdialenosti x od východiskového hmotného bodu (s nulovou zaèiatoènou fázou) bude ma� okamžitá výchylka iného hmotného bodu po uplynutí 5 s po prvýkrát ve¾kos� 5 cm ?

( x = 2,995 m)

33	Aká je vlnová dåžka  l , keï rovnaké, za sebou vo vzdialenosti Dx nasledujúce výchylky majú ve¾kos� rovnú 1/3 amplitúdy. Rýchlos� vlnenia je  c = 340 m/s.

( l  = 62,86 m )

34	Rovinná vlna má amplitúdu y0 = 20 cm, rýchlos� v = 40 cm/s a frekvenciu f = 10 Hz. Vo vzdialenosti x = 12 cm od východiskového bodu (y = 0)  má výchylku y = 15 cm. Aký èas potrebuje vlna na prebehnutie tejto dráhy ?

( t = 0,3135 s)

35	Vlnenie o frekvencii f = 500 Hz a amplitúde A = 0,25 mm sa šíri vo vzduchu. Jeho vlnová dåžka je  l  = 70 cm. Urète (a)  Rýchlos� šírenia sa vlnenia v , (b) maximálnu rýchlos� èastíc vzduchu vv.

(v = 350 m/s,  vv= 0,7854 m/s)

36 Po uplynutí èasu t = 1,5 s a po ubehnutí dráhy x = 250 m sa výchylka rovinnej vlny rovná 1/4 amplitúdy. Aká je vlnová dåžka, keï rýchlos� šírenia  c = 300 m/s)

( l  = 4973,235 m)

37	Keï skrátime strunu o Dl = 10 cm, zvýši sa jej základná frekvencia 1,5-krát. Vypoèítajte pôvodnú dåžku struny, keï v oboch prípadoch je sila napínajúca strunu rovnaká.

( l = 0,03 m )

38	Akou silou F musí by� napnutá oce¾ová struna ( hustota r = 7,8 g/cm3, dåžka l = 1,5 m a prierez S = 1 mm2, aby zaznel tón s frekvenciou f = 440 Hz ?

( F = 13 590, 72 N)

39	Píš�ala lokomotívy vydáva tón o frekvencii f0 = 400 Hz. Keï sa lokomotíva blíži k skalnej stene s tunelom, strojvodca zapne píš�alu. S akou frekvenciou poèuje strojvodca signál odrazený od skalnej steny, keï rýchlos� lokomotívy vL= 50 km/h a rýchlos� zvuku v = 340 m/s.

( f = 434,07 Hz)

40	V spektre hviezdy sa zistila èiara sodíka D1 s vlnovou dåžkou l = 592 nm. Akou rýchlos�ou sa hviezda vzïa¾uje od Zeme, keï pozemské meranie dáva hodnotu l = 589,6 nm?

(v = 1221,1 km/s)