1.Pri broadcast sieťach sa jeden kom. kanál zdieľa všetkými uzlami siete
2. Protokol PPP patrí medzi protokoly linkovej vrstvy
3. Odporúčanie IEEE 802.3 popisuje fyzickú a linkovú vrstvu
4. Vysvetlite skratku 10BASE-T – 4 pár. krút. dvojlinka – Twisted pair, 10Mbit/s,
5. Prístup k médiu v ethernete je podľa metódy CSMA/CD
6. Fast Ethernet má prenosovú rýchlosť 100Mbit/s
7. IPv4 adresa má 4B 
8. Správy protokolou ICMP sa enkapsulujú do IP paketu
9. Úlohou DHCP je prideľovanie IP adries
10. Smerovanie pomocou OSPF sa používa vnútri autonómneho systému
11. Na prepojenie sietí na aplikačnej vrstve sa používa – ani jedno z uvedených
      možností (opakovač, most a prepínač, smerovač, transportná brána)
12. Prepínač v sieti Ethernet posiela rámce do miesta urč. na základe MAC adresy
13. Algoritmus der. vedra sa používa na smerovanie prevádzky v multicast sieťach
14. IntServ slúži na rezerváciu sieťových zdrojov smerovačmi siete
15. Pri MPLS sa smeruje na základe návestia
16. UDP zabezpečuje rozhranie k IP protokolu pomocou portov
17. RTP pre multimediálne aplikácie využíva UDP
18. Základný prístup siete ISDN má prenosovú rýchlosť rádovo 192kbit/s
19. ATM používa pakety konštantnej dĺžky
20. IEEE 802.11b je odporúčaním pre sieť WiFi
-----------------------------------------------------------------------------------------------
21. Je daná IP adresa 193.10.32.136 s maskou 255.255.255.192. Napíšte
a) adresu zodpovedajúcej IP podsiete 193.10.32.128 maska: 255.255.255.192
b) IP broadcast adresu tejto podsiete 193.10.32.191 maska: 255.255.255.192
c) najvyššiu (poslednú) IP adresu, ktorá sa môže priradiť uzlu v tejto podsieti 193.10.32.190
d) počet uzlov, ktorý može byť v tejto podsieti 62

22. Nakreslite protokolový zásobník sietí LAN (včítanie podvrstiev)

23. Je dané DNS meno www.fei.stuba.sk. Nakreslite zodp. strom v priestore DNS mien.

| Internetové vrstvy | Internetové protokoly |
| --- | --- |
| Aplikačná vrstva | BitTorrent, DNS,DHCP, FTP, http, HTTPS, IMAP, IRC, Ident, NNTP, NTP, POP3, RTP,SIP, SMB, SMTP, SNMP, SSH, STUN, Telnet |
| Prezentačná vrstva |  |
| Relačná vrstva |  |
| Transportná vrstva | DCCP, IL, RUDP, SCTP, TCP, UDP |
| Sieťová vrstva | ARP, IPv4, IPv6, RARP |
| Linková vrstva | Ethernet, FDDI, PPP, Token ring, Wi-Fi |
| Fyzická vrstva | 10Base2, 10Base-T, EIA-422, EIA-485, RS-232, RS-449 |