- Pri realizácii Virtualnej privátnej siete cez MPLS siet operatora“

  - Vsetky uzly MPLS siete operatora maju informaciu o existencii VPN

  - Niektore uzly MPLS siete operatora maju informaciu o existencii VPN

- Pri poskodeni ramca pri prenose sietou Frame Relay je:

  - ramec doruceny, kontrola chyb sa nerobi

  - ramec zahodeny a adresat je upovedomeny o chybe

  - ramec bez oznamenia zahohodeny

- Ako bude vyzerat bitova postupnost uzivatelskych dat prenasanych pomocou HDLC, ak pred prenosom mala tvar ... 110 111 111 0010...?

  - 110 111 111 0010...

  - 110 111 111 10010...

  - 110 111 110 10010...

  - 110 111 110 010010...

- Vysvetlite princip split-horizont. V com sa pouziva?

Smerovac nikdy neoznamuje smerovacie informácie o konkretnom ciely uzlu, cez ktorý dana cesta vedie. Ak sused uzla X informoval uzol Z o tom, ze nejaka siet padla, tak uzol Z aj keby vedel, tak nebude informovat uzol X o tejto padnutém sieti.  A toto je split horizont

- Co plati pre LSP(link-state-packets)

  - LSP paket sa dostane iba susednym uzlom od zdroja paketu

  - Sluzia pri ARQ metodach ako implicitna poziadavka na opkovanie

  - Kazdy LSP paket obsahuje poradove cislo spravy a vek spravy

  - Sluzia na vymenu distance-vector smerovacich informacii

- Napiste vztah pre hodnotu Token-bucket counteru-a C

  - Pri prechode paketu dlzky Li:

C= b - Li

  - Po intervale T, pocas ktoreho nepride ziadny paket:

C= (b - Li) + r*deltaT

- ARQ typu S&W, P-schema. Kedy sa rohodne vysielac opakovat blok dat, na ktory nedostal od prijimaca ACK?

po uplynuti time out

- Krory uzlol v GPRS sieti ma na starosti funkciu „Mobility Management“ ?

SGSN

- Co je PDP adresa v pripade, ze externa paketova siet je typu IP?

IP adresa

- GTP tunel je v sieti UMTS terminovany uzlami:

  - SGSN-GGSN

  - UE-GGSN

  - GGSN-RNC

- Aka je minimalna sirka okna pre standartne cislovanie v HDLC

  - W = 3

  - W = 7

  - W = 8

  - W = 63

  - W = 127

  - W = 128

- Aka metoda riadenia toku sa pouziva pri X.25 WAN sietach?

  - Metoda okna

  - Algoritmus deraveho vedra

  - GBN metoda

- Nakreslite scheduler pre Priority Queuing a popiste princip schedulingu

Vyprazdnuje sa v poradi Highest, Middle, Lowest.

- Podstatou strategie „TCP slow start“ je:

  - Exponencialne zvysovanie sirky okna, po timeoute ACK znova od zaciatku

  - Exponencialne zvysovanie sirky okna, po timeoute ACK linearne zvysuje

  - Linearne zvysovanie sirky okna, pokial nepride timeout ACK

- 147.175.255.255 je broadcast

  - Smerovany (directed)

  - Nesmerovany (undirected)

- co sa stane s IP paketom s nastavenym bitom „nefragmentovat“ ked jeho dlzka prekracuje MTU dalsej siete v jeho ceste?

  - Je zahodeny + vysle sa oznamenie zdroju

  - Je fragmentovany a enkapsulovany do novych IP paketov, ktore su schopne prejst sietou

  - Je poslany zaplavou do vsetkych ostatnych smerov, ktore vedia akceptovat jeho dlzku

- v akej polozke zahlavia nesie IP paket informaciu o pocte prejdenych uzlov?

TTL(Time To Live (Number of hops /links which the packet may be routed over, decremented by most routers - used to prevent accidental routing loops)

)

- Ako moze pri TCP spojeni prijimacia strana poziadat o pozastavnie vysielania:

  - v TCP hlavicke nastavi bit URGENT na 0

  - posle Window Advertisement s hodnotou 0

  - nijako

- TCP vyuziva metodu Sliding window, pricom jednotlive pointre pracuju s:

  - Oktetmi (je to bajtovo orientovany stream)

  - Bitmi (je to bitovo orientovany stream)

  - Segmentami (velkost je urcena v poli Seg_Len)

- Co je vstupom a co vystupom ARP protokolu?

  - Vstup MAC adresa, vystup IP adresa

  - Vstup IP adresa, vystup MAC adresa

- Co sa stane s Token Ring ramcom, ked sa jeho zdrojova stanica hned po jeho odvysielani odpoji od siete?

  - Vyprsi mu nastaveny timeout a zrusi sa

  - Zrusi ho osobitna stanica na zaklade M bitu

  - Bude rotovat v ringu, az do restartu

- Pri Ethernete sa Duplex Mismatch prejavi:

  - Pri velkom pocte ramcov (interaktivne video) drastickym znizenim efektivnosti prenosovej rychlosti

  - Pri prevazne jednosmernej prevadzke TCP (FTP download) pre nijako

  - Rozpadnutim spojenia na linkovej urovni (link down)

- Co je prvou fazou cinnosti smerovaca pracujuceho podla link-state smerovacich protokolov?

LSA(link state advertisement) – hello protokol(rozposlania info o sebe…

- Vymenujte 4 druhy servisnych primitiv

    - request

    - indication

    - response

    - confirmation

- „Skalovatelnost“-zvacsovanie siete, je jednoduchsie realizovatelna v sietach

  - Bez spojovej orientacie

  - So spojovou orientaciou

- Popiste princip „Label Stacking“

Oznaceny paket nesie niekolko oznaceni, usporiadanie je ako  LIFO(Last-in,first-out) stack

- Pri ktorej metode riadenia fronty (okrem FIFO) najobjemnejsi datovy tok moze znemoznit komunikaciu mensim tokom?

Fair queuing

- Popiste hlavnu myslienku Random Early Discard. Kedy je tato metoda ucinna?

ked je vela TCP zdrojov, buffer routra  by zahodil packety vsetkych a zdroje by zacali retransmisiu vsetky naraz, to by viedlo k pretazeniu siete, preto sa to riesi tak, ze zahodi packety od  nahodnych TCP zdrojov a tak len niektorym budu packety vratene a tie retransmituju.

- Uzly A a C su spojene cez uzol B. Cena linky AB je 3 a linky BC je 2. Urcte hodnotu prvku cAC v matici cien C po ukonceni vypoctu BFMA.

cAC = nekonecno

- Ako ma odpovedat FrameRelay DTE zariadenie na ramec s nastavnym FECN bitom?

tusim by malo zahadzovat pakety z opacneho smeru ako hrozi zahltenie

- Aku operaciu treba vykonat ked na urcitej vrstve je SDU vacsia ako maximalna PDU?

fragmetaciu

- Ktore smerovacie protokoly mozno rozsirit tak aby prenasali aj informacie potrebne pre Traffic Engineeruing?

OSPF – TE

IS-IS  – TE     TE znamena traffic Engineeruing

- Napiste rovnicu Asynch. Distrib. BFM algoritmu a popiste jej premenne

Bellman’s Equation:

Nech uzlol 1 je zdrojovy uzol

Di – vzdialenost optimalnej cesty z uzlu 1 do uzlu i (D1=0)

cJi –  vzdialenost(cena) medzi uzlom i a j

Di = minj[Dj + cji]

- Na zaklade akych adries Ethernet switche prepinaju ramce medzi jednotlivymi interfejsmi?

MAC

- UDP protokol ma nasledovne funkcie:

  - Multiplex + detekcia chyb + riadenie toku

  - Detekcia chyb + multiplex

  - Detekcia chyb + riadenie toku

- IP adresny priestor 172.17.0.0 pouzite na vytvorenie 3 po sebe iducich adresnych priestoroch pre siete s velkostou cca 4000 stanic.

  - Napiste velkost masky v bitoch (pocet jednotiek v maske)

20

  - Zapiste masku v dekadickom zapise (A.B.C.D)

255.255.240.0

  - Zapiste adresy vami vytvorenych 3 po sebe iducich podsieti (tvar A.B.C.D/xy, xy je velkost masky)

172.17.16.0/20

172.17.32.0/20

172.17.48.0/20

  - Zapiste adresy brodcast-ov na uvedene 3 podsiete (tvar A.B.C.D/xy)

172.17.31.255/20

172.17.47.255/20

172.17.63.255/20

- Pomocou Dijkstrovho algoritmu najdite smerovaciu tabulku pre uzol C, ak je sucastou nasledovnej siete