1. Úvod do dynamického smerovania

Smerovanie:

- statické

(malá sieť, iba jednoduché spojenia s ostatnými sieťami, bez redundantných ciest)

- dynamické

(ostatné prípady)

Rozdiel medzi dynamickým a statickým smerovaním:

- pri dynamickom smerovaní sa informácie v smerovacích tabuľkách menia v čase, na 	  	základe informácií získaných od susediacich smerovačov

- zmenu smerovacích tabuliek zabezpečuje smerovací démon

Smerovacie protokoly

- smerovače komunikujú medzi sebou smerovacím protokolom

- veľké sieťe môžu byť rozdelené do tzv. autonómnych oblastí, pričom v každej z nich 	môže byť použitý iný smerovací protokol

- tento typ protokolu sa volá IGP (Interior Gateway Protocol)

- najpoužívanejšie IGP sú RIP (Routing Information Protocol) a OSPF (Open Shortest 	Path First)

- OSPF je novší a výkonnejší, odstraňuje niektoré obmedzenia protokolu RIP

- RIP používa metódu distance-vector (výmena informácií o vzdialenostiach medzi uzlami)

- OSPF je Link State Protocol (výmena informácií o stave liniek) - táto metóda je 	rýchlejšia ako distance-vector

Výhody OSPF oproti RIP:

- pre každý TOS (Tye Of Service) môže mať vypočítanú inú cestu

- ak k cieľu existuje viacero rovnako ohodnotených ciest, OSPF posiela údaje 	rovnomerne po každej ceste

- OSPF podporuje podsiete

- každé rozhranie má neohraničené ohodnotenie v závislosti od priepustnosti, času obehu, 	spoľahlivosti, atď., osobitné ohodnotenie možno priradiť každému TOS

- podpora nečíslovaného spojenia z bodu do bodu na oboch stranách

- OSPF používa multicasting na redukovanie zaťaženia strojov, ktoré nepoužívajú OSPF

2. Zovšeobecnenie

-

- OSPF je smerovací protokol, ktorý sa používa v Internete

- klasifikuje sa ako IGP - distibuuje smerovacie informácie medzi smerovačmi  v rámci 	jedného autonómneho systému

- OSPF je protokolom nad IP (OSPF paket sa prenáša s hlavičkou IP)

- pole PROTOCOL v hlavičke IP má hodnotu 89

- každý OSPF smerovač si uchováva databázu topológie autonómneho systému

- s tejto databázy s genruje smerovacia tabuľka konštruovaním stromu najkratších ciest

3. Všeobecne používané termíny

- smerovací démon

- proces na smerovači, ktorý zabezpečuje beh smerovacieho protokolu

- silná susednosť

- dva smerovače silne susedia, ak si vymieňajú informácie, nie každé dva susediace smerovače sú silne susediace

- autonómny systém

- skupina smerovačov vymieňajúca si informácie pomocou jednotného protokolu

- designated router

- smerovač vybraný spomedzi viacerých smerovačov v sieti s viacnásobným prístupom, je zvolený pomocou hello protokolu

- hello protokol

- časť OSPF protokolu určená na vytvorenie a udržiavanie vzťahov medzi susedmi

- LSP (Link State Advertisement)

- popisuje lokálny stav smerovača alebo sieťe, obsahuje stav zariadení a silných susedností, každé LSP je šírené záplavou všetkými zariadeniami, všetky zozbierané LSP tvoria databázu topológie

- link state routing

- typ smerovacieho protokolu, v ktorom každý smerovač vytvára LSP 	zo zoznamu svojich susedov, a potom to broadcastom posiela všetkým smerovačom

- susediace smerovače

- dva smerovače, ktoré majú zariadenia na spoločnej sieti

- smerovač

- prepínač paketov na 3. vrstve IP

4. Strom najkratších ciest

- smerovač generuje svoju smerovaciu tabuľku výpočtom stromu najkratších ciest, kde 	seba postaví ako jeho koreň

- strom najkratších ciest závisí od toho, ktorý zo smerovačov je koreň

- strom určuje celú cestu ku každému cieľu, napriek tomu sa v procese smerovania použije iba nasledujúci uzol

- ak sa jedná o cestu mimo autonómny systém, poznáme len cestu k smerovačom v autonómnom systéme, ktoré 	používajú EGP (Exterior Gateway Protocol)

5. Hello protokol

- slúži na vytváranie a udržiavanie vzťahov medzi susedmi

- zaisťuje obojsmernú komunikáciu medzi susedmi

- hello pakety sa odosielajú periodicky na všetky zariadenia smerovača

- obojsmerná komunikácia je naviazaná, ak smerovač vidí samého seba  v hello pakete svojho suseda

- na sieťach s viacnásobným prístupom protokol hello volí DR pre danú sieť (okrem iného, DR kontroluje, aké silné susednosti budú vytvorené v danej sieti)

- hello protokol pracuje rozlične v sieťach, ktoré umožňujú posielanie broadcastov, a ktoré neumožňujú

6. Designated router

- je zodpovedný na zbieranie potvrdení LSP od ostatných smerovačov

- volí sa aj záložný DR pre prípadné padnutie DR

- DR vykonáva dve hlavné funkcie:

- posiela LSP ostatným smerovačom, pričom Link State ID je IP adresa DR

- DR sa stáva silne susediacim so všetkými smerovačmi v sieti, je centrom synchronizačného procesu

7. OSPF algoritmus

- je založený na Dijkstrovom algoritme hľadanie najkratšej cesty

- výberové kritériá sú: oneskorenie, priepustnosť, konektivita

- algoritmus sa vykonáva pre každý uzol