CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Colission Detection) metoda

a) je deterministicka, preto je vhodna na pouzitie v systemoch riadenia kritickych aplikacii,

b) je deterministicka, ale nepodporuje priority, preto nie je vhodna na pouzitie v systemoch riadenia kritickych aplikacii,

c) je stochasticka, ale podporuje priority, preto je vhodna na pouzitie v systemoch riadenia kritickych aplikacii,

* d) je stochasticka, nepodporuje priority, preto nie je vhodna na pouzitie v systemoch riadenia kritickych aplikacii.

> Pri zvacsovani dlzky prenosoveho bloku nad optimalnu dlzku bloku

>  *a) rastie efektivnost prenosu, ale zaroven rastie pravdepodobnost chyby  bloku,

>    b) znizuje sa efektivnost prenosu, ale zaroven sa znizuje pravdepodobnost chyby bloku,

c) rastie efektivnost prenosu a zaroven sa znizuje

> pravdepodobnost chyby

>      bloku,

>   d) efektivnost prenosu ani pravdepodobnost chyby bloku sa nemeni.

> Velkost okna v protokole HDLC pri pouziti Unextended

> Numbering Mode (NRM,  ARM, ABM) je

>   a) 4,

>  *b) 7,

>   c) 15,

>   d) nie je obmedzena

> Ako bude vyzerat bitova postupnost uzivatelskych dat prenasana pomocou

> HDLC, ak pred prenosom mala tvar ...1101111110010... ?

>   a) ...1101111110010...

>   b) ...11011111110010...

>  *c) ...11011111010010...

>   d) ...110111110010010...

> 1. Metoda Block Check Sum patri medzi:

>

> a) Forward EC

> b) Backward EC *

> c) Linear Cyclic Codes

> d) ziadne z uvedenych

> 2. Aky je prvy krok kodovania pomocou LCC?

>

> a) rotacia bitov (delenie x^m)

> b) delenie generacnym polynomom

> c) urcenie chyboveho vektora

> 3. Pouzivame metodu S&W, P-schema. Pri vyslani 6 paketov, pricom  v dvoch nastala chyba; aky je pocet ACK, NACK?

>

> a) 4 ACK, 2 NACK

> b) 4 ACK

> c) 6 ACK, 2 NACK

> d) 6 ACK (spravna odpoved)

> 4. Odporucanie ITU X.25:

>

> a) definuje rozhranie medzi koncovymi (DTE) zariadeniami datovej siete s  prepinanim paketov

> b) definuje rozhranie medzi koncovym (DTE) a ukoncujucim (DCE) zariadenim datovej siete s prepinanim paketov alebo s prepinanim okruhov

> c) definuje rozhranie medzi DTE a DCE datovej siete s prepinanim paketov (spravna odpoved)

> 5. Odporucanie ITU V.25 hovori o:

>

> a) funkcii vazobnych obvodov na rozhrani medzi DTE a DCE

> b) procedura vytvorenia/zrusenia spoja v komutovanej telefonnej sieti *

> c) rozhrani medzi DTE a DCE pre paketove terminaly vo verejnej datovej sieti s prepinanim paketov

> 6. Skratka DCE znamena:

>

> a) Data Circuit-terminating Equipment (spravna odpoved)

> b) Data Control Equipment

> c) Data Communication Equipment

> 7. Ktore vrstvy RM OSI sa zaoberaju detekciou resp. opravou chyb?

>

> a) Fyzicka, Linkova

> b) Sietova

> c) Linkova, Transportna *

> d) najnizsia

OT

Ktoré riešenie tvarovania prevádzky najmenej vyrovnáva rýchlosť (t.j.

ponechava zhluky) prevádzky:

a., leacky bucket

b., token bucket

c., GCRA

b

Medzi obvody definovane rozhranim V.24 ovladane DTE zariadenim patria:

a. TxD,DTR,RTS

b. TxD,DSR,CTS

c. RxD,DSR,CTS

a

Problem transparentnosti prenosu dat v BSC riesi tzv. Transparentny mod

a. bit stuffingom

b. vlozenim DLE pred ETX, ked sa vyskytne v prenasanych datach

c. vlozenim DLE pred DLE, ked sa vyskytne v prenasanych datach

c

V IP datagrame prenasame data o velkosti 128 bytov. Aku hodnotu bude mat

pole Total length v hlavicke IP datagramu? (ak nie su pouzite polia Options)

a.128

b.4

c.2

d.148

e.1024

d

Aku hodnotu maju polia Identification v hlavickach IP pri prenose

IP datagramov prostrednictvom viac paketov nizsej vrstvy:

a. rovnaku, ak su ostatne polia hlavicky  datagramu  rovnake

b. rovnaku len pre fragmenty jedneho IP datagramu

c. roznu, meni sa podla typu IP datagramu

b

IP protokol zabezpecuje kontrolu prenesenych dat

a. vzdy pomocou vysledneho kontrolneho suctu

b. pomocou pola Header checksum

c. nikdy

c

Ak je v hlavicke IP nastaveny bit D=1

a. za fragmentom nasleduje dalsi prisluchajuci jednemu IP

datagramu

b. datagram sa fragmentuje do paketov nizsej vrstvy

c . datagram nemoze byt fragmentovany

d . je nutna defragmentacia

c

V protokole MAC protokole 802.12 su mozne:

a. 4 priority ramcov

b. 2 priority ramcov

c. ziadne priority

d. ziadne z uvedenych

b

Medzi parametre VC v protokole Frame Relay patria:

a. CIR,DIR a EIR

b. CIR a EIR

c. CIR

d. ziadne z uvedenych

b

X.3 obsahuje :

a. definiciu DTE zariadeni a pripojenie k DCE

b. definiciu PAD zariadenia

c. definiciu komunikacie PAD a DTE

b

Pri riadeni zahltenia vo Frame relay sa hodnota BECN nastavi na 1:

a. v urcenom uzle, v ktorom doslo k zahlteniu v protismere prevadzky

b. v hociktorom uzle siete, ak je prevadzka zahltena v smere posielania

ramcov

c. v hociktorom uzle siete,ak nastane zahltenie v protismere posielania

ramcov

d. v DTE zariadeni , pri prijati ramca

c

>     Aka je maximalna velkost datovej casti internetoveho datagramu?

> a) 1500B

> b) nie je obmedzena

> c) 64kB

> d) 5000B

>

> odpoved c) je spravna

>

> Pri zisteni chyby v uz vydanom RFC sa postupuje nasledovne:

> a) chybne RFC sa zo zoznamu vymaze a opravenemu sa prideli nove cislo

> b) chybne RFC zostava a opravenemu sa prideli nove cislo

> c) chybne RFC sa jednoducho nahradi opravenym

> d) chybne RFC sa nahradi opravenym, ale aj opravenemu sa prideli nove cislo

>

> odpoved b) je spravna

>

> Protokol ARP (Address Resolution Protocol) sa pouziva:

> a) pri preklade IP adresy na fyzicku adresu

> b) pri preklade fyzickej adresy na IP adresu

> c) pri preklade mena pocitaca na IP adresu

> d) prip preklade IP adresy na meno pocitaca

>

> odpoved a) je spravna

>

> Pre protokol PPP (Point-to-Point Protocol) je charakteristicke ze umoznuje

> prenos:

> a) sietoveho protokolu po viacerych fyzickych spojeniach

> b) sietoveho protokolu po jednom fyzickom spojeni

> c) viacerych sietovych protokolov po jednom fyzickom spojeni

> d) viacerych sietovych protokolov po viacerych fyzickych spojeniach

>

> odpoved c) je spravna

>

>  Overenie identity pri pouzití CHAP protokolu prebieha:

>  a.      len pri vytváraní spojenia

>  b.      len pri vytváraní a uzatváraní spojenia

>  c.      v pravidelných intervaloch stanovených identifikujúcim sa

>  uzlom

>  d.      zakazdým, ked uzol vyzadujúci identifikáciu (authenticator) o

>  nu poziada - vyzve identifikujúci sa uzol.

>

>  -> správna odpoved: D

>

> --------------------------------------------------------------------

>

> Nevýhodou pouľitia modifikácie "Split horizont" Distribuovaného

> Asynchrónneho BFMA algoritmu je

>

> a.     spomalenie ąírenia správy o dostupnosti uzla v prípade

> jeho pripojenia do siete.

>

> b.     v prípade slučky v topológií siete reaguje na výpadok

> uzla pomaly, čiľe problém "count to infinity" v tomto prípade nerieąi.

>

> c.      v prípade stromovej topológie siete reaguje na výpadok

> uzla pomaly, čiľe problém "count to infinity" v tomto prípade nerieąi.

>

> d.      ľiadna. Tento algoritmus rieąi problém "count to

> infinity" pre vąetky moľné topológie sietí.

>

>

> -> správna odpoveď: B

>

> > 2. Ako sa odlisuje na fyzickej urovni Fast Ethernet pri prenose po

> >    kabloch UTP cat.3 a UTP cat.5 ?

> >

> >    a. UTP cat.5 pouziva kodovanie 4B5B a UTP cat.3 kodovanie 8B6T

> >    b. Fast Ethernet nemozno pouzit na kabloch UTP cat.3

> >    c. nie je v nich rozdiel

> >    d. pri UTP cat.3 sa musi tok rozdelovat do dalsich dvoch parov (zo

> >       styroch) t.j. dva pary su trvale pridelene pre jednotlive smery,

> >       dalsie dva pary sa zdielaju, zatial co pri UTP cat.5 to nie je

> >       potrebne, pretoze tie maju dostatocne siroke prenosove pasmo

> >       a jednotlive smery idu kazdy po dvoch paroch

> >

> >       spravne : a

> >

> >

> > 4. Na com je zalozeny princip technologie Distributed Queue Dual Bus ?

> >

> >    a. "kto prv pride, ten prv melie", teda kto si prvy obsadi

> >       zbernicu, ten ju pouziva

> >    b. vsetky stanice su "slusne" a prenechavaju zbernicu aj inym

> >    c. po zbernici sa pohybuju viacere tokeny (z toho distributed)

> >    d. na zbernici existuju monitor, ktory si vytvara dve fronty

> >       poziadaviek o zbernici a striedavo urcuje z front stanicu,

> >       ktora moze hovorit (z toho queue dual)

> >

> >    spravne : b

> >

> >

> >   2. co spravi router fungujuci podla RIP protokolu, ked sa v jeho

> >      smerovacej tabulke nenachadza IP adresa prijemcu paketu ?

> >

> >      a) paket zahodi a upovedomi odosielatela

> >      b) do paketu namiesto IP adresy prijemcu ulozi adresu 0.0.0.0

> >      c) vypyta si od susedov smerovacie tabulky a podla toho rozhodne

> >      d) vo svojej smerovacej  tabulke najde zaznam s adresou 0.0.0.0 a

> >         odosle paket na router oznaceny podla tejto adresy

> >

> >      spravne : d

> >

> >   3. transakcia v SMTP je :

> >

> >      a) komunikacia rovny s rovnym

> >      b) komunikacia klient - server vylucne jednosmerna

> >      c) komunikacia klient - server jednosmerna s moznostou vymeny

> > uloh

> >         prikazom TURN

> >      d) zalezi od implementacie

> >

> >      spravne : c

> >

> >   5. SMTP model prenosu posty ma :

> >

> >      a) 8 bitovy prenosovy kanal

> >      b) 8 bitovy prenosovy kanal s tym, ze najvyznamnejsi bit je pred

> >         prenosom nastaveny na nulu

> >      c) 7 bitovy prenosovy kanal

> >      d) 7 bitovy prenosovy kanal s tym, ze 8.bit sa nemusi, ale moze

> >         pocas prenosu na niektorom systeme nastavit na nulu

> >

> >      spravne : b

> >

> >   6. RFC822 definuje pouzitie hlaviciek sprav (From:, To:, Date:, ...)

> > v SMTP. Tieto hlavicky:

> >

> >      a) su nutne na uspesny prenos mailu k prijimatelovi

> >      b) su nutne len niektore z definovanych

> >      c) nie su nutne na uspesny prenos mailu k prijimatelovi

> >      d) su nutne len v urcitych situaciach - napr. odpovedanie

> >         ("reply") na mail

> >

> >      spravne : c

> >

> >      pretoze hlavicka sa nachadza az v tele mailu (t.j. medzi prikazmi

> >      DATA a QUIT - t.j. From:, To:, Date:, ...) a odosielatela

> >      identifikujem prikazom MAIL (teda jeho domenu) a prijemcu

> >      prikazom RCPT, hlavicku na uspesny prenos mailu k prijemcovi

> >      vyplnat nemusim

> >

> >      ako coho rozlisim, ci polozka ramca TYP/DLZKA obsahuje typ

> >      alebo dlzku ramca ?

> >

> >      a) podla konfiguracie hardveru - sietovej karty

> >      b) podla nastavenia softveru - ovladaca karty

> >      c) podla samotnej hodnoty tejto polozky

> >      d) podla polozky DATA v konkretnom ramci

> >

> >      spravne : c

> >

>

>

>

>

>    Ethernetovy ramec musi mat datovu cast dlhu minimalne 46B lebo:

>        a) paket by bol prilią kratky na zachytenie

>        b) nebolo by mozne udrzat synchronizaciu

>        c) nemusela by byt detekovana kolizia

>        d) je to dlzka hlavicky nadradenej vrstvy

>

>    c je spravne

>

>  Medzi dvoma zariadeniami (Master - Slave) prebieha

>  komunikácia pomocou BSC.

>  Slave na DataBlock(1) odpovedal spravou ACK(1).

>  Ak po prijati dalsieho DataBlock-u zisti slave poskodenie ramca, tak

> odpovie:

>       a) ACK(1)

>       b) NAK(2)

>       c) NAK(0)

>       d) neodpovie

>

>   c je spravne

>

>

>  Pri poskodení ramca pocas prenosu sietou Frame Relay je

>       a) ramec doruceny, kotrola chyb sa nerobi

>       b) ramec doruceny a adresat je upovedomeny o chybe

>       c) ramec zahodeny a adresat je upovedomeny o chybe

>       d) ramec bez oznamenia zahodeny

>

>   d je spravne

>

>

>

>     Aka je maximalna velkost datovej casti internetoveho datagramu?

> a) 1500B

> b) nie je obmedzena

> c) 64kB

> d) 5000B

>

> odpoved c) je spravna

>

> Pri zisteni chyby v uz vydanom RFC sa postupuje nasledovne:

> a) chybne RFC sa zo zoznamu vymaze a opravenemu sa prideli nove cislo

> b) chybne RFC zostava a opravenemu sa prideli nove cislo

> c) chybne RFC sa jednoducho nahradi opravenym

> d) chybne RFC sa nahradi opravenym, ale aj opravenemu sa prideli nove cislo

>

> odpoved b) je spravna

>

> Protokol ARP (Address Resolution Protocol) sa pouziva:

> a) pri preklade IP adresy na fyzicku adresu

> b) pri preklade fyzickej adresy na IP adresu

> c) pri preklade mena pocitaca na IP adresu

> d) prip preklade IP adresy na meno pocitaca

>

> odpoved a) je spravna

>

> Pre protokol PPP (Point-to-Point Protocol) je charakteristicke ze umoznuje

> prenos:

> a) sietoveho protokolu po viacerych fyzickych spojeniach

> b) sietoveho protokolu po jednom fyzickom spojeni

> c) viacerych sietovych protokolov po jednom fyzickom spojeni

> d) viacerych sietovych protokolov po viacerych fyzickych spojeniach

>

> odpoved c) je spravna

>

>  Overenie identity pri pouzití CHAP protokolu prebieha:

>  a.      len pri vytváraní spojenia

>  b.      len pri vytváraní a uzatváraní spojenia

>  c.      v pravidelných intervaloch stanovených identifikujúcim sa

>  uzlom

>  d.      zakazdým, ked uzol vyzadujúci identifikáciu (authenticator) o

>  nu poziada - vyzve identifikujúci sa uzol.

>

>  -> správna odpoved: D

>

> --------------------------------------------------------------------

>

> Nevýhodou pouľitia modifikácie "Split horizont" Distribuovaného

> Asynchrónneho BFMA algoritmu je

>

> a.     spomalenie ąírenia správy o dostupnosti uzla v prípade

> jeho pripojenia do siete.

>

> b.     v prípade slučky v topológií siete reaguje na výpadok

> uzla pomaly, čiľe problém "count to infinity" v tomto prípade nerieąi.

>

> c.      v prípade stromovej topológie siete reaguje na výpadok

> uzla pomaly, čiľe problém "count to infinity" v tomto prípade nerieąi.

>

> d.      ľiadna. Tento algoritmus rieąi problém "count to

> infinity" pre vąetky moľné topológie sietí.

>

>

> -> správna odpoveď: B

>

> > 2. Ako sa odlisuje na fyzickej urovni Fast Ethernet pri prenose po

> >    kabloch UTP cat.3 a UTP cat.5 ?

> >

> >    a. UTP cat.5 pouziva kodovanie 4B5B a UTP cat.3 kodovanie 8B6T

> >    b. Fast Ethernet nemozno pouzit na kabloch UTP cat.3

> >    c. nie je v nich rozdiel

> >    d. pri UTP cat.3 sa musi tok rozdelovat do dalsich dvoch parov (zo

> >       styroch) t.j. dva pary su trvale pridelene pre jednotlive smery,

> >       dalsie dva pary sa zdielaju, zatial co pri UTP cat.5 to nie je

> >       potrebne, pretoze tie maju dostatocne siroke prenosove pasmo

> >       a jednotlive smery idu kazdy po dvoch paroch

> >

> >       spravne : a

> >

> >

> > 4. Na com je zalozeny princip technologie Distributed Queue Dual Bus ?

> >

> >    a. "kto prv pride, ten prv melie", teda kto si prvy obsadi

> >       zbernicu, ten ju pouziva

> >    b. vsetky stanice su "slusne" a prenechavaju zbernicu aj inym

> >    c. po zbernici sa pohybuju viacere tokeny (z toho distributed)

> >    d. na zbernici existuju monitor, ktory si vytvara dve fronty

> >       poziadaviek o zbernici a striedavo urcuje z front stanicu,

> >       ktora moze hovorit (z toho queue dual)

> >

> >    spravne : b

> >

> >

> >   2. co spravi router fungujuci podla RIP protokolu, ked sa v jeho

> >      smerovacej tabulke nenachadza IP adresa prijemcu paketu ?

> >

> >      a) paket zahodi a upovedomi odosielatela

> >      b) do paketu namiesto IP adresy prijemcu ulozi adresu 0.0.0.0

> >      c) vypyta si od susedov smerovacie tabulky a podla toho rozhodne

> >      d) vo svojej smerovacej  tabulke najde zaznam s adresou 0.0.0.0 a

> >         odosle paket na router oznaceny podla tejto adresy

> >

> >      spravne : d

> >

> >   3. transakcia v SMTP je :

> >

> >      a) komunikacia rovny s rovnym

> >      b) komunikacia klient - server vylucne jednosmerna

> >      c) komunikacia klient - server jednosmerna s moznostou vymeny

> > uloh

> >         prikazom TURN

> >      d) zalezi od implementacie

> >

> >      spravne : c

> >

> >   5. SMTP model prenosu posty ma :

> >

> >      a) 8 bitovy prenosovy kanal

> >      b) 8 d

> >         prenosom nastaveny na nulu

> >      c) 7 bitovy prenosovy kanal

> >      d) 7 bitovy prenosovy kanal s tym, ze 8.bit sa nemusi, ale moze

> >         pocas prenosu na niektorom systeme nastavit na nulu

> >

> >      spravne : b

> >

> >   6. RFC822 definuje pouzitie hlaviciek sprav (From:, To:, Date:, ...)

> > v SMTP. Tieto hlavicky:

> >

> >      a) su nutne na uspesny prenos mailu k prijimatelovi

> >      b) su nutne len niektore z definovanych

> >      c) nie su nutne na uspesny prenos mailu k prijimatelovi

> >      d) su nutne len v urcitych situaciach - napr. odpovedanie

> >         ("reply") na mail

> >

> >      spravne : c

> >

> >      pretoze hlavicka sa nachadza az v tele mailu (t.j. medzi prikazmi

> >      DATA a QUIT - t.j. From:, To:, Date:, ...) a odosielatela

> >      identifikujem prikazom MAIL (teda jeho domenu) a prijemcu

> >      prikazom RCPT, hlavicku na uspesny prenos mailu k prijemcovi

> >      vyplnat nemusim

> >

> >      ako coho rozlisim, ci polozka ramca TYP/DLZKA obsahuje typ

> >      alebo dlzku ramca ?

> >

> >      a) podla konfiguracie hardveru - sietovej karty

> >      b) podla nastavenia softveru - ovladaca karty

> >      c) podla samotnej hodnoty tejto polozky

> >      d) podla polozky DATA v konkretnom ramci

> >

> >      spravne : c

> >

>

>

>

>

>

> 1. Protokol PPP fungujuci na linkovej vrstve

>

> a) prenasa pakety akehokolvek protokolu vyssej vrstvy

> b) podporuje prenos iba IP paketov

> c) prenasa pakety protokolu ktory bol zadefinovany na zaciatku

> spojenia

> -spravna odpoved.

>

>

> 2. Pri pripojeni pomocou PPP protokolu sa spojenie konfiguruje

>

> a) len na zaciatku, vo faze Establishing

> b) kedykolvek pocas celeho spojenia ked nastane nejaka udalost

> -sprav.odp.

> c) nakonfigurovanie spojenia nastane este pred samotnym prepojenim

> uzlov

>

>

> 4. Pri autentikacnom protokole CHAP sa meno a heslo posiela cez linku

>

> a) v nezasifrovanej cistej forme

> b) zakodovane pomocou Base64

> c) meno a heslo sa vobec neposiela - spravna odpoved

> d) v zasifrovanej forme

>

>

> 5. Kolko bitov z IP adresy potrebujem vyhradit na rozlisenie 7

> podsieti?

>

> a) 7 bitov

> b) 3 bity, lebo 2^3=8 co je > 7

> c) 4 bity - spravna odpoved

>

>

> 6. IP adresa 127.x.x.x patri do

>

> a) triedy A IP adries

> b) triedy B IP adries

> c) je to specialna adresa nepouzivana na bezne ucely - spravna odpoved

> d) do akej triedy patri, zavisi od masky

>

>

> 7. CIDR je

>

> a) rozsirenie IPv4 ktoremu sa inak hovori aj IPv6

> b) specifikacia ktora rozdeluje IP adresy so tried (A, B, C,...)

> c) obchadza plytvanie IP adresami ktore vzniklo rozdelenim adr. do

> tried

> -spravna odpoved

>

>

> 8. Obsah datovej casti IP datagramu

>

> a) je zakodovany ASN.1 lebo moze obsahovat rozne data

> b) nie je nijako kodovany

> c) je paketom transportnej a vyssej vrstvy - spravna odpoved

>

>

>

>

4. Pomocou kodu Base64 zakodujte posledne 4B binarneho suboru, ak

poznate cast kodovacej tabulky pre Base64.

_________________________________________________________

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20|

---------------------------------------------------------

| A | B | C | D | E | F | G | P  | Q  |  R |  S | T  | U

|

---------------------------------------------------------

Postupnost: 00111101000001000101001001001101

a) ABCDEG =

#b) PQRSTQ = =

c) PQRSTQ =

d) ABCDEG = =

6. Ako je zname kodovaci algoritmus Base64 vyuziva v istých

pripadoch ukoncenie zakodovanej postupnosti znakom ´=´. Kolkými

znakmi ´=´ bude ukoncená nasledujuca binarna postupnost po

zakodovani?

Postupnost: 0011000011101000100101010000001010100101

a) ziadnym

#b) jednym

c) dvomi

d) tromi

8. Aby sa vyriesil problem "Count to Infinity" v pripade RIP

protokolu, navrhla sa metoda Split Horizon". Co je jeho podstatou?

a) Smerovac vzdy oznamuje smerovacie informacie o

konkretnom cieli uzlu, cez ktory dana cesta vedie.

b) Smero0vac vzdy oznamuje uzlu, cez ktory vedie cesta do

konkretneho ciela, ze tento ciel je nedosiahnutelny.

c) Smero0vac oznamuje uzlu, cez ktory vedie cesta do

konkretneho ciela, ze tento ciel je nedosiahnutelný

len            v pripade,ze tento uzol (ciel) padol

#d) Smerovac nikdy neoznamuje smerovacie informácie o

konkretnom ciely uzlu, cez ktorý dana cesta vedie.

9. Za ucelom zrychlenia BFMA algoritmu bolo navrhnute tzv. Ezopove

pravidlo. Jeho podstatou je, ze v pripade ak uz bol dany

uzol      analyzovany (nachadzal sa v minulosti v rade Q) tak :

a) ho uz do radu Q opatovne nezaradujeme

#b) pri opatovnej potrebe analyzy ho zaradime na zaciatok

radu a ihned spracuvame

c) pri opatovnej potrebe analyzy ho zaradime na koniec

radu a spracujeme ho az po analyze uzlov, ktore sú v

rade po prvykrat

d) zaradime ho na zaciatok radu a nasledne spracujeme,

ale            pri dalsom vyskyte ho uz do radu Q   opatovne

nezaradujeme (second chance)

> CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Colission Detection) metoda

>   a) je deterministicka, preto je vhodna na pouzitie v systemoch

> riadenia

>      kritickych aplikacii,

>   b) je deterministicka, ale nepodporuje priority, preto nie je vhodna

> na

>      pouzitie v systemoch riadenia kritickych aplikacii,

>   c) je stochasticka, ale podporuje priority, preto je vhodna na

> pouzitie

>      v systemoch riadenia kritickych aplikacii,

> * d) je stochasticka, nepodporuje priority, preto nie je vhodna na

>      pouzitie v systemoch riadenia kritickych aplikacii.

> Pri zvacsovani dlzky prenosoveho bloku nad optimalnu dlzku bloku

>  *a) rastie efektivnost prenosu, ale zaroven rastie

> pravdepodobnost chyby

>      bloku,

>   b) znizuje sa efektivnost prenosu, ale zaroven sa znizuje

>      pravdepodobnost chyby bloku,

>   c) rastie efektivnost prenosu a zaroven sa znizuje

> pravdepodobnost chyby

>      bloku,

>   d) efektivnost prenosu ani pravdepodobnost chyby bloku sa nemeni.

*********************

> Velkost okna v protokole HDLC pri pouziti Unextended

> Numbering Mode (NRM,  ARM, ABM) je

>   a) 4,

>  *b) 7,

>   c) 15,

>   d) nie je obmedzena.

> *************************************

> Ako bude vyzerat bitova postupnost uzivatelskych dat prenasana pomocou

> HDLC, ak pred prenosom mala tvar ...1101111110010... ?

>   a) ...1101111110010...

>   b) ...11011111110010...

>  *c) ...11011111010010...

>   d) ...110111110010010...

>

> (Spravne odpovede su oznacene hviezdickou)

>

>    Ethernetovy ramec musi mat datovu cast dlhu minimalne 46B lebo:

>        a) paket by bol prilią kratky na zachytenie

>        b) nebolo by mozne udrzat synchronizaciu

>        c) nemusela by byt detekovana kolizia

>        d) je to dlzka hlavicky nadradenej vrstvy

>

>    c je spravne

>

>  Medzi dvoma zariadeniami (Master - Slave) prebieha

>  komunikácia pomocou BSC.

>  Slave na DataBlock(1) odpovedal spravou ACK(1).

>  Ak po prijati dalsieho DataBlock-u zisti slave poskodenie ramca, tak

> odpovie:

>       a) ACK(1)

>       b) NAK(2)

>       c) NAK(0)

>       d) neodpovie

>

>   c je spravne

>

>

>  Pri poskodení ramca pocas prenosu sietou Frame Relay je

>       a) ramec doruceny, kotrola chyb sa nerobi

>       b) ramec doruceny a adresat je upovedomeny o chybe

>       c) ramec zahodeny a adresat je upovedomeny o chybe

>       d) ramec bez oznamenia zahodeny

>

>   d je spravne

>

>

>