Zaškrtnite správne tvrdenia:

Komparačný prevodník je veľmi rýchly

Kompenzačný prevodník sa málo používa

Pri kompenzačnom prevodníku sa najčastejšie používa metóda postupnej aproximácie.

Komparačný prevodník prevádza strednú hodnotu vstupného napätia

Vstupné napätie sa pri komparačnom prevodníku nesmie meniť

Prevodníky s medziprevodom na PWM nie sú veľmi presné

Číslicový osciloskop so 100MHz, 20MS/s môže merať:

- jednorázové aj periodické signály do 10MHz

- jednorázové aj periodické signály do 20MHz

- jednorázové aj periodické signály do 100MHz

- jednorázové do 10MHz a periodické do 100MHz

- jednorázové do 20MHz a periodické do 100MHz

- jednorázové do 20MHz a periodické do 10MHz

Zaškrtnite bloky, ktoré sa vyskytujú v analógovom aj číslicovom osciloskope

- vstupné obvody

- časová základňa

- obvody synchronizácie

- elektronický prepínač

- obrazovka

- obvody časovej lupy

AMS s GPIB (zaskrtnite spravne):

-samostatne pracujuce pristroje prepojene zbernicou (alebo take daco-toto bolo spravne)

-su urcene pre priemyslene pouzitie

-su urcene pre laboratorne pouzitie -spravne

(zenskej na dozore som sa pytal ci mozu byt obe sucasne spravne,a povedala ze je to myslene ze

"su urcene VYHRADNE" na lab/priem,cize obe by nemali byt spravne)

Zaskrnite spravne tvrdenia: (bolo ich tam zo 10)

-prevodniky R-2R sa pouzivaju aj ako nasobiace (alebo nieco s nasobenim to bolo) (spravne)

-R-2R su teplotne stabilne (asi dobre)

-diferencialna nelinearita sa da odvodit z integralnej (asi zle)

-intergralna nelinearita sa da odvodit z diferencialnej (asi zle)

-intergracny prevodnik je pomaly

-najpouzivanejsim kompenzacnym prevodnikom je ACP pracujuci metodou postupnej aproximacie (spravne)

-CAP s pomoc. prevodom na sirku `volacoho` (proste PWM,pulse width modulation) su nepresne.

(oni by mali byt velmi presne)

Za dva body tam bola ta otazka so 100MS/s a 10MHz ale s tym rozdielom, ze tam bol dotatok ze pri

tlmeni mensom ako 3dB!  spravna odpoved mala byt 10 mhz 100mS/s, asi.

Zaškrtnite správne tvrdenia:

Absolútna chyba údaja meracieho prístroja s rastúcim údajom klesá

Relatívna chyba údaja meracieho prístroja s rastúcim údajom klesá

Absolútna chyba súčtu dvoch veličín je súčet absolútnych chýb daných veličín

Absolútna chyba súčinu dvoch veličín je súčet absolútnych chýb daných veličín

Absolútna chyba rozdielu dvoch veličín je súčet absolútnych chýb daných veličín

Absolútna chyba podielu dvoch veličín je súčet absolútnych chýb daných veličín

Relatívna chyba súčtu dvoch veličín je súčet absolútnych chýb daných veličín

Relatívna chyba súčinu dvoch veličín je súčet absolútnych chýb daných veličín

Relatívna chyba rozdielu dvoch veličín je súčet absolútnych chýb daných veličín

Relatívna chyba podielu dvoch veličín je súčet absolútnych chýb daných veličín

Na obrazovke osciloskopu nič nevidíme, ak:

- Osciloskop je vypnutý

- Obraz je posunutý v horizontálnom alebo vertikálnom smere

- Lúč je rozostrený

- Nevhodne zvolená citlivosť vstupov

- Vypnutá časová lupa

- Nie je použitý vstup Z

- Časová základňa beží pomaly

- Synchronizácia časovej základne pracuje v režime NORM

- Synchronizácia časovej základne pracuje v režime AUTO

- Vstup pracuje v režime NORM

- Vstup pracuje v režime AUTO

- Je použitý režim X-Y

- ...