# Základy číslicového merania

## Peter Kukuča

### Úvod

Prudký rozvoj výpočtovej techniky, elektroniky a mikroelektroniky podporuje okrem iného aj stále rozsiahlejšie používanie číslicových metód merania a spracovania výsledkov merania. Analógovo-číslicové prevodníky (AČP) a číslicovo-analógové prevodníky (ČAP), tvoriace spojenie medzi reálnym svetom analógových (spojitých) fyzikálnych veličín a virtuálnym svetom ich číslicového spracovania, sú súčasťou nepreberného množstva prístrojov a zariadení v najrôznejších oblastiach techniky. Je samozrejmé, že každý číslicový multimeter, číslicový osciloskop, systém na zber údajov s počítačom obsahuje analógovo-číslicový prevodník, avšak aká je štruktúra zložitejších meracích systémov (spektrálny analyzátor, telemetrické systémy, riadiace systémy v priemysle, atď.) a aká je funkcia AČP v nich nie je tak všeobecne známe. Že číslicové meracie systémy sú dôležitou súčasťou väčšiny zložitých technických systémov (napr. telefónnych ústrední) si uvedomuje len málokto. Vedeli by ste vymenovať aspoň niektoré použitia AČP a ČAP v osobnom počítači?

Práve široké použitie AČP a ČAP vyžaduje poznať ich funkciu, vlastnosti, výhody i slabiny rôznych typov, spôsob ich použitia a možnosti spracovania ich údajov tak, aby nedochádzalo k skresleniu skutočnosti ale naopak k čo najlepšiemu využitiu ich možností.

Analógovo-číslicový prevod je prevodom analógovej veličiny s nekonečne veľa možnými hodnotami na číslo z konečnej množiny možných čísel (kvantovanie) a je prevodom spojite sa meniacej veličiny na rad diskrétnych hodnôt (vzorkovanie). Implicitnou súčasťou AČ prevodu je kódovanie - reprezentácia výsledku vo vhodnom kóde.

### Kvantovanie

Kvantovanie (diskretizáciu hodnôt analógového vstupného signálu) vysvetlíme na príklade trojbitového unipolárneho AČP so vstupným rozsahom 0 ( +10 V a binárnym výstupom v rozsahu 000 až 111. Jeho prevodová charakteristika je na obr. 1. Rozlišovacia schopnosť tohoto prevodníka je 3 bity, čo zodpovedá 8 hodnotám (kódom) signálu. Všeobecne n-bitový AČP má 2n výstupných binárnych hodnôt. Teda 8-bitový AČP dokáže rozlíšiť 256 hodnôt a 12-bitový AČP 4096 hodnôt.

Ako vidno z obrázka, prevodová charakteristika má 2n - 1 rozhodovacích bodov (prahových úrovní). V našom príklade sú tieto úrovne +0.625 V, +1.875 V, +3.125 V,  +4.375 V, +5.625 V, +6.875 V a +8.125 V. Stredy jednotlivých „schodíkov“ sú pri napätiach 0 V, +1.25 V, +2.50 V,  +3.75 V,  +5.00 V,  +6.25 V, +7.50 V a +8.75 V, čo zodpovedá správnym hodnotám pre výstupné kódy 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 a 111. Treba si všimnúť, že krajné „schodíky“ sú ohraničené len z jednej strany a žiadny kód nezodpovedá hornej hranici rozsahu, teda +10 V. Uvedená schodovitá funkcia je najlepšou aproximáciou priamky prechádzajúcej počiatkom a bodom zodpovedajúcim rozsahu. Táto priamka prechádza všetkými stredmi „schodíkov“.

Obr. 1 Prevodová charakteristika 3-bitového AČ prevodníka

Vodorovné úsečky na prevodovej charakteristike predstavujú malé rozsahy vstupného napätia, v rámci ktorých je na výstupe ten istý kód. Tento malý rozsah je rovný rozdielu medzi susednými rozhodovacími úrovňami a nazýva sa krok kvantovania alebo kvantum q. Na obr. 1 je krok kvantovania rovný 1,25 V. Všeobecne ho možno vypočítať ako podiel plného rozsahu FSR (Full Scale Range) a počtu výstupných kódov. Platí teda

V prípade 12-bitového AČP s tým istým plným rozsahom (10 V) bude krok kvantovania výrazne menší

Ak vstupné napätie AČP bude lineárne rásť s časom, rozdiel medzi výstupom a vstupom bude mať tvar pílovitej funkcie ako je to znázornené na spodnej časti obr. 1. Tento rozdiel sa nazýva chyba kvantovania a jeho veľkosť závisí len od rozlišovacej schopnosti (počtu bitov) prevodníka. Teda aj ideálny AČ prevodník, t.j. správne nastavený prevodník bez akýchkoľvek nedostatkov má chyby dané diskrétnosťou svojich výstupných hodnôt. Chyba kvantovania sa pri ideálnom AČP pohybuje v rozsahu -q/2 až q/2 a vzhľadom na jej význam pri meniacom sa signáli sa nazýva aj kvantizačný šum. Napätie špička–špička tohoto šumu je rovné q, jeho stredná hodnota je rovná nule. Z trojuholníkového tvaru možno odvodiť efektívnu hodnotu kvantizačného šumu Uq

### Vzorkovanie

Vzorkovanie (diskretizácia v čase) je nevyhnutné kvôli diskrétnemu charakteru výsledkov AČ prevodu a je ovplyvnené časom potrebným na jeho uskutočnenie. Doba prevodu závisí od použitej metódy, rozlišovacej schopnosti prevodníka a použitých súčiastok (technológie). Aké sú však súvislosti medzi vlastnosťami sledovaného signálu, rýchlosťou a presnosťou prevodu?

Doba prevodu sa v anglickej literatúre často označuje ako aperture time ta (doba okna). Spôsobuje chybu merania, ak sa sledovaný signál počas prevodu mení. Ako doba prevodu ovplyvňuje jeho výsledok, závisí od použitej metódy AČ prevodu. S istým zjednodušením môžeme na odhad požadovanej maximálnej doby prevodu urobiť nasledujúcu úvahu.

Obr. 2 Vzťah medzi dobou prevodu a amplitúdovou chybou prevodu

Ako vidno na obr. 2, počas doby ta sa vstupné napätie zmení o (u. Medzi týmito dvoma veličinami platí nasledujúci vzťah

kde derivácia napätia podľa času znamená rýchlosť zmeny vstupného napätia v čase prevodu.

Ak predpokladáme harmonický (sínusový) signál s amplitúdou A a s kruhovou frekvenciou (, tento sa najrýchlejšie mení pri prechode nulou. Amplitúdová chyba (u spôsobená dobou prevodu ta je v tomto prípade

Z nej možno jednoducho vypočítať relatívnu chybu (u ako pomer absolútnej chyby a rozkmitu meraného signálu

Aby sa zmena signálu počas prevodu vo výsledku neprejavila, mala by byť táto zmena menšia než krok kvantovania. Napríklad pri 10-bitovom AČP to znamená (u < 0,001. Z toho pre sínusový signál s frekvenciou 1 kHz vyplýva

,

teda vyžadovaná je doba prevodu menšia než 318 nanosekúnd!

Hoci 1 kHz určite nie je vysoká frekvencia a 10 bitov nie je špičková rozlišovacia schopnosť, požiadavky na AČ prevodník sú na hranici realizovateľnosti. Na obr. 3 je graficky znázornená závislosť požadovanej doby prevodu od frekvencie vstupnej sínusovky pre rôzny počet bitov AČ prevodníka. Predpokladali sme sínusový signál s rozkmitom cez celý rozsah AČP.

Obr. 3 Závislosť maximálnej doby prevodu od frekvencie vstupnej sínusovky pre rôzny počet bitov AČ prevodníka

Jednoduchým riešením tejto nepríjemnej situácie je použitie vzorkovacieho obvodu (Sample and Hold - S&H). Vzorkovací obvod odoberá vzorky sledovaného signálu a zapamätá ich na dobu potrebnú na vykonanie AČ prevodu. Požiadavky na rýchlosť AČ prevodníka sa takto podstatne (rádovo) zmiernia a pôvodne požadovaná doba prevodu sa zmení na maximálnu dobu okna (dobu odobratia vzorky - aperture time) vzorkovacieho obvodu. Pre požiadavky na vzorkovací obvod platí presne to isté ako sme vyššie odvodili pre dobu prevodu AČ prevodníka a na odhad doby odobratia vzorky možno použiť graf na obr. 3. Snáď netreba zdôrazňovať, že tieto číselne rovnaké požiadavky podstatne ľahšie splní vzorkovací obvod než AČ prevodník.

Zásadnou otázkou pri vzorkovaní je: „Ako často musíme odoberať vzorky spojitého analógového signálu aby sme neprišli o žiadnu informáciu o ňom; inými slovami, aby sme boli schopní z diskrétnych číslicových vzoriek spätne rekonštruovať pôvodný spojitý analógový signál bez jeho skreslenia?“

Odpoveď dáva vzorkovacia (Shannon - Koteľnikova) teoréma: Ak spojitý, frekvenčne ohraničený signál neobsahuje žiadne frekvenčné zložky nad frekvenciou fh, potom pôvodný signál môže byť rekonštruovaný bez skreslenia, ak je navzorkovaný s frekvenciou fs vyššou než dvojnásobok fh

fs  > 2 . fh

Z teoretického odvodenia vzorkovacej teorémy síce vyplýva, že stačí vzorkovať s frekvenciou rovnou dvojnásobku fh, ľahko sa však dá ukázať, že prakticky táto podmienka nepostačuje.

Ak vzorkovacia teoréma nie je splnená, dochádza k prekrývaniu spektier a pri rekonštrukcii zo vzoriek dostaneme iný priebeh ako bol pôvodne. Na označenie tohoto javu sa často používa anglický termín aliasing (alias = lat. inak zvaný). Na splnenie vzorkovacej teorémy sa pred vzorkovací obvod umiestňuje analógový dolnopriepustný filter, ktorý odstráni frekvenčné zložky signálu nad polovicou vzorkovacej frekvencie (protiprekryvný filter – antialiasing filter).

Pri splnení istých podmienok možno správny priebeh získať aj pri veľmi pomalom vzorkovaní, ale na úkor doby merania (zberu vzoriek) a v inej časovej mierke. Hovoríme vtedy o vzorkovaní v ekvivalentnom čase. Tieto metódy sa používajú najčastejšie v osciloskopoch – analógových vzorkovacích aj moderných číslicových. Ale o tom inde.

### Číselné kódy

AČ a ČA prevodníky používajú na komunikáciu s číslicovými zariadeniami rôzne číselné kódy. Najčastejšie (ale nie výlučne) sú to binárne, čiže dvojkové kódy. Priamy binárny kód patrí medzi váhové kódy, pri ktorých jednotlivé číslice (pri binárnom kóde bity) majú váhu závislú od ich umiestnenia v čísle. Priamy binárny kód reprezentuje číslo N medzi nulou a jednotkou podľa vzťahu

kde koeficienty ai môžu mať hodnotu 0 alebo 1. Napríklad binárne číslo 110101 predstavuje hodnotu rovnú (1 x 0,5) + (1 x 0,25) + (1 x 0,125) + (1 x 0,0625) + (0 x 0,03125) + (1 x 0,015625) = 0,828125 násobku plného rozsahu prevodníka. Ak je plný rozsah 10 V, potom toto číslo reprezentuje napätie 8,28125 V.

Prvý bit zľava má váhu 0,5 násobok plného rozsahu a nazýva sa najvýznamnejší bit (MSB – Most Significant Bit), prvý bit sprava má váhu 2-n násobok plného rozsahu a nazýva sa najmenej významný bit (LSB – Least Significant Bit). Používajú sa aj názvy najvyšší a najnižší bit. Najmenej významnému bitu LSB zodpovedá analógová hodnota rovná kroku kvantovania q uvedená vyššie.

Nasledujúca tabuľka ilustruje rozlišovaciu schopnosť prevodníkov s rôznym počtom bitov vyjadrenú počtom rozlíšiteľných hodnôt a príslušnú váhu najnižšieho bitu (krok kvantovania).

Znova chceme pripomenúť, že žiadne kódové slovo nezodpovedá plnému rozsahu prevodníka. Najväčšia možná hodnota, reprezentovaná samými jednotkami, je rovná plnému rozsahu zmenšenému o krok kvantovania. Pre 6-bitový prevodník s rozsahom 0 – 10 V samé jednotky predstavujú hodnotu 10 - 0,15625 = 9,84375 V, pre 12-bitový prevodník s tým istým rozsahom je to 10 - 0,00244140625 = 9,99755859375 V.

Otázka pre čitateľa: Na koľko desatinných miest by sa patrilo zaokrúhliť tieto hodnoty, čiže koľko desatinných miest v nich má zmysel?

Tab. 1 Rozlišovacia schopnosť prevodníkov podľa počtu bitov

| Rozlišovacia schopnosť | Váha zodpovedajúca najnižšiemu bitu |
| --- | --- |
| Počet bitov | Počet hodnôt |  |
| 1 | 2 | 0,5 |
| 2 | 4 | 0,25 |
| 3 | 8 | 0,125 |
| 4 | 16 | 0,0625 |
| 5 | 32 | 0,03125 |
| 6 | 64 | 0,015625 |
| 7 | 128 | 0,0078125 |
| 8 | 256 | 0,00390625 |
| 9 | 512 | 0,001953125 |
| 10 | 1 024 | 0,0009765625 |
| 11 | 2 048 | 0,00048828125 |
| 12 | 4 096 | 0,000244140625 |
| 13 | 8 192 | 0,0001220703125 |
| 14 | 16 384 | 0,00006103515625 |
| 15 | 32 768 | 0,000030517578125 |
| 16 | 65 536 | 0,0000152587890625 |
| 17 | 131 072 | 0,00000762939453125 |
| 18 | 262 144 | 0,000003814697265625 |
| 19 | 524 288 | 0,0000019073486328125 |
| 20 | 1 048 576 | 0,00000095367431640625 |

Priamy binárny kód je unipolárny, avšak AČ a ČA prevodníky často pracujú s bipolárnymi analógovými hodnotami. Existujú rôzne modifikácie priameho binárneho kódu schopné reprezentovať kladné aj záporné hodnoty. Každý z nich má isté výhody pri určitých aplikáciách.

Binárny kód s posunutím (offset binary) najčastejšie používajú AČ a ČA prevodníky vzhľadom na jeho jednoduchú elektronickú implementáciu, doplnkový kód (two’s complement) je vhodný na aritmetické operácie, inverzný kód (one’s complement) umožňuje jednoduchý prevod na absolútnu hodnotu + znamienko. V ďalšej tabuľke sú uvedené tieto kódy pre náš obľúbený 3-bitový prevodník, tentoraz bipolárny s krokom kvantovania 1 V.

Tab. 2 Bipolárne binárne kódy

| Analógová hodnota | B. k. s posunutím | Doplnkový b. k. | Inverzný b. k. |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4 V | 000 | 100 | --- |
| - 3 V | 001 | 101 | 100 |
| - 2 V | 010 | 110 | 101 |
| - 1 V | 011 | 111 | 110 |
| - 0 V | 100 | 000 | 111 |
| + 0 V | 100 | 000 | 000 |
| + 1 V | 101 | 001 | 001 |
| + 2 V | 110 | 010 | 010 |
| + 3 V | 111 | 011 | 011 |

Iste ste si všimli, že niektoré kódy majú len jednu hodnotu pre nulu, iné rozlišujú hodnoty + 0 a – 0. Čo s tým bezprostredne súvisí? Aký je vzťah binárneho kódu s posunutím a doplnkového binárneho kódu?

V prípade, že výstup AČ prevodníka je určený priamo pre používateľa – človeka (typickým príkladom sú číslicové multimetre), väčšinou býva použitý BCD – kód. V tomto kóde sú jednotlivé dekadické číslice binárne kódované (BCD – binary coded decimal), čo umožňuje jednoduché spojenie prevodníka s displejom prístroja. Na zakódovanie jednej číslice sú potrebné 4 bity. Zo šestnástich možných kódov je využitých iba desať.

V najvyššom dekadickom ráde sa často používa len jeden bit, čo býva označované ako pol dekadického rádu, napr. 3 1/2 (tri a pol) miestny multimeter má rozsah ± 1999 [jednotka]. Možno sa stretnúť aj s iným neúplným najvyšším dekadickým rádom buď s takýmto označením, prípadne s označením 3/4 dekadického miesta (napr. 3 3/4 miestny multimeter môže znamenať ± 3999).

Iným špeciálnym binárnym kódom je Grayov kód. Jeho významnou vlastnosťou, kvôli ktorej bol vynájdený, je, že pri zmene hodnoty o jednotku sa vždy mení len jediný bit. Typickou oblasťou jeho použitia sú snímače polohy s kódovými kotúčmi.

### Číslicovo-analógové prevodníky

Prevod informácie z číslicového do analógového tvaru vykonávajú číslicovo-analógové prevodníky (ČAP). Používajú sa v zobrazovacích systémoch (napr. grafické karty počítačov), číslicovo riadených zosilňovačoch, hlasových a zvukových syntezátoroch, v riadiacich obvodoch (ovládanie rôznych servosystémov), v telekomunikačných dekodéroch a v mnohých ďalších aplikáciách. Napokon, no nie naposledy, sú často súčasťou analógovo-číslicových prevodníkov.

Prevodová charakteristika ideálneho trojbitového ČAP s rozsahom 0 – 10 V je na obr. 4. Každému vstupnému kódu zodpovedá jediná analógová výstupná hodnota. Prevodová charakteristika n – bitového ČAP je tvorená 2n diskrétnymi bodmi.

Obr. 4 Prevodová charakteristika 3-bitového ČA prevodníka

Postupom času bolo vyvinutých mnoho metód ČA prevodu a konštrukcií ČA prevodníkov zodpovedajúcich stavu vývoja elektroniky v príslušnom období. V súčasnosti sa však používajú len niektoré. Z hľadiska princípu činnosti možno ČAP rozdeliť na tri základné skupiny:

1. Paralelné ČAP

2. Sériové ČAP

3. ČAP s pomocným prevodom

#### Paralelné ČAP

Paralelné ČAP sa vyznačujú tým, že koeficienty a1 – an číslicového vstupného slova sú k dispozícii súčasne. Hodnotám 0 a 1 týchto koeficientov zodpovedajú polohy prepínačov ČA prevodníka. Rýchlosť prevodu paralelných ČAP môže byť veľmi vysoká. Určuje ju doba zopnutia a rozopnutia analógových spínačov, trvanie prechodných javov v odporovej sieti prevodníka a rýchlosť sumačného zosilňovača. Doba ustálenia bežných ČAP sa udáva v jednotkách až desiatkach mikrosekúnd, rýchle ČAP dosahujú hodnoty rádovo jednotiek až desiatok nanosekúnd.

Obr. 5 ČA prevodník so sčítavaním prúdov

Principiálne najjednoduchší paralelný ČAP používa metódu sčítavania (váhovaných) prúdov podľa obr. 5. Pre výstupné napätie prevodníka platí

Ak Ro = R , potom sa tento vzťah zmení na tvar

,

to znamená, že plný rozsah ČAP (FSR) je v takomto prípade rovný hodnote referenčného napätia Ur.

Hlavným nedostatkom ČAP so sčítavaním prúdov je veľký rozsah hodnôt odporov, čo spôsobuje problémy pri ich realizácii, ale najmä horšiu teplotnú a časovú stabilitu, a teda menšiu presnosť týchto prevodníkov.

Tento nedostatok nemajú asi najpopulárnejšie paralelné ČAP používajúce odporovú sieť R-2R (R-2R ladder network DACs). Ako naznačuje samotný názov a ako vidno z obr. 6, v takomto prevodníku sú použité len dve hodnoty odporov – R a 2R. To uľahčuje realizáciu ČAP ako integrovaného obvodu. Váha jednotlivých bitov prevodníka nie je daná hodnotou použitých odporov ale polohou prepínačov v odporovej sieti. Na presnosť prevodníka vplývajú len pomery medzi hodnotami použitých odporov a nie ich absolútna hodnota, čo zabezpečuje výbornú teplotnú a časovú stabilitu parametrov prevodníka.

Obr. 6 ČA prevodník s odporovou sieťou R-2R s napäťovým spínaním

V ľavej polohe prepínačov sú odpory 2R pripojené na referenčné napätie Ur a tečie nimi prúd do príslušných uzlov odporovej siete. Tento prúd prispieva k hodnote výstupného napätia Uo o to viac, o čo bližšie je zodpovedajúci uzol k výstupu prevodníka. Ak je prepínač v pravej polohe, t. j. pripojený na zem (0 V), príspevok príslušného rádu k výstupnému napätiu je nulový.

Výstupné napätie Uo je dané superpozíciou napätí od jednotlivých rádov prevodníka. Nasledujúci vzťah si čitateľ ľahko odvodí metódou náhradného aktívneho dvojpólu. Len pre názornosť uvádzame, že odpor siete „naľavo“ a rovnako „nadol“ od každého uzla siete je 2R. Odpor každého úseku siete meraný „sprava“ je teda R a referenčné napätie je na každom článku siete vydelená dvoma. Pre výstupné napätie ČAP na obr. 6 platí

Aj táto konštrukcia ČA prevodníka má jednu nevýhodu. Podľa polohy prepínača ai buď tečie prúd cez príslušný priečny odpor alebo nie. Pri zmene vstupného kódu sa preto menia hodnoty prúdov vo vetvách odporovej siete. Reaktančné zložky neideálnych prvkov (odporníkov aj vodičov) spomaľujú ustálenie výstupného napätia prevodníka – zhoršujú jeho dynamické vlastnosti. Z hľadiska doby ustálenia je výhodnejšie zapojenie, pri ktorom sa prúdy v odporovej sieti nemenia (obr. 7).

Obr. 7 ČA prevodník s odporovou sieťou R-2R s prúdovým spínaním

Invertujúci vstup operačného zosilňovača leží na prakticky nulovom potenciáli (virtuálna nula), z čoho vyplýva, že cez odpory siete tečú rovnaké prúdy nezávisle od polohy prepínačov. Zdroj referenčného napätia je zaťažený konštantným prúdom a parazitné kapacity a indukčnosti neovplyvňujú rýchlosť spínania. Pre výstupné napätie tohoto prevodníka platí

Z hľadiska technológie výroby spínačov v ČAP s odporovou sieťou R-2R sú zaujímavé prevodníky označované ako násobiace (multiplying). Tieto prevodníky sú schopné pracovať s ľubovoľným referenčným napätím v definovanom rozsahu ± Un. Môžu byť preto použité ako násobičky s jedným číslicovým a druhým analógovým vstupom a analógovým výstupom. Typické aplikácie sú číslicovo riadené zosilňovače alebo filtre, generátory zložitých funkcií a podobne.

#### Sériové ČAP

Princíp činnosti sériových ČA prevodníkov je zrejmý z obr. 8, na ktorom je veľmi zjednodušená (vlastne až nefunkčná) schéma sériového ČAP.

Obr. 8 Sériový ČA prevodník

Na začiatku prevodu je analógová pamäť prevodníka vynulovaná. Vstupné číslicové slovo sa privádza na prevodník postupne od najnižšieho (LSB) po najvyšší bit (MSB). Ak je vstupný bit jednotkový (ai = 1), zopne sa v príslušnom takte spínač S1 a k predchádzajúcemu obsahu analógovej pamäte sa pripočíta referenčné napätie Ur. Výsledok sčítania sa vydelí dvoma a zapamätá v analógovej pamäti. Ak je vstupný bit nulový (ai = 0), spínač S1 sa nezopne a predchádzajúca hodnota zapamätaného napätia sa len vydelí dvoma. Pre výstupné napätie prevodníka v i + 1 takte platí rekurentný vzťah

Ui+1 = 1/2 . (Ui + ai.Ur)

Spínač S2 sa prepína synchrónne s príchodom jednotlivých bitov číslicového vstupu. Otázka: Zistili ste, prečo je uvedená schéma príliš zjednodušená? Skúste ju doplniť tak, aby fungovala.

Sériové AČP boli zaujímavé v minulosti, keď ich hlavnou výhodou bolo pomerne málo vtedy vzácnych súčiastok, najmä spínačov. Bolo vyvinutých viacero realizácií tejto metódy AČ prevodu, od pomalých a málo presných až po pomerne „použiteľné“.

#### ČAP s pomocným prevodom

Táto metóda prevodu je výhodná, ak možno jednoduchým spôsobom získať zo vstupného čísla pomocnú veličinu a tak isto z pomocnej veličiny výstupné napätie. Ako pomocná veličina sa najčastejšie používa šírka impulzov (čas).

Bloková schéma ČAP s pomocným prevodom na šírku impulzu je na obr. 9, časové priebehy dôležitých napätí sú na obr. 10.

Obr. 9 ČA prevodník s pomocným prevodom na šírku impulzu

Impulzy z hodinového generátora vstupujú do počítadla, ktoré pracuje v kóde, v ktorom je vstupné číslicové slovo. Koincidenčný obvod (komparátor) riadi prepínač referenčného napätia tak, že pri nastavení nuly počítadla sa tento prepne do polohy Ur, pri dosiahnutí nastavenej vstupnej hodnoty sa prepne na 0 V. Stredná hodnota obdĺžnikového napätia uo je úmerná vstupnej hodnote.

Obr. 10 ČA prevod s pomocným prevodom na šírku impulzu

Hlavnou nevýhodou tohoto druhu ČAP je, že výstupné analógové napätie nie je k dispozícii ihneď, ale získava sa ako stredná hodnota (jednosmerná zložka) impulzného signálu. ČAP s pomocným prevodom sú preto veľmi pomalé – časová konštanta výstupného filtra môže byť až desatiny sekundy. Umožňujú však buď veľmi vysokú presnosť – používajú sa takmer výlučne v jednosmerných kalibrátoroch, alebo pri nižších nárokoch na presnosť (~10-12 bitov) sú konštrukčne nenáročné – analógový výstup z mikropočítačov.

### Analógovo-číslicové prevodníky

Na prevod analógového signálu do číslicového tvaru sa používajú analógovo-číslicové prevodníky (AČP). Postupne vzniklo mnoho typov AČP pracujúcich rôznymi metódami a používajúcich v danej dobe dostupné technológie. Niektoré z nich sa používajú dodnes, iné rýchlo zanikli. Podľa využívanej metódy AČ prevodu možno v súčasnosti rozdeliť AČP na nasledujúce skupiny:

1. Komparačné AČP

2. Kompenzačné AČP

3. Integračné AČP

4. Sigma-delta AČP

5. Kombinované AČP

Jednotlivé skupiny AČP sa nelíšia len metódou AČ prevodu, ale aj svojimi charakteristickými vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú výber prevodníka vhodného na použitie v príslušnej aplikácii.

#### Komparačné AČP

Obr. 11 Komparačný AČ prevodník

Komparačné (parallel, flash) AČP sú najrýchlejšími AČ prevodníkmi vôbec. Bloková schéma komparačného AČP je na obr. 11. Obsahuje 2n-1 komparátorov (Ki) a 2n odporov. Reťazec presných odporov spolu so zdrojom referenčného napätia Ur vytvára 2n-1 hodnôt napätia s rozdielom rovným kroku kvantovania q, ktoré predstavujú hodnoty, pri ktorých sa mení výstupný kód prevodníka (obr. 1). Komparátory porovnávajú neznáme vstupné napätie Ui s týmito rozhodujúcimi bodmi prevodovej charakteristiky. Výstupy všetkých komparátorov, ktoré sú pripojené na referenčný odporový delič „pod“ vstupným napätím majú hodnotu 1, výstupy komparátorov, ktoré sú pripojené na referenčný odporový delič „nad“ vstupným napätím majú hodnotu 0. Číslicový obvod za komparátormi dekóduje 2n-1 binárnych hodnôt na n – bitové slovo.

Rýchlosť komparačných AČP je limitovaná len rýchlosťou komparátorov a nasledujúceho dekódera. Horná hranica ich rýchlosti leží nad 109 prevodov za sekundu. Hlavnou nevýhodou týchto prevodníkov je veľký počet presných komparátorov a odporov, ktoré navyše všetky ovplyvňujú chyby prevodu. Preto sa najčastejšie možno stretnúť so 6- a 8-bitovými komparačnými AČP. Uvedené základné parametre predurčujú použitie komparačných AČP najmä v oblasti spracovania videosignálu a v podobných aplikáciách, kde je dôležitá vysoká rýchlosť prevodu a postačuje nižšia rozlišovacia schopnosť.

#### Kompenzačné AČP

Do tejto skupiny AČ prevodníkov (feedback type A/D converters) patrí viac typov, ktorých základná bloková schéma (obr. 12) a filozofia prevodu je rovnaká. Riadiaci obvod postupne mení výstupné (kompenzačné) napätie ČA prevodníka Uk tak, aby sa čo najlepšie zhodovalo s neznámym vstupným napätím Ui. „Zhoda“ je testovaná komparátorom. Pretože riadiaci obvod „vie“ aké napätie ním riadený ČAP vyrobil, môže príslušný kód poslať na svoj výstup. Výstupné slovo AČP je v rovnakom kóde, aký používa ČA prevodník (a samozrejme aj riadiace obvody). Takýto prevodník teda môže pracovať v priamom binárnom kóde, binárnom kóde s posunutím, BCD kóde a podobne.

Obr. 12 Kompenzačný AČ prevodník

Najjednoduchší kompenzačný AČ prevodník je prírastkový AČP (counter or servo type ADC), ktorého schéma je na obr. 13. Impulzy z hodinového generátora postupne inkrementujú obsah číslicového počítadla, ktorého výstup je privedený na vstup ČA prevodníka. Výstupné napätie ČAP Uk teda postupne rastie s krokom rovným kroku kvantovania. Keď toto napätie prekročí hodnotu vstupného napätia Ui, komparátor zastaví počítanie. Výstup počítadla je vtedy rovný výsledku AČ prevodu.

Obr. 13 Prírastkový AČ prevodník

Štart prevodu sa vykoná vynulovaním počítadla. Ak sa počítadlo nevynuluje, tento AČP sa stáva prevodníkom maximálnej hodnoty. Prírastkový AČP nie je len jednoduchý, ale aj pomalý. Doba prevodu navyše závisí od hodnoty vstupného napätia. Jednoduchou úpravou možno prírastkový AČP zmeniť na sledovací AČP (tracking ADC). Treba použiť vratné (obojsmerné) počítadlo a hradlo nahradiť obvodom riadenia smeru počítania. Schému si čitateľ ľahko nakreslí sám. Sledovací AČP je schopný samostatne sledovať vstupný signál, samozrejme, ak sa nemení veľmi rýchlo. Maximálna frekvencia fmax harmonického signálu s amplitúdou U, ktorý je takýto n-bitový AČP s rozsahom Ur schopný sledovať je

Najpopulárnejším AČ prevodníkom je kompenzačný AČP pracujúci metódou postupnej aproximácie (Successive Approximation ADC). Jeho bloková schéma je totožná s obr. 12. Ako riadiaci obvod sa obvykle používa jednoúčelový integrovaný obvod (SAR – Successive Approximation Register). Prevod možno, samozrejme, riadiť programovo mikropočítačom.

Doba prevodu je konštantná – nezávislá od hodnoty vstupného napätia, n-bitový prevod prebieha v n krokoch. Algoritmus prevodu je ilustrovaný na príklade na obr. 14 – prevodník je 6-bitový, napäťová stupnica je vynesená v krokoch kvantovania. Riadiaci obvod nastavuje jednotlivé bity ČA prevodníka postupne od najvyššieho (MSB) po najnižší (LSB). Podľa výstupu komparátora sa príslušný bit ponechá nastavený (Uk ≤ Ui), alebo sa vynuluje (Uk > Ui). Metóda je podobná váženiu na laboratórnych váhach pomocou binárne odstupňovaných závaží, a preto sa niekedy nazýva aj metóda váženia. Dôležitou podmienkou správneho AČ prevodu metódou postupnej aproximácie je, aby sa vstupné napätie počas prevodu nemenilo. To sa zabezpečuje použitím vzorkovacieho obvodu pred AČ prevodníkom – podrobnosti budú uvedené neskôr.

Obr. 14 Priebeh AČ prevodu metódou postupnej aproximácie (Ui = 39,5 q, výstupný kód = 100111)

Typický bežný a lacný AČ prevodník pracujúci metódou postupnej aproximácie má rozlišovaciu schopnosť 12 bitov (4096 hodnôt) a dobu prevodu okolo 20 μs (50 000 prevodov za sekundu). Hranice možností aproximačných AČP sú asi 16 bitov a 100 tisíc až 1 milión prevodov za sekundu – samozrejme nie oboje naraz a za podstatne vyššiu cenu. Zásuvné karty (Plug-in-Cards) do PC a iných počítačov s AČ prevodníkmi používajú takmer výlučne aproximačné AČP. Vzhľadom na vlastnosti a cenu AČP pracujúcich metódou postupnej aproximácie sú tieto spravidla prvou voľbou pri návrhu ľubovoľného systému s AČP. Iba ak ich niektorý parameter nevyhovuje, treba sa obzrieť po inom prevodníku – rýchlejšom, presnejšom alebo s nejakou špeciálnou vlastnosťou. Lacnejší asi ťažko nájsť.

#### Integračné AČP

Integračné AČP tvoria ďalšiu rozsiahlu skupinu prevodníkov s príbuznými metódami prevodu a podobnými charakteristickými vlastnosťami. Uvedieme len ich dva základné typy: - AČP pracujúci metódou dvojitej integrácie a prevodník napätia na frekvenciu pracujúci metódou vyrovnávania náboja.

Princíp prevodu všetkých integračných AČP je založený na vyrovnávaní náboja. (Výnimka potvrdzuje pravidlo. Takéto prevodníky však majú horšie vlastnosti a stretneme sa s nimi len zriedka.)

Bloková schéma prevodníka pracujúceho metódou dvojitej integrácie (Dual Slope) je na obr. 15, časový priebeh výstupného napätia integrátora je na obr. 16.

Obr. 15 AČ prevodník pracujúci metódou dvojitej integrácie

Obr. 16 AČ prevod metódou dvojitej integrácie

Ako už názov hovorí, AČ prevod prebieha v dvoch krokoch. V prvom kroku je na vstup integrátora privedené neznáme kladné vstupné napätie Ui. Toto sa integruje konštantný čas T1 daný počtom N1 impulzov počítadla impulzov (obyčajne naplnenie/pretečenie počítadla). Po uplynutí času T1 sa vstup integrátora prepne na referenčné napätie –Ur, ktoré má opačnú polaritu ako vstupné napätie. To spôsobí zmenu výstupného napätia integrátora opačným smerom ako v prvom kroku. Keďže v druhom kroku sa integruje vždy to isté konštantné napätie –Ur, rýchlosť integrácie je tu vždy rovnaká. AČ prevod končí prechodom výstupného napätia integrátora nulou. Druhý krok trvá čas T2, za ktorý počítadlo napočíta N2 impulzov.

Z rovnosti nábojov (až na znamienko) privedených na integračný kondenzátor za doby T1 a T2 sa dá jednoducho odvodiť vzťah

,

časový interval T2 je teda priamo úmerný veľkosti vstupného napätia Ui. Podobný vzťah platí aj pre počty impulzov N1 a N2. Pri vhodnej voľbe referenčného napätia a rozsahu počítadla N1 je údaj N2 priamo rovný hodnote vstupného napätia (Pozor na jednotky a desatinnú čiarku!).

Pri opise metódy dvojitej integrácie som „zabudol“ definovať východiskový stav prevodníka. Počítadlo impulzov malo byť vynulované a integračný kondenzátor C mal byť vybitý – výstupné napätie integrátora nulové. Ale to by som musel do schémy na obr. 15 navyše dokresliť skratovací spínač paralelne k integračnému kondenzátoru C. Čo teraz? Na vysvetlenie princípu metódy dvojitej integrácie sú tieto počiatočné podmienky nevyhnutné a pozorný čitateľ si ich asi sám uvedomil. V praxi sa však integračný kondenzátor pred začatím prevodu nevybíja. Jednotlivé prevody totiž nasledujú bezprostredne za sebou a východiskový stav je daný koncovým stavom predchádzajúceho prevodu. To neznamená len zjednodušenie konštrukcie prevodníka, ale zároveň zlepšuje jeho vlastnosti. Prevod končí pri tej istej hodnote výstupného napätia integrátora pri akej začal. Pomalá zmena komparačnej úrovne komparátora a dokonca ani jeho dynamické vlastnosti tak nemajú vplyv na presnosť prevodu.

Pomalé zmeny frekvencie generátora impulzov a časovej konštanty integrátora spôsobujú zrýchlenie, resp. spomalenie rovnako prvého ako aj druhého kroku AČ prevodu a v jeho výsledku sa neprejavia. Vďaka tomu možno ľahko realizovať napríklad 3 1/2 miestny voltmeter „zo šuplíkových zásob“ bez nároku na špeciálne súčiastky.

Metóda dvojitej integrácie je základom mnohých modifikácií napríklad umožňujúcich obojpolaritný prevod, zvyšujúcich rýchlosť prevodu (metóda trojitej integrácie), zvyšujúcich presnosť prevodu (metóda štvoritej integrácie – prebieha v šiestich krokoch) a ďalších. Všetky tieto integračné AČ prevodníky sa používajú najmä v číslicových multimetroch (DMM) od bežných a lacných 3 1/2 miestnych, v ktorých je AČ prevodník tvorený jediným integrovaným obvodom, až po zložité a presné systémové multimetre dosahujúce rozlišovaciu schopnosť až 8 1/2 miesta a relatívnu chybu rádu 10 ppm (10-5). Integračné AČP sú najpomalšie. Najčastejšie sa možno stretnúť s 3 prevodmi za sekundu, najrýchlejšie stihnú stovky až tisíce prevodov za sekundu.

Druhou veľkou skupinou integračných AČP sú prevodníky založené na (pomocnom) prevode napätia na frekvenciu. Výstupná frekvencia U/f prevodníka je následne jednoducho „meraná“ počítadlom impulzov, ktoré počíta výstupné impulzy za známy konštantný čas. Takéto prevodníky majú podobné vlastnosti ako iné integračné AČP, navyše umožňujú integrovať vstupnú veličinu s minimálnymi nárokmi na ďalší hardvér. Bloková schéma jednoduchého U/f prevodníka pracujúceho metódou vyrovnávania náboja (Charge balancing) je na obr. 17. Ide o jednopolaritný U/f prevodník pracujúci pri zápornom vstupnom napätí. Časové priebehy napätí potrebné na vysvetlenie jeho funkcie sú na obr. 18.

Vstupné jednosmerné napätie Ui je privedené na integrátor, čo spôsobuje lineárny nárast jeho výstupného napätia uint. Keď toto napätie dosiahne hodnotu komparačnej úrovne Uk nasledujúceho komparátora, ten zmení svoj výstupný stav, čo naštartuje monostabilný obvod, ktorý vyrobí impulz z konštantnou dĺžkou τ. Na túto dobu sa na vstup integrátora pripojí kladné referenčné napätie Ur a výstupné napätie integrátora klesá. Po uplynutí doby τ na integrátor pôsobí opäť len vstupné napätie a dej sa periodicky opakuje.

Obr. 17 Prevodník napätia na frekvenciu

Obr. 18 Časové priebehy v U/f prevodníku z obr. 17

Závislosť frekvencie výstupných impulzov od vstupného napätia možno odvodiť z rovnosti nábojov (v absolútnej hodnote) privedených na integračný kondenzátor počas jednej periódy T.

Pretože vstupné napätie Ui je privedené na integrátor trvalo, pre ním odvedený náboj za periódu T platí

Zo zdroja referenčného napätia Ur tečie prúd iba čas τ, a preto pre ním privedený náboj na integračný kondenzátor platí

Z rovnosti nábojov Q1 = Q2 sa dá jednoducho odvodiť výsledný vzťah

ktorý sa pri rovnosti R1 = R2 zjednoduší na tvar

Najväčší vplyv na presnosť tohoto typu prevodníka má presnosť a stabilita časovej konštanty τ. Tento vplyv možno podstatne znížiť, ak je doba zopnutia spínača odvodená od toho istého generátora, ktorý riadi dobu merania frekvencie fo počítadlom impulzov.

Bežné prevodníky U/f majú chybu linearity asi 0,1 % a ich frekvenčný rozsah (výstup) býva rádovo jednotky až desiatky kHz. Z toho vyplýva, že doba prevodu (počítania impulzov) býva najčastejšie 0,1 – 1 s.

Spoločným znakom všetkých integračných AČP je, že vstupné napätie je integrované istý čas a teda, že výsledok prevodu je úmerný integrálu vstupného napätia za tento čas. Ak sa vstupné napätie počas prevodu mení, výsledok prevodu je rovný strednej hodnote vstupného napätia počas doby jeho integrácie (T1 pri metóde dvojitej integrácie, T resp. celková doba prevodu pri U/f prevodníku). Vďaka tomu majú integračné AČP schopnosť potláčať sériové rušivé napätie, t. j. striedavé napätie, ktoré sa naindukovalo do prívodných vodičov alebo iným spôsobom sa pripočítalo k užitočnému (jednosmernému) signálu.

Predpokladajme, že na vstup AČP pracujúceho metódou dvojitej integrácie je privedené jednosmerné napätie Ui spolu s rušivým striedavým napätím Uš.cos(ωš.t). Závislosť frekvencie výstupných impulzov od vstupného napätia možno odvodiť z rovnosti nábojov (v absolútnej hodnote) privedených na integračný kondenzátor počas jednej periódy T.

Výsledkom integrácie súčtu týchto dvoch napätí za čas T1 je výraz

,

v ktorom prvá časť je daná meraným napätím a druhá rušivým napätím.

Pre trvanie druhého kroku AČ prevodu potom platí

Prvý člen súčtu zodpovedá meranému napätiu (správnej hodnote) a druhý sériovému rušeniu. Na kvantifikáciu vplyvu rušivého napätia na prevodník, resp. na vyjadrenie schopnosti prevodníka vysporiadať sa s rušivým napätím bola zavedená veličina potlačenie sériového rušivého napätia (SMR – Serial Mode Rejection), ktorá je definovaná ako pomer maximálnej hodnoty rušivého napätia a ním spôsobenej chyby vyjadrený v decibeloch. Výsledkom odvodenia, ktoré si čitateľ ľahko urobí sám, je vzťah

Na obr. 19 je graf závislosti SMR od frekvencie rušivého napätia. Potlačenie sériového rušivého napätia je maximálne (teoreticky nekonečné), keď je súčin frekvencie rušivého napätia a doby integrácie celé číslo. Vtedy sa totiž rušivé napätie integruje počas celej periódy alebo počas celočíselného násobku dĺžky periódy a vtedy je integrál striedavého (rušivého) napätia definične nulový. Pretože najčastejšie rušivé napätie má frekvenciu 50 Hz, doba integrácie sa pri integračných AČP volí tak, aby bola násobkom 20 ms – najčastejšie 80 ms.

Sofistikované (prešpekulované) integračné AČP obsahujú synchronizačné obvody, najčastejšie pracujúce metódou fázového závesu (PLL), ktoré prispôsobujú dobu integrácie tak, aby bola vždy presne násobkom periódy rušivého napätia. Takéto AČP majú vynikajúce potlačenie sériového rušivého napätia aj pri jeho vysokej úrovni a meniacej sa frekvencii.

Obr. 19 Závislosť potlačenia sériového rušivého napätia integračnými AČ prevodníkmi

#### Sigma-delta AČP

Hoci princíp Σ-Δ prevodu je známy už viac desiatok rokov, jeho širšie využitie bolo možné až keď sa dostatočne rozvinula technológia výroby integrovaných obvodov s veľmi vysokou hustotou integrácie umožňujúca jeho praktickú realizáciu.

Sigma-delta prevod je založený na

- prevzorkovaní,

- tvarovaní spektra,

- číslicovej filtrácii a

- decimácii.

Prevzorkovanie znamená AČ prevod podstatne vyššou rýchlosťou ako vyžaduje vzorkovacia teoréma. Pri tvarovaní spektra dochádza k potlačeniu digitalizačného šumu. Číslicová filtrácia znamená v najjednoduchšom prípade výpočet aritmetického priemeru z viacerých výsledkov prevodu, čím sa zároveň zvyšuje jeho rozlišovacia schopnosť. Pri decimácii sa znižuje frekvencia výstupných údajov prevodníka na hodnotu zodpovedajúcu vzorkovacej teoréme.

Obr. 20 Sigma-delta AČ prevodník

Vstupné napätie, ku ktorému je pripočítaný výstup 1-bitového ČA prevodníka, je privedené na integrátor. Výstup integrátora sa porovnáva s nulovým napätím komparátorom, ktorý môžeme nazvať aj 1-bitovým AČ prevodníkom. Výstup komparátora, ktorý je taktovaný frekvenciou K.fs, kde K je koeficient prevzorkovania a fs je výstupná frekvencia údajov AČ prevodníka, je vstupom prepínača v spätnej väzbe, ktorý tvorí 1-bitový ČA prevodník. Táto časť prevodníka sa nazýva Σ-Δ modulátor. Jeho výstupom je jednobitový prúd s frekvenciou K.fs.

Obr. 21 Časové priebehy v Σ-Δ AČ prevodníku (vľavo Ui = 0 V, vpravo Ui = Ur/2)

Číslicový dolnopriepustný filter v podstate počíta plávajúci priemer z mnohých jednobitových výstupov Σ-Δ modulátora a tým zvyšuje rozlišovaciu schopnosť prevodníka. Ak by sme len takto chceli dosiahnuť n-bitový nárast rozlíšenia, potrebovali by sme použiť koeficient prevzorkovania 2n. V prípade Σ-Δ modulátora však dochádza k tvarovaniu spektra kvantizačného šumu tak, že sa presúva mimo priepustné pásmo dolnopriepustného filtra, čo spôsobuje oveľa vyšší nárast ekvivalentného počtu bitov než vyplýva zo samotného prevzorkovania.

Filtrovanie zároveň znižuje frekvenčný rozsah signálu, takže frekvencia K.fs je podstatne vyššia než vyžaduje vzorkovacia teoréma. Posledným krokom sigma-delta prevodu je preto decimácia – vynechanie „zbytočných“ údajov. Na výstup AČP je privedený len každý K-ty údaj. Decimácia nespôsobuje žiadnu stratu informácie. Výstup Σ-Δ AČ prevodníka má teda n bitov s frekvenciou „vzorkovania“ fs.

Výhodou sigma-delta AČP je najmä to, že vďaka veľkému prevzorkovaniu väčšinou nepotrebujú protiprekryvný (antialias) filter, majú vynikajúcu linearitu, nepotrebujú vzorkovací obvod (S&H) a ich vlastnosti (šírka pásma filtra, opakovacia frekvencia výstupu, dynamický rozsah) sa nastavujú hodinovou frekvenciou fs. Nevýhodou je, že potrebujú istý čas (asi 4 AČ prevody) na ustálenie a teda sa nehodia na multiplexný režim. Aby sa ich veľká rozlišovacia schopnosť a linearita dala využiť, ich súčasťou sú autokalibračné obvody, ktoré zabezpečujú aj malú chybu prevodu.

Najpresnejšie sigma-delta AČP dosahujú rozlišovaciu schopnosť 24 bitov pri niekoľkých desiatkach až stovkách prevodov za sekundu. Iná skupina týchto prevodníkov sa používa v audio aplikáciách; tieto majú rozlišovaciu schopnosť 16 bitov pri 48 tisíc prevodoch za sekundu.

#### Kombinované AČP

Nič nie je dokonalé. V predchádzajúcich partiách ste si iste všimli, že AČ prevodníky, ktoré sú veľmi rýchle, sú málo presné a veľmi presné AČP sú zasa pomalé. Niektoré prevodníky sú priemerne presné a priemerne rýchle. V snahe skombinovať dobré vlastnosti rôznych typov AČP vznikli kombinované AČ prevodníky. Najčastejšie sa možno stretnúť so sériovo-paralelným AČP.

Sériovo-paralelný AČP (Subranging ADC) je tvorený v sérii zapojenými paralelnými (komparačnými) AČ prevodníkmi. Je rýchlejší ako kompenzačný a presnejší ako komparačný AČP. Jeho principiálna bloková schéma je na obr. 22.

Obr. 22 Sériovo-paralelný AČ prevodník

Komparačný AČP obsahuje 2n – 1 komparátorov a 2n presných odporov. Napríklad 12- bitový prevodník by potreboval 4095 komparátorov a 4096 presných odporov. To predstavuje významný problém z hľadiska výroby takéhoto AČP ako integrovaného obvodu, o stavbe z diskrétnych súčiastok ani nehovoriac. Sériovo-paralelný AČP z obr. 22 potrebuje len 3 x 15 komparátorov a 3 x 16 presných odporov a samozrejme ešte dva 4-bitové ČA prevodníky a dva rozdielové zosilňovače so zosilnením 16. Princíp prevodu je jasný z obrázka.

Čo snáď nie je celkom samozrejmé, to sú požiadavky na jednotlivé čiastkové prevodníky. Skutočne štvorbitový je totiž len posledný AČP (a8 - a11). Prvá dvojica AČP a ČAP (a0 - a3) má síce tiež rozlišovaciu schopnosť 4 bity, ale ich presnosť musí byť na úrovni 12 bitov. Druhá dvojica AČP a ČAP (a4 - a7) musí mať chyby maximálne na úrovni 8 bitov. Tento fakt treba mať na zreteli pri každom zvyšovaní rozlišovacej schopnosti zreťazením viacerých AČP.

Sériovo-paralelné AČP dosahujú rýchlosť niekoľko desiatok miliónov prevodov za sekundu pri 12 bitoch a jednotky miliónov prevodov za sekundu pri 16 bitoch.

### Štruktúra systému na zber údajov

Systém na zber údajov (Data Acquisition System – DAQ system) obsahuje okrem samotného AČ prevodníka ďalšie dôležité funkčné bloky (obr. 23).

Sledovaná fyzikálna veličina je najprv prevedená na elektrickú veličinu – napätie alebo prúd vo vstupnom prevodníku. Úroveň tohoto signálu býva často nízka, a preto nasleduje zosilňovač, ktorý ju upraví na hodnotu zodpovedajúcu vstupnému rozsahu AČP. Dolnopriepustný filter slúži na odstránenie frekvenčných zložiek signálu, ktoré prekračujú hranicu danú vzorkovacou teorémou – prepúšťa len zložky signálu s frekvenciou nižšou než polovica vzorkovacej frekvencie použitého AČP. Multiplexor je vlastne prepínač umožňujúci sledovať viac signálov s použitím jediného AČ prevodníka. Vzorkovací obvod (S&H) odoberá vzorky zo sledovaného signálu a pamätá si ich počas prevodu – zabezpečuje, aby sa počas prevodu nemenil vstup AČ prevodníka. Riadiaci obvod (Programmer-Sequencer) riadi činnosť takéhoto systému a odbremeňuje nadradený systém od rutinných činností – prepína vstupy, spúšťa AČ prevod, zapamätáva namerané hodnoty, ktoré sa neskôr blokovo prenesú do nadradeného počítača alebo kontroluje prekročenie nastavených limitov bez potreby zásahu „zhora“.

Obr. 23 Systém na zber údajov

Uvedenú štruktúru (okrem prevodníkov fyzikálnych veličín) majú zásuvné karty (Plug-In-Cards) do osobných počítačov. Typická zostava má dvanásťbitový aproximačný prevodník s dobou prevodu cca 20 ms, osemkanálový multiplexor a vstupné rozsahy napr. ± 1 V, ± 5 V, ± 10 V prepínateľné spojkami na doske plošných spojov. Drahšie karty majú rýchlejší alebo presnejší AČP, programovo riadené vstupné rozsahy alebo pamäť údajov na doske (rádovo tisíce až desaťtisíce slov).

### Chyby ČAP a AČP

Chyby reálneho ČAP možno rozdeliť na

1. chybu nuly,

2. chybu zosilnenia,

3. chybu linearity:

- integrálnu nelinearitu,

- diferenciálnu nelinearitu.

Chyba nuly ČAP Δ0 je definovaná ako posunutie prevodovej charakteristiky voči ideálnej nahor alebo nadol. Zistí sa ako rozdiel medzi skutočnou a ideálnou hodnotou výstupného napätia ČAP pri nulovej vstupnej hodnote.

Δ0 = Y0s – Y0i

Pretože ideálna hodnota výstupu je vo väčšine prípadov nulová, chyba nuly ČAP je väčšinou rovná priamo hodnote výstupu pri nulovom vstupe.

Chyba zosilnenia δz je definovaná ako rozdiel medzi smernicou skutočnej a ideálnej prevodovej charakteristiky ČAP. Platí teda

Pretože vstup ČAP je číslicový a vždy „správny“, nemá zmysel rozlišovať skutočné a ideálne hodnoty vstupu ČAP. Predchádzajúci vzorec si čitateľ ľahko upraví na tvar

Nelinearita, čiže chyba linearity sa vyjadruje dvoma spôsobmi, ktoré tú istú krivosť prevodovej charakteristiky vyjadrujú dvoma rôznymi spôsobmi. Hodnoty týchto dvoch nelinearít sa nedajú navzájom prepočítať.

Integrálna nelinearita Δinl je maximálny rozdiel medzi skutočnou prevodovou charakteristikou a jej priamkovou náhradou. Priamková náhrada je najčastejšie tvorená úsečkou spájajúcou koncové body skutočnej prevodovej charakteristiky.

Diferenciálna nelinearita Δdnl je maximálny rozdiel medzi skutočným a ideálnym krokom kvantovania. Je to vlastne najväčšia odchýlka (v absolútnej hodnote) „šírky schodíka“ prevodovej charakteristiky od jej ideálnej hodnoty q.

Na zistenie zložiek chyby ČAP stačí odmerať prevodovú charakteristiku testovaného ČAP. Postup výpočtu si čitateľ podľa predchádzajúcich vzorcov a definícií urobí sám.

Ako bolo uvedené už skôr, aj ideálny („bezchybný“) AČ prevodník vnáša do AČ prevodu chybu, a to chybu kvantovania. K tejto chybe danej samotným faktom prevodu spojitej veličiny na diskrétnu pribúdajú v reálnych prevodníkoch nedokonalosti ich konkrétnej realizácie. Z hľadiska ich prejavu a možnosti ich odstránenia alebo korekcie delíme chyby AČP na:

1. chybu nuly,

2. chybu zosilnenia,

3. chybu linearity:

- integrálnu nelinearitu,

- diferenciálnu nelinearitu.

Obr. 24 Chyba nuly AČ prevodníka

Hoci delenie chýb AČ prevodníkov je rovnaké jako u ČA prevodníkov a dokonca aj definičné vzťahy sú podobné, prípadne až zhodné, zistenie týchto chýb je pri AČ prevodníkoch trochu iné a podstatne pracnejšie.

Pretože výstupné hodnoty AČP sú jednoznačné diskrétne hodnoty (čísla) a vstupná spojitá veličina môže nadobúdať ľubovoľné hodnoty, chyby AČP sa vzťahujú na vstupnú spojitú veličinu, resp. určujú sa pomocou odchýlok vstupných hodnôt od indikovaných výstupných hodnôt AČP.

Chyba nuly Δ0 sa prejavuje posunutím prevodovej charakteristiky AČP, chyba zosilnenia δz znamená odchýlku sklonu prevodovej charakteristiky od ideálu. Pri zjednodušení prevodovej charakteristiky AČP na spojitú krivku sú tieto chyby znázornené na obr. 24 a obr. 25, pričom platia v nich uvedené vzťahy. Index i znamená ideálnu (teoretickú) charakteristiku, index s skutočnú charakteristiku AČP.

Obr. 25 Chyba zosilnenia AČ prevodníka

Obr. 26 Integrálna nelinearita AČP

Chyba linearity vyjadruje krivosť skutočnej prevodovej charakteristiky jedným z dvoch spôsobov – ako integrálnu nelinearitu alebo ako diferenciálnu nelinearitu.

Integrálna nelinearita Δinl je maximálny rozdiel medzi skutočnou prevodovou charakteristikou a jej priamkovou náhradou. Priamková náhrada je najčastejšie tvorená úsečkou spájajúcou koncové body skutočnej prevodovej charakteristiky. Integrálna nelinearita je ilustrovaná na obr. 26.

Diferenciálna nelinearita Δdnl je maximálny rozdiel medzi skutočným a ideálnym krokom kvantovania. Je to vlastne najväčšia odchýlka (v absolútnej hodnote) „šírky schodíka“ prevodovej charakteristiky AČP od jej ideálnej hodnoty q.

A teraz, ako je to naozaj: Pretože prevodová charakteristika AČP je nespojitá tak, že jej jednotlivým výstupným hodnotám (kódom) zodpovedajú intervaly vstupných hodnôt, pri zisťovaní chýb AČP (resp. pri meraní prevodovej charakteristiky AČP) je potrebné zistiť (odmerať) vstupné hodnoty, pri ktorých dochádza ku zmene výstupného kódu. To je jednak piplačka (časovo náročná úloha), na druhej strane to znamená potrebu upresniť zjednodušené obrázky 24 a 25.

Obr. 27 Meranie chyby nuly AČP

Pri určovaní chyby nuly teda budeme zisťovať, pri akej hodnote vstupu dochádza k zmene výstupného kódu z nuly na jednotku. Pretože tento prechod pravdepodobne nebude „ostrý“ a v istom intervale vstupných hodnôt bude výstup prekmitávať medzi nulou a jednotkou, treba nájsť hodnotu vstupu, pri ktorej je početnosť núl a jednotiek rovnaká. V ideálnom prípade by toto malo nastať pri hodnote vstupu rovnej polovici kroku kvantovania. Chybu nuly potom vypočítame (obr. 27) podľa vzťahu:

Podobne budeme postupovať pri zisťovaní chyby zosilnenia. Teoretický rozdiel medzi prvou zmenou kódu (0 -> 1) a poslednou zmenou kódu (2n - 2 -> 2n - 1) na vstupe aj výstupe je rovný plnému rozsahu AČP zmenšenému o dva kroky kvantovania (FSR – 2.q). Kedy dochádza k prvej zmene výstupného kódu, sme zistili pri meraní chyby nuly (X0-1). Podobne zistíme, pri akom vstupe (X(max-1) - max) dochádza k poslednej zmene výstupného kódu. Ak použijeme označenie (obr. 28)

ΔXi = FSR – 2.q

ΔXs = X(max-1) - max – X0-1

ΔYi =ΔYs = FSR – 2.q

potom chybu zosilnenia vypočítame podľa vzťahu

Obr. 28 Meranie chyby zosilnenia AČP

Podobným spôsobom sa odmerajú všetky vstupné napätia, pri ktorých dochádza k zmene výstupného kódu. Z nich možno stanoviť integrálnu nelinearitu nasledujúcim spôsobom:

- Odmeriame chybu nuly (1 meranie)

- Odmeriame chybu zosilnenia (1 meranie)

- Odmeriame prevodovú charakteristiku (2n – 3 meraní)

- Prevodovú charakteristiku prepočítame tak, aby sme odstránili chybu nuly a chybu zosilnenia (posunutie a zmena sklonu). Takto prepočítaná charakteristika má len chybu linearity.

- Pre každú zmenu výstupného kódu AČP vypočítame ideálnu (správnu) hodnotu vstupného napätia.

- Nájdeme maximálny rozdiel (v absolútnej hodnote) medzi skutočnou a ideálnou hodnotou vstupu podľa bodov 4 a 5. To je integrálna nelinearita AČP.

Pri stanovení diferenciálnej nelinearity využijeme výsledky meraní a výpočtov podľa bodov 1 až 4. Potom vypočítame všetky rozdiely susedných hodnôt vstupov podľa bodu 4 a nájdeme ich maximálnu odchýlku (v absolútnej hodnote) od ideálneho kroku kvantovania. To je diferenciálna nelinearita AČP.

6.4.2003

# Footnotes

myš, joystick, grafická karta, videokarta, zvuková karta, meranie stavu batérií, meranie teploty procesora, meranie otáčok ventilátora, ...