Skúška z predmetu

# Meranie v Informatike

3. roč, odbor: Informatika

šk.r. 2000/2001

- Čo je to absolútna chyba nameranej hodnoty?	(1)

- Čo je to relatívna chyba nameranej hodnoty?	(1)

- Definujte triedu presnosti elektromechanického meracieho prístroja	(1)

- Ak je presnosť meracieho prístroja vyjadrená pomocou triedy presnosti, potom absolútna chyba jeho údaja s rastúcim údajom

- rastie

- klesá

- je konštantná

- najprv klesá potom rastie

- najprv rastie potom klesá					(1)

- Ak je presnosť meracieho prístroja vyjadrená pomocou dvojčlenného vzorca, potom relatívna chyba jeho údaja s rastúcim údajom

- rastie

- klesá

- je konštantná

- najprv klesá potom rastie

- najprv rastie potom klesá					(1)

- Pri nepriamej metóde merania s použitím vzťahu Y=A+B pre výslednú absolútnu chybu platí:	(1)

- Pri ktorom základnom počtovom úkone ( + , - , * , / ) výsledná relatívna chyba nepriamej metódy merania najviac rastie?							(1)

- Ampérmetrom s triedou presnosti 0.5 sme na rozsahu 10A namerali prúd 2A. Vypočítajte maximálnu (zaručovanú) absolútnu a relatívnu chybu výsledku merania.		(2)

- Číslicovým voltmetrom s presnosťou deklarovanou vzťahom ( (0.01% z rozsahu + 0.02 % z údaja) sme na rozsahu 100V namerali 25V. Vypočítajte maximálnu (zaručovanú) absolútnu a relatívnu chybu výsledku merania								(2)

- Nakreslite blokovú schému dvojkanálového analógového osciloskopu	(2)

- Vysvetlite funkciu blokov časovej základne a synchronizácie		(2)

- Nakreslite frekvenčnú charakteristiku vertikálneho zosilňovača osciloskopu! Aká je chyba zobrazenia harmonického napätia pri hraničnej frekvencii?				(2)

- Ako sa šírka pásma vertikálneho kanála osciloskopu prejaví pri zobrazovaní obdĺžnikového priebehu napätia? Nakreslite priebeh a uveďte vzorce!				(2)

- Uveďte všetky režimy činnosti elektronického prepínača osciloskopu! (je ich päť)		(2)

- Čo treba na osciloskope bezpodmienečne nastaviť, aby ním bolo možné merať hodnotu jednosmerného napätia? (aspoň 3 podmienky)						(2)

- Na čo slúži režim X-Y osciloskopu?					(1)

- Nakreslite prevodovú charakteristiku ideálneho 3-bitového unipolárneho analógovo-číslicového prevodníka! Dbajte na správne označenie hodnôt  na osiach grafu!			(1)

- Aké hodnoty môže nadobúdať chyba kvantovania v prípade ideálneho AČP?		(1)

- Definujte diferenciálnu nelinearitu AČ prevodníka!			(1)

- Ktoré chyby AČ prevodníka (bez ohľadu na princíp činnosti) možno programovo korigovať, a ako?	(1)

- Nakreslite schému číslicovo-analógového prevodníka s odporovou sieťou R-2R a uveďte vzťah pre jeho výstupné napätie!							(2)

- Nakreslite principiálnu schému AČP pracujúceho metódou dvojitej integrácie! Vysvetlite, ako pracuje! Vymenujte jeho typické vlastnosti!					(2)

- Napíšte vzorkovaciu teorému!						(1)

- Nakreslite principiálnu schému AČP pracujúceho metódou postupnej aproximácie! Vysvetlite, ako pracuje! Vymenujte jeho typické vlastnosti!					(2)

- Ktoré AČP potláčajú sériové napätie vďaka princípu ich činnosti?		(1)

- Prečo sa v číslicových meracích systémoch pred AČP obyčajne zaraďuje vzorkovací obvod (Sample & Hold)?								(1)

- Prečo býva na vstupe číslicového meracieho systému analógový dolnopriepustný filter?	(1)

- Aké stavy dokáže indikovať dynamický indikátor stavu (Logic probe)?	(1)

- Vysvetlite použitie logického komparátora!				(1)

- Nakreslite blokovú schému logického analyzátora!			(2)

- Vysvetlite funkciu rozpoznávača slov v logickom analyzátore!		(1)

- Pri akých meraniach je obmedzujúcim parametrom maximálna rýchlosť AČ prevodníka v číslicovom osciloskope? V akých jednotkách sa udáva?				(1)

- Kedy možno číslicový osciloskop s relatívne pomalým AČ prevodníkom použiť na meranie signálov s vysokofrekvenčnými zložkami (nie sú splnené podmienky vzrokovacej teorémy)? V akom režime vtedy číslicový osciloskop pracuje?						(2)

- Ako funguje v číslicovom osciloskope režim detekcie špičiek (peak detect)? Čím sa líši od režimu envelope? 								(2)

- Ma čo slúži v číslicovom osciloskope interpolátor? Aké druhy interpolácií sa používajú?	(1)

- Vymenujte hlavné výhody použitia automatizovaných meracích systémov 	(1)

- Vymenujte vlastnosti zbernice GPIB!					(2)

- Nakreslite blokovú schému elektronického voltmetra a vysvetlite funkciu jednotlivých blokov!  (2)

- Čo meria striedavý elektronický voltmeter s usmerňovačom, akú hodnotu ukazuje, a čo z toho vyplýva? (2)

- Ako sa dá odmerať sieťová frekvencia pomocou univerzálneho počítadla impulzov s rozlíšením 0.001Hz? 
            								(1)

- Nakreslite základnú blokovú schému univerzálneho počítadla impulzov a vysvetlite jeho činnosť pri meraní času (periódy)!							(2)

- Ako sa hodnotí (meria) výkonnosť osobných počítačov, resp. ich jednotlivých komponentov?   (1)

- Aké meracie prístroje slúžia špeciálne na testovanie optických vedení?	(2)

- Vymenujte základné typy (skupiny) meraní v telefónnej ústredni!		(1)

Compiled by Kexo