ČMP:

Digitalizácie: -vzorkovanie v čase, -kvantovanie v úrovni, -kódovanie(vyjadrenie jednotlivých kvantových hodnôt čísiel v určitom kóde )

Hlavnými dôsledkami digitalizácie signálu spojitého v čase je vznik periodického frekvenčného spektra signálu a tzv. kvantizačného šumu alebo kvantizačnej chyby.

Príklad moderných MP využívajúcich číslicové spracovanie signálu: -signálové a spektrálne analyzátory, -analyzátory výkonu, -moderné číslicové multimetre

Bloková schéma meracieho prístroja využívaj. číslicové spracovanie signálu:

Hlavné bloky: VO- vstupný obvod ; AAF- antiliasingový filter ; VZ – vzorkovací obvod ; AČP – analógovo-číslicový prevodník ; BČS – blok číslicového spracovania; ČZJ – číslicová zobrazovacia jednotka ; ČAP – číslocovo-analógový prevodník ;  RF – rekonštrukčný filter (dolnofrekvenčná priepustnosť podobná AAF) ;

AZJ - analógová zobrazovacia jednotka

Výhody číslicových prístrojov: -odstraňujú subjektívnu chybu pri čítaní hodnoty,       -dosahujú veľkú rýchlosť merania, -umožňujú priame spracovanie PC a priamy záznam merania, -zaznamenané inform.sa môžu uchovať ľubovoľne dlho a môžu sa odovzdávať na veľké vzdialenosti, -automaticky upravujú rozsah prístroja, -dosahujú väčšiu presnosť merania. Nevýhody číslicových prístrojov: -podstatne zložitejšie zapojenie, -vyššia nadobúdacia cena. Def. Stred..hodnoty pre nahodny signal: XS=E[x(t)]=lim{T→∞}: (1/2T)*∫-TTx(t)dt ;; stred.hodnota x(t)je xS=(1/T)*P

Perióda vzorkovania: TVZ=T/N;; Spôsoby vzorkovania: rovnomerné-perióda vzorkovania je konštantná, nerovnomerné-často sa používa náhodné vzorkovanie.

Synchrónne vzorkovanie: N≥2, m-počet periód vzork.signalu:  TVZ/T = m/N

Kvázisynchrónne vzorkovanie: | m*T - N*TVZ |< TVZ

Asynchrónne vzork.: nie je známy vzťah medzi periódou signálu a periódou vzorkovania (potrebný veľký počet vzoriek)