Číslicovo-analógové prevodníky: Prevod čísla v binárnej, alebo bin. kódovanej desiatk. sústave

na odpovedajúcu hodnotu analóg U. Použitie ČAP:rekonštrukcia signálu (získanie analóg signálu

z  postupnosti čísel (niektoré digit osc., FFT analyzátory...)), programovateľné generátory sign,

nastaviteľná miera (U ref.) ovládateľná μPC (v A/Č prevodníku, programovateľných zdrojov U)

Výstupné napätie Č/A prevodníka UO =kUγD, k-konšt. úmernosti, Uγ-refer. U určujúce rozsah a,

1.Sumačný prevodník: pre n- bitový čap Uo= -Uo ((Cn-1/2)+(Cn-1/4)+...+(Co/2n)) Výhody: ľahká

implementácia. Nevýhody: veľmi presné R (0,1%), max 8 bitov

2.ČAP s rezistorovou sieťou R-2R: Výhody: rezistory R-2R, presnejšie (0,1%), pri CMOS

spínačoch čas prevodu okolo 500ns, UR zaťažený konšt. prúdom

3.ČAP s prepínanými I zdrojmi: Výhody: Uo závisí od úbytkov U na zopnutých spínačoch, čas

prevodu pre 8 bitový čap je okolo 100ns. Nevýhody: pracuje len v jednom kvadrante

(referenčné U) definujúce U môže mať 1 polaritu.

4.Exponenciálny prevodník: Výhody: jednoduchý, lacný. Nevýhody: požiadavka veľmi

presného a  stabilného RC člena, dlhý čas prevodu

5.ČAP so šírkovou moduláciou: Použitie: v js. U kalibrátoroch. Výhody: vysoká rozlišovacia

schop. Nevýhody: zložitá realizácia, veľmi presné ref. U, pomalé. Analógové výst. U - js. Zložka

tejto postupnosti impulzov, ktorá sa získa na výstupe DP filtra Uo = 1/T ∫0T u1(t)dt

Analógovo číslicové (A/Č) prevodníky: Rozdelenie AČP:

Neintegračné: prevádzajú na číslo okamžitú hodnotu vst, U v určitom okamihu prevodu.

6.Paralelné AČP (komparačné):Výhody: najrýchlejší (celý obvod v 1 takte), Nevýhody: veľký

počet komparátorov 2n-1 presnosť limitovaná odpormi (počet bitov 6,8,10)

7.Dvojstupňový paralelný 12-bitový AČP: Hlavné bloky: vzorkovač s pamäťou, 2x paral. 6-bit

AČP, 6-bit ČAP, digit. sčítačka Výhody: malý počet komparátorov pri zachovaní rýchlosti (10ns).

Nevýhody: zvýšenie stat. A dynam. Chyby + zložitejšie prevedenie.

Limitné použitie pre 1-bitový prevodník: Ak UI > Ur   Uo= 2(UI - Ur); ak UI < Ur   Uo= 2UI

Výhody: Možnosti poskladať prevodník pre ľubovoľný počet bitov-menej komparátorov, Možnosť

6 bitový do 6GHz sériové riadenie. Nevýhody: oneskorenie signálov, diskutabilná presnosť

8.AČP s postupnou aproximáciou(kompenzač. prevodník) Podmienka: Počas 1 merania musí

byť UVST = konšt. Porovnávanie vst. Ux  so spätnoväzobným komparačným UČAP na výstupe, ktoré

sa mení tak dlho, až nie je rozdiel medzi oboma U menší ako rozlišovacia schopnosť AČP.

Vlastnosti: max. chyba = 1/LSB, 8 až 16 bytov (závisí od D/A prevodníka), nie sú odolné voči

sériov. rušeniu, pomalé

Integračné: prevádzajú na číslo strednú hodnotu za určitý časový integrál. Schopnosť potlačenia

sériového rušivého U určitej integrácie najpomalšie,veľmi presné. –s dvojitou integraciou,

-s medziprevodom na  frekvenciu, -s viactaktovou integráciou(štvoritou),-sigma-delta prevodník.

9.AČP s dvojitou integráciou: 1.takt: T1=konšt.,určený časom na zaplnenie DČ impulzami

hodinovej f z KO Ux= pripojený na vstup integrátora.; 2.takt: integruje sa Ur  Vlastnosti: -patri

medzi pomalšie, najpresnejšie(), potláča sériové rušivé napätie

10.Metóda 4 integrácie: zlepšenie vlastností 2 integrácie (skrátenie času prevodu) pridaním taktov.

11.Sigma-delta prevodnik( ∑–∆ ): Princíp: sigma delta modulátor: rýchle vzorkovanie signálu fS

k-krát prevyšujúcou f požadovanú vzorkovanou teorémov, kde k>>1 je koef. vzorkovania. Číslicový

filter: dolnofrekv. priepustný. UfP spojený s počítadlom impulzov-patrí medzi integr. AČP.

Vlastnosti A/Č a Č/A prevodníkov:

Rozsah – je daný max a min hodnotou analog. veličiny. (je určený hodnotou ref. U)
LSB(Least Significant Bit) bit s najmenšou váhou, zmena analóg. velič. zodpoved. susedným

bin. kódom Rozlišovacia schopnost'; Doba nastavenia ( Settling time); Rýchlosť prevodu

Chyby A/Č a Č/A prevodnikov:

Chyba kvantovania (diskrétnosti) – max. rozdiel medzi hodnot. velič. a jej nominál. hodnotou

zodpovedajúcou danému kódovaniu slov. (1/2 kroku kvantovania)   Chyba nuly Δ0 = YOS – YOi

Chyba zosilnenia δS = (Yms - Y0S) / (Xm - X0) - (Ymi - Y0i) / (Xm - X0) = (YmS – Ymi - Δ0) / (Xm - X0)

Nelinearita: 1. integrálna nelinearita  je najväčšia hodnota rozdielu medzi skutočnou , prevodovou

char. a jej priamkovou náhradou INL = max [‌ ui - Pi ],  ui = výstup. velič. zodpovedaj. vst.hodnote

x i, podl'a skutočnej prevod. char., P i je hodnota vystup. velič. určená z priamkovej nahrady.

2. diferenciálna   nelinearita - najväčší rozdiel medzi skutoč. a ideáln. krokom kvantovania

(Q i). DNL = (uK – u K-1 –Q i) / Q i = (Q skut – Q i ) / Q i

Kvantizačný šum  pre periodic. signal u(t) je efekt. hodnota: U ef = ( 1 / T ∫ 0T u2 ( t ) dt )(1/2)

Pre neper. sign.  U ef = ( lim(T→∞) 1 /2T ∫ -TT u2 ( t )dt )(1/2),  D[x(t)]=Uef2, Uef =(D[x(t)] )(1/2) = σ

Efekt. hodnota kvantizačného šumu  U efš = Q / ( 12 ) (1/2)

Ekvivalentný počet bitov  n=log 2 (UFS / Q) = (SNR – 1,76) / 6,02     SNR = 20log (U ef~ / U efš)

Zvyšovanie rozlišovacej schopnosti A - Č prevodníkov – V prípade konštant. vst. signálu je

potrebné k tomuto signálu pridať premenlivý signál.

Typy rušenia, potlačenie rušenia digit. voltmetrami:

Potlačenie sériového rušenia: SMR=20log | USM/ΔUS |, [dB]  USM = max. hodnota sériového

rušivého U, ΔUS = max. hodnota chyby spôsobená rušivým sign. Potlačenie súhlasného rušenia:

CMR = 20log | UCM /ΔUC| [dB]  UCM = max. hodnota súhlas. rušivého U, ΔUC = max. chyba

spôsobená súhlasným rušivým signálom.

Podporné obvody: Vzorkovací obvod (obr.),

(Sample a Hold)

Prepínače - multiplexory   Multiplexor- pripája potrebný signál na vstup zosilňovača.

1. vzorkovanie – odoberanie vzoriek v pravidel. intervaloch dĺžky TS. Hodnoty sign. v okamžikoch

nTS prevedené následne na číslo, uložené do pamäti použité na číslic. sprac., alebo zobrazenie

2. režimy vzorkovača – sledovanie = uR na úrovni 1, pamätanie = uR na úrovni 0, uR je riadiace U

Číslicový multimeter                                           Meria: js. a str. U, js. a str. I, R,  rôzne veličiny ( f ).

Základné bloky: js. číslicový voltmeter: vstupné obvody (vstupný delič- VD a zosilňovača Z),

analógovo-číslic. prevodník AČP, logická riadiaca jednotka RJ, číslicová zobrazovacia jednotka

Prevodníky I a R na js. U, Prevodníky str. U na js. U, moduly štandardizovaného rozhrania,

výpočtový modul, autokalibrácia, diagnostika

Základne charakteristiky :1. počet dekadických miest displeja, 2.počet a hodnoty vstup. rozsahov,

presnosť, časová stálost', rozlišovacia schopnosť' vstupná impedancia, použitý typ analógovo-číslic.

prevodníka, typ prevodníka str. U na js. U

Spôsoby prepínania meracích kanálov 1.absolútne: prepína sa len jeden pól zdroja meraného

Signálu, druhý pól pripojí na zem.,  2.diferenciálne: prepínanie oboch pólov maraného signálu,

umožňuje dokonalejšie potlačiť súhlasné rušivé U. 3.pseudodiferenciálne ako 1. len neprepínané

vývody zdrojov signálu sú spojené do jedného bodu, ktorý sa privedie na druhý vstup zosíka.

1.	                   2.		                       3.

4.

6.	                       8.      8.

5.

7.

9.                                                                                                                                                           11.

10.