Usmerňovače s operačanym zosilnovačom

Zapojením pasív.usmerňo. do spätnej väzby operačarné.zosilňovača ziskame lineár.

charakteristiku. Využitie na meranie striedav. napätí v milivoltovej oblasti, v nízko-

frekvenčných analógových elektronických voltmetroch a číslicových multimetroch.

Dvojcestny presný usmerňovač: ma U/I zosilňovač,

pričom v spätnej väzbe je dvojcestný pasívny

usmerňo. Obvod sa voči usmerňovaču chová ako

zdroj prúdu.Prevod.charakteristika i2=|u1|/R1.

Aktívne usmerňo: vyžadujú plávajúcu záťaž

(magnetoelektri.voltmeter)

Nepouživať prístroje  usmerňovačom s neharmonickými prúdmi ( veľké chyby).

Prevodníky efektívnej hodnoty na jednosmerné napätie ( poznáme 2 typy ):

Výpočtové prevodníky: Explicitný prevodník:na získanie efektív.hodnoty využívajú

analógovy výpočet.KV(kvadrátor z diod a

rezistorov) DP(filter,oddelenie jednosmernej

zlozky i) ODM(výpočet odmocniny napätia).Nevýhody: obmedzený dynamický

rozsah vstup napätí.      Implicitný prevodník: má lepšie vlastnosti

NS(napäťový sledovač),DP(filter,oddelenie jednosmernej zložky i),

Prvy blok je násobička/delička vytvorená z logaritmických a exp členov.

Tepelné prevodníky:Využívajú fyzikálnu definíciu efektívnej hodnoty a teplotne

citlivý prvok na automatické porovnávanie účinkov meraného stredavého napätia,

prúdu na vstupe/výstupe prevodníka.Použitie vo veľm presných číslic.multimetroch

Najjednoduchšie je použitie magnetoelektrického prístroja s termočlánkom.

Spätnoväzobný tepelný prevodník ma dva

identické termoelementy TC1,TC2. U2=u1

efektivnej. Pretoze RT2  produkuje rovnaké

teplo ako u1 na RT1. Ma chybu 0.01% pri

20~50Hz.10MHz až 100Mhz chyba 2až 5%.

Meranie súčtu aktívnych elektrických veličín:Číslicovo:veličina sa prevedie na napä-

tie a postupne sa prevedie na čísla analógovo-číslicovým prevodníkom a sčíta ich

mikropočítač. Pokiaľ nevadí presnosť 1% použijeme analógové sčítacie metódy.

Za predpokladu ideálného

OZ platí:

Pre výstupné U prúdového

zosilovača:

štítačka napätí               štítačka prúdov

Meranie rozdielu dvoch napätí: Za predpokladu ideálneho operačného zosilňovača

platí:

UA=U2/2=UB

(U1-UB)/R=(UB-U0)/R

a teda

U0=2UB-U1=U2-U1

Ak nie sú vnútorné odpory zdroja rovnaké

ani zanedbateľné oproti R musíme použiť

prístrojový zosilňovač(vpravo obr.) Vhodný

na presné zosilňovanie slabých signálov za

prítomnosti vysokých úrovni súhlasných

signálov. Ak OZ1 a OZ2 ideálne potom:

Prevodníky na meranie súčinu: Využíva pri  primeraní  elektrického. výkonu.

Ktorý je definovaný ako súčin napätia a prúdu. Nazývame ich násobičky.

Podľa polarity vstupov poznáme: dvojkvadrantové,

jednokvadrantové, štvorkvadrantové.

Násobička  kvadrátormi:        Hallová násobička:        Nás.logaritmus-exponenciála:

Má veľké chyby pre malé       Využíva hallov jav.        Ma 4 OZ a dva páry kremíko.

Vstupné napätie,ale majú       V elektrometroch  a       tranzistorov na realizovanie

široké frekvenčné pásmo         wattmetrov.                    Log a exp funkcie. Má vysokú

chyba 0.1 až 0.5%rozsahu                                               Presnosť,stredná šírka frekv.

šírka pásma až 2MHz -3dB                                             Pásma, nízka cena.

Násobička s amplitúdovo-šírkovou moduláciou:Veľká statická presnosť (0.01 až 0.1%),

úzke frekv. pásmo(200Hz pre male signály). Využitie

vo wattmetroch. ŠM(šírkový modulátor)AM(amply-

túdovýmodulátor) a výstupný filter.

Číslicové meranie frekvencie a času

Priame meranie frekvencie – čítače                      Vstupný Obvod, Tvarovací Obvod

Hradlo, Počítadlo Implulzov,

VO         TO                 H                  PI          DI     Generátor Implulzov

Delič Frekvencie, DIsplay

GI           DF                                                              (platí pre obe shémy v ľavo)

Fx=N/Tm    Tm(čas trvania implulzu,otvara sa hradlo Tm=k/fo) fo(frekvencia

generátora impulzov) N(počet impulzov napočítaných počas doby Tm

Nepriame meranie frekvencie – meranie periódy signálu

VO         TO                DF                 H           PI          Di

GI           D

Tx=N/fo         fx=1/Tx    ( platia rovnaké definície ako v predošlom prípade

Pomerové počítadlo: T=(T1N1+n2t1/n3t1)/PU. T1(perióda signálu generátora

impulzov,t1(pomocného generátora impulzov)

N1(počet impulzov napočítaných počítadlom)

n2(počet impu.napoč. interpolátorom pri štarte)

n3(počet impu.napoč. interpolátorom pri konci)

PU počet udalostí.