Definujte absolútnu chybu nameranej hodnoty

abs chyba:  = N – S

Definujte relatívnu chybu nameranej hodnoty

relativ chyba:  = /S*100 %  korekcia: K = - = S-N ;  korekčná

Blokova schema analogoveho dvojkanaloveho osciloskopu:

FSR

q    2n

krivka: K=f(N)

Dvojclen chyby:

aditivna + multiplikativna   ;   rozsahu + udaj

Ako zavislosi vyrobcom zarucovana (pomocou triedy presnosti)

absolutna chyba udaja MP od nameranej hodnoty?

nezavisi

Ako zavisi vyrobcom zarucovana relativna chyba udaja  MP  od nameranej hodnoty?

vzdy klesa

Definujte triedu presnosti elektromechanického meracieho prístroja

max prípustná základná relatívna chyba prístroja v % Trp=max|p|=|n|

(relatív chyba údaja v % pri úplnej výchylke za určitých presne

stanovených podm=referenčných>

Nakreslite závislosť hranice (maxima) relatívnej chyby merania od údaja

meracieho prístroja, ktorého presnosť je deklarovaná triedou presnosti.

Prvý bit zľava má váhu 0,5 násobok plného rozsahu a nazýva sa najvýznamnejší bit (MSB – Most Significant Bit), prvý bit sprava má váhu 2-n  násobok plného rozsahu a nazýva sa najmenej významný bit (LSB – Least Significant Bit). Používajú sa aj názvy najvyšší a najnižší bit. Najmenej významnému bitu LSB zodpovedá analógová hodnota rovná kroku kvantovania q uvedená vyššie.

q = FS / 2n, LSB = q, MSB = FS / 2,

Vysvetlite chybu kvantovania v prípade ideálneho AČP.

± q / 2

Definujte integrálnu nelinearitu AČ prevodníka

Maximalna odchylka medzi prevodovou charakteristikou a jej priamkovou nahradou

Definujte diferenciálnu nelinearitu AČ prevodníka!

Maximalny rozdiel medzi skutocnym a idealnym krokom kvantovania

Nakreslite schému číslicovo-analógového prevodníka s pomocným prevodom na šírku impulzu a vysvetlite princíp jeho činnosti! Aké sú jeho typické vlastnosti?

Ak je presnosť meracieho prístroja vyjadrená pomocou triedy presnosti, potom absolútna chyba jeho údaja s rastúcim údajom je konštantná

Ak je presnosť meracieho prístroja vyjadrená pomocou dvojčlenného vzorca, potom absolútna chyba jeho údaja s rastúcim údajom rastie Napíšte vzorec na výpočet relatívnej chyby pri nepriamej metóde merania.

Y=f(A,B,C)=1/Y*{|f/A*A*A | + |f/B*B*B | + |f/C*C*C |}

Pri nepriamej metóde merania s použitím vzťahu Y=A+B pre výslednú

absolútnu chybu platí:

Y=A+B     Y=|A| + |B|    Y=(|A*A| + |B*B|) / (A+B)

Pri ktorom základnom počtovom úkone ( + , - , * , / ) výsledná relatívna

chyba nepriamej metódy merania najviac rastie?

Y=A+B     Y=|A| + |B|    Y=(|A*A| + |B*B|) / (A+B)

Čo treba na osciloskope bezpodmienečne nastaviť, aby ním bolo možné

merať hodnotu jednosmerného napätia? (aspoň 3 podmienky)

DC, auto trigger, pri GND nastavit uroven nuly, vertikalny rozsah, jas,

Uveďte všetky režimy činnosti elektronického prepínača osciloskopu!

(je ich päť)

I – prvy signal, II – druhy signal, ALT – vykreslenie obrazov striedavo, CHOP – postupne vykreslovanie malych usekov, SUM  - sucet signalov

Aku funkciu plnia vstupne obvody osciloskopu (analogoveho)?

filtráca jednosmernej zložky; nastavuje rozsah; zvýšenie citlivosti (DC/AC filter vstupný delič, zosilňovač); sú tvorené 2 rovnakými skupinami blokov

Aku funkciu plni v osciloskope casova lupa?

umožňuje detailnejšie pozorovanie priebehov U, dá sa zvoliť či je na obraz. celý beh čas.  základne alebo len jeho v smere osi x zväčšená časť (2x,5x,10x)

Vysvetlite funkciu blokov časovej základne a synchronizácie číslicového

osciloskopu

Generovanie pílovitého napätia, Time Base, Rýchlosť  s/d, Časová

Lupa

Trigger, Spúšťanie behu časovej základne Synchronizácia: Generuje synchron. impulzy Edge – synchronizácia na hranu

Glitch – zákmit

Pulse Width – impulz s definovanou šírkou

Nakreslite schemu  AC  prevodnika  s  pomocnym  prevodom  na frekvenciu! Vysvetlite princip jeho cinnosti a  uvedte  jeho typicke parametre!

Impulzy z hodinového generátora vstupujú do počítadla, ktoré pracuje v kóde, v ktorom je vstupné číslicové slovo. Koincidenčný obvod (komparátor) riadi prepínač referenčného napätia tak, že pri nastavení nuly počítadla sa tento prepne do polohy Ur, pri

dosiahnutí nastavenej vstupnej hodnoty sa prepne na 0 V. Stredná

hodnota obdĺžnikového napätia uo  je úmerná vstupnej hodnote.

Y=A-B      Y=|A| + |B|    Y=(|A*A| + |B*B|) / (A-B)

Y=A*B      =|B*A| + |A*B|	Y=|A| + |B| Y=A/B       =|A/B| + |-A/B2*B|      Y=|A| + |B|

Ampérmetrom s triedou presnosti 0.5 sme na rozsahu 10A namerali prúd

State Qualified – podmienená stavom

Edge Qualified – podmienená zmenou

Dropout – výpadok

TV Blok Synchronizavie spusta casovu zakladnu

ft

Generátor	Počítadlo

Ur

uo

Filter	Zosilňovač     Uo

2A. Vypočítajte maximálnu (zaručovanú) absolútnu a relatívnu chybu výsledku merania  XM=kp*α = (XN/ αN)*100

∆x= (±Trpr* XN) / 100 (A,V)

δx= ∆x / XM  *100  (± %)  ;  X= XM   ± ∆x

Číslicovým voltmetrom s presnosťou deklarovanou vzťahom  (0.01%

z rozsahu + 0.02 % z údaja) sme na rozsahu 20V namerali 5V. Vypočítajte maximálnu (zaručovanú) absolútnu a relatívnu chybu výsledku merania

∆c= ∆m + ∆a= (δm*XM) / 100 + (δa*XN) / 100  ;  δc=(∆c / XM)*100=

δm+ δa*(XN/XM) (%)

∆c= ∆m + ∆a= (δc* XM) /100 + ∆a  ;  δm- údaj  ;  δa- rozsah

Nakreslite blokovú schému dvojkanálového číslicového osciloskopu.

Ktoré bloky analógového a číslicového osciloskopu sú rovnaké (dajú sa

zameniť)?

Vstupné obvody, Synchronizácia (so zmenami)

Ako sa zmení frekvenčná  charakteristika osciloskopu pri zmene väzby

vstupov (AC/DC)? Nakreslite!

Signal sa posunie o jednosmernu zlozku......

Definujte chybu nuly, chybu zosilnenia a integralnu nelinearitu

analogovo-cislicoveho prevodnika!

Chyba nuly: hodnota analog. veličiny, reprezentujúca posunutie počiatoč bodu prevod charakt prevodníka

0  =Y0S  – Y0I  ;Y-výstupná veličina

chyba zosilnenia (sklonu): S  = SS  – SI  ;  SS-smernica náhradnej priamky

(linearizácia skutoč prevod charakt)  SI-smernica ideálnej prevod charakteristiky;	L  =max |Yi  – Pi|

integrálna nelinearita:chyba linearity-max odchýlka skutočnej

prevod char od jej priamkovej náhrady

Na čo slúži režim X-Y osciloskopu?

Na obrazovke sa znazornuje zavislost napätia privedeneho na vstup

Y od napatia na vstupe X.

Vyuzitie: Meranie VA-Char.,   Frekvencnych charakteristik elektronickych obvodov

Akú funkciu má vstup Z osciloskopu?

Jasová modulacia: Umoznuje vytvaranie posuvnych najcastejsie casovych znaviek na sledovanych priebehoch a v spolupraci

s univerzalnym pocitadlom presnejsie meranie casovych intervalov

Kôli čomu je v analógovom osciloskope oneskorovacia linka? Prečo

v číslicovom osciloskope nie je?

Spôsobí zobrazenie udalosti spúšťajúcej časovú základňu.

Nakreslite prevodovú charakteristiku ideálneho 3-bitového unipolárneho

analógovo-čislicového prevodníka! Dbajte na správne označenie hodnôt na osiach grafu!

Komparátor

a1  a2	an

Hlavnou nevýhodou tohoto druhu ČAP je, že výstupné analógové napätie nie je k dispozícii ihneď, ale získava sa ako stredná hodnota (jednosmerná zložka) impulzného signálu. ČAP s pomocným prevodom sú preto veľmi pomalé – časová konštanta výstupného filtra môže byť až desatiny sekundy. Umožňujú však buď veľmi vysokú presnosť – používajú sa takmer výlučne v jednosmerných kalibrátoroch, alebo pri nižších nárokoch na presnosť (~10-12 bitov) sú konštrukčne nenáročné – analógový výstup z mikropočítačov

Nakreslite schému číslicovo-analógového prevodníka s odporovou sieťou R-2R a uveďte vzťah pre jeho výstupné napätie!

Ako sa na frekvencnej  charakteristike  osciloskopu  prejavi  striedava vazba vstupu?

frekv rozsah OSC je ohraničený aj zdola, skreslenie    priebehov

Ako sa šírka pásma vertikálneho kanála osciloskopu prejaví pri zobrazovaní obdĺžnikového priebehu napätia? Nakreslite priebeh a

výstupný kód

111

110

101

100

011

010

001

000

vstupné napätie [V]

Nakreslite principiálnu schému komparačného AČP! Vysvetlite, ako

priebeh zobrazený na obraz bude  mať nábežné časy trobr  dané skutočnými nábežnými časmi trsk  sledovaného U a oneskorením OSC trOSC  trobr  = (tr2sk  + tr2OSC )   trOSC  = 0,35/fhr   -hraničná frekvencia pri kt je harm signál oslabený o 3 dB

Tnobr= √((Tnsig)2  + (Tnosc)2)

Co je to osciloskop (analogovy):

merací prístroj určený na zobrazovanie časových priebehov U,I

a iných fyzikálnych

veličín prevedených vhodnými prevodníkmi na U-tový signál, umožňuje zobrazenie závislosti 2 U

0,00      1,25      2,50      3,75      5,00      6,25      7,50      8,75     10,00

0,625     1,875     3,125     4,375     5,625     6,875     8,125

chyba kvantovania q

q/2

-q/2

Vodorovné úsečky na prevodovej charakteristike predstavujú malé rozsahy vstupného napätia, v rámci ktorých je na výstupe ten istý kód. Tento malý rozsah je rovný rozdielu medzi susednými rozhodovacími úrovňami a nazýva sa krok kvantovania alebo kvantum q. Na obr. 1 je krok kvantovania rovný 1,25 V. Všeobecne ho možno vypočítať ako podiel plného rozsahu FSR (Full Scale Range) a počtu výstupných kódov. Platí teda

pracuje! Vymenujte jeho typické vlastnosti!

| hodnotu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potláča sériové rušivé napätie |  |  | x |  |
| Vst. Napätie sa nesmie meniť |  | x |  |  |
| Vyžaduje vzorkovací obvod |  |  |  |  |
| Využíva prevzorkovanie |  |  |  | x |
| Používa sa často v PC |  | x |  |  |
| Používa sa v č. osciloskopoch |  |  |  |  |

- najrychlejsi (107  - 1010   prevodov), malo presny (6 – 8 bitov), na spracovanie obrazu

Nakreslite principialnu schemu kompenzacneho ACP a vysvetlite, ako pracuje! Napiste jeho  charakteristicke  vlastnosti!

Najrychlejsi, Malo presne, Na spracovanie obrazu, Spracovanie radarovych signalov

Nakreslite principiálnu schému AČP pracujúceho metódou dvojitej

integrácie! Vysvetlite, ako pracuje! Vymenujte jeho typické vlastnosti!

Nakreslite principiálnu schému - AČP! Vysvetlite, ako pracuje! Vymenujte jeho typické vlastnosti!

Prevzorkovanie, Tvarovanie spektra šumu, Cislicova filtracia, Decimacia

Najmodernejsie, Najvyssia lineatita, Potreba autokalibracie,

Sigma-delta prevod je založený na prevzorkovaní,   tvarovaní spektra,   číslicovej filtrácii a  decimácii.

Prevzorkovanie znamená AČ prevod podstatne vyššou rýchlosťou ako vyžaduje vzorkovacia teoréma. Pri tvarovaní spektra dochádza k potlačeniu digitalizačného šumu. Číslicová filtrácia znamená

v najjednoduchšom prípade výpočet aritmetického priemeru z viacerých výsledkov prevodu, čím sa zároveň zvyšuje jeho

rozlišovacia schopnosť. Pri decimácii sa znižuje frekvencia

výstupných údajov prevodníka na hodnotu zodpovedajúcu vzorkovacej teoréme.

Nakreslite blokovú schému systému na zber údajov s AČP! Vysvetlite funkciu jednotlivých blokov

Napíšte vzorkovaciu teorému!

Ak spojity, frekvencne ohraniceny signal neobsahuje ziadne frekvencne zlozky nad frekvenciou fh, potom povodny signal moze byt rekonstruovany bez skreslenia, ak je navzorkovany frekvenciou fS  vyssou nez dvojnasobok fh: fS  >2 fh

Nakreslite principiálnu schému AČP pracujúceho metódou postupnej aproximácie! Vysvetlite, ako pracuje! Vymenujte jeho typické vlastnosti!

Riadiaci obvod postupne mení výstupné (kompenzačné) napätie ČA prevodníka Uk  tak, aby sa čo najlepšie zhodovalo s neznámym vstupným napätím Ui. „Zhoda“ je testovaná komparátorom. Pretože riadiaci obvod „vie“ aké napätie ním riadený ČAP vyrobil, môže príslušný kód poslať na svoj výstup. Výstupné slovo AČP je

v rovnakom kóde, aký používa ČA prevodník (a samozrejme aj riadiace obvody). Takýto prevodník teda môže pracovať v priamom binárnom kóde, binárnom kóde s posunutím, BCD kóde a podobne. Najbeznejsie, Najlacnejsie, Pomerne presne, Pomerne rychle, Vyzaduju vzorkovaci obvod, Pouzivaju sa v zasuvacich karach

Ktoré AČP potláčajú sériové napätie vďaka princípu ich činnosti?

Integracne  SMR=20log(Us/S)=20log( *fs*T/ |sin(*fs*T)|)

Prečo sa v číslicových meracích systémoch pred AČP obyčajne zaraďuje

vzorkovací obvod (Sample & Hold)?

Vzorkovací obvod odoberá vzorky sledovaného signálu a zapamätá ich na dobu potrebnú na vykonanie AČ prevodu

Prečo býva na vstupe číslicového meracieho systému analógový

dolnopriepustný filter?

Na splnenie vzorkovacej teorémy sa pred vzorkovací obvod umiestňuje analógový dolnopriepustný filter, ktorý odstráni frekvenčné zložky signálu nad polovicou vzorkovacej frekvencie (protiprekryvný filter – antialiasing filter)

Na čo sa používa dynamický generátor stavu?

umožňuje vnútiť do systému log0,log1, výstup môže byť v log0, log1

a  vysokoimpedančnom stave

Aké stavy dokáže indikovať dynamický indikátor stavu (Logic probe)?

Umožňuje identifikovať: log.0, log.1, kmitanie, nedefinovaný stav Definujte chybu nuly, chybu zosilnenia a integralnu nelinearitu cislicovo-analogoveho prevodnika!

Chyba nuly: hodnota analog. veličiny, reprezentujúca posunutie počiatoč bodu prevod charakt prevodníka

0  =Y0S  – Y0I  ;Y-výstupná veličina

chyba zosilnenia (sklonu): S  = SS  – SI  ;  SS-smernica náhradnej priamky

(linearizácia skutoč prevod charakt)  SI-smernica ideálnej prevod charakteristiky;	L  =max |Yi  – Pi|

integrálna nelinearita:chyba linearity-max odchýlka skutočnej

prevod char od jej priamkovej náhrady

Nakreslite blokovú schému logického analyzátora.

Vysvetlite použitie logického komparátora!

porovnáva 2 vývody IO; taktovacie hodiny musia byť odvodené od testovaného

Co sposobi nedodrzanie vzorkovacej teoremy?

Prekrývanie fourierových obrazov vzorkov. Nemožnosť úplnej rekonštrukcie povodného signálu, vznik aliasu.

Vysvetlite podmienky, za ktorych mozno z navzorkovaneho

periodickeho signalu vypocitat jeho efektivnu hodnotu! rovnomerné synchrónne vzorkovanie:	m . T = n . Tv Vysvetlite zakladnu strukturu  lubovolneho  automatizovaneho meracieho systemu! Nakreslite obrazok!

Ake meracie moduly zabudovane do PC sa pouzivaju  najcastejsie? (ich funkcia)

PC- napajanie, ovladanie, zobrazenie   Virtualny meraci pristroj

Multimeter   cislocovy osciloskop    logicky analyzator spektralny analyzator    generator signalov

Ktore su 3 zakladne funkcie jednotiek pripojenych na zbernicu GPIB?

Vysielac (V), Posluchac (P), Riadiaca jednotka (R)

Na ktore 3 casti sa deli zbernica GPIB? Na co sluzi zbernica udajov?

Funkcna cast, Mechanicka Cast, Elektricka cast

Automaticke prisposobovanie najpomalejsiemu zariadeniu

Údajová zbernica - DIO1÷DIO8, prenáša adresy, povely, namerané údaje   Zbernica riadenia prenosu údajov   Zbernica ovládania systému

Ktore vodice tvoria  zbernicu  riadenia  prenosu  udajov  po  zbernici

GPIB? Na co sluzia?

DAV- -Data Valid- Vysielac

NDAC – No Data Accepted – Prijimac

NRFD – Not Ready For Data - Prijimac

Ktore vodice tvoria  zbernicu  ovladania  systemu  GPIB?

IFC – InterfaceClear

ATN – Attention

REN – Remote enable SRQ – Service Request EOI – Ende or Identify

Aka logika sa pouziva v systeme GPIB?

Zaporna TTL Logika

Definujte diferencialnu nelinearitu ACP, resp. CAP!  Ako  sa moze

prejavit velka diferencialna nelinearita pri ACP a ako pri CAP?

max rozdiel medzi skutočnou a teoretickou hodnotou kroku kvantovania v celom  rozsahu prístroja; ak je dif nelinearita väčšia al. rovná ako krok kvantovania potom pri AČP-na výstupe budú chýbať niektoré číselné kódy, pri ČAP-prevodová char nie je monotónna

Vysvetlite funkciu rozpoznávača slov v logickom analyzátore!

Prechod z počiatočného do stavu pamätania

Pri akých meraniach je obmedzujúcim parametrom maximálna rýchlosť

AČ prevodníka v číslicovom osciloskope? V akých jednotkách sa udáva?

Pri vzorkovani v raelnom case

Rýchlosť AČP sa vyjadruje v miliónoch prevodov za sekundu

(megasamples/second - MS/s)

Kedy možno číslicový osciloskop s relatívne pomalým AČ prevodníkom

použiť na meranie signálov s vysokofrekvenčnými zložkami (nie sú splnené podmienky vzrokovacej teorémy)? V akom režime vtedy číslicový osciloskop pracuje

Pri vzorkovani v ekvivalentnom čase a  len pri periodických signáloch, na meranie rýchlych periodických signálov

Vysvetlite rozdiel medzi režimami peak-detect a envelope, average

(priemerovanie) číslicového osciloskopu!

Peak Detect: sa vstupný signál vzorkuje vždy s maximálnou frekvenciou AČP a zapamätáva a zobrazuje sa minimálna a maximálna hodnota v intervaloch zodpovedajúcich nastavenej rýchlosti časovej základne

Envelope: pri ktorom sa predchádzajúce navzorkované priebehy nemažú, ale zostávajú zobrazené. Výsledkom je zachytenie pásma, v ktorom sa sledovaný signál pohyboval vrátane prípadných jednorazových alebo občasných zákmitov, výpadkov a podobne

Average:Potlacenie sumu v uzitocnom signaly – osciloskop pri nom pocita a zobrazuje plavajuci priemer jednotlivych realizacii sledovaneho signalu. Podmienkou je kvalitna synchronizacia osciloskopu

Vysvetlite náhodné vzorkovanie v ekvivalentnom čase! Kedy sa môže

použiť?

Vymenujte vlastnosti zbernice GPIB!

počet pripojitelných prístrojov 15, usporiadanie pripojenia prístrojov: lineárne, hviezdicové, kruhové a kombinácie, max dlžka zbernice: 20m medzi 2 prístrojmi 4m, prenos správ: automaticky asynchronny  byty sériovo bity paralelne, max rýchlosť prenosu:

500kB/s až 1MB/s

S UPI mozno merat:

Pocitanie impulzov, Frekvencia, Perioda, Pomer frekvencii, Cas, Fazovy posun

Chyby diskretnosti pri UPI:

N= fx  *TN  ±1

fx= (N±1)(1/TN)= N/TN  ± 1/TN= fm±∆f

∆f= 1/TN       δf= ∆f / fm= 1/ (TN*fm)= 1 /N

Chyba diskretnosti pri merani periody:

N= fN  *Tx  ±1

Tx= (N±1)(1/fN)= N / fN  ± 1/fN= Tm ± ∆T

∆T= 1/ fN   ;   δT= ∆T / Tm= 1/ (fN * Tm)= 1 /N

Čo meria striedavý elektronický voltmeter s usmerňovačom, akú

hodnotu ukazuje, a čo z toho vyplýva?

stredná hodnota vstupného striedavého U; neharmonický priebeh meraného signálu spôsobuje

chybu merania závislú od zmeny koef tvaru=Uef/Ustr;   efektívna hodnota = 1,11 * Ustr

Nakreslite blokovú schému elektronického voltmetra a vysvetlite

funkciu jednotlivých blokov!

pôvodne požadovaná doba prevodu sa zmení na maximálnu dobu okna (dobu odobratia vzorky - aperture time) vzorkovacieho obvodu

Aka musi byt doba prevodu  8-bitoveho  analogovo-cislicoveho prevodnika, ak nim chceme priamo vzorkovat armonicky signal s frekvenciou 1 kHz a rozkmitom rovnym polovici rozsahu ACP?

Aby sa zmena signálu počas prevodu vo výsledku neprejavila, mala by byť táto zmena menšia než krok kvantovania. Napríklad pri 10- bitovom AČP to znamená u < 0,001. Z toho pre sínusový signál

s frekvenciou 1 kHz vyplýva

pre periodické priebehy, umožňuje zobrazovať vstupný signál pred okamihom synchronizácie bez použitia oneskorovacej linky, priebeh sa vzorkuje nezávisle od okamihu synchronizácie, vzorky sa berú postupne v čase a majú náhodnú polohu

ta  

u

 . f

  0.001

 .1000

 318.109

Vzorkovanie v realnom case:

Max. rychlos je dana AC prevodnikom. Je aj pre periodicke a pre jednorazove deje

Vymenujte najbežnejšie architektúry AMS s PC!

meracie moduly zabudované v PC, samostatné prístroje prepojené zbernicou na báze GPIB, modulárny systém na báze VXI-bus, kombinované systémy

Nakreslite frekvenčne kompenzovaný vstupný delič elektronických

meracích prístrojov!

Na čo slúži v číslicovom osciloskope interpolátor? Aké druhy interpolácií sa používajú?

interpoluje priebeh signálu medzi dvoma vzorkami; linearna:

impulzné deje a pravouhlé

signály, pri harmonickom chyba obálky; sínusové: rekonštruujú harmonické priebehy

Vymenujte hlavné výhody použitia automatizovaných meracích

systémov

znižujú pravdepodobnosť subjektívnych chýb, zvyšujú komfort obsluhy, umožňujú lepšie

využitie fcií a parametrov použitých prístrojov

Vysvetlite, ako by ste odmerali periódu hodinového generátora

procesora Pentium pomocou UPI!

Nakreslite základnú blokovú schému univerzálneho počítadla impulzov a vysvetlite jeho činnosť pri meraní pomeru frekvencií.

–  meranie frekvencie fx= N/ TN

Pre meranie periody vymenim medzi sebou hodiny a vstupne obvody. Tx = N / fN

Parametre charakterizujuce rychlost cislicoveho osciloskopu:

Rychlost ACP vs frekvencny rozsah  - signal privedeny na vstup prechadza vstupnymi obvodmi osciloskopu a preto je ovplyvneny jeho frekvencnym rozsahom. Ak je rychlost ACP > f   zvysi sa hustota bodov na zobrazenie co zlepsuje zobrazenie.

Vzorkovacia teorema:

Vysvetlite princíp metódy OTDR na meranie vlastností optických

káblov!

Opticka reflektometria, Meranie vlastnosti optickych vlakien, Zavislost od vzdialenosti (miesta), Marnaie odrazeneho

a rozptyleneho vykonu vs. čas (= vzdialenost)

Namiesto jedneho dlheho impulzu sa pouziva viac kratkych

Vymenujte základné typy (skupiny) meraní v telefónnej ústredni!

Meranie prevadzky: Vseobecna statistika, ADL, Detailne sledovanie, Sledovanie zatazenia a pretazenia procesorov

Meranie HW: Rutinne testy, Diagnosticke testy, Meranie kvality prenosovych ciest, Testy ISDN

Pri meraní frekvenčnej charakteristiky napr. Zosilňovača by ste ako

zdroj signálu použili: RC-generátor Funkčný generátor Signálny generátor Impulzný generátor

Ako by ste v meracom systéme s 1 AČ prevodníkom zabezpečili synchrónnosť vzorkovania viacerých vstupných kanálov?

Aké meracie prístroje slúžia špeciálne na testovanie optických vedení?

Vyhody  DSO.

Stala kvalita obrazu, Trvale zobrazenie jednorazovych dejov, Pametanie nameranych priebehov, Moznost prepojenia s PC, Zobrazenie signalov pred okamihom synchronizacie – pretrigger. Moznost zmenit parametre aj po merani, moznost automatickeho merania,

Odvoďte pomer signál/šum (SNR) ideálneho n-bitového AČ

prevodníka!

20 log ( FS / q ) = 20 log (2n

Vychadzajuc z pomeru signal/sum (SNR) vysvetlite pojem efektivny

pocet bitov!

Efektívny počet bitov

N bitový prevodník   ,   Signál = sínus cez celý rozsah = (q.2n-1)/1,41

Šum = kvantizačný šum = q/sqrt(12);  SNR (dB)= 6,02.n+ 1,76

ENOB=(SNR - 1,76)/6,02   ;   Počet bitov analógového signálu

Efektívny počet bitov AČP predstavuje ciseknu charakteristiku vlastnosti ACP ktora je urcebna poctom bitov vystupneho binarneho kodu na ktore sa mozno spolahnut

Co je to prevzorkovanie (oversampling)? Vysvetlite  prevzor    kovaci

koeficient! Ake hodnoty moze nadobudat?

Prevzorkovanie znamená AČ prevod podstatne vyššou rýchlosťou ako vyžaduje vzorkovacia teoréma.

Výstup komparátora, ktorý je taktovaný frekvenciou K.fs, kde K je koeficient prevzorkovania a fs  je výstupná frekvencia   K = fs  / outs     ; outs  – vzorkovany vstupny priebeh , fs – vzorkovacia frekvencia Nakreslite principialnu schemu vzorkovacieho obvodu! Vysvetlite jeho funkciu a dolezite parametre!

Vzorkovací obvod odoberá vzorky sledovaného signálu a zapamätá ich na dobu potrebnú na vykonanie AČ prevodu. Požiadavky na rýchlosť AČ prevodníka sa takto podstatne (rádovo) zmiernia a

teda vyžadovaná je doba prevodu menšia než 318 nanosekúnd!

Ktore pristroje zaradujeme medzi logicke sondy?

Staticky indikator stavu, dynamicky indikator stavu, dynamicky generator stavu, prudovy indikator

Vysvetlite funkciu statickeho indikatora stavu

Sucasne zobrazenie logickych stavov, len staticke stavy a pomale deje

Vysvetlite funkciu dynamickeho indikatora stavu!

Logicke urovne L a H ,  zakazane pasmo resp nepripojenie, kmitanie,   kratke impulzy

Vysvetlite funkciu prudoveho indikatora!

Sledovanie cesty prudu,     princip transformatora,     lokalizacia skratov,

Co je to logicky analyzator?

Vychadza z osciloskopu,    zobrazenie len dvoch logickych urovni, vela kanalov, 8,64,256

Takmer vylucne neperiodicke priebehy, ina synchronizacia Vysvetlite rozdiel medzi pravidelnym a adaptivnym  casovanim logickeho analyzatora

Adaptivny – ucelovy – nejak kokotsky ucelne to roby ten vyjebanec skurveny

Vysvetlite rezimy SAMPLE (sledovanie stavov) a LATCH[GLITCH]

(sledovanie zmien) logickeho analyzatora! (2 body) + 12. Ake nasledne spracovanie nameranych priebehov  umoznuju  logicke analyzatory?

Nakreslite bokovu schemu priznakoveho analyzatora a  vysvetlite jeho cinnost

Zakladne parametre

pocet vstupnych kanalov 8-192, hlbka pamate na kanal

Max vzorkovacia frekvencia – 500Mhz

Pamat je rekonfigurovatelna 4kb na kanal

Vysvetlite funkciu logickeho komparatora!

Porovnanie IO sa zarucuje funkcnym IO,   test v zivom zariadeni, Prepojene vstupy,    porovnava vystupy

# Text boxes

|  | Kompara čný AČP | Kompenz ačný AČP | Integračn ý AČP | Sigm a- Delta AČP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Veľmi rýchly | x |  |  |  |
| Priemerne rýchly |  | x |  | x |
| Pomalý |  |  | x |  |
| Veľmi presný |  |  | x |  |
| Pomerne presný |  | x |  | x |
| Nie veľmi presný | x |  |  |  |
| Meria okamžitú hodnotu |  |  |  |  |
| Meria strednú hodnotu |  |  | x |  |
| Meria efektívnu |  |  |  |  |

,