ASP 1

urovne vypoctovych systemov

vymedzenie problematiky

strojovy jazyk odraza strukturu a vlastnosti technickych prostriedkov

A	00000010

8 bit

JSI	         MOV A,02H

B       0       0       2		SW

1011 0000 0000 0010	HW

direktiva (pseudoinstrukcia)- prikaz pre prekladac

;program vypise "ahoj"

; na poradi segmentov nezalezi

ZAS	SEGMENT ;SEGMENT je direktiva – definovanie segmentu menom ZAS

DW 64 DUP(?);define word– definuj velkost (64 opakovani/DUP/ slov)

ZAS	ENDS

DAT 	SEGMENT

DB 'AHOJ$'  ; define byte, $ -chod az po ukoncujuci znak==$

DAT	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DAT, SS:ZAS

;ASSUME – priradenie registra registru

;CS –code segment

;DS –data segment

START	;je potreba inicializacie registrov

MOV AX, SEG DAT ; seg vrati hodnotu segmentu DAT, ktora sa ulozi

; do AX

MOV DS, AX

; Logicka adresa sa sklada zo segmentu + offset-u

; Fyz.adr.: 16*SEG + OFFSET

; DS 	A			Segmentovy register ukazuje na zaciatok segmentovej

;	H			casti

;	O

;	J

;OFFSET	$

MOV DX, OFFSET TEXT

MOV AH, 09H

INT 21H

MOV AX, 4C00H

INT 21H

CODE 	ENDS

END START ; prva instrukcia je na navasti STARTb

; program male-velke

ZAS	SEGMENT

DW	64 DUP

ZAS 	ENDS

DAT	SEGMENT

VSTUP	DB	80

POCET	DB	0

DB	80 DUP (?)

max pocet a b c d                    0A 0D A B C D             $

VSTUP		80          NR

DX	     SI					    BX

NR	DB 10

DB 13

VYSTUP DB 81 DUP(?)

DAT	ENDS

CODE	SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS: DAT, SS:ZAS

START MOV AX,SEG DAT

MOV DS,AX

MOV DX, OFFSET VSTUP

MOV AH,0AH

INT 21H

ADD DX,2

MOV SI,DX

MOV BX, OFFSET VYSTUP

XOR CX, CX

MOV CL, POCET

XOR AX, AX

MOV AL, [SI] ; hranate zatvorky znamenaju adresu registra SI

CMP AL, 60H

JBE DALEJ	; JBE – jump if below or equal

CMP AL, 7BH

JNB DALEJ  ; jump not below

; A – 41H 0100 0001

; a – 61H 0110 0001

; tj:-20H 0010 0000

SUB AL, 2oH

DALEJ MOV [BX],AL

INC SI

INC BX

LOOPNE ZNOVA

MOV [BX],'$'

MOV DX, OFFSET NR

MOV AH, 09H

INT 21H

MOV AX, 4C00H

INT 21H

CODE 	ENDS

END START