PREDNASKA 7

struktura - premenna ktorej polozkami su dalsie premenne o dlzke min 1B, ktore su samostatne pristupne

vseobecna specifikacia – v poli navastia sa uvedie meno struktury

v poli prikazu sa pouzije instr. struc

za struc ide definovanie poloziek (DB, DW, DD,…)

zakoncenie definovania struktury je v poli navestia – meno struktury ENDS

priklad –

datum struc		; tato struktura ma 6 B

den DB ?

mes DB 'jul'

rok DW ?

datum ends

osoba struc		; tato strukt. ma 31 B

priezv DB 15 DUP (0)

meno DB 10 DUP (0)

dnar datum <>

osoba ends

ako sa definuje premenna urcitej struktury:

[meno_premennej] meno_struk [DUP (] <[pociatocna hodnota pol1][,poc hod pol2]…> [)]

napr:

dnes datum < 5, 'apr', 2006>

pole_dat datum 100 DUP (< >)

os1 osoba <'mrkva','peter',  ,  ,  ,>   	; datum je prazdny, lebo v tomto pripade este nevieme

; dat.nar.

priklad kartoteky:

kart osoba 100 DUP (< >)

spristupnenie polozky – meno_premennej.meno_polozky

napr. zistenie roku – 	MOV AX, DNES.ROK

MOV AX, OS1.DNAR.ROK

ked chcem vybrat napr. trinastu polozku z kartoteky:

MOV AX, KART[13].DNAR.ROK

(13 –1)*dlzka_polozky osoba

(12 –1)* 	length 	osoba

naznacenie realizacie tabulky:

chceme vytvorit napr tabulku mocnin (tabulka 5 x 4!!! a nie 6x4):

| 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 16 |  |  |  |  |
| 8 | 64 |  |  |  |  |
| 10 | 100 |  |  |  | 10000 |

premenna typu riadok, jedna polozka tabulky musi byt vysledok 16 bitoveho nasobenia

riadok struc

R	DW	10 DUP (?)

riadok ends

definovanie zakladov:

zakl DW 2,4,8,10

BX

p1   p2  p3  p4  p5

4B

2W

DI

SI

naplntab proc

XOR SI, SI

XOR BX, BX

XOR DX, DX

nr	MOV CX, 5

MOV AX, 1

XOR DI, DI

ADD DI, SI

riad	MUL ZAKL[BX]

MOV TAB.R[DI], DX

MOV TAB.R[DI+2], AX

ADD DI, 4

LOOP riad

ADD SI, 20

ADD BX, 2

CMP BX, 8

JB nr

RET

naplntab	ENDP

# ZAZNAM

meno_zaz  RECORD polozka:dlzka [=poc. hodnota] […]

[meno premennej] meno zaznamu [DUP (] <[poc. hodnota1][poc hodn.2]…> [)]

priklad:

| X | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

bitrec RECORD A:2=0, B:1=1,C:4

7		A	B		C	0

| X | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| X | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |

bity BITREC < >

polebit BITREC 3 DUP (< >)

| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FARBA RECORD A:1,B:3,C:1,D:3

FRB	FARBA <1,3,0,1>

7A	        B		C	  D

1) MOV AL, C		; AL ( 3

2) MASK

MOV AL, MASK C		; AL ( 0 0001 000

3) WIDTH	MOV AL, WIDTH B; AL ( 3

MOV AL, 5	; AL ( 0000 0101 	 ked chcem do B vlozit hodnotu 5

MOV CL, B	; CL ( 0000 0100

SHL AL, CL	; AL( 0101 0000

MOV AH, FRB ; AH ( 1 0110 001

AND AH, NOT MASK B; 	1000 1111, AH( 1000 0001

OR AH, AL 	; 1101 0001

MOV FRB, AH

PODPROGRAMY

MOV AX, P1

ADD AX, P2		MACRO

MOV P3, AX

meno MACRO parameter

prikazy

…

ENDM

priklad:

sum MACRO A,B,V

MOV AX,A

MOV AX,B

MOV V, AX

ENDM

v hlavnom programe sa to bude volat napr. sum ALFA,BETA,GAMA

# PODMIENKA IF ELSE

IF vyraz

prikaz riadok

ELSE

prikazovy riadok

ENDIF

priklad:

sum macro a,b,v

ifndef a

exitm

endif

ifndef b

exitm

endif

ifdef v

mov ax, a

add ax, b

mov v, ax

endif

endm

dosfn macro funkcia

mov ah, funkcia

int 21h

endm

zobraz macro znak

mov dl, znak

dosfn 02

endm

zobraz 'a' ( 	mov dl, 'a'

mov ah, 02

int 21h

# TYPY OPERATOROV

PTR – sluzi k explicitnemu vyjadreniu polozky, na ktoru sa ukazuje?

typ PTR vyraz

BT DB 19h,20h	; 19h, 20h

WRD DW 30feh	; FEh, 30h

mov CL, byte ptr wrd

mov AX, word PTR bt

## SHORT

JMP N

jmp short n

mov dx, es:[si]

## TYPE

DB –1

DW –2

DT –10

mov AL, TYPE BT

## LENGTH

polebytov db 10 dup (?)	LENGTH = 10

## SIZE

size = type * length

# Priority medzi operatormi

- length, size, width, mask, ( ), [ ], < >

- strukt. a zaznamy

- expl. definovane segmenty

- ptr, offset seg, type

- unarne operacie +, -

- *, /, mod, shl, shr

- binarne +, -

- equal, ne, lt, le, gt, ge

- not

- and

- or, xor