SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA

Fakulta  elektrotechniky  a  informatiky

Spojovacie systémy 1

Návrh spojovacieho poľa

Meno: Marián Galiovský

Ročník: 4

Krúžok: 5

Študijný odbor: Telekomunikácie

E-mail: galiovsky@yahoo.com

Školský rok: 2003/2004

Semester: zimný

Zadanie

Navrhnite zapojenie a riadenie spojovacieho poľa 24 x 36 s integrovanými spínacími maticami MC 8804 a zvoleným mikroprocesorom.

Popis matice MT8804

Spínacia matica MT 8804 je tvorená C-MOS tranzistormi. Táto matica má dve základné časti, a to číslicovú riadiacu časť a riadenú časť, ktorá je analógová. Samotné prepojenie v spojovacom poli sa uskutočňuje prostredníctvom 4 analógových vstupov (I0, I1, I2, I4) a 8 analógových výstupov (O0, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7). V matici sa nachádza 32 spínacích bodov. Na adresovanie spínacích bodov slúžia 4 dátové vstupy (D0, D1, D2, D3), ktoré určujú priradením logickej jednotky vertikály a 3 adresné vstupy (A0, A1, A2), ktoré určujú horizontály v spojovacom poli. Na tieto vstupy sa privádza riadiace slovo, ktoré zabezpečí samotné prepojenie vstupov na výstup. ďalším vstupom v matici je pin WR, ktorý zabezpečí zápis do pamäte a umožní nastavenie stavu príslušného bloku spínačov. Posledným vstupom je RESET, ktorý umožňuje vynulovanie stavov vo všetkých maticiach.

Matica MT 8804 umožňuje zámenu vstupov a výstupov. Adresovaním jedného z ôsmich riadkov v spínacom poli a pevným určením dátových vstupov dokážeme prepojiť ľubovoľný vstup na ľubovoľný výstup.

Riešenie

Na vytvorenie spojovacieho poľa 24 x 36 som použil jedenásť matíc MT 8804. Navrhnuté spojovacie pole je trojstupňové (3, 3 a 5 matíc). Riešenie využíva možnosť zámeny vstupov a výstupov matice. Všetkých 12 výstupov prvého stupňa je vyvedených na 12 vstupov druhého stupňa. Každá matica prvého stupňa je prepojená aspoň s jedným spojením s maticami druhého stupňa. Na druhom stupni je 24 výstupov a sú obdobným spôsobom prepojené s 24 vstupmi tretieho stupňa. Výstupov na treťom stupni je 36. Na riadenie systému som použil mikroprocesor Intel 8051. Riadiace vstupy sú vyvedené na zbernicu, na ktorú sú pripojené všetky použité matice, aby bolo zabezpečené prepájanie týchto maticíc. Ku každej matici je samostatne z mikroprocesora vyvedený pin WR, aby mikroprocesor jednoznačne určil maticu, kde sa má uskutočniť spojovací proces.

Zhodnotenie

Uvedené riešenie spojovacieho poľa pomocou matíc MT 8804 a mikroprocesora 8051 vyhovuje zadaným požiadavkám. Splnil som podmienku úplnej dostupnosti, t.j. každý vstup spojovacieho poľa je možné prepojiť na každý výstup spojovacieho poľa. Spojovacie pole 24 x 36 je možné navrhnúť aj s menším počtom matíc MT 8804. Takéto riešenie by bolo lacnejšie, ale za cenu zvýšenej blokády v systéme.