FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SLOVENSKEJ

TECHNICKEJ UNEVERZITY V BRATISLAVE

Študijný odbor Telekomunikácie – predmet Spojovacie Systémy 1

Referát č.1

Meranie na telefónnom termináli

Vypracovali:					Podpis

Júlia Grmanová

Jana Hradská

Mária Gajancová

V Bratislave 10.3.2008

Referát č.1

Názov:		Meranie na telefónnom termináli

Objekt merania:	Telefónny prístroj typu FS1824FP-1217S, výrobca TESLA

Predmet merania:	Odmeranie celkovej dĺžky impulzov generovaných na výstupe obvodu

PCD 3310T pre konkrétne zadané telefónne číslo: 0334725736

Schéma zapojenia:

Použité prístroje:

- OSCILOSKOP – HP 54600A

- SIEŤOVÝ NAPÁJAČ – TESLA BK 125

Tabuľka nameraných hodnôt:

Pauza medzi dvoma číslami podľa katalógového listu:

tid= 840ms

| Tel.číslo | Medzera[ms] | Signál[ms] | Celková dĺžka impulzu [ms] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 60 | 41 | 906 |
| 3 | 60 | 40,5 | 240 |
| 3 | 55 | 42 | 240 |
| 4 | 57 | 40 | 340 |
| 7 | 57 | 40,5 | 620 |
| 2 | 58 | 42,5 | 154 |
| 5 | 58 | 41 | 430 |
| 7 | 55 | 40 | 620 |
| 3 | 57 | 40 | 240 |
| 6 | 55 | 41 | 530 |

| Tel.číslo | Stredná odchýlka medzery [%] | Stredná odchýlka implulzu [%] | Stredná odchýlka celk. dĺžky impulzu |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2,5 | 9,4 |
| 3 | 0 | 1,25 | 20 |
| 3 | 8,333333333 | 5 | 20 |
| 4 | 5 | 0 | 15 |
| 7 | 5 | 1,25 | 11,42857143 |
| 2 | 3,333333333 | 6,25 | 23 |
| 5 | 3,333333333 | 2,5 | 14 |
| 7 | 8,333333333 | 0 | 11,42857143 |
| 3 | 5 | 0 | 20 |
| 6 | 8,333333333 | 2,5 | 11,66666667 |

Keďže celková  tid je 8400ms, celkový čas je 4320 + 8400=12720ms.

Dĺžka generovania DTMF pre jedno číslo je 0,5s.

Celkový čas na generovanie 10 čísiel frekvenčnou voľbou:

t = 10.0,5s = 5s

Rozdiel dĺžok frekvenčnej a impulznej voľby:

∆t = 12720ms – 5000ms = 7720ms

Popis obvodu PCD 3310T:

PCD 3310T je integrovaný obvod vyrobený technológiou CMOS. Podporuje impulznú, tónovú (DTMF) a tzv. zmiešanú voľbu telefónneho čísla. Zmiešaná voľba sa používa na ovládanie zariadení (napr. odkazovačov) pomocou DTMF cez impulznú sieť. Obvod obsahuje pamäť RAM, ktorá si dokáže zapamätať 23 miestne číslo pre opakovanie posledného volaného čísla (rediall). K obvodu sa pripája 16 tlačidlová klávesnica s tlačidlami od 0 do 9, *, #, A, B, C a D.

Napájacie napätie obvodu sa pohybuje v rozmedzí od 2,5V po 6V. Pracovná teplota je od -15°C po +75°C.

Pri impulznej voľbe je štandardná dĺžka trvania impulzu 40ms a dĺžka pauzy je 60ms. Pri voľbe telefónneho čísla je pauza medzi dvomi číslami 840ms.

Schéma zapojenie obvodu PCD3310:

Zhodnotenie nameraných výsledkov:

Cieľom nášho merania bolo odmeranie celkovej dĺžky impulzov generovaných na výstupe obvodu PCD 3310T pre konkrétne zadané telefónne číslo 0334725736. Celková dĺžka impulzov pre impulznú voľbu nám vyšla 4320 ms. Musíme k nej však pripočítať pauzy medzi jednotlivými číslami, čo spolu predstavuje 8400 ms, t.j. celkový čas je 12720ms. Pri predpoklade, že pre frekvenčnú voľbu je dĺžka pre jedno číslo 0,5 s, čo je pre naše 10- miestne číslo 5000 ms, môžeme povedať, že v tomto prípade je frekvenčná voľba lepšou alternatívou ako impulzná. V praxi je frekvenčná voľba spoľahlivejšia a voľba čísla je kratšia.