Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Slovenskej Technickej Univerzity

Katedra Telekomunikácií

Výpočet a merania na vyvažovačoch

Ak. r.: 2008/2009							Meno: Dušan Šišulák

Skupina 13

Zadanie úloh:

- Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre homogénne vedenie, ktorého

impedancia má priebeh daný tabuľkou.

kábel: konštrukcia XV, priemer žíl ( = 1,2 mm, izolácia styroflex, R = 31,9 (/km     C = 23,5 nF/km

| f [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL} [(] | 616 | 485 | 394 | 359 | 276 | 243 | 218 | 199 | 194 | 191 | 188 | 185 |
| Im{ZL} [(] | 584 | 444 | 342 | 318 | 196 | 147 | 100 | 56 | 40 | 31 | 23 | 15 |

- Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre pupinované vedenie, ktorého impedancia má priebeh daný tabuľkou. Návrh vyvažovača zrealizujte v tvare podľa Hoyta.

kábel: konštr. DM, priemer žíl ( = 1,2 mm, izolácia kordel-papier, R = 31,9 (/km

C = 26 nF/km,  pupinácia 100/70 mH – združené vedenie, pupinizačný krok

s = 1,7 km

| f [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL} [(] | 1470 | 1483 | 1490 | 1515 | 1590 | 1716 | 1927 | 2175 |
| Im{ZL} [(] | 265 | 144 | 92 | 66 | 50 | 48 | 53 | 66 |

- Pre obidva typy vyvažovačov určte tlmenie nevyváženia anv [Np].

Teoretický úvod:

Dôležitým elementom v zariadeniach pre dvojdrôtové a štvordrôtové vedenia sú vyvažovače. Ich účelom je napodobniť impedanciu vedenia vo vyžadovanom frekvenčnom pásme.

Výpočet vyvažovača pre homogénne vedenie:

Uvažujme, aby

Aby sme mohli vypočítať a navrhnúť zapojenie impedancie ZN, musíme vyšetriť priebeh impedancie ZL = f(().

Pri homogénnych vedeniach je

kde R, L, C, G sú kilometrové konštanty. Pre akustické pásmo platí G<<(C, preto v ďalšom

Našou úlohou je nájsť teraz vhodné zoskupenie prvkov R, L, C tak, aby ich impedancia mala približne rovnaký priebeh ako ZL. Teraz si vyšetríme priebeh impedancie dvojpólu:

Impedancia R má podobný priebeh ako impedancia ZL pre (((0, okrem toho reálna zložka impedancie ZL sa pre (((  a reálna zložka impedancie R sa pre ((( A(0. To znamená, že reálnu zložku impedancie R treba zväčšiť o konštantnú hodnotu . To jednoducho dosiahneme zapojením odporu do série s impedanciou R.

V zapojení vyvažovača pre homogénne vedenia sa často zapája ešte do série premenlivá kapacita, ktorá je rádovo niekoľko (F. Tá nám zlepšuje napodobnenie imaginárnej zložky pri nízkych kmitočtoch. Potom zapojenie vyvažovača je:

Výpočet vyvažovača pre pupinované vedenia: podľa Hoyta:

Najprv si musíme vykonať rozbor impedancie pupinovaného vedenia. Impedancia pupinovaného vedenia závisí od nábehovej sekcie, t.j. od kapacity nábehového úseku.

Reálna zložka je daná vzťahom

imaginárna :

kde      s - pupinizačný krok,

(0 - vlastný rezonančný kmitočet pupinovaného vedenia,

x - dĺžka nábehovej sekcie v intervale (0 - 0,5)s

Bloková schéma pupinovaného vedenia:

Zjednodušená náhradná schéma bude

Určíme vlastný rezonančný kmitočet (0 tak, že vstupné a výstupné svorky necháme naprázdno a určíme podmienku rezonancie:

Teraz si vyšetríme hodnotu impedancie Z:

Zistili sme náhradu pupinovaného vedenia pre x = 0,17, ale nábehová sekcia na pupinovaných vedeniach je 0,5 s, preto musíme ešte na vstupné svorky zapojiť náhradu vedenia dĺžky 0,33 s.

Pri zjednodušujúcich predpokladoch môžeme túto časť vedenia nahradiť kapacitou C1. Ešte do série s odporom R0 býva zapojená kapacita CN (niekoľko (F), ktorá nám upravuje impedančnú charakteristiku oblasti pod 400 Hz. Túto sme však pri našom meraní neuvažovali.

Úplná schéma vyvažovača bude:

Rovnice pre výpočet Hoytovho vyvažovača:

Tlmenie nevyváženia sa v oboch prípadoch vypočíta zo vzťahu:

anv = ln ((ZL + ZN) / (ZL – ZN))

Schéma zapojenia:

G – generátor

M – impedančný most

V – vyvažovač

Vypracovanie:

Úloha č.1:

Najskôr sme museli zistiť hodnotu veličiny (1. Keďže to má byť reálna časť impedancie vedenia pri použili sme zadanú hodnotu pri najväčšom (, teda (1 = 185(. Zadaná dolná frekvencia bola fD = 800Hz zo zadaných hodnôt sme určili X(D = 394( a Y(D = 342( Potom sme známe veličiny dosadili do vzťahov a vypočítali ostatné veličiny potrebné na konštrukciu vyvažovača. Napokon sme zrealizovali samotný vyvažovač a postupne pri rôznych frekvenciách vstupného signálu merali tranzistorovým meračom impedancií absolútnu hodnotu a fázu vyvažovača. Nakoniec sme pre namerané a zadané hodnoty vypočítali hodnotu tlmenia nevyváženia. Výsledky sú zapísané v tabuľke 1.

Výpočet:

fd = 800 Hz ( (d = 2.(.fd = 1600.(

(1 = 185 (

X(d = 394 ( ,  Y(d = 342 (

Použité prístroje:	- Tesla RC oscilátor BM 344

- Tesla tranzistorový merač impedancií 12YL020

- odporová dekáda XL6

- Decade Condenser TR-9301/A

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt:

| f [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL} [(] | 616 | 485 | 394 | 359 | 276 | 243 | 218 | 199 | 194 | 191 | 188 | 185 |
| Im{ZL} [(] | 584 | 444 | 342 | 318 | 196 | 147 | 100 | 56 | 40 | 31 | 23 | 15 |
| ZL [(] | 848,8 | 657,5 | 521,7 | 479,6 | 338,5 | 284 | 239,8 | 206,7 | 198,1 | 193,5 | 189,4 | 185,6 |
| φL [◦] | 43,49 | 42,49 | 40,98 | 41,56 | 35,4 | 31,19 | 24,65 | 15,72 | 11,66 | 9,224 | 6,978 | 4,638 |
| ZN [(] | 820 | 780 | 525 | 450 | 280 | 240 | 215 | 192 | 188 | 188 | 186 | 186 |
| φN [◦] | 25 | 34 | 41 | 42 | 38 | 30 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| avn[Np] | 4,06 | 2,65 | 5,76 | 3,45 | 2,36 | 2,48 | 2,91 | 3,30 | 3,64 | 4,24 | 4,70 | 6,43 |

Závisloť tlmenia nevyváženia od frekvenie pre homogénne vedenia

Úloha č.2:

Najskôr sme potrebovali zo zadaných hodnôt vypočítať potrebné veličiny na realizáciu Hoytovho vyvažovača. Zo zadania sme určili hodnotu Lp = 100 mH. Ďalej sme zo zadanie vedeli, že pupinačný krok je s = 1,7 km a kapacita vedenia je C = 26 nF/km, tak sme určili hodnotu Cs = 45 nF. Potom sme vypočítali ostatné potrebné veličiny a zrealizovali samotný Hoytov vyvažovač. Potom sme postupovali podobne ako v prvej úlohe a zmerali pri rôznych frekvenciách absolútnu hodnotu a fázu impedancie vyvažovača. Nakoniec sme vypočítali aj hodnotu tlmenia nevyváženia. Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.

Výpočet:

Lp = 100mH		Cs = 45,05 nF

Použité prístroje:	- Tesla RC oscilátor BM 344

- Tesla tranzistorový merač impedancií 12YL020

- Great variable artificial line 1721/S

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt:

| F [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL} [] | 1470 | 1483 | 1490 | 1515 | 1590 | 1716 | 1927 | 2175 |
| Im{ZL} [] | 265 | 144 | 92 | 66 | 50 | 48 | 53 | 66 |
| │ZL│ [Ω] | 1494 | 1490 | 1493 | 1516 | 1591 | 1717 | 1928 | 2176 |
| φL [◦] | 10,2 | 5,5 | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
| │ZN│[Ω] | 1520 | 1530 | 1550 | 1580 | 1640 | 1840 | 1920 | 2090 |
| φN [◦] | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| avn[Np] | 4,75 | 4,32 | 3,98 | 3,88 | 4,19 | 3,36 | 6,18 | 3,90 |

Závisloť tlmenia nevyváženia od f rekvencie pre pupinované vedenia

Úloha č.3:

Vzorový výpočet:

Vypočítané a namerané hodnoty sú uvedené v tabuľkách, ako aj grafické spracovanie výsledkov.

Záver:

Predovšetkým by som chcel k záveru pripomenúť že z dôvodu zákernej choroby ktorá mi už niekoľko týždňov strpčuje život, som sa nemohol zúčastniť na poslednom meraní. Ale napriek tomu som so spolužiakmi skonzultoval posledné zadanie a ozrejmil si niektoré časti.

Spolužiaci najskor vypočítali parametre vyvažovačov pre homogénne a pupinové vedenia. Na základe toho prebehla realizácia jednotlivých vyvažovačov  a zmerali veľkosť impedancie. Namerané a vypočítané hodnoty sú zapísané  v tabuľkách. Absolútnu hodnotu nameranej impedancie sme graficky porovnali s tabuľkovou hodnotou. Tlmenie nevyváženia anv uviedli do grafu ktoré vyjadruje podobnosť vypočítaných a tabuľkových hodnôt impedancií. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 2,36 – 6,43 pre homogénne vedenie a v rozmedzí 3,36 - 6,18 pre pupinované vedenie. Mohli sme si všimnúť, že minimálne hodnoty anv sú menšie ako 7 Np (z teórie vieme, že má byť väčšia), takže navrhnuté vyvažovače nevyhovujú pre dané vedenia. Tento fakt sa dá vylepšiť pridaním veľkého množstva ďalších RC resp. LC členov. No v praxi je to dosť ťažko uskutočniteľné.

Chyby merania mohli vzniknúť nepresným meraním a pri odčítavaní z prístrojov.

Ale pevne verím že moji spolužiaci sa nepomýlili.