Zadanie 2.

### Meranie na združených vedeniach

Meranie na združených vedeniach

# Úloha 1.:

# Skontrolovať prevodový pomer a vyčísliť povolenú odchýlku:

pre f = 800 Hz predložených typov translátorov v zapojení:

a)	p – s

b)	p/2 – s

c)	p – s/2

Úloha 2.:

Zmerať symetriu vedení translátorov pri f = 800 Hz. Z nameraných hodnôt vyjadriť tlmenie nesymetrie:

Úloha 3.:

Zmerať a vypočítať tlmenie presluchu zapríčinené nesymetriou vinutí translátorov a odporovou nerovnováhou na blízkom a vzdialenom konci medzi kmeňovým a združeným vedením, keď odpor nesymetrie R0 = |Ra– Rb| [(] je 1, 5, 10, 15, 20, 30% z vlnovej impedancie Z = 600 ( použitého vedenia.

Teoretický úvod:

Translátor je špeciálny typ transformátora , ktorý má dve primárne a dve sekundárne vinutia. Vinutia na strane primárnej, ako na strane sekundárnej musia byť presne rovnaké, aby bolo možné napojiť sa do stredu primárneho alebo sekundárneho vinutia.

Schéma translátora:

Translátory v prenosovej technike majú niekoľkonásobný význam:

- umožňujú vytvárať fantómy a superfantómy

- prevádzajú vedenia s rôznymi impedanciami na jednotnú impedanciu zariadenia

- galvanicky oddeľujú okruhy vedení od zariadenia.

Pre impedanciu primárneho vinutia ZP platí: ZP = r1+j(L1, kde r1 je efektívny odpor primáru.

Pre impedanciu sekundárneho vinutia ZS platí: ZS = r2+j(L2, kde r2 je efektívny odpor sekundáru.

Pomer impedancií:

Pomer napätí resp. závitov:

Translátor sa meria z primárnej aj sekundárnej strany. Po zakončení translátora na sekundárnej strane odporom R2, pretransformuje sa na primárnu stranu ako:

Pri meraní impedancie translátora z primárnej strany sa zakončí sekundár odporom:

Pre prístupnú odchýlku potom platí:

kde ( je prípustná odchýlka,

ZP je impedancia translátora meraná z primárnej strany.

ZS je impedancia translátora meraná zo sekundárnej strany.

Z dôvodov použitia translátorov pre fantomné a superfantomné okruhy, je dôležitá elektrická symetria jednotlivých vinutí. Symetriou vinutí translátora sa rozumejú rovnaké elektrické vlastnosti oboch vinutí na sekundárnej strane.

Opis zapojenia:

Z generátora sa dodáva napätie do oboch častí sekundárnych vinutí zapojených do série. Z dvoch presných impedancií ZS/2 je vytvorený napäťový delič, ktorého stred sa spojí so stredom sekundárneho vinutia translátora. Na impedanciách sa napätie U rozdelí na dve polovice, zatiaľ čo na poloviciach sekundárneho vinutia sa rozdelí v pomere skutočných impedancií Z´S/2 a Z´´S/2, daných vlastnosťami každej polovice translátora. Na celkovej impedancii Z´S/2 + Z´´S/2 je plné napätie U a na impedancii Z´S/2 bude napätie U/2 zmenšené o napätie (U0.

Pre pomer napätí a pomere impedancií platí:

pre pomer napätia U k napätiu (U platí:

Logaritmovaním koeficientu nesymetrie K dostaneme tlmenie nesymetrie:

Pri meraní meračom úrovne bude tlmenie nesymetrie:

Vypracovanie:

# Úloha 1.:

# Skontrolujte prevodový pomer a vyčíslite povolenú odchýlku:

pre f = 800 Hz predložených typov translátorov v zapojení:

a)	p – s

b)	p/2 – s

c)	p – s/2

Schéma zapojenia:

G		 MU		       T

Súpis prístrojov:

## G 		– 	generátor Tesla RC Oscillator BM 344

## T 		– 	translátor K36 E 426 45 600 : 600 a 1200 : 600

## MU 	– 	merač   impedancie Tesla 12xL020 30Hz – 300kHz

## Tabuľka nameraných hodnôt pre translátory typu 600 : 600 a 600 : 1200

| 600 : 600 | p - s | p/2 – s | s/2 - p |
| --- | --- | --- | --- |
| s | 675 | 710 | 180 |
| Zp [] | 675 | 180 | 710 |
| 600 : 1200 | p - s | p/2 - s | s/2 - p |
| s | 1380 | 1440 | 710 |
| Zp [] | 695 | 182 | 350 |

Ak nie je uvedené inak, pri meraní impedancie translátora 600 : 600 sme na zakončenie primáru použili odpor R1=600( a na zakončenie sekundáru odpor R2=600(.

Pri meraní impedancie translátora 600 : 1200 sme na zakončenie primáru použili odpor R1=600( a na zakončenie sekundáru odpor R2 = 1200(.

Výpočet pre typ translátora 600 : 600 v zapojení  p – s :

pomer závitov :

pomer impedancií:

prípustná odchýlka:

Výpočet pre typ translátora 600 : 600 v zapojení  p/2 – s :

pomer závitov :

pri meraní impedancie translátora zo sekundárnej strany zakončíme primár odporom:

prípustná odchýlka:

Výpočet pre typ translátora 600 : 600 v zapojení  s/2 – p :

pomer závitov :

pri meraní impedancie translátora z primárnej strany zakončíme sekundár odporom:

prípustná odchýlka:

Výpočet pre typ translátora 600 : 1200 v zapojení  p – s :

pomer impedancií:

pomer závitov :

prípustná odchýlka:

Výpočet pre typ translátora 600 : 1200 v zapojení  p/2 – s :

pomer závitov :

pri meraní impedancie translátora zo sekundárnej strany zakončíme primár odporom:

prípustná odchýlka:

Výpočet pre typ translátora 600 : 1200 v zapojení  s/2 – p :

pomer závitov :

pri meraní impedancie translátora z primárnej strany zakončíme sekundár odporom:

prípustná odchýlka:

Úloha 2.:

Zmerať symetriu vedení translátorov pri f = 800 Hz. Z nameraných hodnôt vyjadriť tlmenie nesymetrie.

Schéma zapojenia:

Zp/2

ZS/2

G               Uo      									U

ZS/2

Zp/2

∆u

Súpis prístrojov:

merač úrovne (MÚ):	TESLA 12XN045

RC oscilátor:	TESLA BM344

odporová dekáda: 	XL6

translátor:	K36E42645    600:600

odpory:	2x 300 Ω

Namerané hodnoty v prípade používania odporov o hodnote 300Ω:

Np		 Np

koeficient tlmenia nesymetrie je potom:

Np

Pre úmyselné narušenie rovnováhy sme pri meraní použili odpory 290Ω a 310Ω:

Np

Np

Np

Úloha 3.:

Zmerať a vypočítať tlmenie presluchu zapríčinené nesymetriou vinutí translátorov a odporovou nerovnováhou na blízkom a vzdialenom konci medzi kmeňovým a združeným vedením, keď odpor nesymetrie R0 = |Ra– Rb| [(] je 1, 5, 10, 15, 20, 30% z vlnovej impedancie Z = 600 ( použitého vedenia.

Schéma zapojenia:

Súpis prístrojov:

G - RC oscilátor TESLA BM 344

Merač úrovne TESLA 12XN054A

R0 - odporová dekáda XL6 0.1-1000 

Prípravok  translátor

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt:

| Ro [ | pz [Np] | pbl1 [Np] | pvz1 [Np] | abl1 [Np] | avz1 [Np] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,6 | -9,5 | -9,8 | 10,1 | 10,4 |
| 6 | 0,6 | -6,8 | -6,8 | 7,4 | 7,4 |
| 30 | 0,6 | -5,2 | -5,2 | 5,8 | 5,8 |
| 60 | 0,6 | -4,55 | -4,55 | 5,15 | 5,15 |
| 90 | 0,6 | -4,15 | -4,15 | 4,75 | 4,75 |
| 120 | 0,6 | -3,9 | -3,9 | 4,5 | 4,5 |
| 180 | 0,6 | -3,55 | -3,55 | 4,15 | 4,15 |

Vzorový výpočet pre druhý riadok tabuľky:

Tlmenie presluchu na blízkom konci :

pz  =  0,6

pbl1 = -6,8

abl1  = pz  - pbl1 =  0,6 – (-6,8) = 7,4

Tlmenie presluchu na vzdialenom konci :

pz  =  0,6

pbl2 = -6,8

avz1  = pz  - pbl2 =  0,6 – (-6,8) = 7,4

Zhodnotenie:

Úlohou bolo skontrolovať prevodový pomer a vyčísliť odchýlku, zmerať symetriu vedení translátorov a vyjadriť tlmenie nesymetrie, zmerať a vypočítať tlmenie presluchu zapríčinené nesymetriou vinutí translátorov a odporovou nerovnováhou.

Na základe nameraných hodnôt sme vyčíslili odchýlku (, ktorá nadobúdala tieto hodnoty:

pre typ translátora 600 : 600 v zapojení  	p – s, ( = 0%

p/2 – s, ( = 0,352%

s/2 – p, ( = 5,5%

pre typ translátora 600 : 1200 v zapojení  p – s, ( = 0,3774%

p/2 – s, ( = 0,1427%

s/2 – p, ( = 2,92%

Pri translátoroch s prevodovým pomerom:

1:1 je povolená odchýlka  	( ( (1%

1:2 	( ( (2%

2:1 	( ( (2%

Prevodový pomer translátora je udávaný výrobcom. Pri výrobe dochádza k určitým odchýlkam od predpísanej hodnoty. Overili sme, že odchýlky vyjadrené z nameraných hodnôt v zapojení p-s a p/2–s  nepresahujú hodnoty povolených odchýliek. Pri zapojení  s/2-p pre obidva typy translátora hodnota odchýlky presahuje hodnotu povolených odchýliek. Pravdepodobne tento typ zapojenia nie je moc vhodný.

Translátory sa využívajú pre fantomné a superfantomné okruhy. Z tohto dôvodu je dôležitá elektrická symetria jednotlivých vinutí. V prípade dokonale symetrického vedenia by sa tlmenie nesymetrie malo približovať k nekonečným hodnotám. Vzhľadom k tomu, že dokonalú symetriu nedosiahneme, vyžaduje sa, aby tlmenie nesymetrie bolo väčšie ako 10Np. V našom prípade sme overili, že pri zväčšení rozdielov medzi odpormi, dochádza k zníženiu hodnoty tlmenia nesymetrie. Výsledná hodnota tlmenia nesymetrie je nižšia ako požadovaná hodnota 10Np, teda skúmaný translátor nespĺňa podmienku veľkosti hodnoty tlmenia nesymetrie.

Zmerali a vypočítali sme tlmenie presluchu translátorov  na blízkom a vzdialenom konci medzi kmeňovým a združeným vedením. Z tabuľky nameraných hodnôt vidno, že hodnota presluchu je najlepšia pre nulovú odporovú nesymetriu R0. So zvyšujúcou sa hodnotou R0 rastie aj hodnota presluchu. Tlmenie na blízkom a vzdialenom konci sú takmer zhodné z toho dôvodu, že naše vedenie tvorili vodiče dlhé cca 30 cm, na ktorých sa rozdiel tlmenia neprejavil natoľko, aby sme ho mohli zmerať.