FEI STU Bratislave

Katedra telekomunikácií

Telekomunikačné vedenia:

##### Poruchové merania na vedeniach

# Michal Vajíček   									zimný semester

# Skupina 7									2008/2009

Úloha:

1)  Na predloženom modeli homogénneho vedenia  dĺžky l=2000 m zamerajte miesto poruchy izolácie metódou

a.) Murrayovou

b.) Varleyovou

c.) Küpfmüllerova

2) Oboznámte sa z impulzovým meracím prístrojom RFT 80018, L 140

3) Na predloženom modeli homogénneho vedenia pre striedavé metódy zmerajte miesto prerušenia

žily ak je k dispozícii jeden  neporušený pár. Dĺžka vedenia l = 1800 m meranie vykonajte pri

f = 0.8,  1.5,  2,  2.4,  3,  3.4 kHz.

Teoretický úvod:

Pod poruchou na vedení sa rozumie taký stav, ktorý znehodnocuje a znižuje kvalitu prenášaného signálu. Porucha môže nastať na žile alebo na izolácii vedenia. Postup určovania vzdialenosti poruchy volíme podľa  charakteru poruchy (porušená izolácia vodiča, prerušený vodič atď.). Charakter sa určí zmeraním odporu vedenia, odporovej nesymetrie vedenia, izolačného odporu vedenia.

Metódy  Murrayova, Varleyova sú vhodné len v prípade, ak medzi koncovými bodmi je aspoň jedna žila s dobrou izoláciou. Naopak Küpfmüllerova metóda sa používa pri zlých izolačných pomeroch na všetkých žilách. Žila s dobrou izoláciou je taká, ktorej izolačný odpor je niekoľko stokrát vyšší ako na poškodenej, nie je však nižší ako 1M(.

Pre striedavé metódy sa používa mostíkovú metóda v prípade prerušenia žily.

Veľké použitie  má impulzný merací prístroj RFT 80018, ktorý na základe odrazov v dôsledku zmeny vlnovej impedancie v mieste poruchy vie toto miesto lokalizovať. Ak do vedenia s poruchou privedieme krátky impulz v mieste poruchy nastáva úplný, alebo čiastočný odraz impulzu. Úplný odraz nastane ak je úplný skrat, alebo prerušený vodič. Tento odrazený impulz sa vracia späť a na základe rýchlosti a času trvania impulzu vieme určiť vzdialenosť poruchy podľa vzťahu lx=(t.v/2

## Murrayova metóda :

Pri meraní odporovej nesymetrie vedenia sme uzemňovali vedenie v bode B v prípade porušenia izolácie vedenia, vedenie sa uzemňuje cez prechodový odpor W v mieste porušenia izolácie. Toto miesto musíme zamerať. Mostík vyrovnáme menením odporov Ra a Rb. Pre vyrovnaný mostík platí :

Rb               Rx 					   	    Rsl

=  			     (      	           RX =

Ra            Rsl - Rx			  		           Ra

1 +

Rb

Kde Rsl je odpor slučky, ktorú sme dostali spojením dobrej a poškodenej žily v mieste B. Podľa schémy platí Rsl = R1 + R2 .

Ak obe žily dobrá aj zlá sú rovnaké tak odpor žíl je úmerný ich dĺžke a vzťah pre Rx môžeme prepísať na tvar :

2*l* Rb

lx =

Rb +  Ra

lx - vzdialenosť od miesta merania po miesto poškodenia

l  - dĺžka vedenia medzi bodmi A a B

Murrayova metóda je vhodná na zmeranie porúch na vzdialenejšom konci vedenia. Presnosť mostíkových meraní má maximum pri pomere odporov ramien blízkom 1.

Schéma pre Murrayovu metódu :

X1	  X1'                              R1

Ra                                   					l																																															                         							I																							                                                       									              X2          X2'

Bat	                                         			                   R2

Rb

A	lX ~ RX 	                      W		              B

## Varleyova metóda :

Je rozšírením Murrayovej metódy. Pomer odporov Ra a Rb je konštantný . Do série s poškodenou žilou sa zapája odporová dekáda , ktorou sa mostík plynulo vyrovnáva. Pre vyrovnaný mostík platí :

Ra

Rb                        R0 +  Rx                                                                                   Rsl -          R0

=                                                                                Rb

Ra                         Rsl - Rx                                                            Rx  =

Ra

1 +

Rb

Ra

Rsl -	             . R0

Rb 			2l

lx =				 .

Ra 		Rsl

1 +

Rb

Schéma pre Varleyovu metódu :

X1      X1'                                 R1

Ra                                                                                           l

I

lX  ~ RX

Rb                                                             X2	  X2'				R2

R0              A                                               W		 B

Küpfmüllerova metóda:

Pomocou Küpfmüllerovej metódy môžeme zamerať miesto porušenia izolácie pri zlých izolačných pomeroch na všetkých žilách. Na meranie použijeme dve žily s rovnakým odporom, ale s rôznym izolačným odporom. Pomer izolačných odporov má byť 1:2. Žila s horšou izoláciou sa pripojí na svorky X2 , koniec vedenia pri jednom meraní necháme naprázdno, pri druhom meraní nakrátko. Mostík vyrovnáme odporovou dekádou.

Pri meraní naprázdno pre vyrovnaný mostík platí :

RP           RX + W2 		Kde RP je hodnota odporu nastaveného na odporovej dekáde

=				pri vyrovnanom mostíku

Ra 	   RX + W1

Pri meraní nakrátko pre vyrovnaný mostík platí :

Rk 	          i1

=

Ra  	       i2

Substitúciou a dosadením do Kirchhoffových zákonov dostávame výsledný vzťah pre lx .

Ra . ( Rk - Rp )

lx =  2l .

( Ra + Rk )( Ra - Rp )

Schéma Küpfmüllerova metódy:

i1           X1    X1'

Ra

W1

Rpk

W2

i2	X2    X2'

lx  ~ Rx   	                      ly ~ Ry

l ~ R

A						  B

## Mostíková metódou :

X1  X1'

Ra

Cx

I

Rb

Cl

G				    X2  X2'

lX

l

A 		                   B

Pre vyrovnaný mostík platí:

Ra                 1/(j.. CX)	                      Cl

=                                        =

Rb 	          1/(j.. Cl)                       CX

Pri splnení podmienky rovnomerného rozloženia kapacity môžeme predpokladať, že kapacity sú úmerné dĺžkam.

Potom platí :

Ra                      l                       		              Rb

=          		    (                    lX  =  l

Rb                      lX                      			  Ra

Prístroje :

ULOHA 1: univerzálny merací prístroj UNI 21, mostíkový merač L140, model vedenia dľžky 2km, vodiče

ULOHA 2: impulzný merací prístroj RFT 80018, mostíkový merač L140, vodiče

ULOHA 3: tranzistorový merač úrovne 12 XN 045 A, tesla RC oscilátor BM 344, káblový mostík vzoru

MGK,  vodiče , model vedenia dľžky 1800 m

Úloha č.1.

Na predloženom modeli vedenia sme meraním zisťovali, ktorá zo štyroch žíl (dva páry žíl, kmene) je dobrá. Pomocou univerzálneho meracieho prístroja UNI 21 sme merali odpor medzi vedením resp. jednou z jeho žíl a zemou.

| žila a | 2200 Ω |
| --- | --- |
| žila b | 9500 Ω |
| žila c | ∞ Ω |
| žila d | 22000 Ω |

Pre žily č. 1, 2, 4 nám vyšiel odpor medzi žilou a jej izoláciou malý (ďaleko menší jako 1 M() - žily mali porušenú izoláciu. Pri meraní žily č.3 nám vyšiel odpor izolácie danej žily väčší ako 1M(, konvergoval do hodnôt, ktoré prístroj nedokázal zobraziť => meraná žila mala izoláciu v poriadku.

Meranie sme vykonali pri poruche č. 20.

Murrayova metóda :

Namerané hodnoty pre vyrovnaný mostík:

M = deliaci pomer na mostíkovom merači L140

Rab  =  Rsl  =  220   l = 2000 m

R0 = 900 

 Rsl * R0                      220 * 900

rx =	                                 =                                     =  104,21 

M + R0                      1000 + 900

2l * R0	                  2 * 2000 * 900

lx =			       =			      =   1894,74 m

M +  R0		       1000 + 900

Varleyova metóda :

 l = 2000 m    Rsl = 220 

Ra

=  M = 0,1

Rb

Mostík sme vyvážili na mostíkovom merači L140 hodnotou odporu R0 = 102,5 





2l (1 - R0 / Rsl  )        4000 (1 – 102,5 / 220)

lx =	                                 =                                        =  1942, 15 m

M + 1                            1 + 0.1

Rsl  - M * R0 	    220  -  0,1 * 102,5

Rx =         		         =   		            =    190,68   

1 + M	                         1 +  0,1

Küpfmüllerova metóda :

Dané meranie sme realizovali na vedení so vstupnými svorkami 1 a 2 (a a b).

Ra = 1000 

Rk = 670 

Rp = 323  

Ra(Rk - Rp)			               1000*( 670- 323 )

lx =  2l* 			                      =    2*2000				           = 1227,68 m

(Ra + Rk)(Ra - Rp)   	                               ( 1000 + 670 )( 1000 - 323 )

Úloha č.2.

RFT 80018

Prístroj slúži k rýchlemu vymedzenie porúch na kábloch. Pracuje na princípe odrazu impulzu a tým umožňuje lokalizáciu všetkých poruchových miest, ktorá sa prejaví zmenou vlnového odporu. Určuje vzdialenosť poruchy od konca kábla. Jeho dosah je podľa káblového tlmenia až 20 km. Používa sa na káble vysokého i nízkeho napätia s odbočkami aj bez odbočiek, telefónne a telekomunikačné káble, symetrické a nesymetrické riadiace káble. Prístroj má široké uplatnenie v mobilných, meracích a montážnych službách. Prístroj pracuje na princípe odrazu impulzu a tým umožňuje lokalizáciu všetkých poruchových miest, ktoré sa prejavujú zmenou vlnového odporu.

Prednosti prístroja:

- malé rozmery malá hmotnosť

- malá hmotnosť

- rýchla príprava k použitiu

- ľahká ovládateľnosť

- prevádzka na sieť alebo externú batériu

L 140

Mostík L140 zhotovený hlavne na potreby telekomunikačných služieb, bez ďalších úprav je však možné jeho použitie i v silnoprúdovej technike. Mostík L140 možno použiť pomocou metódy Wheatstoneovho mostíka na meranie ohmických odporov až do 11 M . Ďalej sa využíva na určovanie miesta izolačných porúch káblov, zisťovanie miesta prerušenia vodiča a v neposlednom rade na zisťovanie miesta zámeny vodičov.
Mostík sa ďalej dá využiť aj ako samostatný dekádový odpor, samostatná indikačná jednotka v inej súprave alebo v iných zapojeniach. Pre úspešné používanie mostíka je však potrebné dokonale poznať jeho zapojenia.

Mostík má aj iné využitie:

- meranie odporu kvapalín striedavým prúdom

- meranie uzemnenia striedavým prúdom

- meranie odporu článku striedavým prúdom

Prednosti prístroja:

- malé rozmery

- rýchla príprava k použitiu

- ľahká ovládateľnosť

- prevádzka na sieť alebo externú batériu

Úloha č.3.

Meranie sme realizovali podľa predloženej schémy mostíkovou metódou. Na danom generátore G sme nastavovali frekvencie podľa zadania. Na zapojenom merači úrovne sme sledovali úroveň rovnováhy mostíka a pomocou nastavovania odporovej dekády na káblovom mostíku MGK sme sa snažili dosiahnuť čo najnižšiu úroveň na merači úrovne.

Namerané hodnoty:

Ra = 10 k(		l = 1800m

| f [kHz] | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb [(] | 1810 | 1811 | 1810 | 1812 | 1815 | 1807 |
| lx [m] | 442,8 | 446,4 | 446,4 | 446,4 | 486,18 | 459 |

Vzorový výpočet pre jeden stĺpec tabuľky č.1.

R	         24,6

lx = l 	= 1800*  	    = 442,8 m

ML	        10000

Záver :

Cieľom merania bolo lokalizovanie poruchy na vedení. Výsledky meraní jednotlivých porúch rôznymi metódami sú približne rovnaké. Pri každej poruche bola určitá metóda najefektívnejšia, a preto by sme v praxi mali uprednostňovať práve túto metódu. Rozdielne výsledky boli spôsobené nepresnosťou odčítania hodnôt z príslušných meracích prístrojov a presnosťou jednotlivých metód.  Varleyova metóda je vhodná na meranie porúch na bližšom konci vedenia a Murrayova metóda je vhodná na meranie porúch na vzdialenejšom konci vedenia. To potvrdzujú aj výsledky našich meraní pre úlohu č.1.

V úlohe č.1 sme sa dopracovali pri určovaní vzdialenosti poruchy od začiatku vedenia k hodnotám  1227,68 m pre Kupfmullerovu metódu, 1942, 15 m pre Varleyovu metódu a 1894,74 m pre Murrayovu metódu. Pričom výsledok pri poslednej menovanej vyšiel presnejšie ako pri použití metódy Varleyovej z dôvodu., ktorý som spomínal v predchádzajúcom odstavci.

V úlohe č.2 sme sa teoreticky oboznámili s funkciou, technickými parametrami a výhodami prístrojov RFT 80018 a L140. Malé rozmery a hmotnosť a taktiež rýchla príprava k použitia robia z RFT 80018 ideálneho pomocníka na rýchlu a jednoduchú prácu v telekomunikačnom teréne. Prístroj L140 sme využili pri meraní v prvej úlohe pri vyvažovaní mostíkov. Mostík L140 ponúka okrem zmienených výhod RFT 80018 aj také prednosti ako meranie odporu kvapalín striedavým prúdom, meranie uzemnenia striedavým prúdom alebo meranie odporu článku striedavým prúdom.

V úlohe č.3 sme určili poruchu na vedení mostíkovou metódou od začiatku vedenia pri  frekvenciách od 0,8 po 3,4KHz. Z nameraných hodnôt vyplýva, že meranie bolo najpresnejšie pri najnižších frekvenciách.