Fakulta Elektrotechniky a Informatiky STU

Katedra telekomunikácií

# Zadanie č. 2

Poruchové merania na vedeniach

Telekomunikačné vedenia

Akademický rok 2008/2009                                              			           Martin Topor

Zimný semester								           Skupina 7

### Zadanie:

## Úloha č.1.

Na predloženom modely homogénneho vedenia dĺžky l = 2000 m zamerajte miesto poruchy izolácie metódou :

- Murrayovou

- Varleyovou

- Küpfmüllerovou

## Úloha č.2.

Oboznámte sa s meracím prístrojom L140 a pomocou neho zistite potrebné údaje pre ostatné úlohy. Oboznámte sa s impulzným meracím prístrojom RFT 80018 a fyzikálne interpretujte spôsob a lokalizáciu porúch impulznými metódami.

## Úloha č.3.

Na predloženom modely homogénneho vedenia pre striedavé metódy zmerajte miesto prerušenia žily, ak je k dispozícii jeden neporušený pár vodičov. Dĺžka vedenia je l = 1800 m. Meranie vykonajte pri frekvenciách: f = 0,8; 1,5; 2; 2,4; 3 a 3,4 kHz.

### Teoretický úvod

Poruchou na vední rozumieme taký stav vedenia, ktorý znehodnocuje a znižuje kvalitu prenášaného signálu. Ak na vedení vznikne porucha, treba ju lokalizovať, zamerať a odstrániť. Podľa toho, aký je charakter poruchy (zníženie izolačného odporu, prerušený vodič a pod.), závisí postup určovania vzdialenosti z bodu, z ktorého meriame do miesta poruchy.

Poruchy na kábloch môžu vzniknúť v dôsledku nedodržiavania technologických postupov pri výrobe a montáži kábla, čo sa môže prejaviť neskôr pri prevádzke znížením kvality prenosu.

Poruchy na kábloch sa zistia tak, že sa zhorší kvalita prenosu, alebo sa prenos úplne preruší, alebo pomocou zabudovanej signalizácie pri kontrolných a profylaktických meraniach. Charakter sa určí meraním odporu vedenia, odporovej nesymetrie vedenia, izolačného odporu vedenia.

1. Určovanie vzdialenosti do miesta poruchy izolácie, ak je aspoň jeden vodič neporušený

Popísané metódy sú vhodné len vtedy, ak medzi koncovými bodmi je aspoň jedna žila s dobrou izoláciou. Žila s dobrou izoláciou je tá, ktorej izolačný odpor je niekoľko sto ráz vyšší ako na poškodenej, nie je však nižší ako 1M. Využívame tieto metódy:

Murrayova metóda:

Pri meraní odporovej nesymetrie vedenia sme uzemňovali vedenie v bode B v prípade porušenia izolácie vedenia, vedenie sa uzemňuje cez prechodový odpor W v mieste prerušenia izolácie. Toto miesto musíme zamerať. Mostík vyrovnávame menením odporov Ra, Rb.

Schéma zapojenia Murrayovej metódy.

Pre vyrovnaný mostík platí:

kde Rsl je odpor slučky, ktorú sme dostali spojením dobrej a poškodenej žily v mieste B. Podľa schémy zapojenia je , Rx je odpor poškodenej žily z bodu A do miesta poruchy.

Meranie a výpočet sa zjednodušia, ak obe žily, t.j. dobrá aj poškodená žila, sú rovnaké. Potom odpor žíl je úmerný dĺžke žíl. Potom:

kde lx je vzdialenosť od miesta merania do miesta poškodenia izolácie, l je dĺžka vedenia medzi bodmi A a B.

Hlavný výsledok sa získa jedným meraním, čo zvyšuje presnosť porovnaním s metódou, kedy dodatočne musíme merať odpor slučky. Stačí, keď poznáme dĺžku vedenia. Odpory Ra a Rb je najlepšie voliť ako odporové dekády.

Murrayova metóda je vhodná na zameranie porúch na vzdialenejšom konci vedenia. Presnosť mostíkových meraní má maximum pri pomere odporov ramien blízkom 1.

Varleyova metóda:

Pomer odporov Ra, Rb sa volí konštantný. Do série s poškodenou žilou sa zapája odporová dekáda R0 a mostík sa vyrovná plynulým menením odporu R0.

Schéma zapojenia Varleyovej metódy.

Pre vyrovnaný mostík platí:

Výsledný vzťah pre Varleyovu metódu:

Murrayova a Varleyova metóda sú klasické metódy zameriavania miesta porušenia izolácie z jedného konca vedenia. Obe metódy sa súčasne dopĺňajú. Tam, kde je nevýhodná jedna metóda, vyhovuje druhá a naopak. Ale i napriek tomu všade tam, kde je to možné, zameriavanie miesta porúch robíme z oboch koncov vedenia.

2. Určenie vzdialenosti od miesta poruchy izolácie, ak nie je k dispozícii neporušený vodič

Doteraz popísané metódy si vyžadovali aspoň jeden vodič s dobrým izolačným stavom. V niektorých prípadoch sa môže stať, že v mieste poruchy je znížený izolačný stav v celom profile kábla, pri niektorých žilách viac, pri iných menej. V tomto prípade pri zameriavaní musíme brať do úvahy zvod oboch vodičov potrebných na zameranie a samozrejme, nebude nám stačiť len jedno meranie na lokalizovanie poruchy.

Küpfmüllerova metóda:

Výhodou tejto metódy je, že zameriavame len z jedného konca. Na meranie použijeme dve žily s rovnakým odporom, ale s rôznym odporom izolačným. Pomer izolačných má byť 1:2. Küpfmüllerova metóda je obmenou metódy Murrayovej. Žila s horšou izoláciou sa pripojí na svorky X2, koniec vedenia pri jednom meraní necháme naprázdno, pri druhom meraní nakrátko. Mostík vyrovnáme odporovou dekádou.

Zapojenie Küpfmüllerovej metódy naprázdno.

Pri meraní naprázdno pre vyrovnaný mostík platí:

kde Rp je hodnota odporu nastavená na odporovej dekáde pri vyrovnanom mostíku.

Zapojenie Küpfmüllerovej metódy nakrátko.

Pri meraní nakrátko pre vyrovnaný mostík platí:

Výsledné vzťahy pre Küpfmüllerovu metódu:

(Ak odpor pribúda úmerne s dĺžkou vedenia)

3. Zameriavanie miesta prerušenia žily

Prerušenie žily je chyba, ktorá sa pomerne ľahko a rýchlo dá zistiť a miesto prerušenia spravidla bez ťažkostí zamerať. Metódy len predpokladajú rovnomerné rozloženie kapacity pozdĺž vedenia.

Mostíková metóda:

Zameranie miesta prerušenia žily mostíkovou metódou.

Pre vyrovnaný mostík platí:

Pri splnení podmienky rovnomerného rozloženia kapacity môžeme predpokladať, že kapacity sú úmerné dĺžkam.

po úprave

Postup riešenia:

Úloha č.1.:

Použité prístroje:	- mostíkový merač L140

- multimeter UNI 21

- vedenie dĺžky l = 2 km s porušenou izoláciou

- vedenie dĺžky l = 2 km s porušenou izoláciou na obidvoch vodičoch

Schémy zapojenia:

Použili sme schémy znázornené už v teoretickom úvode: Murrayovu, Varleyovu a Kűpfműllerovu.

Postup:   Pre poruchu č.7

Na predloženom modeli vedenia sme meraním zisťovali, ktorá zo štyroch žíl (dva páry žíl) je dobrá. Pomocou univerzálneho meracieho prístroja UNI 21 sme merali odpory slučiek na 1. a 2. kmeni a izolačné odpory štyroch žíl.

Tabuľka odporov jednotlivých žíl

| 1.kmeň | žila a | 2600 Ω |
| --- | --- | --- |
|  | žila b | 9200 Ω |
| 2. kmeň | žila c | ∞ Ω |
|  | žila d | 20500 Ω |

Izolačné odpory žíl a,b,d sú nevyhovujúce, menšie ako 1 M(, z čoho vyplýva, že dané žily majú porušenú izoláciu. Pri meraní žily c  sme namerali odpor izolácie danej žily nekonečný (väčší ako 1M() => meraná žila mala izoláciu v poriadku.

Tabuľka odporov slučiek na jednotlivých kmeňoch

| Rsl 1. kmeňa | 270,1  |
| --- | --- |
| Rsl 2. kmeňa | 211,2  |

Na zameranie miesta prerušenia izolácie sme použili 3 rôzne metódy, pričom Murrayovu a Varleyovu metódu sme použili pre druhý kmeň (t.j. jedna žila dobrá a jedna zlá) a  Küpfmüllerovu metódu sme použili pre prvý kmeň (obe žily zlé).

a) Murrayova metóda:

Namerané hodnoty pre vyrovnaný mostík:

M= Ra= 10000 

R= Rb= 1850 

Rsl 1=  Rab = 211,2 

l= 2000 m

b) Varleyova metóda:

Namerané hodnoty pre vyrovnaný mostík:

Ra/Rb=  A=0,1

R0= R =1750 

Rsl 1=  Rab = 211,2 

l=2000 m

c) Küpfmüllerova metóda:

Namerané hodnoty pre vyrovnaný mostík:

Ra=1000 

Rp=323 

Rk=710 

Úloha č.2.:

Merací prístroj L140

Použitie:

Mostík je konštruovaný so zreteľom na potreby telekomunikačnej služby, ale je možné ho použiť bez ďalších úprav i v silnoprúdovej technike. Je vhodný predovšetkým pre:

- meranie ohmických odporov až do 11 M( metódou Wheatstoneovho mostíka

- určovanie miesta izolačných porúch káblov

- zisťovanie miesta prerušenia vodiča

- zisťovanie miesta zámeny vodičov

- samostatný dekadický odpor

- samostatné indikačné jednotky v inej súprave alebo zapojení

Technické údaje:

- rozsah merania odporov: 1 M( až 11,110 M( pri meraní na všetkých 4 dekádach

- pomery sú nastaviteľné na hodnoty: 0,001 - 0,01 - 0,1 - 1 - 10 - 100 - 1000

- merný odpor je zložený z odporov: 10 ( (1000 - 100 - 10 - 1) (

- presnosť merania pri pomeroch 1000 a 0,001: ( 0,5 % pri meraní na všetkých 4 dekádach

- presnosť merania pri pomeroch 100 až 0,01: ( 0,1 % pri meraní na všetkých 4 dekádach

- napájacie napätie mostíka voliteľné zo vstavaného zdroja: 1,5 V alebo 3 V

- vonkajšie napätie jednosmerné alebo striedavé: max U = 40 V

- batérie pre napájanie mostíka a žiarovky galvanometra: 2 ks monočlánku typu 5044 (5081)

- žiarovka: 2,5 V - 0,3 A

- presnosť odporov mernej dekády: ( 0,05 % + R0

- zaťažiteľnosť odporov mernej dekády:

dekáda	10 ( 1 (	- 0,65 A

10 ( 10 (	- 0,2 A

10 ( 100 (	- 0,065 A

10 ( 1000 (	- 0,02 A

Merací prístroj RFT 80018

Použitie:

Tento impulzný merací prístroj má veľké využitie. Prístroj slúži k rýchlej lokalizácii porúch na kábloch. Stanoví vzdialenosť poruchy od konca kábla. Jeho dosah je podľa káblového útlmu až 20 km. Používa sa na káble vysokého a nízkeho napätia s odbočkami aj bez odbočiek, telefónne a telekomunikačné káble, symetrické a nesymetrické riadiace káble.  Prístroj nájde široké uplatnenie v mobilných prevádzkach, meracích a montážnych službách. Pracuje na princípe odrazu impulzu a tým sa umožňuje lokalizácia všetkých poruchových miest, ktoré sa prejavujú zmenou vlnového odporu.

Zvláštnou prednosťou prístroja je jeho jednoduchá obsluha a optimálna prispôsobivosť rozdielnym meracím problémom.

Vo všetkých prípadoch je na zakončení kábla prispôsobovací člen 80016 alebo 80017, ktorý zaistí optimálny prenos vyslaného impulzu i odrazu.

Prednosti prístroja

- malé rozmery

- malá hmotnosť

- rýchla príprava k použitiu

- ľahká ovládateľnosť

- prevádzka na sieť alebo externú batériu

Spôsob a lokalizácia poruchy impulznými metódami:

Základ metódy je fakt, že v mieste poruchy v dôsledku zmeny vlnovej impedancie nastávajú odrazy. Vlnová impedancia homogénneho vedenia je konštanta v každom mieste vedenia. Preto ľubovoľné dva susedné úseky takého vedenia, ak je vedenie zakončené svojou vlnovou impedanciou, sú prispôsobené a odrazy na vedení nastať nemôžu. Pri poruche vedenia vstupná impedancia vedenia v mieste poruchy, ktorá je súčasne zakončovacou impedanciou predchádzajúceho úseku vedenia, sa líši od vlnovej impedancie. Ak do vedenia s poruchou privedieme krátky impulz, sondovací impulz, v mieste poruchy nastáva úplný, alebo čiastočný odraz impulzu. Úplný odraz nastane ak je úplný skrat, alebo prerušený vodič. Čiastočný odraz nastáva, keď miesto poruchy je miesto odporovej nerovnováhy, alebo miestom podstatného zníženia izolačného odporu. Odrazený impulz sa vracia nazad na začiatok vedenia, pričom je tlmený a toto tlmenie sa skladá z dvojnásobného tlmenia vedenia po miesto poruchy a tlmenia odrazu v dôsledku neúplného odrazu.

Tento odrazený impulz sa vracia späť a na základe fázovej rýchlosti a času trvania impulzu vieme určiť vzdialenosť poruchy podľa vzťahu lx=(t.vf /2

Úloha č.3.:

Použité prístroje:	- Generátor: TESLA RC OSCILLATOR BM 344

- Tranzistorový merač úrovne 12 XN 045 A

- Káblový mostík typ MGK

- Model vedenia dĺžky 1800 m

Schéma zapojenia: Zapojenie pre meranie pomocou mostíkovej metódy je uvedené  v teoretickom úvode.

Postup:  Pre poruchu C 3 ( vedenie prerušené v treťom rade tretieho stĺpca)

Na danom generátore sme nastavovali frekvencie podľa zadania. Na zapojenom merači úrovne sme sledovali úroveň rovnováhy mostíka a pomocou odporovej dekády na káblovom mostíku MGK sme sa snažili dosiahnuť čo najnižšiu úroveň.

Namerané hodnoty:                	ML= Ra = 10000 

l = 1800 m

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt

| f [kHz] | Rb [] | lx [m] |
| --- | --- | --- |
| 0,8 | 7395 | 1331,1 |
| 1,5 | 7420 | 1335,6 |
| 2 | 7430 | 1337,4 |
| 2,4 | 7460 | 1342,8 |
| 3 | 7475 | 1345,5 |
| 3,4 | 7495 | 1349,1 |

Vzorový výpočet:

Záver :

V tomto laboratórnom cvičení sme si vyskúšali meranie porúch na vedeniach ako sú porušená izolácia a prerušenie žily. Cieľom meranie bolo lokalizovanie poruchy na vedení. Keďže každá metóda je efektívna na inú poruchu, bolo treba zvoliť vhodnú metódu. Výsledky jednotlivých metód sú  relatívne podobné . Rozdiely jednotlivých výsledkov boli spôsobené nepresnosťou odčítania hodnôt z jednotlivých meracích pístrojov a presnosťou daných metód. Varleyova metóda je vhodná na meranie porúch na bližšom konci vedenia, naopak Murrayova metóda je vhodná na meranie porúch na vzdialenejšom konci vedenia. Na predlozenom modely vedenia s poruchov č.7 sme zistili .že na kmeňi č.2 žila c  sa nenachadza chyba a to z dovôdu  ,že odpor bol vadši ako 1Mostatne zili majú chyby na  vedeni . Odpor slucky Rsl   a to prvého kmeňa nám vysiel 270,1a odpor slučky druhého kmeňa nám vysiel 211,2Na zameranie miesta prerušenia izolácie sme použili 3 rôzne metódy, pričom Murrayovu a Varleyovu metódu sme použili pre druhý kmeň (t.j. jedna žila dobrá a jedna zlá) a  Küpfmüllerovu metódu sme použili pre prvý kmeň (obe žily zlé). Nameraná hodnota vzdialenosti poruchy vedenia od jeho začiatku bola pre úlohu č.1a to pre  Murrayovu metódu 624,476 m . pre Varleyovu metódu nam vzdialenosť poruchy od jeho zaciatku vyšla 623.909 m . Z výsledkov nám vysiel rozdiel medzi Varleyovou metódou a Murrayovou metódou 0,567 m . Pre Küpfmüllerovu metódu bola porucha vo vzdialenosti 1337,169 m .

V úlohe č.2 sme sa teoreticky oboznámili z vlastnosťami meracieho prístroja RFT 80018. Podľa prístupných materiálov sme sa dozvedeli, že prístroj pracuje na princípe odrazu impulzu a tým umožňuje lokalizáciu miesta poruchy. Jeho vlastnosti ho predurčujú na jednoduchú a rýchlu prácu v telekomunikačnom teréne. Merací prístroj L140 je mostík ktorý je  konštruovaný so zreteľom na potreby telekomunikačnej služby, ale je možné ho použiť bez ďalších úprav i v silnoprúdovej technike

V úlohe č.3 sme merali vzdialenosť miesta prerušenia žily pri rozličných frekvenciách vstupného signálu. Nameraná vzdialenosť sa pohybovala v rozmedzí od 1331,1m po 1349,1 m a to s krokom 2 m az 4 m . Vzdialenosť poruchy má byť  konštantná v závislosti od vstupnej frekvencie, čo v našom prípade bolo splnené s menšou odchýlkou.

# Text boxes

Ra

Rb

Bat

I

X1

X2

R1

l

R2

W

A

B

X’1

X’2

lx~Rx

Ra

Rb

Bat

I

X1

X2

R1

l

R2

W

A

B

X’1

X’2

lx~Rx

R0

Ra

Rp

Bat

I

X1

X2

R1

l~R

A

B

X’1

X’2

lx~Rx

ly~Ry

W1

W2

Ra

Rk

Bat

I

i1

i2

Ry

Rx

Rx

W1

W2

Ry

i1-i’

i2+i’

i’

W1 > W2

Ra

Rb

G

I

X1

X2

l

A

B

X’1

X’2

lx

~

Cx

Cl