Slovenská Technická Univerzita

Fakulta  elektrotechniky  a  informatiky

Katedra Telekomunikácií

Telekomunikačné vedenia

Výpočty na homogénnych vedeniach

Tamás Lakatos

3.ročník, telekom 6

22.03.2005

Teoretický úvod

Homogénne vedenie je vedenie, ktoré má vo svojom ľubovoľne krátkom elemente rovnaké vlastnosti v celej svojej dĺžke. Vlastnosti v ľubovoľnom elemente možno charakterizovať pomocou tzv. primárnych konštánt :

R - odpor vedenia na jednotku dĺžky,

G - izolačná vodivosť (zvod) na jednotku dĺžky,

L - Indukčnosť vedenia na jednotku dĺžky,

C - kapacita vedenia na jednotku dĺžky,

Celé vedenie možno rozdeliť na elementárne úseky dĺžky dx. Náhradná schéma homogénneho vedenia v nesymetrickom tvare dĺžky dx bude mať potom tvar :

Napätie u a prúd i sú funkciou vzdialenosti x a času t . V dôsledku tejto skutočnosti je potrebné skúmať závislosť napätia a prúdu od vzdialenosti x od začiatku vedenia v danom časovom okamihu t. Vychádzajúc z aplikácie I. a II. Kirchhoffovho zákona možno pre vyššie uvedenú náhradnú schému homogénneho vedenia zaviesť sústavu rovníc :

1.

2.

Úpravou rovníc (1) a (2) vznikajú parciálne diferenciálne rovnice :

3.

4.

Riešením tejto sústavy rovníc  je sústava tzv. telegrafných rovníc :

Za predpokladu harmonického napájania vedenia v ustálenom stave v rovniciach

(3) a (4), za využitia výhod pravidiel komplexného počtu a dosadením substitúcií

do rovníc (3) a (4) dostávame :

Vzťah (R+ jL)(G + jC) predstavuje druhú mocninu špecifickej komplexnej miery prenosu , ktorej reálna časť (()  vyjadruje špecifickú vlnovú mieru tlmia a imaginárna časť (() špecifickú vlnovú mieru fázového posuvu, teda :

 + j

Po zvolení komplexnej miery prenosu  v rovniciach pre napätie a prúd vznikajú lineárne diferenciálne rovnice druhého rádu s konštantnými koeficientami :

Ich riešením sú rovnice homogénneho vedenia:

v komplexnom tvare:

5.

6.

hyperbolickom tvare :

Z je vlnová impedancia vedenia, pre ktorú platí :

Z =

Rovnice (5) a (6) možno prepísať na tvar :

Vzťahy pre okamžité hodnoty u(x,t) a i(x,t) vyplývajú z predchádzajúcich rovníc :

Fázová rýchlosť udáva rýchlosť šírenia určitého stavu fázy po homogénnom vedení v ustálenom stave, bezodrazovo zakončenom, pri napájaní jediným harmonickým signálom. Je definovaná ako podiel uhlovej frekvencie ( a vlnovej miery fázového posunu ( :

Rovnice v hyperbolickom tvare a schéma homogénneho vedenia zakončeného :

a)	naprázdno

b)	nakrátko

kde y predstavuje vydialenosť od konca vedenia, tj. y = l-x

Za predpokladu y = l  možno určiť vzťahy pre výpočet impedancie vedenia zakončeného naprázdno a nakrátko :

a)  vstupná impedancia naprázdno	Z0= Z cotgh l

b)  vstupná impedancia nakrátko		Zk   = Z tgh l

Pre vlnovú impedanciu spätne platí : 		  Z   =

Vzťahy pre výpočet modulov Z0 a ZK predchadzajúcich rovníc sú nasledovné :

Z0 =

Zk =

a pre fázy (0 a (K

(0 = (z

(k = (z

Impedancia Zk nadobúda maximum (impedancia Z0 minimum) pre prípad kedˇ

pre

Minimum Zk (maximum Z0 ) nastáva v prípade dĺžky vedenia :

pre

Zadanie úloh

1.	Vypočítajte vlnovú impedanciu Z = Z.ej.(z, špecifickú konštantu tlmenia (, špecifickú konštantu fázového posuvu ( a fázovú rýchlosť vf pre zadané hodnoty homogénneho vedenia.

2.	Vypočítané hodnoty Z= f1((), (z = f2((), Re{Z} = X = f3((), Im{Z} = Y = f4((), ( = f5((), ( = f6((), vf = f7(() spracujte graficky.

- Pre vypočítané hodnoty Z a ( z úlohy č.1

  - zistite vektor napätia Ux  a okamžité hodnoty u(x) pre frekvenciu  f = 30kHz, v čase t = 1.5s, vo vzdialenosti od začiatku x = 0, 1, 2, ..., 15km, ak je modul napätia Uv = 10V a počiatočná fáza (v = 30(.

  - pre hodnoty vektora Ux  zostrojte hodograf a k nemu prislúchajúci pribeh okamžitých hodnôt u(x).

4.	Vypočítajte impedanciu nakrátko Zk = Zk.ej.(k a impedanciu naprázdno Z0 = Z0.ej.(0 pre dĺžku vedenia y = 12km a zostrojte grafy závislostí:

Zk = f8(()	(k = f9(()

Z0 = f10(()	(0 = f11(()

Z  = f12(()	(z = f13(()

Úloha č. 1:

# Vlnovú impedanciu vypočítame zo vzťahu :  Z =

Špecifická miera prenosu je daná vzťahom:

Špecifickú vlnovú mieru tlmenia ( a špecifickú vlnovú mieru fázového posuvu (  určíme z rovnosti ((((j(.

( =

( =

Fázová rýchlosť  vf je definovaná nasledovne :

Vzorový výpočet pre 0.3 kHz:

zadané hodnoty:  C = 36 [nF/km];  L = 0.85 [mH/km];  R = 54.6 [(/km]

G = 0.254 [(S/km];  f = 0.3 [kHz] ( ( = 1884.95 [1/s]

Pre ostatné frekvencie sú vypočítané hodnoty uvedené v tabuľke, dané závislosti sú  spracované graficky .

Tabuľka:

Úloha č. 2:

|  | C =3,6E-08 | [F/km] |  | L=8,50E-04 | [ H/km] |  | DK Φ 0.9 Cu XV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] |  [s-1] | R [/km] | G [S/km] |  [Np/km] |  [dB/km] |  [rad/km] | Z [] | z [°] | Re{Z} [] | Im{Z} [] | vf [km/s] |
| 0,3 | 1885 | 54,6 | 0,254 | 0.0425 | 0.3691 | 0.0436 | 897.194 | -44.052 | 644.818 | -623.833 | 43235.06 |
| 0,5 | 3142 | 54,6 | 0,426 | 0.0543 | 0.4719 | 0.0568 | 695.229 | -43.492 | 504.367 | -478.495 | 55272.01 |
| 0,8 | 5027 | 54,6 | 0,69 | 0.0677 | 0.5883 | 0.0729 | 550.138 | -42.654 | 404.606 | -372.753 | 68895.84 |
| 1,2 | 7540 | 54,6 | 1,05 | 0.0814 | 0.7067 | 0.0911 | 450.037 | -41.542 | 336.840 | -298.449 | 82749.38 |
| 1,6 | 10053 | 54,6 | 1,43 | 0.0922 | 0.8005 | 0.1073 | 390.769 | -40.439 | 297.412 | -253.469 | 93713.90 |
| 2 | 12566 | 54,7 | 1,81 | 0.1012 | 0.8790 | 0.1224 | 350.993 | -39.361 | 271.377 | -222.600 | 102695.7 |
| 2,4 | 15080 | 54,8 | 2,2 | 0.1089 | 0.9458 | 0.1367 | 321.977 | -38.302 | 252.675 | -199.561 | 110287.9 |
| 3 | 18850 | 55 | 2,81 | 0.1187 | 1.0306 | 0.1575 | 290.550 | -36.761 | 232.772 | -173.886 | 119704.8 |
| 5 | 31416 | 55,2 | 2,84 | 0.1402 | 1.2177 | 0.2229 | 232.849 | -32.020 | 197.423 | -123.460 | 140922.8 |
| 10 | 62832 | 56,1 | 10,6 | 0.1658 | 1.4403 | 0.3843 | 185.048 | -23.070 | 170.249 | -72.512 | 163485.5 |
| 20 | 125664 | 58,4 | 26,3 | 0.1858 | 1.6139 | 0.7185 | 164.040 | -14.167 | 159.051 | -40.149 | 174903.3 |
| 30 | 188496 | 61,9 | 45,1 | 0.2014 | 1.7495 | 1.0607 | 159.095 | -10.371 | 156.496 | -28.641 | 177714.3 |
| 40 | 251327 | 66 | 69 | 0.2177 | 1.8906 | 1.4056 | 157.199 | -8.366 | 155.526 | -22.871 | 178805.4 |
| 50 | 314159 | 70 | 89,5 | 0.2328 | 2.0222 | 1.7516 | 156.231 | -7.118 | 155.027 | -19.358 | 179357.5 |
| 60 | 376991 | 75 | 112 | 0.2511 | 2.1809 | 2.0985 | 155.719 | -6.350 | 154.763 | -17.223 | 179650.3 |
| 70 | 439823 | 80 | 139 | 0.2696 | 2.3417 | 2.4456 | 155.386 | -5.788 | 154.594 | -15.669 | 179842.6 |
| 80 | 502655 | 85 | 166 | 0.2881 | 2.5021 | 2.7929 | 155.154 | -5.363 | 154.475 | -14.501 | 179975.5 |
| 90 | 565487 | 89 | 198 | 0.3037 | 2.6376 | 3.1400 | 154.956 | -4.966 | 154.374 | -13.414 | 180090.3 |
| 100 | 628319 | 94 | 232 | 0.3226 | 2.8021 | 3.4875 | 154.831 | -4.697 | 154.311 | -12.679 | 180163.0 |
| 110 | 691150 | 98,5 | 267 | 0.3399 | 2.9532 | 3.8349 | 154.723 | -4.452 | 154.257 | -12.009 | 180225.7 |

Úloha č. 3:

Na číselné vyjadrenie hodnôt vektora napätia U(x) a okamžitých hodnôt u(x)  možno použiť vzťahy:

U(x) =

u(x) =

zadané hodnoty:  f = 30kHz,  t = 1.5s,  Uv = 10V,  (v = 30(,

vzdialenosti od začiatku vedenia x = 0,1..,15km

.

Vzorový výpočet pre vzdialenosť x = 1km:

| x [km] | U(x) [V] |  U [°] | Re{ U } [V] | Im{ U } [V] | u(x) [V] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5.000000 | 30.000000 | 4.330127 | 2.500000 | 4.330127 |
| 1 | 4.087863 | -30.771681 | 3.512344 | -2.091425 | 3.512344 |
| 2 | 3.342124 | -91.543362 | -0.090015 | -3.340912 | -0.090015 |
| 3 | 2.732429 | -152.315043 | -2.419608 | -1.269513 | -2.419608 |
| 4 | 2.233959 | 146.913276 | -1.871712 | 1.219536 | -1.871712 |
| 5 | 1.826423 | 86.141595 | 0.122902 | 1.822283 | 0.122902 |
| 6 | 1.493233 | 25.369914 | 1.349227 | 0.639792 | 1.349227 |
| 7 | 1.220827 | -35.401767 | 0.995108 | -0.707233 | 0.995108 |
| 8 | 0.998114 | -96.173448 | -0.107336 | -0.992326 | -0.107336 |
| 9 | 0.816031 | -156.945129 | -0.750855 | -0.319568 | -0.750855 |
| 10 | 0.667164 | 142.283190 | -0.527756 | 0.408144 | -0.527756 |
| 11 | 0.545455 | 81.511509 | 0.080515 | 0.539480 | 0.080515 |
| 12 | 0.445949 | 20.739828 | 0.417051 | 0.157922 | 0.417051 |
| 13 | 0.364596 | -40.031853 | 0.279166 | -0.234513 | 0.279166 |
| 14 | 0.298084 | -100.803533 | -0.055873 | -0.292800 | -0.055873 |
| 15 | 0.243705 | -161.575214 | -0.231212 | -0.077025 | -0.231212 |

Úloha č. 4:

Vzorový výpočet pre 0.3 kHz:

Po dosadení  = 0.0425,   = 0.0436 dostaneme:

(0 = -79.7176

(k = -8.3870

Hodnoty vlnovej impedancie získané v úlohe č.1 možno overiť pomocou týchto vzťahov:

Z =  ,    (z =

Z= 897.1942

(z = 0.5 * (- 8,3870 – 79,7176) = - 44.0524

#### Z = Z . ejzej.(- 44.0524°)

Tabulka výpočtu Zk  a  Z0

| f [kHz] | R [/km] | G [S/km] | Zk [] | k [°] | Z0 [] | 0 [°] | Z [] | z [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 54,6 | 0,254 | 644.24 | -8.3870 | 1249.5 | -79.7176 | 897.1942 | -44.0524 |
| 0,5 | 54,6 | 0,426 | 626.47 | -13.6521 | 771.5298 | -73.3320 | 695.2292 | -43.4921 |
| 0,8 | 54,6 | 0,69 | 588.86 | -20.7121 | 513.9598 | -64.5950 | 550.1377 | -42.6536 |
| 1,2 | 54,6 | 1,05 | 529.24 | -28.2425 | 382.6811 | -54.8412 | 450.0374 | -41.5419 |
| 1,6 | 54,6 | 1,43 | 469.99 | -33.6498 | 324.8963 | -47.2289 | 390.7696 | -40.4394 |
| 2 | 54,7 | 1,81 | 417.28 | -37.2907 | 295.2330 | -41.4307 | 350.9933 | -39.3608 |
| 2,4 | 54,8 | 2,2 | 372.35 | -39.4788 | 278.4116 | -37.1241 | 321.9770 | -38.3015 |
| 3 | 55 | 2,81 | 318.91 | -40.7229 | 264.7116 | -32.7984 | 290.5503 | -36.7607 |
| 5 | 55,2 | 2,84 | 223.45 | -35.2036 | 242.6318 | -28.8367 | 232.8485 | -32.0201 |
| 10 | 56,1 | 10,6 | 191.95 | -22.6425 | 178.3927 | -23.4977 | 185.0485 | -23.0701 |
| 20 | 58,4 | 26,3 | 164.17 | -15.4918 | 163.9063 | -12.8424 | 164.0404 | -14.1671 |
| 30 | 61,9 | 45,1 | 156.71 | -10.0818 | 161.5138 | -10.6610 | 159.0955 | -10.3714 |
| 40 | 66 | 69 | 158.35 | -7.9131 | 156.0521 | -8.8184 | 157.1990 | -8.3657 |
| 50 | 70 | 89,5 | 156.65 | -7.5172 | 155.8046 | -6.7183 | 156.2309 | -7.1177 |
| 60 | 75 | 112 | 154.97 | -6.3231 | 156.4693 | -6.3771 | 155.7189 | -6.3501 |
| 70 | 80 | 139 | 155.64 | -5.6388 | 155.1242 | -5.9367 | 155.3857 | -5.7878 |
| 80 | 85 | 166 | 155.30 | -5.4623 | 155.0024 | -5.2639 | 155.1542 | -5.3631 |
| 90 | 89 | 198 | 154.74 | -4.9694 | 155.1678 | -4.9635 | 154.9558 | -4.9664 |
| 100 | 94 | 232 | 154.88 | -4.6524 | 154.7733 | -4.7421 | 154.8314 | -4.6973 |
| 110 | 98,5 | 267 | 154.77 | -4.4779 | 154.6706 | -4.4253 | 154.7233 | -4.4516 |

Postup pre určenie miním a maxím (min Zk a  max Z0) bol následovny:

- určenie ( zo vzťahu  ( = (.n/8	pre n = 1, 2, ...5

-určenie ( zo vzťahu  ( = ((/2 + n . ()/8	pre n = 1, 2, ...5

- určenie ( pre dané ( z grafickej závislosti ( = f5((), a následné určenie R a G z grafu;

- Spatný výpočet  Z0 a Zk :      Z0= Z cotgh l   Zk = Z tgh l

Tabulka extrémov

|  [rad/km] |  [s-1] | Zk [] | k [°] | Z0 [] | 0 [°] | Z [] |  [°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.261 | 38600 | 228.1416 | -29.8102 | 204.182 | -29.549 | 215.830 | -29.6796 |
| 0.392 | 64300 | 178.3792 | -22.9594 | 191.2473 | -22.9468 | 184.701 | -22.9531 |
| 0.523 | 88350 | 177.4926 | -18.8426 | 168.0789 | -18.5312 | 172.722 | -18.6869 |
| 0.654 | 113500 | 162.1248 | -15.377 | 170.1593 | -15.4592 | 166.093 | -15.4181 |
| 0.785 | 137900 | 166.0753 | -13.1449 | 159.0527 | -13.0914 | 162.526 | -13.1182 |
| 0.916 | 161900 | 157.7146 | -11.6199 | 163.5317 | -11.6696 | 160.597 | -11.6447 |
| 1.047 | 186000 | 161.7733 | -10.4521 | 156.6681 | -10.4388 | 159.200 | -10.4454 |
| 1.178 | 210060 | 155.813 | -9.3935 | 160.4894 | -9.38681 | 158.134 | -9.3902 |
| 1.309 | 233800 | 159.4998 | -8.6983 | 155.5143 | -8.68968 | 157.494 | -8.694 |
| 1.439 | 255800 | 155.664 | -8.2183 | 158.7133 | -8.47258 | 157.181 | -8.3455 |

Závislosť  Zk = f8((); Z0 = f10((); Z  = f12(() bez lok. extr.

Závislosť  (k = f9(();(0 = f11(();(z = f13(() bez lok. extr.

Závislosť  Zk = f8((); Z0 = f10((); Z  = f12(() s lokálnými extrémami

Závislosť  (k = f9(();(0 = f11(();(z = f13(()s lokálnými extrémami

### Záver:

V tomto zadaní som vyšetroval vlastnosti homogénneho vedenia typu 0,9 Cu XV). Najprv som z vypočítaných hodnôt zostrojili grafické závislosti charakteristických veličín vedenia. Z nich som sa následne určil charakteristické správanie tohoto vedenia. Modul impedancie má s rastúcou frekvenciou klesajúci charakter.

Z grafov priebehov špecifickej konštanty tlmenia a špecifickej konštanty fázového posunu je vidieť, že toto vedenie nespĺňa podmienky neskresleného prenosu. Špecifická miera fázového posuvu má takmer  lineárny priebeh, ale špecifická miera tlmenia nie je konštantná na celom rozsahu a preto táto podmienka nie je splnená. Na splnenie podmienky neskresleného prenosu je potrebné urobiť korekciu tlmenia. Vlnová rýchlosť prenosu nie je konštantná na celom rozsahu, čo zapríčiňuje  ďalšie skreslenie(frekvenčné zložky sa šíria rôznymi rýchlosťami), pričom môže dôjsť k premiešaniu jednotlivých frekvenčných zložiek.Impedancie naprázdno a nakrátko s rastúcou impedanciou konvergujú k vlnovej impedancii.

V úlohe č.3 som vypočítal okamžitú hodnotu napätia na vedení.  Vedenie bolo ukončené vlnovou impedanciou(bezodrazovou), preto sa správalo  ako nekonečne dlhé( k okamžitým  hodnotám prúdu a napätia prispieva iba postupujúca vlna pozdĺž vedenia). Z grafu okamžitého napätia sa potvrdil teoretický predpoklad, že hodnota u(x) je utlmovaná krivkou exp(-α.x) resp. -exp(-α.x).

Správnosť vypočítaných hodnôt vlnovej impedancie z úlohy č.1. je overená hodnotami vlnovej impedancie získanými výpočtom v súvislosti so vzťahom platným medzi vlnovou impedanciou a impedanciou vedenia zakončeného naprázdno a nakrátko.

Z tabuľky je vidieť, že sa hodnoty modulu a fázového posunu zhodujú, teda výpočet bol správny. Na presnejší grafický priebeh modulov vlnových impedancií naprázdno a nakrátko som použil pomocné hodnoty maxím a miním, a interpoláciu v programe Mathcad. (Posledné 2 grafy).