Fakulta elektrotechniky a informatiky

STU

# Katedra telekomunikácií

Telekomunikačné vedenia

## Výpočet a meranie na vyvažovačoch

### Tamás Lakatos

### 3.ročník, telekom 6

9.5.2005

Zadanie úloh:

- Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre homogénne vedenie, ktorého

impedancia má priebeh daný tabuľkou.

kábel: konštrukcia XV, priemer žíl ( = 1,2 mm, izolácia styroflex, R = 31,9 (/km     C = 23,5 nF/km

| f [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL} [(] | 616 | 485 | 394 | 359 | 276 | 243 | 218 | 199 | 194 | 191 | 188 | 185 |
| Im{ZL} [(] | 584 | 444 | 342 | 318 | 196 | 147 | 100 | 56 | 40 | 31 | 23 | 15 |

- Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre pupinované vedenie, ktorého impedancia má priebeh daný tabuľkou. Návrh vyvažovača zrealizujte v tvare podľa Hoyta.

kábel: konštr. DM, priemer žíl ( = 1,2 mm, izolácia kordel-papier, R = 31,9 (/km

C = 26 nF/km,  pupinácia 100/70 mH – združené vedenie, pupinizačný krok

s = 1,7 km

| f [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL} [(] | 1470 | 1483 | 1490 | 1515 | 1590 | 1716 | 1927 | 2175 |
| Im{ZL} [(] | 265 | 144 | 92 | 66 | 50 | 48 | 53 | 66 |

- Pre obidva typy vyvažovačov určte tlmenie nevyváženia anv [Np].

Teoretický úvod:

Dôležitým elementom v zariadeniach pre dvojdrôtové a štvordrôtové vedenia sú vyvažovače. Ich účelom je napodobniť impedanciu vedenia vo vyžadovanom frekvenčnom pásme.

Výpočet vyvažovača pre homogénne vedenie:

Uvažujme, aby

Aby sme mohli vypočítať a navrhnúť zapojenie impedancie ZN, musíme vyšetriť priebeh impedancie ZL = f(().

Pri homogénnych vedeniach je

kde R, L, C, G sú kilometrové konštanty. Pre akustické pásmo platí G<<(C, preto v ďalšom

Našou úlohou je nájsť teraz vhodné zoskupenie prvkov R, L, C tak, aby ich impedancia mala približne rovnaký priebeh ako ZL. Teraz si vyšetríme priebeh impedancie dvojpólu:

Impedancia R má podobný priebeh ako impedancia ZL pre (((0, okrem toho reálna zložka impedancie ZL sa pre (((  a reálna zložka impedancie R sa pre ((( A(0. To znamená, že reálnu zložku impedancie R treba zväčšiť o konštantnú hodnotu . To jednoducho dosiahneme zapojením odporu do série s impedanciou R.

V zapojení vyvažovača pre homogénne vedenia sa často zapája ešte do série premenlivá kapacita, ktorá je rádovo niekoľko (F. Tá nám zlepšuje napodobnenie imaginárnej zložky pri nízkych kmitočtoch. Potom zapojenie vyvažovača je:

Výpočet vyvažovača pre pupinované vedenia: podľa Hoyta:

Najprv si musíme vykonať rozbor impedancie pupinovaného vedenia. Impedancia pupinovaného vedenia závisí od nábehovej sekcie, t.j. od kapacity nábehového úseku.

Reálna zložka je daná vzťahom

imaginárna :

kde      s - pupinizačný krok,

(0 - vlastný rezonančný kmitočet pupinovaného vedenia,

x - dĺžka nábehovej sekcie v intervale (0 - 0,5)s

Bloková schéma pupinovaného vedenia:

Zjednodušená náhradná schéma bude

Určíme vlastný rezonančný kmitočet (0 tak, že vstupné a výstupné svorky necháme naprázdno a určíme podmienku rezonancie:

Teraz si vyšetríme hodnotu impedancie Z:

Zistili sme náhradu pupinovaného vedenia pre x = 0,17, ale nábehová sekcia na pupinovaných vedeniach je 0,5 s, preto musíme ešte na vstupné svorky zapojiť náhradu vedenia dĺžky 0,33 s.

Pri zjednodušujúcich predpokladoch môžeme túto časť vedenia nahradiť kapacitou C1. Ešte do série s odporom R0 býva zapojená kapacita CN (niekoľko (F), ktorá nám upravuje impedančnú charakteristiku oblasti pod 400 Hz.

Úplná schéma vyvažovača bude:

Rovnice pre výpočet Hoytovho vyvažovača:

Tlmenie nevyváženia sa v oboch prípadoch vypočíta zo vzťahu:

anv = ln ((ZL + ZN) / (ZL – ZN))

Vypracovanie:

Úloha č.1:

Najskôr sme museli zistiť hodnotu veličiny (1. Keďže to má byť reálna časť impedancie vedenia pri použili sme zadanú hodnotu pri najväčšom (, teda (1 = 185(. Zadaná dolná frekvencia bola fD = 800Hz zo zadaných hodnôt sme určili X(D = 394( a Y(D = 342( Potom sme známe veličiny dosadili do vzťahov a vypočítali ostatné veličiny potrebné na konštrukciu vyvažovača. Napokon sme zrealizovali samotný vyvažovač a postupne pri rôznych frekvenciách vstupného signálu merali tranzistorovým meračom impedancií absolútnu hodnotu a fázu vyvažovača. Nakoniec sme pre namerané a zadané hodnoty vypočítali hodnotu tlmenia nevyváženia. Výsledky sú zapísané v tabuľke 1.

Výpočet:

fd = 800 Hz ( (d = 2.(.fd = 1600.(

(1 = 185 (

X(d = 394 ( ,  Y(d = 342 (

Použité prístroje:	- Tesla RC oscilátor BM 344

- Tesla tranzistorový merač impedancií 12YL020

- odporová dekáda XL6

- Decade Condenser TR-9301/A

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt:

| f [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL} [] | 616 | 485 | 394 | 359 | 276 | 243 | 218 | 199 | 194 | 191 | 188 | 185 |
| Im{ZL} [] | 584 | 444 | 342 | 318 | 196 | 147 | 100 | 56 | 40 | 31 | 23 | 15 |
| ZL [] | 848,8 | 657,5 | 521,7 | 479,6 | 338,5 | 284 | 239,8 | 206,7 | 198,1 | 193,5 | 189,4 | 185,6 |
| φL [◦] | 43,49 | 42,49 | 40,98 | 41,56 | 35,4 | 31,19 | 24,65 | 15,72 | 11,66 | 9,224 | 6,978 | 4,638 |
| ZN [] | 900 | 672 | 480 | 407 | 280 | 235 | 218 | 194 | 192 | 192 | 191 | 191 |
| φN [◦] | 43 | 42 | 46 | 46 | 36 | 28 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| avn[Np] | 3,532 | 4,521 | 3,178 | 2,503 | 2,358 | 2,36 | 3,043 | 3,449 | 4,161 | 5,55 | 5,472 | 4,246 |

Úloha č.2:

Najskôr sme potrebovali zo zadaných hodnôt vypočítať potrebné veličiny na realizáciu Hoytovho vyvažovača. Zo zadania sme určili hodnotu Lp = 100 mH. Ďalej sme zo zadanie vedeli, že pupinačný krok je s = 1,7 km a kapacita vedenia je C = 26 nF/km, tak sme určili hodnotu Cs = 45 nF. Potom sme vypočítali ostatné potrebné veličiny a zrealizovali samotný Hoytov vyvažovač. Potom sme postupovali podobne ako v prvej úlohe a zmerali pri rôznych frekvenciách absolútnu hodnotu a fázu impedancie vyvažovača. Nakoniec sme vypočítali aj hodnotu tlmenia nevyváženia. Výsledky sú uvedené v tabuľke 2.

Výpočet:

Lp = 100mH		Cs = 45,05 nF

Použité prístroje:	- Tesla RC oscilátor BM 344

- Tesla tranzistorový merač impedancií 12YL020

- Great variable artificial line 1721/S

Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt:

| F [kHz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL} [] | 1470 | 1483 | 1490 | 1515 | 1590 | 1716 | 1927 | 2175 |
| Im{ZL} [] | 265 | 144 | 92 | 66 | 50 | 48 | 53 | 66 |
| │ZL│ [Ω] | 1494 | 1490 | 1493 | 1516 | 1591 | 1717 | 1928 | 2176 |
| φL [◦] | 10,22 | 5,549 | 3,535 | 2,496 | 1,802 | 1,603 | 1,576 | 1,739 |
| │ZN│[Ω] | 1522 | 1520 | 1530 | 1560 | 1628 | 1740 | 1945 | 2140 |
| φN [◦] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| avn[Np] | 4,669 | 4,608 | 4,399 | 4,257 | 4,46 | 4,998 | 5,413 | 4,787 |

Úloha č.3:

Vzorový výpočet:

Vypočítané a namerané hodnoty sú uvedené v tabuľkách, ako aj grafické spracovanie výsledkov.

Záver:

Parametre vyvažovačov pre homogénne aj pre pupinové vedenia sme vypočítali, podľa týchto výsledkov sme zrealizovali jednotlivé vyvažovače a zmerali veľkosť impedancie.

Namerané a vypočítané hodnoty sú uvedené v tabuľkách. Absolútnu hodnotu nameranej impedancie sme graficky porovnali s tabuľkovou hodnotou. Do grafu je vynesené aj tlmenie nevyváženia anv, ktoré vyjadruje podobnosť vypočítaných a tabuľkových hodnôt impedancií. Hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 2,358 - 5,55 pre homogénne vedenie a v rozmedzí 4,257 - 5,413 pre pupinované vedenie. Vidíme, že minimálne hodnoty anv sú menšie ako 7 Np (z teórie vieme, že má byť väčšia), takže navrhnuté vyvažovače nevyhovujú pre dené vadania. Túto skutočnosť by sme mohli vylepšiť pridaním ďalších RC resp. LC členov.