# Slovenská technická univerzita v Bratislave

### Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácií

# Poruchové merania na vedeniach

# Michal Kadúc

16.4.2001

Úlohy:

1. Na predloženom modely homogénneho vedenia dĺžky l=2000m zamerajte miesto poruchy izolácie metódou

- Murrayova

- Varleyova

- Kupfmullerova

2. Zoznámte sa s meracím prístrojom L140 a pomocou neho zistite potrebné údaje pre ostatné úlohy, prípadne si vyskúšajte jednu z metód pomocou tohoto prístroja.

3. Na predloženom modely homogénneho vedenia pre striedavé metódy zmerajte miesto prerušenia žily ak je k dispozícii jeden neporušený pár. Dĺžka vedenia je l=1800m. Meranie vykonajte pri frekvencii: 0,8; 1,5; 2; 2,4; 3; 3,4 kHz

4. Zoznámte sa s impulzným meracím prístrojom RFT 80018

Teoretický úvod:

Pod poruchou na vedení rozumieme taký stav, ktorý znehodnocuje a znižuje kvalitu prenášaného signálu. Porucha môže byť na žile alebo izolácii vedenia. Na zistenie vzdialenosti poruchy sa používajú rôzne metódy merania. Pri poruche izolácii na jednom vodiči sa používa metóda Murrayova a Varleyova. Ak sú poškodené na vedení obidva vodiče používame metódu Kupfmullerovú.

Pre striedavé metódy možno použiť mostíkovú metódu, ak je prerušená žila. Na lokalizovanie poruchy možno použiť aj  meracím prístroj L140, ktorý ma už zabudovaný mostík v sebe.

Veľké použitie  má impulzný merací prístroj RFT 80018, ktorý na základe odrazov v dôsledku zmeny vlnovej impedancie v mieste poruchy vie toto miesto lokalizovať. Ak do vedenia s poruchou privedieme krátky impulz v mieste poruchy nastáva úplný, alebo čiastočný odraz impulzu. Úplný odraz nastane ak je úplný skrat, alebo prerušený vodič. Tento (polo)odrazený impulz sa vracia späť a na základe rýchlosti a času trvania impulzu vieme určiť vzdialenosť poruchy lx=(t.v/2

Popis metód a ich zapojenie:

Murrayová metóda:

Táto metóda je vhodná, ak je aspoň jedna žila neporušená.

Pre vyrovnaný mostík platí: 	a

Varleyová metóda:

Táto metóda je vhodná, ak je aspoň jedna žila neporušená. Pomer odporov Ra, Rb sa volí konštantný. Do série s poškodenou žilou sa zapája odporová dekáda Ro.

Pre vyrovnaný mostík platí: 	    a

Kupfmullerova metóda:

Metóda sa používa na zameranie miesta porušenia izolácie pri zlých izolačných pomeroch na všetkých žilách. Na meranie použijeme dve žily s rovnakým odporom, ale rôznym odporom izolačným. Pomer izolačných odporov má byť 1:2. Žila s horšou izoláciou sa pripája na svorku x2. Pri vyrovnanom mostíku odčítame odpor Rk (zapojenie výstupu nakrátko) a Rp (naprázdno). Pomocou pomerov a Kirchhoffových zákonov dostaneme konečný vzťah pre Rx a vzdialenosť poruchy lx.

a

Zameriavanie miesta prerušenia žily mostíkovou metódou:

Metóda sa používa na zameranie miesta porušenia žily, ak máme k dispozícii dobrý pár rovnakej konštrukcie, ako pár s prerušenou žilou.

Pre vyrovnaný mostík platí: 			a potom

Vypracovanie:

Úloha 1.:

Použité prístroje a pomôcky: 	Kábelový mústek vzor MGK

Odporová dekáda

Ohmmeter Tesla

Vedenie dĺžky 2km s porušenou izoláciou cca 590m

Murrayová metóda:

Namerané hodnoty:	Rb=1770(	Ra=10k(

lx=2l/(1+Ra/Rb)=2.2000/(1+10000/1770) = 601,5m

Varleyová metóda:

Namerané hodnoty:	= Ra/Rb = 0,1      	Ro = 1720(	Rsl = 220(

Rx = (Rsl-(Ro)/(1+() = (220-0,1.1780)/1,1 = 38,18(

lx = (2.l/Rsl)Rx = 38,18.2.2000/220 = 694,2m

Kupfmullerova metóda:

Namerané hodnoty:    Ra=10k(        	Rk=7390( 	Rp=3230(

Úloha 2.:

Použité prístroje: L140

odpory

Na prístroji L140 sme zmerali odpory, ktoré predstavovali vedenie. Tento prístroj obsahuje mostík a na jeho vývody x1 a x2 sme pripojili odpory, ktorých hodnoty sú nasledovné

Namerané hodnoty:

| R napísané na odpore [(] | 150 | 300 | 600 |
| --- | --- | --- | --- |
| R namerané [(] | 150,4 | 295,3 | 601 |

Úloha 3.:

Použité prístroje:	RC – Oscilátor BM 344

Tranz. merač úrovne 12XN045A

Káblový mostík vzor MGK

UNI 21

Spojovacie káble

Vedenie dĺžky l = 1800m s prerušenou žilou cca 1340m

Namerané hodnoty:

Ra=10k(		l=1800m

| F [kHz] | 0.8 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3 | 3.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb [(] | 8594 | 8596 | 8595 | 8595 | 8600 | 8598 |
| lx [m] | 1546,9 | 1547,3 | 1547,1 | 1547,1 | 1548 | 1547,6 |

vzorový výpočet pre f = 800Hz:

Úloha 4.:

Prístroj slúži k rýchlemu vymedzenie porúch na kábloch. Pracuje na princípe odrazu impulzu a tým umožňuje lokalizáciu všetkých poruchových miest, ktorá sa prejaví zmenou vlnového odporu. Určuje vzdialenosť poruchy od konca kábla. Jeho dosah je podľa káblového tlmenia až 20 km. Používa sa na káble vysokého a nízkeho napätia s odbočkami aj bez odbočiek, telefónne a telekomunikačné káble, symetrické a nesymetrické riadiace káble. Prístroj má široké uplatnenie v mobilných, meracích a montážnych službách. Prístroj pracuje na princípe odrazu impulzu a tým umožňuje lokalizáciu všetkých poruchových miest, ktoré sa prejavujú zmenou vlnového odporu.

Zhodnotenie:

Celé meranie bolo určené na lokalizovanie poruchy na vedení. Keďže poruchy môžu byť rôzne bolo treba zvoliť vhodnú metódu na zistenie tejto poruchy. V prvej úlohe sme použili metódu Murrayovú a Varleyovú na vedení s poruchou izolácie s jedným dobrým vodičom. Murrayovej metóde sme sa dopustili chyby cca 11m. Pri Varleyovej metóde sme sa napriek predpokladu o presnosti metód dopustili oveľa väčšej chyby a to o viac než 100m.

V tretej úlohe mala vzdialenosť poruchy (prerušenie žily) stúpať v závislosti od vstupnej napäťovej frekvencie čo v našom prípade nebolo splnené. Pri našom meraní nám vzdialenosť  poruchy vyšla okolo 1547m, avšak skutočna chyba bola vo vzdialenosti okolo 1340m.  Pravdepodobne to bolo spôsobené nekvalitnými spojmi, alebo nepresným odčitaním s prístrojov.