Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácii

Telekomunikačné vedenia

Výpočty na homogénnych vedeniach

25.3.2001                 					            Michal Kadúc

Teoretický úvod :

Homogénne vedenie je vedenie, ktoré má vo svojom ľubovoľne krátkom elemente rovnaké vlastnosti v celej svojej dĺžke. Vlastnosti v ľubovoľnom elemente možno charakterizovať pomocou tzv. primárnych konštánt :

R - odpor vedenia na jednotku dĺžky,

G - izolačná vodivosť (zvod) na jednotku dĺžky,

L - Indukčnosť vedenia na jednotku dĺžky,

C - kapacita vedenia na jednotku dĺžky,

Celé vedenie možno rozdeliť na elementárne úseky dĺžky dx. Náhradná schéma homogénneho vedenia v nesymetrickom tvare dĺžky dx bude mať potom tvar :

Napätie u a prúd i sú funkciou vzdialenosti x a času t . V dôsledku tejto skutočnosti je potrebné skúmať závislosť napätia a prúdu od vzdialenosti x od začiatku vedenia v danom časovom okamihu t. Vychádzajúc z aplikácie I. a II. Kirchhoffovho zákona možno pre vyššie uvedenú náhradnú schému homogénneho vedenia zaviesť sústavu rovníc :

1.

2.

Úpravou rovníc (1) a (2) vznikajú parciálne diferenciálne rovnice :

3.

4.

Riešením tejto sústavy rovníc  je sústava tzv. telegrafných rovníc :

Za predpokladu harmonického napájania vedenia v ustálenom stave v rovniciach

(3) a (4), za využitia výhod pravidiel komplexného počtu a dosadením substitúcií

do rovníc (3) a (4) dostávame :

Vzťah (R+ jL)(G + jC) predstavuje druhú mocninu špecifickej komplexnej miery prenosu , ktorej reálna časť (()  vyjadruje špecifickú vlnovú mieru tlmia a imaginárna časť (() špecifickú vlnovú mieru fázového posuvu, teda :

 + j

Po zvolení komplexnej miery prenosu  v rovniciach pre napätie a prúd vznikajú lineárne diferenciálne rovnice druhého rádu s konštantnými koeficientami :

Ich riešením sú rovnice homogénneho vedenia:

v komplexnom tvare:

5.

6.

hyperbolickom tvare :

Z je vlnová impedancia vedenia, pre ktorú platí :

Z =

Rovnice (5) a (6) možno prepísať na tvar :

Vzťahy pre okamžité hodnoty u(x,t) a i(x,t) vyplývajú z predchádzajúcich rovníc :

Fázová rýchlosť udáva rýchlosť šírenia určitého stavu fázy po homogénnom vedení v ustálenom stave, bezodrazovo zakončenom, pri napájaní jediným harmonickým signálom. Je definovaná ako podiel uhlovej frekvencie ( a vlnovej miery fázového posunu ( :

Rovnice v hyperbolickom tvare a schéma homogénneho vedenia zakončeného :

a)	naprázdno

b)	nakrátko

kde y predstavuje vzdialenosť od konca vedenia, tj. y = l-x

Za predpokladu y = l  možno určiť vzťahy pre výpočet impedancie vedenia zakončeného naprázdno a nakrátko :

a)  vstupná impedancia naprázdno	Z0= Z cotgh l

b)  vstupná impedancia nakrátko		Zk = Z tgh l

Pre vlnovú impedanciu spätne platí : 		Z =

Vzťahy pre výpočet modulov Z0 a ZK predchádzajúcich rovníc sú nasledovné :

Z0 =

Zk =

a pre fázy (0 a (K

(0 = (z

(k = (z

Impedancia Zk nadobúda maximum (impedancia Z0 minimum) pre prípad keď

pre

Minimum Zk (maximum Z0 ) nastáva v prípade dĺžky vedenia :

pre

Zadanie úlohy:

1.	    Vypočítajte vlnovú impedanciu Z = Z.ej.(z, špecifickú konštantu tlmenia (, špecifickú konštantu fázového posuvu ( a fázovú rýchlosť vf pre zadané hodnoty homogénneho vedenia.

2.	    Vypočítané hodnoty Z= f1((),  (z = f2((),  Re{Z} = f3((),  Im{Z} = f4((),  (=f5((), ( = f6((),  vf = f7(() spracujte graficky.

3.	    Pre vypočítané hodnoty Z a ( z úlohy č.1 zistite vektor napätia U(x)  a okamžité hodnoty u(x) pre frekvenciu  f = 60kHz,  t = 0.5s, x = 0, 0.5, 1, ..., 5km,  ak je modul napätia Uv = 10V a  počiatočná  fáza  (v = 30(. Pre hodnoty vektora U(x)  zostrojte hodograf a ku nemu prislúchajúci priebeh okamžitých hodnôt u(x).

4.	    Vypočítajte impedanciu Zk a Z0 pre dĺžku y = 5km a zostrojte grafy závislostí:

Zk = f8(()	(k = f9(()

Z0 = f10(()	(0 = f11(()

Z  = f12(()	(z = f13(()

Postup riešenia úloh č.1 a 2:

Vlnovú impedanciu Z možno určiť zo vzťahu:

Z =

Špecifická komplexná miera prenosu vedenia ( je daná vzťahom:

Na základe platnosti rovnosti ( = ( + j( možno určiť špecifickú vlnovú mieru tlmenia ( predstavujúcu reálnu a špecifickú vlnovú mieru fázového posuvu ( predstavujúcu imaginárnu časť parametra (:

( = Re{(}

( = Im{(}

Fázová rýchlosť vf je definovaná ako podiel uhlovej frekvencie ( a špecifickej konštanty fázového posuvu (:

Vzorový výpočet (pre frekvenciu 80kHz) :

R =  62,2 (

G =1,71 (S

f  = 80 kHz

( = 502654,8 s-1

L = 0,7 mH.km-1

C = 33,5 nF.km-1

Z = = 145,17( - j11,99(

Z = | Z | = |145,17- j11,99| = 145,66

(z = arg{ Z } = -5,063

=0,2268+j.2,4425

( = Re{ (} = 0,2268 dB.km-1

( = Im{ (}=  2,4425 rad.km-1

vf = 502654,8 / 2,4425

vf =  205795,2 km.s-1

Postup riešenia úlohy č.3:

Na vyjadrenie hodnôt vektora napätia U(x) a okamžitých hodnôt u(x) som použil vzťahy:

U(x) =

u(x) =

Vzorový výpočet pre x = 1km:

U(1) =

U(1) = 1,06V - j.3,98V

u(1) =

u(1) = 1,06V

Hodnoty vektora napätia U(x), okamžité hodnoty priebehu u(x)

| x [km] | Re{U(x)} [V] | Im{U(x)} [V] | u(x) [V] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.33 | 2.5 | 4.33 |
| 0.5 | 4.191 | -1.74 | 4.191 |
| 1 | 1.06 | -3.98 | 1.06 |
| 1.5 | -2.283 | -2.96 | -2.283 |
| 2 | -3.393 | 0.011 | -3.393 |
| 2.5 | -1.865 | 2.45 | -1.865 |
| 3 | 0.736 | 2.697 | 0.736 |
| 3.5 | 2.349 | 0.958 | 2.349 |
| 4 | 1.987 | -1.164 | 1.987 |
| 4.5 | 0.258 | -2.074 | 0.258 |
| 5 | -1.352 | -1.331 | -1.352 |

Postup riešenia úlohy č.4:

Na výpočet impedancie homogénneho vedenia s dĺžkou y (v súvislosti so zadaním y = 5km ) zakončeného naprázdno Z0 (resp. nakrátko Zk) možno použiť vzťahy:

naprázdno:		Z0 =

(0 = (z

nakrátko:

Zk =

(k = (z

Hodnoty vlnovej impedancie  Z získané v úlohe č.1 možno overiť za pomoci vzťahov:

Z =  Z.ej(z

kde

Z =

(z =

Vzorový výpočet (pre frekvenciu 80kHz):

Z0=

Z0 = 170,428 (

(0 = -4,722.

(0 = 3,034(

Zk =

Zk = 124,5 (

(k = -43,73.

(k = -12,477(

Overenie hodnôt vlnovej impedancie Z z úlohy č.1:

Z = 			(z =

Z = 145.6649 (			(z = -4,7215(

potom

Z=  = Z.ej(z = 145,665.e-j4,7215(

Minimá Zk (maximá Z0) možno určiť nasledovným postupom :

1.	Určenie ( zo vzťahu

pre n = 0, 2, 4, ...,

2.	Určenie hodnôt ( pre dané ( z grafickej závislosti ( = f5((),

3.	Určenie hodnôt Z, (z, ( z ich grafických závislostí od (,

4.	Určenie Z0 a Zk za pomoci vzťahov

Z0= Z cotgh l

Zk = Z tgh l

5.	Hodnoty fáz (0, (k sú zhodné s hodnotou (z, tj. (z = (0 = (k .

Analogicky možno postupovať pri vyšetrovaní maxím Zk (resp. miním Z0), pričom v bode č.1 treba uvažovať n nepárne, teda n = 1, 3, 5, ..., .

Minimá a maximá Zk a Z0

Záver:

Z vypočítaných hodnôt vlnovej  impedancie daného vedenia je vidieť, že s rastúcou frekvenciou klesá charakter priebehu modulu vlnovej impedancie. Jej fáza nadobúda približne hodnoty -45( až -5(. Hodnoty špecifickej konštanty tlmenia  a špecifickej konštanty fázového posuvu  rastú s rastúcou frekvenciou, taktiež rastie i fázová rýchlosť vf. Z priebehu frekvenčnej závislosti špecifickej konštanty tlmenia a nelineárneho priebehu špecifickej konštanty fázového posunu vyplýva nesplnenie požiadaviek analyzovaného vedenia pre neskreslený prenos. Keďže rozličné frekvenčné zložky sa šíria rozličnou rýchlosťou ( fázová rýchlosť nenadobúda konštantnú hodnotu. Pri bezodrazovom zakončení daného vedenia  k okamžitým hodnotám napätia u(x) a k hodnotám vektora U(x) prispieva len priama vlna. Z0 a ZK s rastúcou impedanciou konvergujú k vlnovej impedancii, ktorej veľkosť sa pre vyššie frekvencie (okolo 15kHz) blíži k hodnote 145. Správnosť dosiahnutých výsledkov z úlohy č.1 (vzťah vyjadrujúci závislosť medzi vlnovou impedanciou a konštantami homogénneho vedenia) je overený hodnotami vlnovej impedancie získanými v súvislosti so vzťahom medzi vlnovou impedanciou a impedanciou vedenia zakončeného naprázdno a nakrátko. Pre znázornenie závislosti  Z, Z0 a ZK bolo potrebné zistiť maximálne a minimálne hodnoty daných priebehov,  pre ktoré bolo potrebné použiť už získané zavislosti na odčítanie potrebných hodnôt. Z toho dôvodu sa mohlo dôjsť k nepresnému odčítaniu hodnôt a následnej nepresnosti v daných charakteristikách.