# Výpočet a merania na vyvažovačoch

Zadanie:

- Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre homogénne vedenie, ktorého impedancia má priebeh daný tabuľkou.

kábel: konštrukcia XV, priemer žíl (=0,9 mm, izolácia styroflex,

R=56,6 (/km, C=23,5 nF/km

| f [kHz] | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL}[(] | 853 | 609 | 522 | 451 | 336 | 286 | 244 | 206 | 203 | 193 | 187 | 185 |
| Im{ZL}[(] | 827 | 578 | 482 | 408 | 272 | 209 | 145 | 89 | 63 | 50 | 37 | 26 |

- Vypočítajte, zrealizujte a premerajte vyvažovač pre pupinované vedenie, ktorého impedancia má priebeh daný tabuľkou. Návrh vyvažovača zrealizujte v tvare podľa Hoyta.

kábel: konštrukcia DM, priemer žíl (=0,9 mm, izolácia kordel - papier,

R=56,6 (/km, C=33,5 nF/km, pupinácia 140/56 mH – združené vedenie

pupinačný krok s=1,7 km

| f [kHz] | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL}[(] | 815 | 779 | 775 | 783 | 795 | 810 | 836 | 817 | 925 | 1010 |
| Im{ZL}[(] | 179 | 120 | 73 | 55 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 49 |

- Pre obidva typy vyvažovačov určte tlmenie nevyváženia anv [Np].

- Teoretický úvod:

Úlohou vyvažovačov je napodobniť vstupnú impedanciu vedenia vo vyžadovanom frekvenčnom pásme.

1.

Pre vlnovú impedanciu homogénneho vedenia platí vzťah

kde R,L,G a C sú kilometrické konštanty.

Ak zoberieme do úvahy, že pre akustické pásmo platí G << (C, potom priebeh reálnej a imaginárnej zložky vlnovej impedancie je nasledovný:

Schéma vyvažovača pre homogénne vedenie:

Našou úlohou je zistiť hodnoty prvkov v zapojení podľa schémy, ale presne napodobniť impedanciu vedenie sa nám nepodarí pretože by sme potrebovali zvoliť nekonečný počet bodov súhlasu, a to znamená, že aj toľko nezávislých prvkov. Pre nami požadovaný návrh vyvažovača nám bude postačovať, ak impedancia vyvažovača bude napodobňovať impedanciu ZL  v požadovaných medziach.

V zapojení pre homogénne vedenia sa často zapája do série ešte premenlivá kapacita (rádovo F). Zlepšuje nám napodobnenie imaginárnej zložky pri nízkych kmitočtoch.

### Porovnaním vzťahou pre vlnovú impedanciu a pre impedanciu vyvažovača získame vzťahy na výpočet prvkov vyvažovača pre homogénne vedenie:

(1)

(2)

Dosadením vzťahu (2) do vzťahu (1) sme dostali vzťah pre 

2.

Bloková schéma pupinovaného vedenia:

### Podobným postupom ako pri navrhovaní vyvažovača pre homogénne vedenie získame vyvažovač aj pre pupinované vedenia.

## Bloková schéma Hoytovho vyvažovača:

Pre výpočty jednotlivých prvkov schémy Hoytovho vyvažovača sme použili tieto vzťahy:

Dané hodnoty platia pre náhradu pupinovaného vedenia pre x=0.17 ale nábehová sekcia na pupinovaných vedeniach je 0.5 s, preto musíme ešte na vstupné svorky zapojiť náhradu vedenia dĺžky 0.5 s - 0.17 s = 0.33 s. Pri zjednodušujúcich predpokladoch môžeme túto časť vedenia nahradiť kapacitou C1 = 0.33 C.s.

Do série z odporom R0 býva ešte zapojená kapacita CN (niekoľko F), ktorá nám upravuje impedančnú charakteristiku v oblasti pod 400 Hz ale v našom zapojení sme túto kapacitu vynechali. Pre odpor R0 platí

R0=

3.

Tlmenie nevyváženia určíme z hodnôt ZN a ZL, ktoré odčítame z grafu pri kmitočte n t.j. tam kde anv podľa vzťahu

anv =

má minimálnu hodnotu. Hodnota anv má byť väčšia ako 7 Np. Uvedené merania vykonáme jednak na vyvažovačoch pre homogénne vedenia, jednak na vyvažovačoch pre pupinované vedenie.

Vypracovanie:

1.  Súpis prístrojov:

RC oscilator BM 344

Tranzistorový mereač impedanicií 12XL020

### Kondenzátorová kadkáda TR-930 1/9

Odporová dekáda

Zvolená hodnota podľa zadaného priebehu =185 

Tabuľka nameraných hodnôt:

| f [kHz] | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL}[(] | 853 | 609 | 522 | 451 | 336 | 286 | 244 | 206 | 203 | 193 | 187 | 185 |
| Im{ZL}[(] | 827 | 578 | 482 | 408 | 272 | 209 | 145 | 89 | 63 | 50 | 37 | 26 |
| ¦ZL¦ [] | 1188 | 839.6 | 710.5 | 608.2 | 432.3 | 354.2 | 283.8 | 224.4 | 212.5 | 201.3 | 190.6 | 186.8 |
| ZL [(] | 44.1 | 43.5 | 42.7 | 42.1 | 39 | 36.1 | 30.7 | 23.4 | 17.2 | 14.4 | 11.2 | 8 |
| ¦Zn¦ [] | 1123 | 858 | 620 | 510 | 310 | 251 | 210 | 194 | 188 | 186 | 186 | 186 |
| Zn [(] | 36 | 44 | 49 | 50 | 44 | 36 | 24 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| anv [Np] | 3,57 | 4,52 | 2,69 | 2,43 | 1,80 | 1,77 | 1,90 | 2,62 | 2,79 | 3,23 | 4,41 | 6,14 |

2. Súpis prístrojov:

Zdroj

RC oscilátor

merač impedancií 12XL 020

model vyvažovača GREAT CARIABLE ARTIFICAL LINE TYPE: 1721/3

Vypočítané hodnoty Hoytovho vyvažovača

L0 = 0,33 Lp = 0,33 . 0,056 = 18,48 mH

C0 = 0,428 C.s = 0,428 . 33,5nF . 1,7 km = 24,3746 nF

R0 = == 991,62 

C1 = 0,33 C.s = 0,33 . 33,5nF . 1,7 km = 18,79 nF

## Vzorový výpočet pre jeden stĺpec tabuľky pre f = 500 Hz:

Tabuľka nameraných hodnôt:

| f [khz] | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Re{ZL}[] | 815 | 779 | 775 | 783 | 795 | 810 | 836 | 817 | 925 | 1010 |
| Im{ZL}[] | 179 | 120 | 73 | 55 | 48 | 44 | 41 | 39 | 37 | 49 |
| ¦ZL¦ | 834.43 | 788.19 | 778.43 | 784.93 | 796.45 | 811.19 | 837.01 | 817.93 | 925.74 | 1011.19 |
| ZL [(] | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| ¦Zn¦ | 1080 | 1070 | 1069 | 1060 | 1060 | 1080 | 1105 | 1118 | 1165 | 1255 |
| Zn [(] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| anv [Np] | 2.05357 | 1.88611 | 1.8497 | 1.90317 | 1.95217 | 1.95097 | 1.98051 | 1.86433 | 2.16772 | 2.22947 |

Priebehy ZL a Zn:

Záver:

Pri tomto meraní sme sa oboznámili s vyvažovačmi pre homogénne a pupinované vedenie. Vyvažovač pre homogénne vedenie sme vypočítali pomocou zadaných hodnôt z tabuliek. Hodnoty jednotlivých prvkov sú vo vypracovaní pre 1. úlohu. Pre pupinované vedenie sme vyvažovač aj zrealizovali v tvare podľa Hoyta a premerali sme ho. Jednotlivé hodnoty sú uvedené v tabuľke. Pre oba vyvažovače sme zostrojili závislosť ZN a ZL od frekvencie.

Vypočítali sme hodnotu koeficientu nevyváženosti anv, ktorého teoretická hodnota má byť väčšia ako 7Np. Hodnoty vyvažovača pre homogenné vedenie boli bližsie k tejto hodnote. Pre pupinované vededenie sa naše hodnoty pohybujú v rozmedzí 1,8 až 2,3 Np. Je potrebné zvýšiť  hodnotu anv, čo sa dá realizovat zvýšením odporu R0.