Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra telekomunikácii

Telekomunikačné vedenia

Výpočty na homogénnych vedeniach

22.3.2005                 					                 Peter Lukáč

### Zadanie:

## Úloha č.1

Vypočítajte vlnovú impedanciu Z = Z.ej.(z, špecifickú konštantu tlmenia (, špecifickú konštantu fázového posuvu ( a fázovú rýchlosť vf  pre zadané hodnoty homogénneho vedenia.

( pre diaľkový kábel  DK 1.2CuXV  )

## Úloha č.2

Vypočítané hodnoty Z=f1((), (z=f2((), Re{Z}=f3((),  Im{Z}=f4((), (=f5((), (=f6((), vf=f7(() spracujte graficky.

## Úloha č.3

Pre vypočítané hodnoty Z a ( z úlohy č.1

- Zistite vektor napätia U(x) a okamžité hodnoty u(x) pre frekvenciu  f=60kHz, t=1s, x=0,0.5,1,...,7 km, ak je modul napätia Uv=10V a počiatočná fáza (v=30(

- Pre hodnoty vektora napätia U(x) zostrojte hodograf a k nemu prislúchajúci priebeh okamžitých hodnôt  u(x).

Z

Uv

## Úloha č.4

Vypočítajte vstupnú impedanciu nakrátko Zk a naprázdno Z0 pre dĺžku y=7km a zostrojte grafické závislosti:

Zk = f8(()		(k = f9(()

Z0 = f10(()		(0 = f11(()

Z  = f12(()		(z = f13(()

Teoretický úvod :

Homogénne vedenie je vedenie, ktoré má vo svojom ľubovoľne krátkom elemente rovnaké vlastnosti v celej svojej dĺžke. Môžeme charakterizovať pomocou vlastností, tzv. primárnych konštánt, ktoré sú v ľubovoľne krátkom elemente rovnaké v celom vedení. Vedenie si môžeme rozdeliť na úseky dĺžky dx, potom náhradná schéma vedenia bude mať tvar:

Vlastnosti v ľubovoľnom elemente možno charakterizovať pomocou tzv. primárnych konštánt:

R - odpor vedenia na jednotku dĺžky,

G - izolačná vodivosť (zvod) na jednotku dĺžky,

L - Indukčnosť vedenia na jednotku dĺžky,

C - kapacita vedenia na jednotku dĺžky

Z nakreslenej schémy vidíme, že napätie a prúd sú funkciou času t a vzdialenosti x .  Z tohto dôvodu je potrebné vyšetrovať závislosť napätia a prúdu vo vzdialenosti x od začiatku vedenia v danom časovom okamihu t.

Vychádzajúc z aplikácie I. a II. Kirchhoffovho zákona možno pre vyššie uvedenú náhradnú schému homogénneho vedenia zaviesť sústavu rovníc :

(1)

(2)

Úpravou rovníc (1) a (2) vznikajú parciálne diferenciálne rovnice :

(3)

(4)

Riešením tejto sústavy rovníc  je sústava tzv. telegrafných rovníc :

Za predpokladu harmonického napájania vedenia v ustálenom stave v rovniciach

(3) a (4), za využitia výhod pravidiel komplexného počtu a dosadením substitúcií

do rovníc (3) a (4) dostávame :

(5)

(6)

Po zderivovaní rovnice (5) podľa dx a následnom dosadení  rovnice (6) a malej úprave dostaneme nasledovnú rovnicu :

(7)

Vzťah (R+ jL)(G + jC) predstavuje druhú mocninu špecifickej komplexnej miery prenosu , ktorej reálna časť (()  vyjadruje špecifickú vlnovú mieru tlmia a imaginárna časť (()

špecifickú vlnovú mieru fázového posuvu, teda :

 + j

Po dosadení komplexnej miery prenosu do rovníc (5) a (6) dostaneme diferenciálne rovnice druhého rádu :





Ich riešením sú rovnice homogénneho vedenia:

v komplexnom tvare:





hyperbolickom tvare :





# kde

# Z =                                                       (15)

# Z  = vlnová impedancia

Rovnice (5) a (6) možno prepísať na tvar :

(16)

(17)

Vzťahy pre okamžité hodnoty u(x,t) a i(x,t) vyplývajú z predchádzajúcich rovníc :

(18)

# (19)

Fázová rýchlosť je rýchlosť zmeny polohy bodu priebehu postupujúcej alebo odrazenej vlny napätia, prúdu v ktorom je konštantná fáza kmitania.

(20)

( = uhlová frekvencia           ( = vlnová miera fázového posunu

Podobne vlnová dĺžka je definovaná ako najmenšia vzdialenosť dvoch bodov, ktorých fáza vlnenia sa líši o 2π.

## Zakončenie vedenia:

- Nekonečne dlhé vedenie

- Vedenie zakončené charakteristickou impedanciou (bez odrazové vedenie)

## Extrémne zakončené vedenia:

1.Vedenie naprázdno:

- vedenie nieje na konci ukončené t.j je rozpojené, potom

2. Vedenie nakrátko:

- vedenie je na konci skratované, potom:

kde y predstavuje vzdialenosť od konca vedenia, tj. y = l-x

V bode y = l  t.j celej vzdialenosti vedenia, vstupná impedancia je:

a)  vstupná impedancia naprázdno	Z0= Z cotgh l

b)  vstupná impedancia nakrátko		  Zk = Z tgh l

Pre vlnovú impedanciu spätne platí : 	      Z =

Vzťahy pre výpočet modulov Z0 a ZK predchádzajúcich rovníc sú nasledovné :

Z0= ; Zk=

a pre fázy (0 a (K

(0 = (z		    ; (k = (z

Zistenie extrému (maxima, minima Zk a Z0 ) :

Musí platiť: 	(0 = (z   ( sin((l)(cos((l) = (

Z tejto rovnice určíme minimum a maximum: (  		sin((l) = (  ( maximum

cos((l) = (  ( minimum

sin((l) = (  (   (l  ( n((

Tam kde impedancia Z0   nadobúda maximum má Zk   minimum a naopak.

Postup riešenia :

Úloha č.1

## TABULKA

## Úloha č. 2:

Pre ostatné frekvencie sú vypočítané hodnoty uvedené v tabuľke, dané závislosti sú  spracované graficky v príslušnej prílohe.

GRAFY

Úloha č.3

Vzorový výpočet pre x = 1km:

U(1) =

U(1) = 1,06V - j.3,98V

u(1) =

u(1) = 1,06V

TABULKA

B)                              GRAFY

Úloha č.4

GRAFY

# Text boxes

U1

l

x

y

### Z

### I1

### I2

U2